岳港环批〔2018〕31号

关于年产20000吨预混料、220000吨全价料建设项目环境影响报告表的批复

湖南九鼎农牧有限公司：

你公司《关于申请〈年产20000吨预混料、220000吨全价料建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资28000万元，在湖南城陵矶新港区永济乡樟树村建设年产20000吨预混料、220000吨全价料建设项目。项目总占地面积82758 m2，总建筑面积33195.38 m2，包括预混料生产线、全价料生产线各一条，项目主体工程为三栋车间厂房建设，辅助工程包括办公楼、宿舍、食堂、仓储罐等，并配套建设水电供给设施及消防设施等公用工程（本次项目建设不包括二期7#锅炉房、12#主机楼2及13 #实验楼）。项目以玉米等谷物为主要原料，油脂等添加剂为辅料，经过破碎、混合、造粒等工序生产预混料、全价料。建设工期12个月。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》和园区产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《年产20000吨预混料、220000吨全价料建设项目环境影响报告表（报批稿）》环境影响报告表的基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照环评报告表所列工程的性质、规模、生产工艺和环保措施进行建设，不得涉及物料提取工艺和发酵工艺，不得进行饲料添加剂生产，禁止使用抗生素和激素类添加剂。

2、废气污染防治工作。项目生产车间各工段密闭生产，产生的废气经过布袋除尘器处理后车间内排放，需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求；烘干炉废气收集后经21m排气筒排放，需满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类排放标准；及时清理生产车间以及仓库内的劣质、变质原辅材料，加强车间通风排气，调质造粒冷却废气收集引至楼顶高空排放，厂区异味气体需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

3、废水污染防治工作。厂区按雨污分流体制建设，生活污水采用化粪池预处理，车间拖洗废水经沉淀处理后进入化粪池，综合污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，通过市政管网排入湖南城陵矶临港产业新区污水

处理厂处理达标后外排。在市政管网未接通之前，所有废水必须自建有效废水收集池，用槽车运往污水处理厂进行处理达标后排放。

4、噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。

5、固体废物管理工作。原料清理工段产生的尘土、砂石和少量铁屑等废物委托环卫部门外运填埋处理；废弃原料包装袋可外售综合利用；除尘器收集的粉尘委托卫部门外运填埋处理，能再利用的部分返回生产配料回用；生活垃交环卫统一处理；实验室产生危险废物在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中安全处置，并做好转移联单工作。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤0.25 t/a、氨氮≤0.06 t/a，二氧化硫48 kg/a，氮氧化物224.5 kg/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运，并将验收报告及验收意见报送我局，纳入日常监管。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局

2018年7月16日

抄送：湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南景玺环保科技有限公司