建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产

90万支球棒球拍）

建设单位(盖章)：     湖南钜星复合材料制品有限公司

编制日期： 2018月6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产 90万支） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南钜星复合材料制品有限公司 |
| 法人代表 | 李波 | 联系人 | 余启 |
| 通信地址 | 岳阳市云溪区菱泊湖小区 |
| 联系电话 | 13925569362 | 传真 | 0730-2962700 | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 湖南城陵矶新港区 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C244 体育用品制造 |
| 占地面积（m2） | 23110 | 绿化面积（m2） | 2888.75 |
| 总投资 （万元） | 18000 | 环保投资 （万元） | 116 | 环保投资占总投资比例 | 0.64 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南钜星复合材料制品有限公司依托国际市场优势，拟投资1.8亿元人民币在湖南岳阳城陵矶临港产业新区建设体育产品生产基地，生产网球拍、羽毛球拍、棒球拍等体育用品。湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目分二期建设，总占地面积为35659m2，其中一期占地面积为23110m2、二期占地面积为12549m2。本次环评仅对一期工程进行评价。本项目在办理环评手续时已开工建设，本项目属于未批先建项目，岳阳市环境保护局对该项目进行行政处罚，处罚决定书文号为“岳环罚决字[2018]28号”，见附件7。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业-31-文教、体育和娱乐用品制造”均编制环境影响报告表，本项目属于体育用品制造，需编制环境影响报告表。为此，湖南钜星复合材料制品有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织技术人员，对该项目所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了本项目环境影响评价报告表，报请环境保护主管部门审批。 2、建设内容及规模 本项目总占地面积为23110m2，总建筑面积为25697.06m2，其中主要建设内容为1栋综合楼、1栋仓库、2栋厂房、1间设备用房等。为给员工提供便利的工作环境，本项目拟在综合楼内建设宿舍区，便于员工休息。本项目的主要建设内容详见表1-1，主要经济技术指标详见表1-2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 建设名称 规模 建设情况 主体工程 生产车间 共设2栋3F、H=12.45m的生产车间，5#厂房建筑面积为11834.89m2、6#厂房建筑面积为4451.10m2 已建成 辅助工程 综合楼 含宿舍、办公楼、食堂与活动中心三部分，宿舍楼为5F、办公楼为3F、食堂与活动中心为2F，建筑面积为25697.06m2 已建成 仓库 1栋1F、H=4.2m的仓库，建筑面积为2110.24m2 在建 公用工程 供水 由当地给水部门将管道接入厂区 在建 供电 由当地供电部门供电 在建 环保工程 废气治理设施 打磨粉尘 工业排气扇、移动式工业集尘器 拟建 喷漆烤漆房废气 封闭房间+水帘+除雾设施+UV光解式废气净化装置+15m高排气筒 拟建 喷砂粉尘 设备自带除尘系统处理后通过15m高排气筒排放 拟建 食堂油烟 油烟净化器 拟建 废水治理设施 生活废水 隔油池、化粪池 拟建 生产废水 拟采用“Fenton试剂+絮凝沉淀+气浮+砂滤”处理方案，处理规模为5m3/d 拟建 噪声治理设施 设备减震、隔声 拟建 固废治理设施 一般固废暂存间，地面进行防渗处理 拟建 危险废物暂存间（废机油、废油漆罐等） 拟建 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目指标 单位 数量 1 一期总用地面积 m2 23110 2 一期总建筑面积 m2 25697.06 3 一期建筑基地面积 m2 9607 4 一期建筑密度 % 41.6 5 一期容积率 / 1.1 6 绿地率 % 6 7 停车位 个 56 8 工程总投资 万元 18000 3、产品方案及规模 本工程主要生产网球拍、羽毛球拍、棒球棒、沙滩拍，其生产规模见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 1 网球拍 万支/年 20 2 羽毛球拍 万支/年 40 3 棒球棒 万支/年 15 4 沙滩拍 万支/年 25 合计 万支/年 90 4、主要原辅材料 本工程主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号 产品名称 单位 数量 最大存储量 来源 1 碳纤维 吨/年 24 10 市场购买 2 玻璃纤维 吨/年 20 10 市场购买 3 油漆 吨/年 8 1 市场购买 4 天那水 吨/年 4 0.5 市场购买 5 木柄 万个/年 40 2 市场购买 6 护套 万个/年 40 2 市场购买 7 线 万条/年 40 5 市场购买 8 柄皮 万个/年 90 5 市场购买 9 环氧树脂 吨/年 24 2 市场购买 原辅材料理化性质： 油漆：是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。主要成份为60%的树脂及色粉，40%的溶剂，溶剂主要为醋酸丁酯，乙酸乙酯。刺激性气味，易燃，不溶于水，主要用于喷漆工序。 天那水：是无色透明易挥发的液体，将乙酸乙酯、乙酸了酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂，称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体，有较浓的香蕉气味，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 数量 备 注 1 织纱机 3台 2 裁纱机 3台 3 压纱机 3台 4 冲床 2台 5 超声波清洗机 2套 6 烤箱 20台 7 真空机 3台 8 空压机 10台 9 喷砂机 2台 10 钻孔机 7台 11 铣孔机 2台 12 喷漆线 3条 13 水帘喷漆柜 12 14 裁长机 2台 15 通孔机 4台 16 烙孔机 4台 17 敲打机 2台 18 流水线 3台 19 网压机 3台 20 缠柄机 8台 21 万能测试机 2台 22 双向疲劳机 3台 23 拉线机 3台 24 振频机 3台 25 MOI机 2台 26 落地机 4台 27 切割机 4台 28 打磨机 6台 6、总平面布局及周边环境 本项目场地呈南宽北窄梯形形状，厂区大门布置在北面。场地北部布置为综合楼，综合楼由宿舍楼、办公楼、食堂与活动中心三部分组成，从西向东依次为宿舍楼、办公楼、食堂与活动中心；场地中部布置为仓库，仓库北面为货物装卸场地；场地南面分布2栋厂房和设备用房，从西向东依次为设备用房、5#厂房、6#厂房。厂区内主要运输道路布置在场地东面。 场地东面为海圣祥、南面为二期预留用地、西面为杨树港村居民、北面紧邻长湖路。 7、公用工程 （1）供水、排水 ①给水 本工程供水由市政自来水给水管网供水。项目用水主要为生活用水和生产用水。 ②排水 本项目排水采用雨污分流，废水主要为生活污水。 本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入象骨港污水处理厂。 根据调查，产业园市政污水管网已建至项目拟建地附近，但由于其他路段市政管网堵塞，造成项目污水现阶段不能进入污水处理厂，因此，在本项目污水能够进入象骨港污水处理厂之前，本环评建议建设单位采取以下两种方案的一种方案进行处理，①项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后，再经过地埋式一体化污水处理设施生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入市政污水管网，再经象骨港电排排入长江；②污水无法进入象骨港污水处理厂之前不得营运。 项目区域雨水经厂区雨水管网流入西侧水沟，经象骨港电排排入长江。 （2）供电 本工程由城镇市政供电系统供电。 8、工作制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员为250人，其中管理人员30人，员工220人。 工作制度：1班/天，8小时/班，全年工作日为300天。 9、总投资及资金筹措 本项目总投资为18000万元，资金来源由企业自筹。 10、其他 本项目设有食堂和宿舍，其中有200人厂内住宿、250人厂内就餐。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟建地为山地，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。项目选址于岳阳城陵矶临港产业新区长湖路以南。地理位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 三、气候、气象 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 2、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m。 五、土壤和生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 六、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 七、东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省岳阳市境内，地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧。北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，管理范围包括整个东洞庭湖及其近周平原岗地。保护区周围可分为湖东城市环境和湖西平原。保护区总面积达19万公顷，其中核心区面积2.96万公顷，缓冲区面积3.58万公顷，实验区面积12.46万公顷。。 该保护区成立于1982年，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区和中国51个国家示范保护区之一。1994年，晋升为国家级自然保护区。是《国际湿地公约》收录的、由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护植物： 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 保护动物： 湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。 根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]）19号，调规后，本项目区域位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区之外。具体位置示意详见附图。 八、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境 长江 渔业用水 III类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否位于自然保护区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（象骨港污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 环境质量现状

为了解项目区域环境质量现状，本次环评收集了《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目环境影响报告表》中环境质量现状监测数据。本项目位于国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目西南面2km。 一、环境空气质量现状调查与评价 1、历史数据 本次环评引用《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测数据，由永蓝检测有限公司于2017年11月24日~11月26日对区域内环境空气质量中SO2、NO2、PM10的现状进行了监测，2017年12月18日~11月20日对区域环境空气质量中TVOC的现状进行了监测，各监测点均在本项目2.5km范围内，因此，数据可以满足项目评价要求。 1）检测布点 共布设2个环境检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-1。 表3-1 大气环境监测布点 序号 监测点位置 监测点方位、距离 G1 老年公寓 距离项目东北面厂界2300m G2 国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司职工宿舍楼 距离项目南面厂界1900m 2）检测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状检测结果一览表 单位：mg/m3 监测点 项目 SO2 NO2 PM10 TVOC G1 浓度范围 0.028-0.021 0.027-0.036 0.75-0.78 0.2297-0.2364 超标率(%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 G2 浓度范围 0.029-0.021 0.024-0.036 0.082-0.085 0.2879-0.2954 超标率(%) 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 标准值 0.15 0.08 0.15 0.6 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级浓度限值要求、TVOC参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 由监测结果可知，各监测点位SO2、NO2、PM10监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求，TVOC满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求。 2、特征因子现场检测数据 为了解项目所在地特征因子环境空气质量现状，特委托岳阳市衡润检测有限公司对项目场地中央进行了现场检测，检测结果建表3-3。 表3-3 特征因子环境空气质量现状检测结果一览表 单位：mg/m3 检查时间 检测地点 检测因子 检测结果 是否达标 标准值 2018.6.6 拟建地场地中央 TVOC 0.016 达标 0.6 TVOC参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。 由监测结果可知，拟建地场地的TVOC满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求。 二、地表水环境质量现状调查与评价 本次环评引用《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目环境影响报告表》中由永蓝检测有限公司于2017年11月24日~11月26日对象骨港排涝站排水口上游500m长江断面（W1）、下游1500m长江断面（W2）进行了现状监测的监测数据，监测数据见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状检测结果 编号 pH COD BOD5 SS NH3-N TN W1 7.32-7.34 16-17 3.2-3.5 21-24 0.328-0.337 0.708-0.716 W2 7.36-7.39 18-19 3.6-3.8 22-25 0.356-0.361 0.749-0.754 执行标准(GB3838-2002)Ⅲ类 6-9 ≤20 ≤4 ≤30 ≤1.0 ≤1.0 超标率% 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 编号 TP 挥发酚 石油类 硫化物 锌 / W1 0.04-0.05 ND ND 0.006-0.007 ND / W2 0.05-0.06 ND ND 0.007-0.008 ND / 执行标准(GB3838-2002)Ⅲ类 ≤0.2 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 / 超标率% 0 0 0 0 0 / 最大超标倍数 0 0 0 0 0 / 备注：1、ND代表该数据低于检出限； 监测结果表明，象骨港排涝站排水口上游500m长江断面、下游1500m长江断面均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 三、声环境质量现状调查与评价 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年5月20~5月21日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 昼间 夜间 a 场界东面 2017年5月20日 52.1 42.1 65 2017年5月21日 51.9 41.8 55 b 场界南面 2017年5月20日 53.2 40.5 65 2017年5月21日 52.5 40.9 55 c 场界西面 2017年5月20日 54.9 42.3 65 2017年5月21日 55.7 42.6 55 d 场界北面 2017年5月20日 54.3 42.8 70 2017年5月21日 56.9 41.2 55 由上表可知，项目北临长湖路一侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 4、生态环境现状 根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于临港产业新区，场地东面为海圣祥、南面为二期预留用地、西面为杨树港村居民、北面紧邻长湖路，主要保护目标详见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 类别 保护目标 控制标准 名称 方位距离 规模 功能 大气环境 凌泊湖小区 WS 150~500m 约500户，1700人 居住 GB3095-2012 2类 杨树港村居民 W 30~250m 约16户，50人 居住 杨树港村居民 N 440~640m 约40户，140人 居住 地表水 芭蕉湖 WS 2600m / 渔业区 GB3838-2002 III类 声环境 凌泊湖小区 WS 150~500m 约500户，1700人 居住 GB3096-2008 2类 杨树港村居民 W 30~250m 约16户，50人 居住

# 评价使用标准

| 环境质量标准 | 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 环境空气：PM10、SO2、NOX、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 生活污水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准，VOCs参照湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相应标准限值，油烟排放执行饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）标准限值； 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）相关标准。 |
| 总量控制指标 | 生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后达标排入市政污水管网进入象骨港污水处理厂。外排废水量为：9720t/a，排放浓度限值为CODCr：60mg/l，NH3-N：8（15）mg/l，外排污染物量为CODCr：0.5832t/a，NH3-N：0.0778t/a，环评建议总量控制指标为COD：0.6t/a，NH3-N：0.1t/a，同时VOCs排放总量为：0.882t/a，总量控制指标纳入象骨港污水处理厂内，无需另外申请。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示： 图1 施工期工艺流程及产污工序框图 备注：各产品生产工艺流程除棒球棒产品无穿线过程外，其他工艺流程均与上述工艺相同。 图2 运营期近期工艺流程及产污工序框图 营运期工艺简述： 织纱：利用织纱机将沾有环氧树脂的碳纤维或玻璃纤维进行织纱，会产生少量废气。 裁纱：原材料在自动裁纱机上裁成一段段，会产生少量碎屑以及边角料。 预型：裁好的原材料在定位机上先定好一个型。 成型：定好型的原材料在热压台上成型，项目原材料带有液态环氧树脂， 在热压机上会产生废气。 打磨、锯柄：半成品在打磨台上使用手工打磨，会产生粉尘。 质检、喷砂：产品在喷砂机上进行检测，会产生少量粉尘，经配套处理设施处理。 钻孔：半成品在使用钻孔机钻孔，会产生粉尘。 喷漆、烤漆：通过水帘柜的喷枪在产品表面喷上一层油漆，然后经烤箱进行烤漆；在喷漆过程中水帘柜对废气进行初步预处理时会产生少量含有有机溶剂及油漆等污染物的废水。 注：项目不设丝印、移印、发泡等工序。 二、主要污染工序分析 1、施工期污染工序分析 本项目已开工建设，综合楼和厂房均已建成，现阶段土建工程主要为仓库建设。 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离 25m 50m 100m 200m 浓度范围(mg/m3) 0.37～1.10 0.3l～0.98 0.21～0.76 0.18～0.27 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速 P 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) l (kg/m2) 5(km/hr) 0.01056 0.081865 0.16382 0.14408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.10112 0.171731 0.232764 0.288815 0.31431 0.574216 15(m/hr) 0.15317 0.257596 0.34146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/ hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 在建筑物室内装修阶段，会产生甲醛、苯系物等有机污染物等。根据装修时采用的装修材料不同，甲醛、苯系物产生量也不同。 （2）水环境污染源分析 本项目已开工建设，综合楼和厂房均已建成，仅仓库在建。施工期废水主要为生活污水。 生活污水：施工人员不在施工场地住宿，且不在施工场地设食堂，施工期施工人员高峰期人员按40人计，施工人员生活用水量按50L/人·d计，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期产生生活污水量为1.6m³/d。经类比SS浓度为280mg/L、COD浓度为210mg/L、BOD5浓度为120mg/L，据此计算出施工期每天产生的污水各污染物的量为：SS 0.448kg/d、COD 0.336kg/d、BOD5 0.192kg/d。 （3）噪声污染 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有电锯、起重机和电刨、磨光机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段 噪声源 建筑施工 起重机、电机 装修阶段 电钻、电刨、磨光机等 施工期的噪声主要有电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（表5-6）控制施工时段及建筑噪声。 表5-5 主要施工设施的噪声限值 dB(A) 昼 间 夜 间 70 55 （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾及生活垃圾。根据现场调查，场地已平整，且不建设地下室，因此，本项目无弃方和填方。 建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15-20kg/m2，本项目总建筑面积24644.84m2，施工期产生的建筑垃圾约492.9t。 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg 计，施工人员40人，施工期为5个月，则共产生生活垃圾3t，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 2、营运期污染工序分析 本项目污染源强类比东莞运动器材有限公司。该类比公司生产碳纤维球拍55万支，采用的原材料主要为碳纤维丝、环氧树脂胶水、油漆、天那水等，与本项目生产品种和使用的原材料类似，具有可比性。 （1）废气 项目营运期废气主要有裁纱、喷砂、打磨等工序产生粉尘，成型、喷漆烤漆等工序产生的有机废气，燃天然气锅炉产生燃烧废气及食堂油烟。 ①粉尘 裁纱过程中会产生少量的碎屑。碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，产生的少量粉尘量；打磨、喷砂过程有少量粉尘产生，根据类比同类项目，粉尘产生浓度为50mg/m3，废气量为2000m3/h。 ②有机废气 成型过程采用热压机成型，由于原材料含有树脂类材料，再热压成型过程会有少量有机废气产生；喷漆、烤漆过程中会产生挥发性有机废气，其主要成分为苯、甲苯、二甲苯、VOCs等有害物质。项目使用的天那水中苯含量约为5%，甲苯含量约为25%，二甲苯含量约为45%。项目喷漆使用的天那水用量为4t/a，天那水在使用过程中全部挥发，则挥发的VOCs为4t/a，其中苯约为0.2t/a，甲苯约为1t/a，二甲苯约为1.8t/a；项目使用油性油漆挥发性有机物占40%，使用量为8t/a，挥发的VOCs为3.2t/a，因此，本项目喷漆、烤漆过程中有机废气产生量为7.2t/a。根据类比同类项目及建设单位提供资料，有机废气收集率为90%以上，有组织有机废气设计风量为24000m3/h，则本项目VOCs有组织产生量为6.48t/a、产生浓度为112.5mg/m3、产生速率为2.7kg/h，VOCs无组织产生量为0.72t/a。本项目拟采用水帘吸收+除雾装置+UV光解处理设备对有机废气处理，水帘吸收处理效率为75%、UV光解处理设备处理率达90%以上，处理达标后由一根15m排气筒排放。有机废气产排情况见表5-6。 表5-6 有机废气产排污情况一览表 名称 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 总VOCs 7.2 / / / / / 有组织废气 VOCs 6.48 112.5 2.7 0.162 2.813 0.068 苯 0.18 3.125 0.075 0.0045 0.078 0.0019 甲苯 0.9 15.625 0.375 0.0225 0.391 0.0094 二甲苯 1.62 28.125 0.675 0.0405 0.703 0.0169 无组织废气 0.72 / / / / / ③食堂油烟及燃料废气 一般食堂的食用油耗油系数为3kg/100人·d，就餐人数为250人，则其一天的食用油的用量约为7.5kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为67.5kg/a（年工作日以300天计）。 项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。 （2）废水 本项目废水主要为有机废气采用水帘处理产生的工艺废水和员工日常生活产生的生活污水。 水帘柜废水：项目喷漆过程中水帘柜对废气进行初步预处理时会产生少量含有有机溶剂及油漆等污染物的废水，水帘柜用水对水质要求不高，水帘柜废水经过隔油隔渣后循环使用。项目一共12台水帘柜，尺寸为3.5m×1.9 m×1.5 m，有效水深均为0.15m，当浓度升高到影响对废气的初步预处理时，把水帘柜的废水收集起来。项目水帘柜废水每2个月收集一次，排污系数按0.9计算，每次清理的废水量约为10.77吨，产生的水帘柜废水约64.62吨/年。水帘柜废水中主要污染物为CODCr、SS、石油类、色度、苯、甲苯等。根据专家意见，本项目拟建设污水处理站对该类废水进行处理，处理后的废水作为水帘柜用水，不外排。 员工生活废水：项目设有员工及管理人员总数为250人，其中250人在厂内就餐、200人住宿，根据《湖南省用水定额》，其中仅就餐员工用水量按人均用水80升/人·日、场内食宿人员按人均用水160升/人·日计算，则每天用水约36m3，一年300天计算，则每年用水约10800m3，排污系数按0.9计，则生活排水约为9720m3/a。该类污水的主要污染物为CODCr（250mg/L）、BOD5（150mg/Ll）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/Ll）、动植物油（20mg/L）。 （3）噪声 项目的主要噪声为：普通加工机械的运行噪声，噪声值约为65～80dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB（A）；空压机运行时产生的噪声，噪声值约为80～95dB(A)。 （4）固废 本项目固废主要有碳纤维碎屑、边角料等一般固废，废油漆罐、废天那水罐等危险废物，以及员工日常生活产生的生活垃圾。 ①一般固体废物 项目生产过程中会产生碳纤维碎屑、边角料和次品，产生量约3吨/年，项目将其交给回收公司回收处理。 ②危险固废 项目生产过程中产生的废油漆罐、废天那水罐等，产生量约0.1t/a，属于危险废物，交有资质单位处理。 表5-7 污染源调查结果和危废鉴别结果表 名称 废物类别 危险特性 产生及处置情况 危废暂存设施 废油漆罐、废天那水罐 危险废物 毒性 0.1 t/a，交有资质单位处理 设置危险废物仓暂存 注：危险废物仓应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求设置。 ③生活垃圾 项目生活垃圾主要成份是厨余、废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。员工生活垃圾排放量计算如下：1公斤/人·日×250人＝250公斤/天，即75吨/年，生活垃圾由环卫部门运走。 （5）营运期污染物产排情况 根据上述分析，本项目营运期各污染物产排情况及处理情况见表5-8。 表5-8 污染物产排情况一览表 类别 项目名称 产生量 排放量 处理处置情况 废气 打磨粉尘 0.12t/a 0.12t/a 工业排气扇、移动式工业集尘器 喷砂粉尘 0.12t/a 0.12t/a 设备自带除尘系统处理后通过15m高排气筒排放 烤漆喷漆废气 7.2t/a 0.882t/a 拟采用水帘吸收+除雾装置+UV光解处理工艺处理 厨房油烟 0.0675 t/a 0.027 t/a 油烟净化装置 废水 水帘柜废水 64.62t/a 0 厂内污水处理站处理后回用 生活污水 9720t/a 9720t/a 经化粪池处理后排入污水处理厂 固废 生活垃圾 75t/a 75t/a 交由环卫部门处理 边角料、次品等 3t/a 3t/a 交给回收公司回收处理 废油漆罐、废天那水罐等危险废物 0.1t/a 0.1t/a 交有资质单位处理

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 裁纱工序 | 碎屑 | 少量 | 少量 |
|  | 打磨 240万m3/a | 粉尘 | 50 mg/m3 | 0.12 t/a | 5mg/m3 | 0.012 t/a |
|  | 喷砂工序 240万m3/a | 粉尘 | 50 mg/m3 | 0.12 t/a | 5mg/m3 | 0.012t/a |
|  | 成型 | VOCs | 少量 | 少量 |
|  | 喷漆、烤漆 5760万m3/a | VOCs | 112.5mg/m3 | 6.48 t/a | 2.813mg/m3 | 0.162 t/a |
|  |  | 苯 | 3.125mg/m3 | 0.18 t/a | 0.078mg/m3 | 0.0045 t/a |
|  |  | 甲苯 | 15.625mg/m3 | 0.9 t/a | 0.391mg/m3 | 0.0225 t/a |
|  |  | 二甲苯 | 28.125mg/m3 | 1.62 t/a | 0.703mg/m3 | 0.0405 t/a |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.0675 t/a | 0.027 t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 9720t/a | CODcr | 250mg/L | 2.43t/a | 200 mg/L | 1.94t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 1.458t/a | 120 mg/L | 1.17t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 1.458t/a | 120 mg/L | 1.17t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.243t/a | 20 mg/L | 0.19t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.194t/a | 16 mg/L | 0.16t/a |
|  | 水帘柜废水 64.62t/a | CODcr | 500mg/L | 0.032t/a | 拟采用“芬顿试剂+絮凝沉淀+混凝沉淀+气浮+砂滤”处理后作为水帘柜用水循环使用，不外排。 |
|  |  | SS | 300 mg/L | 0.019t/a |  |
|  |  | 石油类 | 20 mg/L | 0.0013t/a |  |
|  |  | 色度 | 800倍 |  |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 碳纤维碎屑、边角料、次品等 | 3t/a | 回收公司回收处理 |
|  | 危险固废 | 废油漆罐、废天那水罐 | 0.1t/a | 交有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 普通生活垃圾 | 75t/a | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 普通加工机械的运行噪声，噪声值约为65～80dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB（A）；空压机运行时产生的噪声，噪声值约为80～95dB(A)。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在建成后，对场地进行绿化。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为东侧30m的杨树港村居民，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 （2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地不设置临时施工营地，就餐、如厕均利用拟建地周边居民点厕所、饭店等。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源 声级 距离(m) 10 20 30 50 80 100 150 200 装卸机 90 80 74 70 66 63 60 56 54 卡车 80 71 64 60 56 53 50 46 44 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对东侧30m的杨树港村居民、南侧150m处的凌泊湖小区居民点有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局城陵矶港区分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要有项目营运期废气主要有裁纱、喷砂、打磨等工序产生粉尘，成型、喷漆烤漆等工序产生的有机废气，燃天然气锅炉产生燃烧废气及食堂油烟。 ①粉尘 项目裁纱过程中会产生少量的碎屑。碎屑颗粒较大，质量较重，通过自然沉降下可落到收集槽内，对周边环境影响较小。 项目打磨工序产生的粉尘经配套除尘装置收集后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后通过15m排气筒高空排放，对周围的环境不会产生明显影响。 项目喷砂会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，粉尘产生浓度约50mg/m3，通过设备配套除尘设施处理后与打磨粉尘一起通过1根15m排气筒高空排放，处理效率为90%以上，则处理后的浓度为5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，因此，喷砂粉尘对外界大气环境影响均不大，该粉尘处理工艺可行。 ②有机废气 项目成型工序会产生少量有机废气，其主要污染因子为总VOCs，其产生的量非常少，，因此以无组织排放量计。但是作业车间内应加强通风，保持室内空气的流动性，该部分产生的有机废气对环境影响小。 项目水帘柜在喷漆过程以及喷漆件经烤箱烘干过程中会产生挥发性有机废气（漆雾），其主要成份为苯、甲苯、二甲苯、总VOCs等有害物质，浓度较高，超过相应的排放标准，对工人身体健康造成较大危害，也将对周围环境产生影响。项目喷漆和烤漆过程在封闭车间内生产，拟将水帘柜喷漆废气经水帘柜预处理后与烤漆废气一块收集后经除雾装置除雾，再通过UV光解式废气净化装置进行处理达标后通过20m排气筒高空排放。 根据工程分析可知，本项目VOCs有组织产生量为6.48t/a、产生浓度为112.5mg/m3、产生速率为2.7kg/h，拟采用水帘吸收+除雾装置+UV光解处理设备对有机废气处理，其中水帘吸收处理效率为75%、UV光解处理设备处理率达90%以上，则本项目有组织VOCs排放量为0.162、排放浓度为2.813mg/m3、排放速率为0.068kg/h，均满足湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值标准限值（VOCs最高允许排放浓度为50mg/m3、最高允许排放速率为10kg/h）。因此，本项目拟采用水帘吸收+除雾装置+UV光解处理设备对有机废气处理工艺可行。 为减少挥发性有机物无组织排放，本环评要求烤漆采取密闭措施，定期维护废气处理设施和烤漆、喷漆设备，同时为生产操作的一线员工配备必要的劳保用品，以确保员工身体健康不受到影响。 ③厨房油烟及燃料废气 项目厨房系内部职工使用，产生的油烟量不大，油烟污染物浓度不高，经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准后于所在建筑物天面高空排放，对周围环境影响较小。 项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。 ④大气环境影响预测结果及评价 A.污染物源强 选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对建设项目进行大气环境影响预测评价。本次环评有组织废气采用废气处理系统处理效率为0%时预测事故状态下废气排放情况。本项目有组织、无组织废气污染物排放参数见表7-2、7-3，有组织废气正常工况下预测结果见表7-4、有组织废气事故工况下预测结果见表7-5、无组织废气预测结果见表7-6。 表7-2 本项目有组织排放参数表 污染物名称 排放速率kg/h 排气筒排气量（m3/h） 排放高度（m） 内径（m） 排放温度（℃） 正常 事故 粉尘 0.005 0.05 24000 20 1 25 VOCs 0.068 2.7 表7-3 本项目无组织排放参数表 污染源位置 污染物名称 排放速率kg/h 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 生产车间 VOCs 0.3 63 60 12 粉尘 0.0054 B.预测结果 表7-4 废气有组织排放估算模式计算结果（正常工况） 距离（m） 粉尘 VOCs 落地浓度（mg/m3） 地面浓度占标（%） 落地浓（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 100 0.000107 0.01 0.001458 0.24 200 0.000133 0.01 0.001804 0.3 300 0.000141 0.02 0.001911 0.32 303 0.000141 0.02 0.001911 0.32 400 0.000136 0.02 0.001842 0.31 500 0.000123 0.01 0.001678 0.28 600 0.000118 0.01 0.001598 0.27 700 0.000113 0.01 0.001532 0.26 800 0.000110 0.01 0.001502 0.25 900 0.000105 0.01 0.001431 0.24 1000 0.000099 0.01 0.001342 0.22 1100 0.000092 0.01 0.001246 0.21 1200 0.000085 0.01 0.001156 0.19 1300 0.000083 0.01 0.001125 0.19 1400 0.000081 0.01 0.001096 0.18 1500 0.000082 0.01 0.001117 0.19 1600 0.000083 0.01 0.001135 0.19 1700 0.000084 0.01 0.001144 0.19 1800 0.000084 0.01 0.001146 0.19 1900 0.000084 0.01 0.001142 0.19 2000 0.000083 0.01 0.001134 0.19 2100 0.000082 0.01 0.001116 0.19 2200 0.000081 0.01 0.001098 0.18 2300 0.000079 0.01 0.001078 0.18 2400 0.000078 0.01 0.001057 0.18 2500 0.000076 0.01 0.001036 0.17 最大浓度 0.000141 0.02 0.001911 0.32 最大浓度出现距离303m 最大浓度出现距离303m 表7-4 废气有组织排放估算模式计算结果（事故状态） 距离（m） 粉尘 VOCs 落地浓度（mg/m3） 地面浓度占标（%） 落地浓（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 100 0.001072 0.12 0.05788 7.42 200 0.001327 0.15 0.07164 9.18 300 0.001405 0.16 0.07587 9.73 303 0.001405 0.16 0.07588 9.73 400 0.001355 0.15 0.07315 9.38 500 0.001234 0.14 0.06665 8.55 600 0.001175 0.13 0.06345 8.14 700 0.001126 0.13 0.06082 7.80 800 0.001104 0.12 0.05964 7.65 900 0.001052 0.12 0.05683 7.28 1000 0.0009869 0.11 0.05329 6.83 1100 0.0009159 0.1 0.04946 6.34 1200 0.0008497 0.09 0.04588 5.88 1300 0.0008274 0.09 0.04468 5.73 1400 0.0008056 0.09 0.0435 5.58 1500 0.0008211 0.09 0.04434 5.68 1600 0.0008347 0.09 0.04507 5.78 1700 0.0008415 0.09 0.04544 5.82 1800 0.0008429 0.09 0.04552 5.84 1900 0.00084 0.09 0.04536 5.82 2000 0.0008336 0.09 0.04502 5.77 2100 0.0008209 0.09 0.04433 5.68 2200 0.0008071 0.09 0.04358 5.58 2300 0.0007924 0.09 0.04279 5.48 2400 0.0007771 0.09 0.04196 5.38 2500 0.0007615 0.08 0.04112 5.27 最大浓度 0.001405 0.16 0.07588 9.73 最大浓度出现距离303m 最大浓度出现距离303m 表7-5 废气无组织排放估算模式计算结果 距离（m） 粉尘 VOCs 落地浓度（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 落地浓度（mg/m3） 地面浓度占标率（%） 100 0.0008392 0.09 0.04662 7.77 145 0.0008912 0.1 0.04951 8.25 200 0.0008174 0.09 0.04541 7.57 300 0.0008069 0.09 0.04483 7.47 400 0.0007809 0.09 0.04338 7.23 500 0.0007171 0.08 0.03984 6.64 600 0.0007371 0.08 0.04095 6.83 700 0.0007089 0.08 0.03938 6.56 800 0.0006606 0.07 0.0367 6.12 900 0.0006084 0.07 0.0338 5.63 1000 0.0005576 0.06 0.03098 5.16 1100 0.0005112 0.06 0.0284 4.73 1200 0.0004691 0.05 0.02606 4.34 1300 0.0004316 0.05 0.02398 4 1400 0.0003979 0.04 0.02211 3.69 1500 0.000368 0.04 0.02044 3.41 1600 0.0003412 0.04 0.01895 3.16 1700 0.0003172 0.04 0.01762 2.94 1800 0.0002957 0.03 0.01643 2.74 1900 0.0002764 0.03 0.01536 2.56 2000 0.000259 0.03 0.01439 2.4 2100 0.0002439 0.03 0.01355 2.26 2200 0.0002303 0.03 0.01279 2.13 2300 0.0002179 0.02 0.0121 2.02 2400 0.0002065 0.02 0.01147 1.91 2500 0.000196 0.02 0.01089 1.82 最大浓度 0.0008912 0.1 0.04951 8.25 最大浓度出现距离145m 最大浓度出现距离145m 备注：评价标准采用《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中规定的限值，TVOC 0.60mg/m3（ 小时均值）。 由上表可见，正常工况下，有组织排放各污染因子的最大占标率均未达10%，其中VOCs占标率最大，为0.32%。无组织排放VOCs最大落地浓度占标率，为8.25%；事故状态下，有组织废气中粉尘、VOCs的落地浓度分别是0.001405mg/m3、0.07588mg/m3，粉尘、VOCs占标率分别是0.16%、9.73%。因此，本项目排放的大气污染物对空气质量影响较小。 要求及建议：①强员工在操作过程中戴口罩以加自身保护，建议企业在投料过程中实施少量多次方案，以减少粉尘产生量。②加强生产车间的通风及周围绿化，进一步降低空气中的有机废气浓度。 ⑤排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（北侧办公楼）高度约为15m。本项目各废气通过20m高排气筒引至屋顶排放，其高度设置合理。 本项目大气污染物污染源主要为粉尘和有机废气，因此本项目为粉尘及有机废气各设置1根20m高的排气筒高空排放。 因此，本项目需设置2根20m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 ⑥大气环境防护距离 本项目无组织排放废气主要为无组织排放粉尘、VOCs。大气环境防护距离采用大气预测软件EIAProA2008中的SCREEN3模型估算。计算结果显示无超标点，本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）处理措施 ①水帘柜废水 项目水帘柜在喷漆过程中有少量有机溶剂及油漆进入水中，水帘柜废水经过隔油隔渣后循环使用，每年补充水量约132吨。项目每2个月清理一次循环水池，每次清理产生的废水约10.77吨，即64.62吨/年，废水中主要污染物为CODCr、SS、石油类、色度等。 根据专家意见，本项目拟建设污水处理站对该类废水进行处理，处理后的废水作为水帘柜用水。本项目污水处理站拟采用“Fenton试剂+絮凝沉淀+气浮+砂滤”处理方案。Fenton试剂具有很强的氧化能力，当pH值较低时（控制在3左右），H2O2被Fe2+催化分解生成羟基自由基（•OH），通过具有极强的氧化能力的•OH与有机物的反应，使废水中的难降解有机物发生部分氧化、使废水中的有机物C—C键断裂，最终分解成H2O、CO2等，使CODCr降低。或者发生偶合或氧化，改变其电子云密度和结构，形成分子量不太大的中间产物，从而改变它们的溶解性和混凝沉淀性。同时，Fe2+被氧化生成Fe(OH)3在一定酸度下以胶体形态存在，具有凝聚、吸附性能，还可除去水中部分悬浮物和杂质。再经混凝沉淀进一步去除污染物，以达到净化的目的。根据类比，水帘柜废水CODCr浓度约为2500mg/L，采用Fenton试剂（H2O2+FeSO4）对其进行预处理，CODCr去除效率约在30%左右；再加入PAC和PAM对其进行混凝沉淀，CODCr的去除率可达到60%；在经过气浮处理，CODCr的去除率可达到25%；最后在经过砂滤装置进行过滤，经砂滤后的出水即能达到排放标准（CODCr≤300mg/L）。由于水帘柜用水对水质要求不高，经处理后的废水作为水帘柜用水循环使用，不外排。 ②生活污水 项目员工生活污水排放量约为9720m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。厨房含油污水经三级隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放限值》（GB8978-1996）段三级标准排放至市政管网，经市政管网引至象骨港污水处理厂处理后达标排放。目前，象骨港污水处理厂已建成且市政污水管网已铺设至项目拟建地附近，但由于进象骨港污水处理厂的市政污水管网出现堵塞，污水现在无法进入污水处理厂，因此，在污水进入污水处理厂之前，本项目污水经隔油池化粪池处理后再经地埋式生活污水一体化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排。 （2）污水处理可行性分析 象骨港污水处理厂建设规模为15×104m3/d，分两期建设，一期3×104m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。象骨港污水处理厂（一期）工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的 B 标准。 厂区排水实施雨污分流，雨水通过厂区专门设置的雨水管道收集后，排入长江。本项目废水中污染物为污水处理厂处理的常规污染物，经化粪池预处理后能达到污水处理厂的进水水质要求，本项目外排废水量占该污水厂一期设计处理量仅0.144%。在保证项目污水经过预处理后达到污水处理厂进水要求，项目废水进入象骨港污水处理厂时对污水处理厂不会造成明显污染负荷。项目外排废水口设置在云港路，因此，本项目污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和港区污水处理厂进水水质要求后经市政管网排入象骨港污水处理厂，处理达标后排入象骨港河，最终排入长江，对地表水环境影响较小。 因此，本项目废水处理方法可行。 3、噪声影响分析 （1）防治措施 项目主要噪声是生产设备产生的机械振动噪音、空压机产生的机械振动噪音以及车间通风设备运行时产生的噪音。声源强度在70～90分贝之间。为确保项目厂界噪声达标，建议拟建工程采取以下治理措施： 对噪声设备进行合理布局； 采用先进的低噪声设备，并加强防震、隔声、消声措施； 把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理； 使用中要加强维修保养，使设备处于良好的运行状态，减少噪声的产生。 项目产生的噪声再经自然衰减后，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 执行3类标准要求，对周围环境不造成影响。 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间一内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为120m、220m 、280m、120m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-7： 表7-7 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界 方位 时间 正常工况dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 预测值 达标 1 东厂界 昼间 49.4 昼间：65 2 南厂界 昼间 33.1 昼间：65 3 西厂界 昼间 49.4 昼间：65 4 北厂界 昼间 31.1 昼间：65 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4、固体废物影响分析 项目碳纤维碎屑、边角料、次品等一般固体废物交给专业公司回收处理。项目生产过程中产生的废油漆罐、废天那水罐，属于危险废物，交有资质单位处理。项目员工生活产生的普通生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 项目生产过程中会产生少量的废油漆罐、废天那水罐、油漆渣、等属于《国家危险废物名录》中编号为HW49，废物类别——其他废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置车间展示区一侧，其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2、危废贮存场所约10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾135t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 （1）风险因素识别 本项目风险事故的风险因素有设备因素和人为因素，这些因素都有可能直接或间接地带来环境风险，主要为油漆、稀释剂等起火燃烧、喷漆烤漆废气处理系统出现故障。 （2）环境风险防范措施及应急预案 ①车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ②定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ③远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ④加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 ⑤安装先进的自动控制系统和安全报警装置，系统可根据压力、阀位检测、温度、流量等参数自动对工艺或设备故障进行自动诊断，并设有可燃、有毒气体检测报警盘、火灾报警盘，一旦发生泄漏，系统自动报警，并立即采取措施。 ⑥在危险废物暂存间废机油储存区周边设置围堰，同时进行防渗处理，避免泄漏的废机油经地势直接进行雨水下水道。 （3）分析结论 本项目有存在着火灾风险、废气处理装置故障，但发生的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。 三、产业政策可行性分析 本项目为体育用品制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中淘汰和限制类，属于允许类，因此，本项目建设符合国家的产业政策要求。 四、选址合理性分析 本项目位于湖南城陵矶新港区，根据规划部门意见及红线图，拟建地为工业用地，作为湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目用地。根据建设用地规划许可证（建规[地]字 第20170026号），本项目为工业用地，用于湖南钜星复合材料制品有限公司建设设备生产基地项目。 根据湖南省环境保护厅文件《关于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]293号），“禁止引进铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业”。本项目不属于产业区禁止和限制类，属于允许类。 综上所述，本项目选址合理。 五、总平面布局合理性分析 本项目场地呈南宽北窄梯形形状，厂区大门布置在北面。场地北部布置为综合楼，综合楼由宿舍楼、办公楼、食堂与活动中心三部分组成，从西向东依次为宿舍楼、办公楼、食堂与活动中心；场地中部布置为仓库，仓库北面为货物装卸场地；场地南面分布2栋厂房和设备用房，从西向东依次为设备用房、5#厂房、6#厂房。厂区内主要运输道路布置在场地东面，远离项目西面居民点；厂区利用仓库将办公区和生产区进行功能区划分，减少了生产过程中产生的污染物对项目办公区的影响。场地东面为海圣祥、南面为二期预留用地、西面为杨树港村居民、北面紧邻长湖路。本环评建议将喷漆房设置在5#厂房东南角，排气筒布置在5#厂房东南侧。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，办公区与生产车间分隔，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 六、“三线一单”符合性判定 本项目选址位于湖南城陵矶临港产业新区内，不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感目标；根据污染源识别、环境影响预测分析，项目运营期区域大气、水、声等环境质量不会超出当地环境质量底线；园区水、电、气等资源充足，完全满足本项目需求；项目内容符合国家产业政策，未列入政府环境准入负面清单，从环境保护的角度而言，项目基本符合。 七、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表7-8 本项目与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》相关要求相符性分析一览表 相关政 策要求 相关规定 本项目拟采取的措施及改进建议 挥发性 有机物 （VOCs ）污染防 治技术 政策 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理达标排放。 拟采取的措施： 项目拟采用的涂料为油性涂料，建议在满足工艺要求的条件下，使用水性涂料； 项目采取封闭式喷涂，并对喷涂废气进行收集处理； 对喷涂过程中产生的废气进行收集并采取水帘+UV光解处理达标后排放。 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ③按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （3）营运期环境监管计划 该公司可委托有资质单位对各污染物进行定期的环境监测。其监测内容及频次见表7-8。 表7-8 营运期环境监管计划 项目 监测点位 监测或检查项目 监测频率 废气 生产车间排气筒、厂界上风向1个点、下风向2个点 颗粒物、VOCs、苯、二甲苯、甲苯 每季度一次 废水 总排口 pH、COD、BOD、SS、氨氮 每季度一次 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 每年一次 固废 生活垃圾 生活垃圾收集点运行情况 每年一次 废油漆桶等危险废物 有符合要求的暂存设施和暂存场所 每年一次 周边环境 西面居民点 颗粒物、TVOC 每年一次 七、环保投资估算分析 本项目环保设施投资情况见表7-9。 表7-9 建设项目环保投资一览表 序号 污染源 主要环保措施 投资金额（万元） 1 裁纱加工 加强机械通风 1 2 打磨、钻孔粉尘 经配套除尘装置处理后高空排放 10 3 成型废气 加强机械通风 1 4 喷漆、烤漆废气 采取封闭措施，废气收集后经水帘吸附+除雾装置+UV光解式废气净化装置处理后高空排放 30 5 喷砂粉尘 经设备配套除尘装置处理后达标排放 10 6 厨房油烟 油烟净化器处理后高空排放 3 7 生产废水 污水处理站 50 8 生活污水 隔油池+化粪池 5 9 噪声 定期对各种机械设备进行维护与保养，适时添加润滑油 2 10 固体废物 一般固体废物 交专业公司回收处理 0.5 危险废物 交有资质单位处理 2.5 生活垃圾 交由环卫部门清运处理 1 合计 116 八、竣工验收项目 根据国家规定，本项目建成后需进行验收，相关竣工验收内容详见表7-10。 表7-10 项目环境保护竣工验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 喷漆烤漆工序 VOCs、苯、甲苯、二甲苯 采取封闭措施，水帘吸收+UV光电+15m高排气筒 达标排放，湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相应标准限值 打磨、喷砂工序 粉尘 设备自带除尘系统 满足《大气污染物排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值 废水 生产、生活废水 COD、SS、BOD5、NH3-N、 隔油池+化粪池 达标排放，《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准限值后排入市政污水管网 水帘柜废水 / 污水处理站 处理后循环使用，不外排，不构成二次污染 固体废物 项目区域 生活垃圾 交由环卫部门定期清运 综合利用，合理处置、达到环保要求，不构成二次污染 一般工业固废 交由环卫部门综合集中处置 废油漆桶等危险固废 经危险废物暂存桶短期收集于危废间后交由资质单位处置（危险废物暂存间20m2），危废间防渗、防腐，设置有危废间标识 噪声 项目区 LeqA 设备减振底座、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 裁纱工序 | 碎屑 | 通过自然沉降下落到地面后收集 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 打磨、喷砂工序 | 粉尘 | 通过设备自带除尘装置对其进行收集处理达标后，再经过15m高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 |
|  | 成型工序 | VOCs | 加强车间机械通风 | 达到湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相应标准限值 |
|  | 喷漆、烤漆 | 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs | 喷漆废气经水帘柜预处理后与烤漆废气一块收集后再经UV光解式废气净化装置进行处理后由排放筒高空排放 |  |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 厨房含油污水经三级隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池处理后，排放到市政管道，经市政管网引至象骨港污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 水帘柜废水 | / | 交有资质单位处理 | 符合环保有关要求， 对周围环境不会造成影响 |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 碳纤维碎屑、边角料、次品 | 交给专业公司回收处理 | / |
|  | 危险固废 | 废油漆罐、废天那水罐 | 交有资质单位处理 | 符合环保有关要求， 对周围环境不会造成影响 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声对周围环境不造成影响。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染；按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响；实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标；加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |

# 结论与建议

一、项目概况 湖南钜星复合材料制品有限公司拟投资18000万元在湖南城陵矶新港区新建湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程，一期总占地面积为23110m2，总建筑面积为24644.84m2，其中主要建设内容为1栋综合楼、1栋仓库、2栋厂房、1间设备用房等，生产网球拍、羽毛球拍、棒球棒、沙滩拍等体育用品，共90万支。 二、环境质量现状 环境空气：根据环境质量现状检测数据，各监测点位SO2、NO2、PM10监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求，TVOC满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求，项目所在区域环境空气质量较好。 地表水环境：根据环境质量现状检测数据，象骨港排涝站排水口上游500m长江断面、下游1500m长江断面均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 声环境：根据环境质量现状检测数据，项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。 三、环境影响评价结论 1、大气环影响评价结论 项目裁纱过程中会产生少量的碎屑。碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘。 项目打磨工序产生的粉尘经配套除尘装置收集后达到《大气污染物综合排放限值》（GB16297-1996）二级标准后通过15m排气筒高空排放，对周围的环境不会产生明显影响。但应安排员工做好安全防护，配带好口罩，确保劳动安全卫生，同时加强车间通风，使生产车间符合《工业企业设计卫生标准》要求。 项目成型工序会产生少量有机废气，其主要污染因子为总VOCs，其产生的量非常少，加强车间机械通风措施，对周围空气环境影响较小。 项目喷砂会产生一定量的粉尘，粉尘产生浓度约50mg/m3，设备配套除尘设施处理该粉尘，同时加强车间内抽风换气条件，对外界大气环境影响均不大。 项目水帘柜在喷漆过程以及喷漆件经电烤箱烘干过程中会产生挥发性有机废气（漆雾），其主要成份为苯、甲苯、二甲苯、总VOCs等有害物质，浓度较高，超过相应的排放标准，对工人身体健康造成较大危害，也将对周围环境产生影响。项目拟将水帘柜喷漆废气经水帘柜预处理后与烤漆废气一块收集后再经UV光解式废气净化装置进行处理，达到湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相应标准限值后，再通过排气筒（排气筒不低于15m，并高出200m半径范围内建筑5m以上）高空排放。 项目厨房系内部职工使用，产生的油烟量不大，油烟污染物浓度不高，经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准后于所在建筑物天面高空排放，排气筒不低于15m，并高出200m半径范围内建筑5m以上，对周围环境影响较小，可以接受。 2、水环境影响评价结论 项目水帘柜在喷漆过程中有少量有机溶剂及油漆进入水中，水帘柜废水经过隔油隔渣后循环使用。项目每2个月清理一次循环水池，每次清理产生的废水约10.77吨，即64.62吨/年，废水中主要污染物为CODCr、SS、石油类、色度等。该类废水集中收集后经厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。 项目员工生活污水排放量约为9720m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。厨房含油污水经三级隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放限值》（GB8978-1996）段三级标准排放至市政下水道。经市政管网引至污水处理厂处理后达标排放。 3、固体废弃物影响评价结论 项目碳纤维碎屑、边角料、次品等一般固体废物交给专业公司回收处理。项目生产过程中产生的废胶水罐、废油漆罐、废天那水罐，属于危险废物，交有资质单位处理。项目员工生活产生的普通生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 4、声环境影响评价结论 项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。 四、项目产业政策符合性 项目的工艺、设备、产品不在《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发改委令第9号）淘汰和限制类中，故可以认为项目建设符合国家的产业政策要求。 五、综合结论 通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言项目建设是可行的。 六、建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 4、搞好绿化、美化、净化工作，加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 5、定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； 6、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握项目污染及达标排放情况； 7、污水未能进入污水处理厂前，不得进行营运； 8、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。