岳港环批〔2018〕35号

关于湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产90万支）环境影响报告表的批复

湖南钜星复合材料制品有限公司：

你公司《关于申请<湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产90万支）环境影响报告表>批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南钜星复合材料制品有限公司拟投资18000万元，在湖南城陵矶新港区建设湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产90万支）。项目占地面积23110平方米，总建筑面积25697.06平方米，建设规模：网球拍20万支/年、羽毛球拍40万支/年、棒球棒15万支/年、沙滩拍25万支/年，共生产90万支/年。主要建设内容为1栋综合楼、1栋仓库、2栋厂房、1间设备用房等。项目建设符合国家产业政策。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《湖南钜星复合材料制品有限公司设备生产基地项目一期工程（年产90万支）环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意该项目的建设。

二、建设单位在工程建设和营运期间，必须严格按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、项目应严格按照报告表所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则规范建设厂区排水管网系统；水帘柜废水采用“Fenton试剂+絮凝沉淀+气浮+砂滤”处理后作为水帘柜用水循环使用，不得外排；生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及象骨港污水处理厂接管标准后排入污水处理厂处理达标后外排。

3、废气污染防治工作。打磨和喷砂工序产生的粉尘经配套除尘装置收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求后通过15m排气筒排放；喷漆烤漆工序采取密闭式生产，喷漆烤漆废气采取水帘吸收+除雾装置+UV光解处理，VOCs满足湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相应标准限值要求后通过20m排气筒排放；油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准后排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备预榨机、轧胚机、空压机、各类泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，废油漆罐、废天那水罐、油漆渣等危险废物送有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；碳纤维碎屑、边角料、次品等一般固体废物交给专业公司回收处理。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防治风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、控制污染物排放总量：COD≤0.6 t/a、氨氮≤0.1 t/a， VOCs≤0.882 t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运，并将验收报告及验收意见报送岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局，纳入日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年9月27日

抄送: 湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南美景环保科技咨询服务有限公司