岳港环批〔2019〕7号

关于年产7亿个食品包装袋项目

环境影响报告表的批复

岳阳市惠仁包装有限公司：

你公司《关于申请〈年产7亿个食品包装袋项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元，租赁岳阳市海圣祥科技有限责任公司标准化厂房2号厂房，建设包装袋印刷加工项目。厂房共4层，总面积3767平方米。项目建成后年产各种规格的包装袋7亿个。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《年产7亿个食品包装袋项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及临港产业新区污水处理厂接纳标准后排入市政管网，处理达标后外排。

2、废气污染防治工作。油墨调制区域、印刷区域、复合区域、固化区域均应密闭。调制和印刷工序产生的废气负压收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），通过30米高排气筒①外排；复合和固化工序产生的废气负压收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），通过30米高排气筒②外排。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设固体废物和危险废物暂存间；生产过程中产生的废油墨桶、废溶剂瓶、废胶粘剂桶、废活性炭属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；包装废料、废边角料及不合格品等一般工业固废均按照要求合理处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防治风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、项目总量控制指标为：COD≤0.1 t/a、氨氮≤0.1 t/a、VOCs≤1.55 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年3月20日

抄送：湖南志远环境咨询服务有限公司