岳港环批〔2019〕14号

关于1300万台/年HP喷墨打印机彩色包装盒项目环境影响报告表的批复

湖南景呈包装有限公司：

你公司《关于申请〈1300万台/年HP喷墨打印机彩色包装盒项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资10000万元（其中环保投资183万元），在岳阳市城陵矶新港区云港路（岳阳康利农生物科技有限公司厂房内），新建1300万台/年HP喷墨打印机彩色包装盒项目。项目租赁康利农生物科技有限公司闲置厂房，总占地面积15000平方米，属于新金宝集团喷墨打印机项目的配套发展产业，公用工程等依托岳阳康利农生物科技有限公司现有。建设内容：外购原纸、纸板为原料，经设计制版、晒版显影、印版印刷、覆膜、裱瓦、模切、糊钉等工序生产彩色包装盒。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《1300万台/年HP喷墨打印机彩色包装盒项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。裱纸机清洗废水和地面清洗废水一起经厂区配备的污水处理设施（调节池-混凝沉淀-水解酸化-曝气生物滤池-脱色池-沉淀池-清水罐）处理、生活污水经化粪池处理，以上废水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

2、废气污染防治工作。项目应严格按照挥发性有机物排放控制相关标准和防治工作方案，尽可能采用低（无）VOCs含量的物料，且VOCs物料应储存于密闭的容器中，最大限度减少VOCs无组织排放，未被收集的有机废气应达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）无组织排放限值要求。项目印刷、上光、裱纸、糊盒工序均设置在一个密闭的独立生产区域中，有机废气采用负压收集后通过UV光催化氧化+二级活性炭吸附装置处理，达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）要求后通过15m排气筒排放。废气排放口安装用电监测动态管控系统。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备（印刷机、模切机、装订机等）采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设固体废物和危险废物暂存间；生产过程中产生的擦拭废抹布、废显影液、废活性炭、废UV光解灯管、废润滑油属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；原辅料废包装桶和废印版定期由厂家回收，用于原始用途，可不按危险废物处理，但是必须参照危险废物管理；模切边角料等一般工业固废收集后外售处理；污水处理污泥压滤脱水后填埋处理；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、本项目核定的总量指标为：COD≤0.11 t/a，氨氮≤0.01 t/a，通过排污权交易获得；VOCs≤2.49 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至联合泰泽环境科技发展有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年7月19日

抄送：联合泰泽环境科技发展有限公司