岳港环批〔2019〕17号

关于岳阳驰泰汽车销售服务有限公司（临港）奥迪4S店建设项目环境影响报告表的批复

岳阳驰泰汽车销售服务有限公司：

你公司《关于申请〈岳阳驰泰汽车销售服务有限公司（临港）奥迪4S店建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资3000万元，对（临港）奥迪4S店项目进行技术改造。项目总用地面积14630 m2，已建内容包括：机修区、钣金区、油漆区、洗车保养区、新车展厅、二手车展厅、办公区以及以及配套辅助工程。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《岳阳驰泰汽车销售服务有限公司（临港）奥迪4S店建设项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。污水管网接通之前，在厂区废水总排口前建设1个有效容积20 m3的废水收集池，生活污水经化粪池处理、洗车及经营废水经三级沉淀池处理，将预处理达标后的废水收集后拉运至临港新区污水处理厂；污水管网接通后，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、洗车及经营废水经三级沉淀池处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

2、废气污染防治工作。打磨、丕灰粉尘采用移动式集尘器收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放浓度监控限值要求；喷烤漆房有机废气经过滤棉+活性炭吸附处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）限制要求后通过15m高排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保项目北、西及南侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准、东侧临近联港路达到4类标准。

4、固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设固体废物和危险废物暂存间；车辆维修产生的废零部件、废旧轮胎等一般固废集中收集后外售处置；废机油、机滤及废刹车油、废电瓶、废防冻液、废过滤棉与废活性炭属于危险废物，应暂存在危险废物暂存间，定期交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、项目总量控制指标为：COD≤0.08 t/a、氨氮≤0.008 t/a； VOCs≤0.092 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年8月21日

抄送：常德市双赢环境咨询服务有限公司