建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）

建设单位（盖章）：  道道全粮油岳阳有限公司

二〇一九年八月

道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）环境影响报告表修改情况说明

根据《道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善编制依据，强化临港新区污水处理厂运行情况、区域污水管网、现有工程排水途径调查。 | 已补充完善编制依据，详见（P3，P4）；已强化临港新区污水处理厂运行情况、区域污水管网，详见（P107）；已补充现有工程排水途径调查，详见（P39）。 |
| 2 | 核实项目建设性质，核实项目产品方案，完善项目建设内容一览表，明确依托工程并强化依托可靠性分析；补充天然气、活性炭使用情况，按产品方案核实原辅材料种类、用量、来源，补充高压锅炉设置情况。 | 已核实项目建设性质，详见（P4）；已核实项目产品方案，详见（P6）；已完善项目建设内容一览表，详见（P5-6）；明确依托工程并强化依托可靠性分析，详见（P105-107,114,118-119）；已补充天然气、活性炭使用情况，已按产品方案核实原辅材料种类、用量、来源，详见（P21）；补充高压锅炉设置情况，详见（P22）。 |
| 3 | 按导则要求完善大气特征因子环境质量现状评价内容。 | 已按导则要求完善大气特征因子环境质量现状评价内容，详见（P61-63）。 |
| 4 | 调查现有工程环保制度执行情况，调查现有工程使用设备型号、采取的污防措施，补充监测（或收集）现有工程浸出废气、焚烧炉废气、无组织排放臭气浓度、废水监测数据，强化现有工程产排污现状及环评批复落实情况调查，细化现有工程存在的环境问题调查，据此完善“以新带老”的工程措施及要求。 | 调查现有工程环保制度执行情况，详见（P51）；已调查现有工程使用设备型号、采取的污防措施，已补充监测（或收集）现有工程浸出废气、焚烧炉废气、无组织排放臭气浓度、废水监测数据，详见（P26-34，38-47）；已强化现有工程产排污现状及环评批复落实情况调查，细化现有工程存在的环境问题调查，据此完善“以新带老”的工程措施及要求，详见（P47-51）。 |
| 5 | 补充说明橄榄油、核桃油产品分装的工艺说明，核实工艺流程及产排污节点图，细化工艺过程说明，补充物料平衡分析，核实水平衡；类比一期工程，核实工艺废水产生节点、废水水量及污染源强，结合污水处理站处理规模及稳定达标排放情况，强化项目废水进一期工程污水处理站的可靠性分析。 | 已补充说明橄榄油、核桃油产品分装的工艺说明，核实工艺流程及产排污节点图，细化工艺过程说明，详见（P70-72）；已补充物料平衡分析，核实水平衡，详见（P77,76）；已类比一期工程，核实工艺废水产生节点、废水水量及污染源强，详见（P74-75）；已强化项目废水进一期工程污水处理站的可靠性分析，详见（P105-107）。 |
| 6 | 类比一期工程，核实初清、压榨车间清理粉尘、压榨车间有机废气产生源强，明确排气筒数量，校核排气筒参数，细化废气收集措施，分析排气筒数量、高度设置的合理性，补充面源估算预测，完善废气影响分析内容。 | 已类比一期工程，核实初清、压榨车间清理粉尘、压榨车间有机废气产生源强，详见（P78-80）；已明确排气筒数量，校核排气筒参数，详见（P93）；已细化废气收集措施，分析排气筒数量、高度设置的合理性，详见（P100-102）；补充面源估算预测，完善废气影响分析内容，详见（P93-94,97-100）。 |
| 7 | 核实噪声设备源强，据此完善厂界噪声达标排放预测的内容；核实各类固废属性、产生量，细化固废分类收集、分类暂存措施及要求。 | 已核实噪声设备源强，据此完善厂界噪声达标排放预测的内容，详见（P81,112）；已核实各类固废属性、产生量，细化固废分类收集、分类暂存措施及要求，详见（P112-114）。 |
| 8 | 完善风险源辨识，强化风险影响分析及风险防范措施、风险应急措施，核算事故池规格设置的合理性；完善平面布局合理性分析。 | 已完善风险源辨识，已强化风险影响分析及风险防范措施、风险应急措施，已核算事故池规格设置的合理性，详见（P116-119）；已完善平面布局合理性分析，详见（P125）。 |
| 9 | 核实总量控制指标及来源，补充以新带老环保投资，核实项目总环保投资、细化项目竣工验收一览表。 | 已核实总量控制指标及来源，详见（P122及附件十）；已补充以新带老环保投资，已核实项目总环保投资、细化项目竣工验收一览表，详见（P125-126）。 |

道道全粮油岳阳有限公司道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）”项目

复核意见

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：开会定下的证明名称为“道道全粮油岳阳有限公司道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）”，文本：“（年加工3.6万吨高油酸菜籽，2.4万吨茶籽）” | 已修改项目名称为“道道全粮油岳阳有限公司道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）” |
| 2 | 进一步核实天然气用量（文本为45300t/a，天然气一般以m3/a计，再说45300t/a天然气，好像也太高，一期工程规模比二期工程大很多，设备为“精炼高压锅炉的蒸吨为5T/h”，不清楚一期工程天然气用量）；明确精炼高压锅型号（文本设备清单没交代，只在供热章节交代为“另外新建一座10m高压锅炉在脱臭阶段提供高温热源”，高压锅型号以“10m”表示规格可行么？） | 已根据一期天然气用量核实了二期天然气用量，详见（P79）；已补充高压锅炉规格，详见（P22）。 |
| 3 | 明确原料19200t/a高油酸菜籽油、5680t/a冷榨茶油在本项目中是只进行包装还是参与精炼，建议按菜籽油、茶籽油分别进行平衡分析，在此基础上核实产品方案。 | 已明确原料19200t/a高油酸菜籽油、5680t/a冷榨茶油在本项目中是只进行包装，详见（P21）；已按菜籽油、茶籽油分别进行平衡分析，详见（P77）。 |
| 4 | 调查监测期间生产工况（“一期精炼车间目前的生产能力约为1000t/d”，监测期间实际能力为多少?），核实扩建工程精炼车间能力，据此校核精炼废水产生量（只有5t/d?）。 | 一期精炼车间目前的生产能力1000t/d即监测期间的生产能力，已修改，详见（P75）；已核实扩建工程精炼车间能力，已校核精炼废水产生量，详见（P75）。 |
| 5 | 进一步核实排气筒参数（如文本P77交代压榨之前清理过程产生的粉尘与白土输送过程粉尘共用2#排气筒，风量均为2000m3/h，综合风量就不止2000m3/h了，其他排气筒风量也要核实），据此完善预测内容。 | 已修改清理过程产生的粉尘与白土输送过程粉尘共用2#排气筒的参数，详见（P78）；已核实其他排气筒风量，详见（P78-80）。 |
| 6 | 细化包装车间流程说明（重点说明温度控制），分析其有机废气产生源强，核实是否单独设置4#排气筒，分析经密闭收集后通过15米排气筒不处理直接外排的合理性。 | 已细化包装车间流程说明，说明温度控制，详见（P72）；已分析其有机废气产生源强，详见（P79）；已核实是否单独设置4#排气筒，详见（P101）。 |
| 7 | 核实设备噪声源强（文本风机、水泵75分贝、空压机85分贝、除尘器65分贝，源强都应该不止）。 | 已核实噪声设备源强，详见（P81）。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 道道全粮油岳阳有限公司 |
| 法人代表 | 刘建军 | 联系人 | 吴康林 |
| 通讯地址 | 湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 |
| 联系电话 | 0730-3068680 | 传真 | -- | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | C1331 食用植物油加工 |
| 占地面积（平方米） | 52455 | 绿化面积（平方米） | 7009 |
| 总投资（万元） | 31037.52 | 其中：环保 投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.483 |
| 评价经费(万元) | -- | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 道道全粮油岳阳有限公司于2014年在岳阳市临港产业新区新征工业土地约300亩，建设食用油加工综合项目，项目于2014年6月8日取得了环评批复，批复号为岳城港环评[2014]9号（详见附件6）。项目于2017年6月建成投产。 2018年1月4日，岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局对道道全粮油岳阳有限公司临港产业新区厂区进行了现场核查，发现公司部分项目未批先建。对比该公司环评批复，公司在实际建设中部分工程与环评不符：1、新增了一条大豆原油生产线；2、增加了秸秆焚烧炉；3、储罐区容积增加了8800立方米。鉴于此，岳阳市环境保护局依据《中华人民共和国环境影响评价法》要求对道道全粮油岳阳有限公司进行了处罚（岳环罚决字[2018]5号），并责令改正。 根据岳环罚决字[2018]5号处罚决定书要求，道道全粮油岳阳有限公司对公司未批先建部分工程补办环评手续，于2018年4月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目环境影响评价工作。项目于2018年7月5日取得了环评批复，批复号为岳港环批[2018]30号（详见附件7）。 2018年9月，道道全粮油岳阳有限公司委托岳阳市衡润检测有限公司开展“道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目阶段性工程”竣工环保验收监测工作。2018年11月27，取得岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局关于道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目阶段性工程竣工（不包括菜籽毛油生产）环保验收的批复，岳港环验[2018]5号，（详见附件8）。 随着品牌和市场的进一步扩大，公司目前现有的加工能力明显不能满足市场需求，包装油经销商订货后长期不能及时供货。因此，道道全粮油岳阳有限公司拟投资31037.52万元在道道全食用油加工综合项目（一期）办公楼后方已征工业用地建设道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》，二、农副食品加工业 3、植物油加工：除单纯分装和调和外的，编写环境影响评价报告表，单纯分装和调和的，编写环境影响评价登记表；本项目属于植物油加工，不仅仅是单纯分装和调和，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1 有关法律、法规和政策文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）； （10）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）； （12）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）； （13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）； （14）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）湖南省人民政府关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）； （18）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （19）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘环发[2018]17号）； （20）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（生态环境部，2019.6.26）； （21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(生态环保部，2013年第31号，颁2013年5月24日实施)。 2.2 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称：道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨） 建设性质：扩建 建设单位：道道全粮油岳阳有限公司 建设地点：湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 总投资：项目总投资31037.52万元 建设规模：压榨车间（冷榨生产线）（茶籽）生产120天，规模为100吨/日；压榨车间（热榨生产线）（茶籽）生产120天，规模为100t/d；压榨车间（冷榨生产线）（高油酸菜籽）生产180天，规模为100t/d；压榨车间（热榨生产线）（高油酸菜籽）生产180天，规模为100t/d；精炼冬化车间生产300天，规模为50t/d；包装车间生产300天，规模为300t/d。 项目建成后形成3.6万吨/年的菜籽和2.4万吨/年的油茶籽加工能力，可年产高油酸菜籽油（小包装）10800t，茶籽油（小包装）4320t，分装菜籽油（小包装）19200t，茶籽油（小包装）5680t，橄榄油（小包装）5000t，分装核桃油（小包装）5000t。 3.2 项目地理位置及周边情况 本项目位于道道全食用油加工综合项目（一期）包装车间及成品库后方，用地面积52455平方米，建筑占地面积29175平方米，建筑面积36128平方米。 项目东侧和南侧均为空地；西侧为道道全食用油加工综合项目（一期）粕打包车间及粕筒仓；北侧为道道全食用油加工综合项目（一期）包装车间及成品库、办公楼。 3.3项目组成 项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号 名称 工程内容 备注 主体工程 压榨车间 一座2016m2冷榨车间，位于项目中部、一座2240m2热榨车间，位于项目中部 新建 精炼冬化车间 一座2016m2精炼冬化车间，位于项目中部 新建 包装车间 一座2016m2包装车间，位于项目全自动立体仓库东侧 新建 储运工程 原料仓及工作塔 6个原料仓、1个工作塔、1个烘干塔、1个烘前仓、1个投料坑、1个提升塔，共1740m2 新建 原料库 一座1575m2原料库，位于项目东北侧 新建 油罐区 油罐区共370m2，位于项目东侧 新建 全自动立体仓库 一座全自动立体仓库2916m2，位于项目西侧 新建 其他 饼库：2800m2，清理壳库：3360m2，物流仓库：7595m2，发货罩棚：1080m2，参观走廊：879m2 新建 环保工程 废水 “隔油+气浮+水解+接触氧化+混凝”处理方案，处理规模均为实际处理规模400m3/d 依托一期现有 废气 对粉尘废气采用高效旋风除尘器和脉冲除尘器进行收集，使排放气体含尘浓度均达到国家规定的120mg/Nm3的排放标准； 对有机废气进行“UV光解+活性炭吸附”二级处理； 精炼高压锅炉废气经10m排气筒收集外排； 新建 噪声 设备减震、隔声 新建 固体废物 1间270m3的白土渣库、1间45m3的污泥暂存间、一个60m3的一般固废暂存间、1个45m3的危险废物暂存间 依托一期现有 风险 一期已有的170m3应急池不能满足要求，本次扩间到600m3 扩建 绿化 绿化面积达7009m2 新建 公用工程 给排水 厂区用水接自市政自来水管，厂区给水采用生活与消防分开设置的环状管网系统。厂区排水采用分流制，生活污水先经化粪池处理后，与生产废水一起排入新区排污管道。然后排至企业一期已建污水处理站处理，达到象骨港污水处理厂进水标准后，进入污水处理厂进行处理，达到城镇污水排放标准后排入象骨港渠 新建 供电 新增装机容量1500KW 新建 供热 供热主要来自华能电厂，采用长输蒸汽管网集中供热；另外新建一座10m高压锅炉在脱臭阶段提供高温热源 新建 办公、生活 厂区内设置1座办公楼，1座倒班宿舍 依托一期现有 3.4 产品方案 项目主要产品为小包装高油酸菜籽油、小包装茶籽油、小包装橄榄油和小包装核桃油，其产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案表 序号 产品 质量标准 卫生标准 产量（t/a） 备注 1 高油酸菜籽油（小包装） GB 1536-2004 GB2176-2005 30000 -- 2 茶籽油（小包装） GB 11765-2018 GB2176-2005 10000 -- 3 橄榄油（小包装） GB 23347-2009 GB2176-2005 5000 -- 4 核桃油（小包装） GB/T22327-2008 GB2176-2005 5000 -- 3.5 产品规格 茶籽油产品质量标准采用油茶籽油油GB11765-2018，卫生标准采用食用植物油卫生标准GB2716-2005，见表1-3。 表1-3 水酶法、压榨油茶籽油质量指标 项 目 质量指标 一级 二级 色泽 淡黄色至橙黄色 淡黄色至棕黄色 透明度（20℃） 清澈 微浊 气味、滋味 具有油茶籽油固有的气味和滋味，无异味 水分及挥发物/（%）≤ 0.10 0.20 不溶性杂质/（%）≤ 0.05 0.05 酸价（以KOH计）/（mg/g）≤ 2.0 3.0 过氧化值/（gl/100g）≤ 0.25 高油酸菜籽油产品质量标准采用菜籽油GB1536-2004，卫生标准采用食用植物油卫生标准GB2716-2005，见表1-4。 表1-4 压榨成品菜籽油质量指标 项 目 一级 四级 色泽 （罗维朋比色槽25.4mm）≤ —— 黄35 红7.0 （罗维朋比色槽133.4mm）≤ 黄20 红2.0 —— 气味、滋味 无气味、口感好 具有菜籽油固有的气味和滋味，无异味 透明度 澄清、透明 —— 水分及挥发物/（%）≤ 0.05 0.20 不溶性杂质/（%）≤ 0.05 0.05 酸值（KOH）（mg/g）≤ 0.20 3.0 过氧化值/（mmol/kg）≤ 5.0 6.0 加热试验（280℃） —— 微量析出物，罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于4.0，蓝色值增加小于0.5 含皂量/（%）≤ —— —— 烟点/（℃）≥ 215 —— 冷冻试验（0℃储藏5.5h） 澄清、透明 溶剂残留量（mg/kg） 压榨油 不得检出 不得检出 注 1：划有“——”者不做检测，压榨油的溶剂残留量检出值小于10mg/kg时，视为未检出。 2：黑体部分指标强制。 3.6 总平面布置 本项目人工自动立体仓库位于项目区域北侧，方便瓶坯等辅料输入；包装车间位于厂区中部；冷榨车间、热轧车间、精炼冬化车间、清理壳库以及饼库位于包装车间下放；原料库和原料仓及工作塔位于项目东侧；300t储油罐位于包装车间后方；项目平面布置详见附图2。 3.7 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）主要设备 本项目主要设备一览详见下表，由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-5 原料接收烘干主要设备 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 L101 吸灰尘罩 1000*11500 1 0 0 -- 投料装置 500*11500 1 0 0 -- 进料绞龙 LSS25 1 2.2 2.2 -- 2 L102 框链式提升机 TDTL50*28 1 2.2 2.2 -- 3 X101 磁选器 TXTC30 1 0 0 -- 4 M101 振动清理筛 TQSZ100*150 1 0.22 0.22 -- 5 M102 比重去石机 TQSX-125 1 1.1 1.1 -- 6 C101 风机 4-72№5A 1 11 11 -- 7 V101 刹克龙 XL60-1200 1 0 0 -- 8 X102 关风器 GFWZY-4 1 0.75 0.75 -- 9 M103 脉冲除尘器 BLM-52-a 1 1.1 1.1 -- 10 V102 刹克龙 XL60-1400 1 0 0 -- 11 X103 关风器 GFWZY-5 1 0.75 0.75 -- 12 C102 风机 4-72№4.5A 1 7.5 7.5 -- 13 M104 脉冲除尘器 BLM-52-a 1 1.1 1.1 -- 14 L103 框链式提升机 TDTL50*28 1 4 4 -- 15 V103 井字架 2000*2200 1 0 0 -- 16 V104 烘前仓 φ6.4xH11.5m 1 0 0 -- 17 Y101A Y101B 料位器 YWLYa 2 0 0 -- 18 X104 手动闸阀 TZMS32*32 1 0 0 -- 19 X105 电动闸阀 TZMD32*32 1 0.37 0.37 -- 20 L104 刮板输送机 SMS25 1 2.2 2.2 -- 21 L105 框链式提升机 TDTL50*28 1 5.5 5.5 -- 22 V105 井字架 2000*2200 1 0 0 -- 栈桥 1.4x1.2x10 1 0 0 -- 23 X106 电动闸门 TZMD25 1 0.37 0.37 -- 24 T101 烘干塔 ZCRL14-1000 1 2.2 2.2 -- 25 Y102A Y102B 上下料位器 TLWQ 4 -- 0 -- 26 V106 冷热风道 -- 1 0 0 -- 27 E101 蒸汽换热器 GLII 1 0 0 -- 蒸汽管路及附件 -- 2 -- -- -- 28 C103 热风机 4-72-16B 1 75 75 -- 29 C104 冷风机 HL3-2A-7.5A 2 7.5 15 -- 30 L106 双层刮板机 SMS25d 1 4 4 -- 31 L116 出灰绞龙 LSS20 1 2.20 2.2 -- 32 X107 电动闸门 TZMD32 1 0.37 0.37 -- 33 L107 框链式提升机 TDTL50*28 1 5.5 5.5 -- 井字架 2000*2200 1 0 0 -- 34 L108 水平刮板 SMS25 1 5.5 5.5 -- 35 L109 水平刮板 SMS25 1 4 4 -- 36 L110 水平刮板 SMS25 1 3 3 -- 37 L111 水平刮板 SMS25 1 3 3 -- 38 V107A～F 保鲜筒仓进料分料系统 500吨 6 0 0 -- 39 X106a~e 电动刀闸板 DN300 12 0 0 -- 40 X107a~f 温度传感器 TR10 6 0 0 -- 41 X108 a~h 高低料位计 SE130-EWA0560 12 0 0 -- 42 X109a~d 湿度检测仪 6 0 0 -- 43 X110a~d 氮气含量监测仪 KY-2N 6 0 0 -- 44 L112 出料水平刮板 SMS16 1 3 3 -- 45 L113 出料水平刮板 SMS16 1 3 3 -- 46 L114 出料水平刮板 SMS16 1 3 3 -- 47 L115 框链式提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 48 L116 水平刮板 SMS16 1 7.5 7.5 -- 49 M105 天桥 1500*H5000 1 0 0 -- 制氮机(筒仓） SPN-100D 1 37 37 -- 40 E102 氮气冷却器 BLN20 1 0 0 -- 51 M106 氮气冷干机 SP-50A 1 3 3 -- 52 合计 176.27 -- 表1-6 压榨车间主要设备 压榨车间冷榨工段 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 V201 蒸汽分配器 ZF.25 1 0 0 -- 2 V202 缓冲料仓 5m3 1 0 0 -- 3 L201 定量喂料绞龙 LSS25 1 1.5 1.5 -- 4 L202 框链式提升机 TDTL36*23 1 3 3 -- 5 M201 计量称 NCS-10 1 0 0 -- 6 V203 缓冲料仓 1m3 1 0 0 -- 7 L203 框链式提升机 TDTL36*23 1 3 3 -- 8 L204 分料绞龙 LSS25 1 5.5 5.5 -- 9 M202 轧胚机 YYPY2 x 80x100 1 64.75 64.75 -- 10 L205 出料绞龙 LSS25 1 1.1 1.1 -- 11 L206 框链式提升机 TDTL36*23 1 3 3 -- 12 M203 菜籽调质锅 ZCL240*3 1 22 22 -- 13 V204a～e 料斗 1m3 5 0 0 -- 14 M204a～e 茶籽剥壳机 250*2.2型 5 3.7 18.5 -- 15 L207 集料绞龙 LSS15 1 1.5 1.5 -- 16 M205 壳粉碎机 9FX45/60 1 5.5 5.5 -- 17 L208 集壳绞龙 LSS15 1 4 4 -- 18 L209 框链式提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 19 V205 料斗 3m3 1 0 0 -- 20 Y201A 高料位计 SE130-EWA0460 1 0 0 -- 21 Y201B 低料位计 SE130-EWA0460 1 0 0 -- 22 M206 色选机 6-6SXZ-192 1 17.2 17.2 -- 23 L210 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 24 L211 出料绞龙 LSS25 1 1.1 1.1 -- 25 L212 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 26 L213 分料绞龙 LSS25 1 5.5 5.5 -- 27 M207a～d 双螺旋冷榨机 203-2L 4 51.2 204.8 -- 28 M208a-d 碎饼机 PB20*80(B) 4 2.2 8.8 -- 29 L214 出饼刮板 CMS20 1 4 4 -- 30 L215 油刮板 TGSS12 1 1.5 1.5 -- 31 L216 回饼螺旋输送机 LSS20 1 0 0 -- 32 M209 澄油箱 3000*600*1500 1 1.1 1.1 -- 33 P201 油泵 D0204S-217 1 2.2 2.2 -- 34 V206 待过滤油罐 YGY150 1 1.5 1.5 -- 35 P202 油泵 D0204T-316 1 5.5 5.5 -- 36 M210a\b 箱式板框过滤机 XAZ100/870-30 2 4 8 -- 37 V207 清油罐 YGY150 1 0 0 -- 38 P203 清油泵 F0204S-217 1 2.2 2.2 -- 39 V208 浊油罐 YGY150 1 0 0 -- 40 P204 浊油泵 D0204S-217 1 2.2 2.2 -- 41 V209 烟气收集器 1套 0 0 -- 42 C201 风机 4-72№4.5A 1 7.5 7.5 -- 43 合计 419.85 压榨车间热榨工段 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 V301 周转仓 5m3 1 0 0 -- 2 L301 定量喂料绞龙 LSS25 1 1.5 1.5 -- 3 L302 框链式提升机 TDTL36*23 1 3 3 -- 4 M301 计量秤 NCS-10 1 0 0 -- 5 V302 缓冲仓 1m3 1 0 0 -- 6 L303 框链式提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 7 L304 分料绞龙 LSS20 1 3 3 -- 8 V303a～e 料斗 1m3 5 0 0 -- 9 M302a～e 茶籽剥壳机 250*2.2型 5 3.7 18.5 -- 10 L305 集料绞龙 LSS15 1 3 3 -- 11 M303 壳粉碎机 9FX45/60 1 5.5 5.5 -- 12 L306 集壳绞龙 LSS15 1 4 4 -- 13 L307 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 14 V304 料仓 3m3 1 0 0 -- 15 Y301A 高料位计 SE130-EWA0460 1 0 0 -- 16 Y301B 低料位计 SE130-EWA0460 1 0 0 -- 17 M304 色选机 6-6SXZ-192 1 17.2 17.2 -- 18 L308 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 19 L309 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 20 L310 分料绞龙 LSS20 1 5.5 5.5 -- 21 M305 a/b 炒籽机 WCZJ100—Y 2 10.35 20.7 -- 22 L311 出料绞龙 LSS20 1 5.5 5.5 -- 23 L312 提升机 TDTL36*23 1 2.2 2.2 -- 24 L313 分料绞龙 LSS20 1 5.5 5.5 -- 25 M307a-j 压榨机 YZYX120-8 10 15 150 -- 26 L314 出饼绞龙 LSS20 1 5.5 5.5 -- 27 L315 提升机 TDTL30 1 3 3 -- 28 L316 饼刮板 CMS20 1 3 3 -- 29 L317 油刮板 TGSS12 1 2.2 2.2 -- 30 L318 回饼螺旋输送机 LSS20 1 0 0 -- 31 M309 澄油箱 3000*600*1500 1 1.1 1.1 -- 32 P301 油泵 D0204S-217 1 2.2 2.2 -- 33 V305 待过滤油罐 YGY150 1 1.5 1.5 -- 34 P302 油泵 D0204T-316 1 5.5 5.5 -- 35 M310a/b 箱式板框过滤机 XAZ50/870-30 2 3 6 -- 36 V306 清油罐 YGY150 1 0 0 -- 37 P303 清油泵 F0204S-217 1 2.2 2.2 -- 38 V307 浊油罐 YGY150 1 0 0 -- 39 P304 浊油泵 D0204S-217 1 2.2 2.2 -- 40 V308 烟气收集器 1套 0 0 -- 41 C301 风机 4-72№4.5A 1 7.5 7.5 -- 42 小计 410.8 -- 压榨车间饼打包工段 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 V401 V402 风管 Φ219 2 0 0 -- 2 V403 V404 刹克龙 XL55-Φ800 2 0 0 -- 3 X401 X402 关风器 GFWZY-6升 2 0.75 1.50 -- 4 C401 C402 风机 9-19№4.5A 2 5.5 11 -- 5 M401 M402 脉冲除尘器 BLM-39-b 2 1.1 2.2 -- 6 V405 V406 饼仓 5m3 2 0 0 -- 手动闸板 Φ250 2 0 0 -- 7 V407 V408 粕自动打包机（含板式输送机） LCS-60BP-Z 2套 1.12 2.24 -- 8 V409 刹克龙 XL55-Φ800 1 0 0 -- 9 X403 关风器 GFWZY-4升 1 0.55 0.55 -- 10 C403 风机 4-27№3.6A 1 3 3 -- 11 M403 脉冲除尘器 BLM-26-b 1 1.1 1.1 -- 12 V410 风管 Φ159 1 0 0 -- 13 V411 刹克龙 XL55-Φ800 1 0 0 -- 14 X404 关风器 GFWZY-4升 1 0.55 0.55 -- 15 C404 风机 9-19№4A 1 3 3 -- 16 M404 脉冲除尘器 BLM-26-b 1 1.1 1.1 -- 17 V412 壳仓 3m3 1 0 0 -- 手动闸板 Φ250 1 0 0 -- 18 合计 419.85 表1-7 精炼冬化车间主要设备 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 V501 高位碱液罐 JG100 1 0.37 0.37 -- 2 V502 高位热水罐 RSG120 1 0 0 -- 3 R501 a～c 碱炼、水洗锅 LYL220 3 5.5 16.5 -- 4 P501 油泵 NM038 1 2.2 2.2 -- 5 R502 皂脚煮油罐 LYZ140 1 4 4 -- 6 P502 皂脚泵 NM038 1 2.2 2.2 -- 7 P503 油泵 NM031 1 1.5 1.5 -- 8 V503 皂脚储罐 LYZ160 1 0 0 -- 9 P504 皂脚抽出泵 NM038 1 2.2 2.2 -- 10 V504 油水分离箱 1200*700*100 1 0 0 -- 11 E501 加热器 B6T15 1 0 0 -- 12 E502 油交换器 I6B20 1 0 0 -- 13 R503 真空脱水罐 GZK100 1 0 0 -- 14 V505 液沫捕集器 YYPQ60 1 0 0 -- 15 V506 液沫集液罐 YRJG30 1 0 0 -- 16 P505 干燥油抽出泵 F0204S-217 1 3 3 -- 17 V507 油罐 YGY140 1 0 0 -- 18 P506 油泵 F81-217 1 3 3 -- 19 P507 脱水真空机组 SPK45-6.7 1套 4 4 -- 20 R504 白土脉冲器 LCR-20/10 1套 0 0 -- 21 C501 风机 9-19-4.5A 1 5.5 5.5 -- 22 V508 无尘白土投料器 BTG60 1 0 0 -- 23 V509 白土暂存罐 BTZG120 1 0 0 -- 24 X501 白土定量器 QD100 2 0 0 -- 25 E503 加热器 I6B10 1 0 0 -- 26 R505 预混合器 ZQQ100 1 2.2 2.2 -- 27 P508 预混抽出泵 IH40-25-160P 1 2.2 4.4 -- 28 R506 脱色塔 LYS100 1 2.2 2.2 -- 29 V510 飞沫捕集器 FL60 1 0 0 -- 30 V511 飞沫收集器 CG30 1 0 0 -- 31 P509a/b 脱色泵 IH50-32-200P 2 7.5 15.00 -- 32 R507a/b 叶片过滤机 GBL25 2 0 0 -- 33 V512 汽水分离器 SF8 1 0 0 -- 34 V513 油气分离器 YBM80 1 0 0 -- 35 V514 浊油罐 YGY200 1 0 0 -- 36 P510 浊油泵 NM031 1 1.5 1.5 -- 37 R508a/b 安全过滤机 DL-1P2S 2 0 0 -- 38 V515 清油罐 YGY200 1 0 0 -- 39 P511 油泵 F0204S-217 1 3 3 -- 40 P512 脱色真空机组 SPK45-6.7 1套 4 4 -- 41 E504 最终加热器 BLN20 1 0 0 -- 42 R509 脱臭塔 TCLT160*4-40 1 0 0 -- 43 P513 脱臭油抽出泵 B0405T-316 1 5.5 5.5 -- 44 E505 螺旋板油-油交换器 I6B25 1 0 0 -- 45 E506 螺旋板冷却器 I6B25 1 0 0 -- 46 R510a/b 安全过滤机 DL-1P2S 2 0 0 -- 47 V516 汽水分离器 SFQ30 1 0 0 -- 48 V517 脂肪酸捕集器 BJQ80 1 0 0 -- 49 P514 脂肪酸循环泵 F0204S-217 1 3 3 -- 50 E507 脂肪酸冷却器 I6B15 1 0 0 -- 51 V518 脂肪酸储罐 YGY120 1 0 0 -- 52 P515 脂肪酸抽出泵 F0204S-217 1 3 3 -- 53 E508 螺旋板冷却器 I6B10 1 0 0 -- 54 R510a/c 结晶罐 YJG220 4 3 12 -- 55 P516 油泵 NM038 2 2.2 4.4 -- 56 V519 活性碳混合罐 HHG120 1 1.5 1.5 -- 57 P517 油泵 NM031 1 2.2 2.2 -- 58 R511a/b 板框过滤机 XAZG100/1000-U 2 4 8 -- 59 V520 成品油罐 YGY120 1 0 0 -- 60 P518 油泵 F0204S-217 1 3 3 -- 61 V521 污油罐 YGY120 1 0 0 -- 62 P519 油泵 NM031 1 1.5 1.5 -- 63 V522 硬脂收集罐 YGY120 1 0 0 -- 64 P520 硬脂泵 NM031 1 1.5 1.5 -- 65 V523 硬脂罐 YGY120 1 0 0 -- 66 P521 硬脂泵 NM031 1 1.5 1.5 -- 67 V524 冷媒储罐 LDG140 1 0 0 -- 68 P522 冷媒泵 TPW65-160（I） 1 7.5 7.5 -- 69 R512 冷冻机组 SA-65SX 1 36.5 36.5 -- 70 P523 脱臭真空系统（冷冻闭路循环式） PSK(10+50)-0.26-0.6-WL 1套 11 11 -- 71 V525 冷媒储罐 LDG100 1 0 0 -- 72 P524 冷媒泵 TPW65-160（I） 1 7.5 7.5 -- 73 R513 冷水机组 SA-160S 1 59.6 59.6 -- 74 V526 软水罐 YGY120 1 0 0 -- 75 P525 软水泵 TPW25-160 1 1.5 1.5 -- 76 V527 冷凝水罐 RSG120 1 0 0 -- 77 P526 冷凝水泵 TPW40-160 1 2.2 2.2 -- 78 R514 高压蒸汽 HP320 1套 2.2 2.2 -- 79 合计 251.87 表1-8 包装车间主要设备 序号 设 备 名 称 产能 规格型号 数量 备注 1 PET瓶4腔吹瓶机 包含： 1台吹瓶机主机 1台瓶坯提升机 1台理坯机1套电控 1L模具一套（4腔） SIEMENS自控系统 3000BPH TG-LB-4S 1套 -- 1.1 冷水机 -- TG-20HP 1套 -- 1.2 标配外增加单套瓶型模具 -- TG-M 1套 -- 1.3 越层瓶坯输送系统 -- -- 1套 -- 2 旋转式洗瓶机 3000BPH TG-RBR 1台 -- 2.1 标配外增加单套瓶型替换件 -- -- 1套 -- 3 （直线）旋转称重灌装机-16/6 德国HBM称重单元 西门子自控系统 伺服进瓶螺旋定位系统 更换瓶型简单方便 3300BPH TG-WRFC-16/6 1套 -- 3.1 标配外增加单套瓶型替换件 -- -- 1套 -- 3.2 液氮滴注系统 （不含LN2供应管路） -- -- 1套 -- 3.3 越层理盖送盖系统 -- -- 1套 -- 4 4头玻璃瓶铝盖旋盖机 3300BPH TG-ACC-4 台 -- 4.1 标配外增加单套瓶型替换件 -- -- 1套 -- 4.2 越层理盖送盖系统 -- -- 1套 -- 5 直线式不干胶贴标机 3600BPH TG-LL-T 1台 6 瓶激光打码机 30W 可以打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1套 -- 7 直线式套帽机（电加热） 3900BPH TG-LSA 1套 -- 8 纸箱成型机 6箱/分钟 TG-CE-V-8 1台 -- 9 夹箱输送系统 （5.5米 钢骨架、重载链条） 采用1873重载链条 免维护周期长达3年 -- TG-VC-C 1套 -- 10 装箱机 西门子自控系统 6箱/分钟 TG-CP-6 1台 -- 10.1 标配外增加单套瓶型替换件 -- -- 1套 -- 11 箱称重剔除系统 8箱/分钟 TG-CW 1台 -- 12 封箱机 动力滚筒、带侧板防护罩 8箱/分钟 TG-CS 1台 -- 13 激光喷码机 30W 可以打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1台 -- 14 一拖二机器人码垛机 ABB/FANUC机器人 （1-2#线共用） 20箱/分钟 TG-RP-5 1套 -- 15 视觉检测系统 包含：喷码标签检测 瓶盖液位检测 -- TG-FY-4 1套 -- 1 直线前置把手吹瓶机（4腔） 包含： 1台吹瓶机主机 1台瓶坯提升机 1套把手提升机 1台理坯机1套电控 1L模具一套（4腔） SIEMENS自控系统 2000BPH TG-LB-4 1台 -- 1.1 冷水机 -- TG-20HP 1台 1.2 越层瓶坯输送系统 -- -- 2套 -- 1.3 越层把手输送系统 -- -- 2套 -- 1.4 标配外增加单套瓶型模具 -- TG-M 1套 -- 1.5 直线前置把手吹瓶机（2腔） 包含： 1台吹瓶机主机 1台瓶坯提升机 1套把手提升机 1台理坯机1套电控 1L模具一套（2腔） SIEMENS自控系统 1000BPH TG-LB-2 1台 -- 1.6 标配外增加单套瓶型模具 -- TG-M 1套 -- 2 旋转重灌装机 德国HBM称重单元 西门子自控系统 伺服进瓶螺旋定位系统 更换瓶型简单方便 3300BPH TG-WRFC-16/6 1套 -- 2.1 标配外增加单套瓶型更换件 -- -- 1套 -- 2.2 越层理盖送盖系统 -- -- 1套 -- 2.3 液氮滴注系统 （不含LN2供应管路） -- -- 1套 -- 3 马口铁桶盖压盖机 3300BPH TG-FCS 台 -- 31 越层理盖送盖系统 -- -- -- -- 4 直线不干胶贴标机 3600BPH TG-LL 1台 -- 5 瓶激光打码机 30W 可以打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1套 -- 6 直线式套帽机（电加热） 3900BPH TG-LSA 1套 -- 7 卧式纸箱成型机 20箱/分钟 TG-CE-H-20 1台 -- 8 夹箱输送系统 （5.5米 钢骨架、重载链条） 采用1873重载链条 免维护周期长达3年 -- TG-VC-C 1台 -- 9 装箱机 西门子自控系统 12箱/分钟 TG-CP-12 1台 -- 9.1 标配外增加单套瓶型替换件 -- -- 1套 -- 10 箱称重剔除系统 梅特勒称重单元 12箱/分钟 TG-CW 1套 -- 11 封箱机 动力滚筒、带侧板防护罩 12箱/分钟 TG-CE 1台 -- 12 激光喷码机 可以打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1台 -- 13 一拖二机器人码垛机 ABB/FANUC机器人 （1-2#线共用） 16箱/分钟 TG-RP-16 1套 -- 14 视觉检测系统 包含：标签喷码检测，液位瓶盖检测 -- TG-FY-4 1套 -- 1 直线吹瓶机 包含： 1台吹瓶机主机、1台瓶坯提升机、1台理坯机1套电控、1台冷水机、5L模具一套（4腔） 环形加热炉、SIEMENS自控系统 3000BPH TG-LB-4 1台 -- 1.1 模具替换件（4L/4.5L） -- -- 2套 -- 1.2 越层瓶坯输送系统 -- -- 1套 -- 2 旋转称重灌装压盖一体机 包含：盖静电除尘装置 1套理盖单元1套击打系统 剔除单元1台盖自动提升单元 1L瓶型规格件一套 德国HBM称重单元，西门子触摸屏，西门子PLC 3300BPH TG-WRFC-16/6 1套 -- 2.1 瓶型替换件（4L/4.5L） -- -- 1套 -- 2.2 液氮滴注系统 （不含LN2供应管路） -- -- 1套 -- 2.3 越层理盖送盖系统 -- -- 1套 -- 4 直线式不干胶贴标机 3600BPH TG-LL 1台 -- 4.1 瓶型更换件（4L/4.5L） -- -- 2套 -- 5 瓶激光打码机 30W 可打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1套 -- 6 直线自动套帽机（电加热） 3900BPH TG-LSA 1台 -- 7 全自动压提环机 4200BPH TG-HA-2800 1套 -- 7.1 越层提环输送系统 -- 8 卧式纸箱成型机 20箱/分钟 TG-CE-H-20 1台 -- 9 夹箱输送机 （5.5米 钢骨架、重载链条） 采用1873重载链条 免维护周期长达3年 -- TG-VC-C 1台 -- 10 装箱机（一次抓5箱） 西门子自控系统 20箱/分钟 TG-CP-20 1台 -- 10.1 瓶型替换件（4L/4.5L） 2套 -- 11 箱称重剔除系统 梅特勒称重单元 20箱/分钟 TG-CW 1套 -- 12 封箱机 动力滚筒、带侧板防护罩 20箱/分钟 TG-CS 1台 -- 13 激光喷码机 可打印二维码和汉字 配备烟雾吸收系统 -- TG-3340 1套 -- 14 一拖二机器人码垛机 ABB/FANUC机器人 20箱/分钟 TG-RP- 1套 -- 15 视觉检测系统 包含：标签喷码检测，液位瓶盖检测 TG-FY-4 1套 -- 表1-9 立体仓库主要设备 序号 设 备 名 称 数量 功率 总功率 备注 1 堆垛机（单深位） 7台 单台设备45kW 315kW -- 2 货架 7840货位 -- -- -- 3 直行穿梭车 2台 单台设备9kW 18kW -- 4 辊道移栽机 80 台 单台设备1.5kW 120kW -- 5 链式输送机 130台 单台设备0.75kW 97.5kW -- 6 双链辊道机 95台 单台设备0.55kW 52.25kW -- 7 提升机 2台 单台设备7kW 14kW -- 8 工艺平台（钢平台） 2套 -- -- -- 总装机容量：520kW 表1-10 公用工程 序号 设备位号 设备名称 规格型号 数量 单台动力(kW) 合计动力(kW) 备注 1 X601 压缩空气总站 SP-55 1 55 22 -- 2 V601 压缩空气储罐 5m3 2 0 0 -- 3 V602 软水系统 1T/H 1 0 0 -- 4 V603 凉水塔 BL-150 1 4 4 -- 5 P601a/b 循环水泵 TPW125-125 2 15 30 -- 6 合计 56 -- （2）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-11。 表1-11 项目原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 年使用量 最大储存量 备注 1 菜籽 吨 36000 3000 -- 2 油茶籽 吨 24000 3000 -- 3 橄榄油 吨 5000 50 仅分装 4 核桃油 吨 5000 100 仅分装 5 高油酸菜籽油 吨 19200 3000 仅分装 6 冷榨茶油 吨 5680 200 仅分装 7 烧碱 吨 30 5 -- 8 磷酸 吨 15 2 -- 9 白土 吨 225 50 -- 10 0#柴油 吨 60 0 -- 11 瓶坯 吨 1020 0 -- 12 外购蒸汽 吨 11721 0 -- 13 电 万kwh 945 0 -- 14 水 吨 23781 0 -- 15 包装纸箱 万个 272 3000 -- 16 瓶盖及标签 万个 1087 0 -- 17 天然气 吨 45300 0 -- 18 活性炭 吨 3.212 -- -- 19 柠檬酸 吨 是否使用取决于油的品质 0 依托一期存储 4、公用工程 4.1 给水、排水 （1）给水工程 厂区用水接自市政自来水管，厂区给水采用生活与消防分开设置的环状管网系统。消防水罐与消防加压泵与一期共用。项目用水总量为23781m3/a。 （2）排水工程 排水采用雨污分流，污污分流制，雨水通过厂区雨水管网收集后雨水通过厂区雨水管网收集后排入松阳湖路市政雨水管网；生活污水先经化粪池处理后，与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，达到象骨港污水处理厂进水标准后，进入象骨港污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。由于目前项目区域的城市污水管网尚未完善，没有与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后经白湖套电排排入长江。 项目区域雨水经厂区雨水管网流入西侧水沟，经白湖套电排排入长江。 项目外排废水量为3929m3/a。 4.2 供电 项目位于岳阳城陵矶临港产业新区内，核心区南部有湖南省最大的火电厂华能电厂。本核心区用电均接至该厂。规划对华能电厂现有高压电力出线（指联港路西侧八条线路）进行整合，按各电压等级架空电力线路的保护区范围和实行单杆多回、合杆架设的原则预留高压线路走廊用地，同时合理布置近、远期高压线走廊。 4.3 供热 项目位于岳阳城陵矶临港产业新区内，根据城陵矶产业新区规划，核心区供热主要来自华能电厂，采用长输蒸汽管网集中供热，另外新建一座10m蒸吨为5t/h高压锅炉在脱臭阶段提供高温热源。 4.3 消防工程 厂区内道路均为环状，并设置必要的回车道，道路宽度均大于4米，便于消防车作业；配电房位于城市主导风向的上风向。按规范拟设防火分区，每个分区不大于1500平方米，其出入口不少于2个，防火分区之间用甲级防火门连接。库房室内消防的流量Q=10L/S，消火栓口径DN65，消火栓箱内设水泵紧急按钮。各子项内灭火器材的配置按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的有关规定执行。本工程室外最大消防流量为50L/S，全厂消防采用低压制，消防管网环状布置，主管管径DN200，室外设地上式消火栓。 5、劳动定员及工作制度 本项目新增员工人数为64人，其中管理10人，生产人员54人。年工作300天，每天3班，8小时/班。 6、项目周边基础条件 交通条件：项目位于岳阳临港产业新区，经济发达、交通便利，高速公路连通三省（湖南、安徽、湖北），连接京九铁路线的专用铁路直达本公司油罐区，并建有直通湘江3000吨级现代化码头的输油管道。 公用工程：项目位于城市建成区，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目所在区域属于临港产业新区象骨港污水处理厂污水收集范围，项目建成后，产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水先经化粪池处理后，与生产污水一起排入厂区污水处理站处理，经处理后纳入港区西延线专用排污管线，最终送至临港产业新区象骨港污水处理厂处理。 由于目前项目区域的城市污水管网尚未完善，没有与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后经白湖套电排排入长江。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 道道全公司于2014年在岳阳市临港产业新区新征工业土地约300亩，建设食用油加工综合项目，项目于2014年6月8日取得了环评批复，批复号为岳城港环评[2014]9号。项目于2017年6月建成投产。 2018年1月4日，岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局对道道全粮油岳阳有限公司临港产业新区厂区进行了现场核查，发现公司部分项目未批先建。对比该公司环评批复，公司在实际建设中部分工程与环评不符：1、新增了一条大豆原油生产线；2、增加了秸秆焚烧炉；3、储罐区容积增加了8800立方米。鉴于此，岳阳市环境保护局依据《中华人民共和国环境影响评价法》要求对道道全粮油岳阳有限公司进行了处罚（岳环罚决字[2018]5号），并责令改正。 根据岳环罚决字[2018]5号处罚决定书要求，道道全粮油岳阳有限公司对公司未批先建部分工程补办环评手续，于2018年4月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目环境影响评价工作。项目于2018年7月5日取得了环评批复，批复号为岳港环批[2018]30号。 2018年9月，道道全粮油岳阳有限公司委托岳阳市衡润检测有限公司开展“道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目阶段性工程”竣工环保验收监测工作。2018年11月27，取得岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局关于道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目阶段性工程竣工（不包括菜籽毛油生产）环保验收的批复，岳港环验[2018]5号。 1、现有项目概况 （1）项目名称：道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目 （2）建设单位：道道全粮油岳阳有限公司 （3）建设地点：湖南岳阳城陵矶临港产业新区 （4）项目投资：项目总投资31037.52万元 （5）已建规模： 项目建成后形成23万吨/年的菜籽、30万吨/年的大豆加工能力，通过增加部分外购油形成30万吨/年的炼油能力，可年产菜籽一级油（小包装）211200吨，菜籽浓香油（小包装）8470吨，大豆一级油（中小包装）60000吨，调和油（中小包装）20330吨，菜粕120280吨，皂脚10150吨，脂肪酸1050吨，水化油脚610吨。 同时设置一台秸秆焚烧炉，用于焚烧预处理中产生的大豆秸秆等废物。 （6）现有工程内容 表1-12企业现有工程组成及建设内容一览表 名称 工程内容 主体工程 初清、预榨、浸出3个车间（大豆原油生产线） 初清、预榨（菜籽）、浸出、精炼、冬化、浓香油、小包装7个生产车间 辅助工程 原料仓库 3个原料仓库、1个白土库、1个辅料仓库 产品仓库 设置1个散粕库区，1个包装粕库区，2个产品仓库 油罐区 厂内设置1个物流罐区、1个成品油罐区，储油罐28个，其中储油罐28个，其中5500m3储油罐2个，3300m3储油罐9个，2200m3储油罐7个， 550m3储油罐10个，溶剂油、磷酸、烧碱罐区各设置围堰1个 运输 厂外为汽车运输，厂内运输以叉车或人工搬运为主 公用工程 给排水 厂区用水接自市政自来水管，厂区给水采用生活与消防分开设置的环状管网系统。厂区设两座800m³消防水罐，且设两台消防加压泵（一用一备）；排水采用分流制，生活污水先经化粪池处理后，排入新区排污管道与生产污水一起排入厂区污水处理站处理，达到象骨港污水处理厂进水标准后，进入污水处理厂进行处理，达到城镇污水排放标准后排入长江 供热 供热全部来自华能电厂，采用长输蒸汽管网集中供热，不再新建供热锅炉 供电 立式变电所一座，设立配电室，专门负责对本项目的供电 办公、生活 厂区内设置1座办公楼，1座倒班宿舍 环保工程 废气治理 对粉尘废气采用高效旋风除尘器和脉冲除尘器进行收集，使排放气体含尘浓度均达到国家规定的120mg/Nm3的排放标准； 对异味进行冷凝冷却回收并通过活性炭吸附装置进行收集过滤； 对浸出废气进行溶剂尾气冷凝回收，再通过石蜡回收装置进行收集； 精炼高压锅炉废气经10m排气筒收集外排； 利用冷冻真空冷凝系统对精炼废气进行收集回收。 污水处理 “隔油+气浮+水解+接触氧化+混凝”处理方案，实际处理规模为400m3/d 固体废物 厂区设置1间270m3的白土渣库、1间45m3的污泥暂存间、一个60m3的一般固废暂存间、1个45m3的危险废物暂存间 噪声 对噪声大的设备，如预榨机、轧坯机、空压机等采用优质国产产品，同时在设备布置时拟进行局部隔离，并配减振器 （7）现有工程产品方案 表1-13企业主要产品一览表 序号 产品名称 原环评批复年产量(吨) 实际产能（吨） 与环评批复的相符性 1 菜籽一级油（小包装） 211200 191589 低于环评批复年产量 2 菜籽浓香油（小包装） 8470 8449 低于环评批复年产量 3 大豆原油 60000 51402.892 低于环评批复年产量 4 豆粕 244449.6 206506.814 低于环评批复年产量 5 大豆一级油(中小包装) 60000 45721 低于环评批复年产量 6 调和油(中小包装) 20330 19060 低于环评批复年产量 7 双低菜粕 120280 0 低于环评批复年产量 8 皂脚 10150 9756.32 低于环评批复年产量 9 脂肪酸（蒸馏酸） 1050 835.22 低于环评批复年产量 10 水化油脚 610 214.12 低于环评批复年产量 （8）现有工程主要设备 表1-14 初榨车间（大豆）主要设备 序号 工艺编号 设 备 名 称 设备型号 备注 1 P101 平刮板 MMST32 -- 2 P101-1 平刮板 MMST32 -- 3 P102 提升机 -- -- 4 P103 磁选器 YDDQ140729 -- 5 P104 原粮称 NCS-60M -- 6 P104A 缓冲仓 -- -- 7 P105 原粮筛 TZD300 -- 8 P105A 提升机 -- -- 9 P106S 平刮板 MMST32 -- 10 P106-1 去石机 TQSF-250 -- 11 P106-2 去石机 TQSF-250 -- 12 P106-3 去石机 TQSF-250 -- 13 P106-4 去石机 TQSF-250 -- 14 P107A 平刮板 TZD300 -- 15 P107 提升机 -- -- 16 P108 风选器 DHF-Z 800C -- 17 P108C -- DHF-Z 800C -- 18 P109 调质塔 YGZT340 -- 减速机 R97DRS90M4/V -- 19 P109C-1 风机 DHF-Z 1000C -- 20 P109C-2 风机 DHF-Z 1000C -- 21 P110 平刮板 -- -- 22 P114 提升机 TZD300 -- 23 P114C 风机 IHF-Z 800C -- 24 P215 破碎机 MPSG40X210 -- 25 P216 喂料辊减速机 FH47/DRS80S4 -- 26 P219 风选器 DHF-Z 1120C -- 27 P219C 风机 DHF-Z 1120 -- 28 P240 提升刮板 MCTG40 -- 29 P301 平刮板 MMSD32 -- 30 P304-1 轧胚机 MZPG80X2100 -- P304-1 喂料辊减速机 FH47/GDRS80S4 -- P304-1J 喂料辊减速机 FH37/GDRS90M4 -- 31 P304-2 轧胚机 MZPG80X2100 -- P304-2 喂料辊减速机 FH47/GDRS80S4/V -- P304-2J 喂料辊减速机 FH37/GDRS90M4 -- 32 P306 胚片刮板 MMST42 -- 减速机 R97DRE132MC4 -- 33 P307 提升刮板 R137DRE180MC4 -- 34 P401 平刮板 MMST32 -- 减速机 R97DRE132M4 -- 35 P402 喂料绞龙 R77DRS100M4/V -- 36 P405 膨化机 EXP305，液压泵P405D、P，润滑油泵P405D -- 37 P408 翻版冷却器 DHF-Z 1250C -- 38 P411 提升刮板 R137DRE180M4 -- 39 P332 入浸刮板 R107AM160 -- 表1-15 初榨车间（豆皮）主要设备 序号 工艺编号 设 备 名 称 设备型号 备注 1 P250 平面回转筛 SFJM160 -- 2 P252 风选器 -- -- 3 P252A 刹克龙 -- -- 4 P501-2 豆皮绞龙 MLSS32 -- 5 P501-3 绞龙 MLSS32 -- 减速机 R87DRE132M4 -- 6 P503 豆皮粉碎机 SFSP132*36 -- 7 P501M 脉冲 -- -- 8 P606 粉碎机 SFSP132*75B -- 9 P607 脉冲 TBLMF36 -- 10 P509 绞龙 -- -- 减速机 R77 DRS90L4/V -- 11 P217 破碎机 MPSG40*210 -- 12 P252 仁壳，二次分离 -- -- 13 P158 分气缸 DRS80S4 -- 14 P240 进料刮板 R107DRE180M4 -- 15 P603 破碎机 SFSL38161 -- 16 P601C 刮板 MMST32 -- 17 P322 提升刮板 R107DRE180M4 -- 18 P609 提升刮板 R107DRE180M4 -- 19 刮板输送机 MSW32 -- 减速机 R97AM160 -- 20 P321 风机 HF-Z 710 -- 21 P106C-1 风机 HF-Z 900L -- 22 P106C-2 风机 HF-Z 900L -- 23 P106C-2 风机 HF-Z 900L -- 24 掺灰绞龙 -- -- 表1-16粕打包车间主要设备 序号 设备名称 工艺编号 设备型号 数量 1 埋刮板输送机 RE701 MSW32 1 2 粉尘防爆电机 RE701 YFBX3 160M-4 1 3 减速机 RE701 R97 AM160 1 4 埋刮板输送机 RE702 MSSW50 1 5 粉尘防爆电机 RE702 YFBX3 160L-4 1 6 减速机 RE702 -- 1 7 脉冲除尘风机 FI701a YBF2 160M2-2 1 8 脉冲除尘刮刀 FI701b -- 1 9 脉冲除尘关风机 FI701c -- 1 10 脉冲除尘风机 FI702a YB2-132S1-2 1 11 脉冲除尘刮刀 FI702b -- 1 12 脉冲除尘关风机 FI702c -- 1 13 提升机 EL701 -- 1 14 电机 EL701 YFBX3 132S-4 1 15 减速机 EL701 R87 AM132S/M 1 16 提升机 EL702 -- 1 17 电机 EL702 YFBX3 160M-4 1 18 减速机 EL702 -- 1 19 埋刮板输送机 RE703 MSW 32 1 20 粉尘防爆电机 RE703 YFBX3 132S-4 1 21 减速机 RE703 -- 1 22 埋刮板输送机 RE704 MSSW50 1 23 隔爆型三相异步电机 RE704 YFBX3 160L-4 1 24 减速机 RE704 R107 AM160 1 25 埋刮板输送机 RE705 -- 1 26 隔爆型三相异步电机 RE705 YB2-132S-2 1 27 摆线针轮减速机 RE705 B W D 4 1 28 粕仓四联绞龙电机 VD701 YVF2-100L2-4 4 29 变频电机通风机 VD701 L-100A IPS4 4 30 减速机 VD701 FAZ67 AD3 1 31 粕仓四联绞龙电机 VD702 YVF2-100L2-4 4 32 变频电机通风机 VD702 L-100A IPS4 4 33 减速机 VD702 FAZ67 AD3 1 34 粕仓四联绞龙电机 VD703 YVF2-100L2-4 4 35 变频电机通风机 VD703 L-100A IPS4 4 36 减速机 VD703 FAZ67 AD3 1 37 皮带输送机 L701a -- 1 38 电机 -- YB3-112M-4 1 39 减速机 -- K67 AM112 1 40 皮带输送机 L701b -- 1 41 电机 -- DRE 132M4 1 42 减速机 -- K77 DRE132M4 1 43 皮带输送机 L702a -- 1 44 电机 -- YB3 100L1-4 1 45 减速机 -- K47 AM100 1 46 皮带输送机 L702b -- 1 47 电机 -- YB3 100L1-4 1 48 减速机 -- K47 AM100 1 49 缝包输送带 -- -- 1 50 电机 A、B、C、D YFB3-80M2-4 4 51 减速机 A、B、C、D BWB-11-43-0.75 4 52 缝包机 -- -- 1 53 电机 A、B、C、D YFB 801-4 4 54 储气罐 Y16021-40 -- 1 55 脉冲除尘器 BLM-104 -- 1 56 脉冲除尘器 BLM-78 -- 1 57 豆粕立体库 -- -- 1 表1-17 浸出车间主要设备 序号 设 备 名 称 工艺编号 设备型号 数量 1 箱链式浸出器 E102A -- 1 2 液压泵端 -- -- 1 3 液压回转装置 -- 467-59000J01 2 4 卸料沙克龙 E153-1 -- 1 5 减速机 -- -- 1 6 卸料沙克龙 E153-2 -- 1 7 减速机 -- -- 1 8 卸料沙克龙 E153-3 -- 1 9 减速机 -- -- 2 10 浸出器料封搅拌器 E102A -- 1 11 箱链式浸出器 E102A -- 1 12 悬液分离器 E104A -- 1 13 DTDC洗涤刹克龙 E154-1-3 -- 1 14 蒸煮罐 E112 -- 1 15 蒸煮罐交换器 E112A -- 1 16 立式蒸脱机 E109 -- 1 17 第一蒸化器 E114 -- 1 18 溶剂换热器 -- -- 1 19 蒸化冷凝器 E116 -- 1 20 喂料绞龙 E102B -- 1 21 液体过滤器 -- -- 1 22 板式换热器 -- -- 1 23 矿物油吸收塔 E131 -- 1 24 汽提塔 E121 -- 1 25 分水箱 E129 -- 1 27 解析塔 E133 -- 1 表1-18 精炼车间主要设备 序号 设 备 名 称 工艺编号 设备型号 数量 1 水化罐 F109 -- 1 2 油脚罐 F113 -- 1 3 真空干燥器 F118 -- 1 4 表面冷凝器 F241 -- 1 5 酸罐 F204 -- 1 6 碱罐 F207 -- 1 7 酸化罐 F209a -- 1 8 酸化罐 F209b -- 1 9 碱延时罐 F212 -- 1 10 节能器 F214 -- 1 11 油加热器 F214a -- 1 12 皂脚罐 F216 -- 1 13 水洗缓冲罐 F222 -- 1 14 油加热器 F226a -- 1 15 真空干燥器 F226 -- 1 16 酸罐 F230 -- 1 17 油水分离池 F265 -- 1 18 新皂脚罐 F216a -- 1 19 热水罐 F219 -- 1 20 软水罐 F219a -- 1 21 CIP酸罐 F124 -- 1 22 CIP碱罐 F125 -- 1 23 碟片清洗池 F240 -- 1 24 助滤剂投料罐 F250 -- 1 25 助滤剂日罐 F251 -- 1 27 助滤剂定量装置 F251b -- 1 28 助滤剂预涂罐 F251e -- 1 29 油缓冲罐(工艺增加） F251g -- 1 30 白土投料罐 F253 -- 1 31 白土日罐 F254 -- 1 32 白土定量装置 F254b -- 1 33 预混罐 F255a -- 1 34 脱色塔 F255 -- 1 35 脱色缓冲罐 F256 -- 1 36 油汽分离器 F256b -- 1 37 油汽分离器 F265a-1 -- 1 38 污油罐 F267-1 -- 1 39 油汽分离器 F265a-2 -- 1 40 污油罐 F267-2 -- 1 41 滤板清洗池 F258a -- 1 42 叶片清洗池 F258a-2 -- 1 43 机封油罐（工艺增加） F270 -- 1 44 析气器 F301 -- 1 45 加热器 F303 -- 1 46 节能器 F304 -- 1 47 最终加热器 F305 -- 1 48 组合脱臭塔 F306 -- 1 49 脱臭气相总管 F306a -- 1 50 滴油罐 F310 -- 1 51 脂肪酸捕集器 F311 -- 1 52 脂肪酸收集罐 F311a -- 1 53 节能器 F322a -- 1 表1-19 小包装车间主要设备 序号 设 备 名 称 名称 型号 数量 1 出瓶输送带 -- -- 1 2 出瓶输送带减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 3 圆弧段输送带减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 4 直线段输送带减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 5 直线段输送带减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 6 输送带园弧段减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 7 直线输送带减速机 SEW减速机 SA47.DRE80M4 1 8 26头重力旋转灌装机 -- DJ-WF-26/8 1 理盖提升减速机 SA57.DRS71M4 1 理盖机减速机 SAF37 DR63L4 1 理盖风机 2DG330-H16 1 压盖机传动减速机 NRV110-10 1 SEW减速机 -- 1 压盖机减速机 NRV110-15 1 离心泵 ALB3213B 1 9 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 10 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 11 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 12 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 13 装箱机 -- DJ-2X 1 14 减速机 SEW SA57 DRE90L4 1 15 自动高速开箱封底机 -- DJ-KX-35 1 16 -- 减速机 BSM 1 17 -- 减速机 SA47.DKS71M4 1 18 纸箱夹持垂直下降机 -- DJ 1 19 进箱输送带滚筒减速机1 减速机 SA47 DRS71M4 1 20 进箱输送带滚筒减速机2 减速机 SA47 DRS71M4 1 21 进箱输送带滚筒减速机3 减速机 SA47 DRS71M4 1 22 瓶箱关联系统 -- QRCB100 1 23 装箱机出箱减速机型号 减速机 SA47 DRE90M4 1 24 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 25 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 26 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 27 称重剔除机 -- TG-CW 1 28 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 29 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 30 输送带减速机 减速机 SA47 DRE80M4 1 31 封箱机 -- DJ-FX 1 32 输送带减速机 减速机 SA47 DRE80M4 1 33 输送带减速机 减速机 SA47 DRE80M4 1 34 输送带减速机 减速机 SA47 DRE80M4 1 35 纸箱喷码机 -- 30KW 1 36 喷码检测机 -- BCI-B10 1 37 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 38 -- 减速机 SA47 DRE80M4 1 39 输送带减速机 减速机 SA47 DRE71M4BE1 1 40 赶箱机 -- -- 1 41 -- 减速机 -- 1 42 -- 精密行星减速机 ZPIE120-L1-10-K-P2 1 43 -- -- ECMA-K11315RS 1 44 机器人码垛机 日本发那科 M-410 1 45 托盘输送机 -- -- 1 46 -- 进减速机 R47 DRE80M4 1 47 -- 进减速机 R47 DRE80M4 1 48 上升移动机 -- -- 1 49 -- 减速机 S77 DRE90M4BE2 1 50 -- 出减速机 R47 DRE80M4 1 51 -- 减速机 R47 DRE80M4 1 52 上垛机 -- -- 1 53 -- 减速机 R47 DRE80M4 1 54 顶升移位机 -- -- 1 55 -- 减速机 S77.DRE90M48E2 1 56 -- 减速机 R47.DRE80M4 1 57 -- 减速机 R47.DRE80M4 1 58 捆扎机 -- MH-105A 1 59 三链条输送机 -- -- 1 60 -- 减速机 R47.DRE80M4 1 61 -- 减速机 R47.DRE80M4 1 62 灌装后输送带减速机1 SEW SA57 DRESOL4 1 63 灌装后输送带减速机2 SEW SA47 DRE9M4 1 64 灌装后输送带减速机3 SEW SA47 DRE9M4 1 65 灌装后输送带减速机4 SEW SA47 DRE9M4 1 66 异物检测机 -- BII-S52 1 67 灌装后输送带减速机5 SEW SA47 DRE9M4 1 68 灌装后输送带减速机6 SEW SA47 DRE9M4 1 69 贴标机 -- STAR900R9T SIE1 1 70 贴标机后减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 71 满瓶外观检测机 -- BOH-B42 1 72 激光喷码机 -- 30W 1 73 全自动提环安装流水线 -- -- 1 74 压提环提升机 -- DJ-TH-1 1 75 提环安装机后减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 76 提手检测机 -- CVL-BIO 1 77 瓶子在线预读检测剔除系统 -- HZ-YD-01 1 78 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 79 减速机 SEW SA47 DRE9M4 1 80 分道减速机 SEW SA57 DRE9L4 1 表1-20 公用工程主要设备 序号 设 备 名 称 工艺编号 型号 数量 1 螺杆空压机 K01 VPeX110--8A 1 2 螺杆空压机 K02 VPeX75--8 1 3 螺杆空压机 K03 VPeX75--8 1 4 螺杆空压机 K04 V75--8VSD 1 5 螺杆空压机 K05 VPeX45-10 1 6 制氮机 N01 CA-H-100 1 7 制氮机 N02 CA-H-100 1 （9）现有工程工艺流程图 现有工程成品油生产工序分为初清、预榨、浸出、精炼、冬化、浓香油、小包装生产线，其中初清、预榨、浸出产品为菜籽毛油，精炼为自产及外购毛油深加工。 具体工艺流程产污节点图见图1-1~1-9。 （1）初清工艺 图1-1 初清工艺流程及产污节点图 （2）预榨工艺 图1-2 预榨工艺流程及产污节点图 （3）浸出工艺 图1-3 浸出工艺流程及产污节点图 （4）精炼工艺 图1-4 精炼工艺流程及产污节点图 （5）冬化工艺 图1-5 冬化工艺流程及产污节点图 （6）浓香油工艺 图1-6 浓香油工艺流程及产污节点图 （7）小包装工艺 图1-7 小包装工艺流程及产污节点图 （8）大豆原油生产工艺 图1-8 大豆原油生产工艺流程及产污节点图 豆粕生产工艺 图1-9 豆粕生产工艺流程及产污节点图 2、现有工程产排污情况 （1）废水 现有工程废水可以分为生产废水和生活污水。生产废水包括浸出废水、精炼废水、地面及设备冲洗废水，生活污水包括厂区员工日常排放的生活污水。 A、浸出冷凝废水： 浸出车间产生的冷凝废水来自于湿粕蒸脱、混合油汽提、真空喷射泵所耗用的蒸汽量，废水中含有少量的粕末、溶剂、油脂等，主要污染物为COD 、动植物油，进入厂区废水处理站生化处理系统处理。 B、精炼洗涤废水： 现有工程分为菜籽精炼、大豆精炼，在精炼脱胶后需用软水进行水洗，经离心分离产生洗涤废水。废水中所含污染物主要为粕末、中性油脂、以磷酸形式存在的脂肪酸盐、以磷脂形式存在的有机磷、以磷酸形式存在的无机磷、碱。 进入废水处理站处理的废水以精炼洗涤废水为主，废水主要污染物为COD 、动植物油 ，进入厂区废水处理站处理。 C、地面及设备冲洗废水： 厂区地面及设备需要定期冲洗，废水的主要污染物为COD、石油类等，全部进入厂区废水处理站中的生化处理系统进行处理。 D、生活污水： 厂区员工229人，用水量按210L/d·人，生活用水量约5m3/d，生活污水排放量按用水量80%计，约为4m3/d，经化粪池预处理后排入污水管网进入厂区废水处理站处理。 本项目委托岳阳市衡润检测有限公司于2019年8月23日对企业现有工程废水进行了监测，本厂废水总产生量为196m3/d。本项目废水可以分为生产废水和生活污水。生产废水包括浸出废水、精炼废水和地面及设备冲洗废水，生活污水包括厂区员工日常排放的生活污水。其中地面及设备冲洗废水和生活污水并入一个进口排入污水处理站处理。厂区废水水质检测结果见表1-21。 表1-21 废水检测结果一览表（单位：mg/L，pH为无量纲） 采样时间 检测因子 采样地点 1#浸出废水进口 5#精炼废水进口 6#综合废水调节池 7#生活污水进口 8#废水总排口 标准值 是否超标 去除率 08月23日 pH 10.9 6.31 9.61 9.24 7.71 6~9 否 / CODCr 724 1.84×103 1.26×103 326 50 100 否 96.0% 氨氮 23.7 184 111 82.7 3.69 8（15） 否 96.7% 总磷 29.4 241 136 10.9 0.35 0.5 否 99.7% 动植物油 4.82 780 399 5.74 4.34 10 否 98.9% SS 16 2.37×103 1.25×103 472 35 70 否 97.2% BOD5 328 821 563 125 15.4 20 否 97.3% 水量 80t/d 100t/d 8m³/h 16t/d 196t/d / / / 经上表可以看出，本企业污水各项指标均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求。 现有项目生活废水和生产废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入白湖套电排。目前，并未发现项目产生的废水对周边环境造成影响。 （2）废气 现有工程产生的气型污染源主要是粉尘，异味，浸出废气、精炼高压锅炉尾气、精炼废气、焚烧炉废气和恶臭气体。 A、粉尘 菜籽在初清、预榨过程中筛选、除尘会产生粉尘废气，由于本项目监测时，没有进行菜籽的初加工生产，因此，菜籽在初清、预榨的产排污量采用原环评预测值。清理产生的废气量为15000m3/h，产生浓度为4500mg/m3，产生量为67.5kg/h。清理粉尘经脉冲除尘器处理，粉尘处理效率为99%，处理后的尾气经15m排气筒外排。外排粉尘浓度为45mg/m3 ，排放量为0.675kg/h。 大豆在初清、筛选、烘干、选料、去皮、破碎和膨化过程中、精炼白土过程中均会产生粉尘废气，粉尘经高效旋风除尘器和脉冲除尘器收集处理后经15m排气筒外排。 表1-22 企业一期工程粉尘排气筒颗粒物监测结果一览表 采样时间 采样地点 检测因子 粉尘浓度（mg/m3） 工况风量（m3/h） 排放速率（kg/h） 处理效率 是否超标 08月23日-24日 4#大豆筒仓废气排气筒处理装置 进口 857 6931 5.940 91.12% / 出口 76.1 6784 0.516 否 5#大豆筒仓废气排气筒处理装置 进口 864 6852 5.920 90.66% / 出口 80.7 6591 0.532 否 6#大豆筒仓废气排气筒处理装置 进口 882 6891 6.078 91.43% / 出口 75.6 6782 0.513 否 7#大豆筒仓废气排气筒处理装置 进口 834 7075 5.901 92.29% / 出口 64.3 6641 0.427 否 8#大豆清理废气排气筒处理装置 进口 934 6891 6.436 98.99% / 出口 9.47 6217 0.059 否 11#大豆烘干废气排气筒处理装置 进口 694 5174 3.591 90.49% / 出口 66.0 4750 0.314 否 12#大豆烘干废气排气筒处理装置 进口 1844 4921 9.074 99.61% / 出口 7.14 4782 0.034 否 13#大豆破碎废气排气筒处理装置 进口 741 5567 4.125 88.76% / 出口 83.3 4862 0.405 否 14#大豆脱皮废气排气筒处理装置 进口 1648 5072 8.359 98.74% / 出口 20.7 4903 0.101 否 15#大豆轧胚废气排气筒处理装置 进口 1967 5674 11.161 99.71% / 出口 5.66 5548 0.031 否 16#粕打包废气排气筒处理装置 进口 3048 6922 21.098 99.86% / 出口 4.28 6344 0.027 否 17#粕打包废气排气筒处理装置 进口 3304 6351 20.984 97.86% / 出口 70.8 5835 0.413 否 20#精炼白土废气排气筒处理装置 进口 584 5233 3.056 91.15% / 出口 51.7 4994 0.258 否 18#大豆膨化废气排气筒处理装置 进口 647 5684 3.678 90.88% / 出口 59.0 4577 0.270 否 注：项目参照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准；其中颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h。 经上表可以看出，本企业现有工程粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。按照监测数据，取最大监测风量计算，颗粒物产生量共为960t/a，排放量共为32.96t/a。 B、异味 由于对现有工程进行监测时，没有进行菜籽蒸炒、压榨加工生产，因此，菜籽在蒸炒、压榨加工的产排污量采用原环评预测值。异味主要来源于浓香油车间中菜籽的连续蒸炒以及压榨工艺，主要成分是有机芳香气体，包括芳香烃、酯类。产生量为9.27kg/h，对蒸炒和压榨过程中产生的气体进行冷凝回收液体，异味的收集处理效率可以达到90%，收集后的尾气经15m排气筒外排，排放量为0.927kg/h。 C、浸出废气 菜油或大豆油生产浸出工序中会产生挥发溶剂和溶剂尾气，主要成分是VOCs。浸出工序产生的混合油和湿粕中均含有一定量的溶剂，浸出废气通过泵，输送到蒸汽冷凝器，再进入到浸出冷凝器，采用冷凝冷却的方法处理产生的混合蒸汽，使混合蒸汽中的有机溶剂冷凝成液体进行回收，经冷凝处理可以回收混合蒸汽中的绝大部分的有机溶剂，但不凝尾气中仍含有少量的有机溶剂。回收以后的废气经过石蜡换热器和石蜡吸收塔，处理效率为70%左右，由尾气引风机引入到废气集气槽，再利用室外溶剂抽出泵，经15m排气筒外排。 根据现场调查和企业介绍，企业只有一条浸出生产线，菜籽浸出生产时就不能进行大豆浸出。在监测期间，因浸出车间排气筒内充满正己烷气体，开孔存在较大安全风险，所以没有对浸出车间排气筒进口废气进行监测。 表1-23 浸出废气排气筒监测结果一览表 采样时间 检测因子 采样地点 浸出废气排气筒出口17# 排放速率（kg/h） 是否超标 08月23日 挥发性有机物 33.7mg/m3 0.050 否 颗粒物 19.4mg/m3 0.029 否 工况风量（m3/h） 1483 / / 注①：项目参照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准；其中颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h；目前，《大气污染物排放标准》中没有挥发性有机物排放标准，所以本项目参考项目参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表2中标准；其中挥发性有机物最高允许排放浓度：80mg/m3，排放速率：2.0kg/h。 注②：浸出废气排气筒进口开孔作业存在安全隐患，无法开孔，因而无法进行监测。 按照监测数据，颗粒物、挥发性有机物排放量分别为0.209t/a、0.36t/a。参照原环评预测值，浸出车间废气处理效率约为70%，则颗粒物、挥发性有机物产生量分别为0.70t/a、1.2t/a。 D、精炼高压锅炉尾气 精炼高压锅炉的蒸吨为5T/h，以天然气为燃料，根据岳阳市衡润检测有限公司于2019年8月23日对现有高压锅炉排气筒的监测数据，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，尾气经过10m排气筒外排。 表1-24 精炼高压锅炉废气排气筒监测结果一览表 单位：mg/m3 采样时间 检测因子 采样地点 精炼高压锅炉废气排气筒出口 2# 标准值 是否超标 08月23日 颗粒物 11.7 20 否 SO2 11.6 50 否 NOX 20.8 150 否 工况风量（m3/h） 6867 / / 注：项目参照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中燃气锅炉标准；其中颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3；NOX：150mg/m3。 按照监测数据，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.576t/a、0.576t/a、1.03t/a。 E、精炼废气 精炼废气是指精炼工序中产生的溶剂尾气，产生量为1.0kg/h，主要成分是VOCs，精炼废气先经过冷冻真空冷凝系统有组织回收后，只有极少数不凝气体无组织排出，根据原环评报告分析，有组织回收效率为80%，回收量为0.8kg/h，不凝气体通过机械真空泵和蒸汽喷射器排出，无组织排放量为0.2kg/h。 F、焚烧炉废气 焚烧炉废气主要成分是颗粒物、SO2和NOx，废气经脉冲除尘器处理后，再经旋风除尘器+碱洗工艺处理，经15m排气筒排放。本次对现有工程的污染进行监测期间，焚烧炉未生产，则参照岳阳市衡润检测有限公司2018年9月6日—7日的验收监测数据，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求， 表1-25 焚烧炉废气排气筒监测结果一览表 监测点 监测 因子 监测 日期 监测项目 监测频次 日均值 标准值 第一次 第二次 第三次 排气筒 出口 颗粒物 9月6日 废气流量（m3/h） 10676 10452 10894 10674 / 排放浓（mg/m3） 44.01 46.23 50.18 46.81 120 排放速率（kg/h） 0.47 0.48 0.55 0.50 3.5 9月7日 废气流量（m3/h） 10943 10154 11009 10702 / 排放浓（mg/m3） 49.65 42.28 53.67 48.53 120 排放速率（kg/h） 0.54 0.43 0.59 0.52 3.5 SO2 9月6日 废气流量（m3/h） 10676 10452 10894 10674 / 排放浓（mg/m3） 8.89 9.12 9.45 9.15 550 排放速率（kg/h） 0.09 0.10 0.10 0.10 2.6 9月7日 废气流量（m3/h） 10943 10154 11009 10702 / 排放浓（mg/m3） 9.67 8.75 10.08 9.50 550 排放速率（kg/h） 0.11 0.09 0.11 0.10 2.6 NOX 9月6日 废气流量（m3/h） 10676 10452 10894 10674 / 排放浓（mg/m3） 32.22 30.15 33.49 31.95 240 排放速率（kg/h） 0.34 0.32 0.36 0.34 0.77 9月7日 废气流量（m3/h） 10943 10154 11009 10702 / 排放浓（mg/m3） 34.86 30.53 35.74 33.71 240 排放速率（kg/h） 0.38 0.31 0.39 0.36 0.77 验收监测执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。 按照监测数据，取最大监测数据和流量计算，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为4.25t/a、0.799t/a、2.83t/a。参照原环评，焚烧炉烟尘处理效率约为99%，SO2处理效率约为70%，则颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生量分别为425t/a、2.66t/a、35.74t/a。 G、恶臭气体 恶臭气体主要产生于废水处理站，属于无组织排放，恶臭气体的主要成分是臭气、H2S、NH3等。 H、正己烷呼吸废气 企业现有工程共设2个80m3正己烷地埋式储罐，正己烷在储罐储存过程中存在“大、小呼吸”，有少量有机气体挥发进入大气，属于无组织排放。根据原环评报告分析，正己烷的最大排放速率为：0.3206kg/h。 根据岳阳市衡润检测有限公司2018年9月4日—5日的无组织废气验收监测数据，企业厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢和VOCs均能满足相关标准要求。 表1-26 无组织废气排放监测结果一览表 （单位：mg/m3） 监测因子 监测日期 监测结果 标准值 厂界西 厂界北 厂界南 颗粒物 9月4日 0.18 0.14 0.08 1.0 9月5日 0.15 0.16 0.10 两日均值 0.17 0.15 0.09 VOCs 9月4日 第一次 0.45 0.52 0.36 2.0 第二次 0.40 0.54 0.39 第三次 0.38 0.51 0.41 9月5日 第一次 0.37 0.50 0.42 第二次 0.41 0.54 0.46 第三次 0.46 0.55 0.40 两日均值 0.41 0.53 0.41 SO2 9月4日 第一次 0.012 0.013 0.010 0.4 第二次 0.011 0.014 0.011 第三次 0.012 0.015 0.013 9月5日 第一次 0.014 0.015 0.014 第二次 0.013 0.016 0.013 第三次 0.013 0.014 0.012 两日均值 0.013 0.015 0.012 NOX 9月4日 第一次 0.008 0.046 0.021 0.12 第二次 0.010 0.052 0.026 第三次 0.006 0.044 0.022 9月5日 第一次 0.009 0.050 0.024 第二次 0.008 0.042 0.020 第三次 0.009 0.047 0.022 两日均值 0.008 0.047 0.023 H2S 9月4日 第一次 0.02 0.02 0.02 0.06 第二次 0.02 0.03 0.01 第三次 0.02 0.03 0.02 9月5日 第一次 0.03 0.04 0.02 第二次 0.02 0.03 0.01 第三次 0.03 0.05 0.01 两日均值 0.02 0.03 0.02 NH3 9月4日 第一次 0.24 0.27 0.21 1.5 第二次 0.22 0.30 0.18 第三次 0.23 0.25 0.15 9月5日 第一次 0.20 0.24 0.20 第二次 0.23 0.23 0.21 第三次 0.22 0.26 0.20 两日均值 0.22 0.26 0.19 验收监测执行标准：厂界颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值；厂界VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界标准；厂界H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。 根据岳阳市衡润检测有限公司2019年8月23日的厂界臭气浓度监测数据，企业厂界臭气浓度能满足相关标准要求。 表1-27 厂界臭气浓度排放监测结果一览表 采样时间 检测因子 采样地点 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 标准值 8月23日 臭气浓度 10ND 10ND 10ND 10ND 20 注：ND表示未检出。厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。 经上表可以看出，本企业厂界废气各项指标均能做到达标排放。 表1-28 大气污染源有组织排放源强一览表 大气污染源 污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 菜籽初清预榨废气 粉尘 324 3.24 大豆在初清、筛选、烘干、选料、去皮、破碎和膨化过程中、精炼白土过程中 粉尘 960 32.96 菜籽压榨炒籽异味 VOCs 44.5 4.45 浸出废气 VOCs 1.2 0.36 颗粒物 0.70 0.209 精炼高压锅炉尾气 SO2 0.576 0.576 颗粒物 0.576 0.576 NOX 1.03 1.03 焚烧炉废气 SO2 2.66 0.799 颗粒物 14.2 4.25 NOX 9.43 2.83 表1-29 大气污染源无组织排放源强一览表 大气污染源 污染物 排放总量 精炼尾气 VOCs 1.44t/a 恶臭气体 H2S、NH3 - 正己烷呼吸气体 VOCs 2.31t/a （3）噪声 现有工程噪声源主要来自于原料菜籽在筛选清理、振动去石，预榨机、轧胚机、空压机操作过程中会产生的。通过采用噪声隔板，对噪声较大的设备周边布置局部隔离，同时配备减振器，可以减少噪声的产生和扩散。 通过监测，可知现有工程生产设备产生的噪声经建筑隔声以及自然距离衰减后，厂界噪声达标。 表1-30 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 8月15日 8月16日 1 厂界外东面1米处 昼间 61.8 61.2 65 夜间 47.2 50.5 55 2 厂界外南面1米处 昼间 60.1 59.6 65 夜间 48.1 49.6 55 3 厂界外西面1米处 昼间 59.2 57.0 65 夜间 46.4 46.8 55 4 厂界外北面1米处 昼间 58.9 58.7 65 夜间 49.8 48.9 55 根据岳阳市衡润检测有限公司2019年8月15日—16日的噪声监测数据，现有工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，达标排放。 （4）固废 现有工程产生的固体废物主要是生活垃圾和生产过程中产生的固废，生产固废包括原料菜籽在初清、预榨、浓香油工艺中产生的石子、铁屑、滤渣，精炼工艺中产生的废白土，皂脚，污水处理站脱水污泥等固体废物，设备运行过程中产生的废机油。其中石子、铁屑、滤渣、废白土、皂脚、秸秆、叶子、污水处理站脱水污泥属于一般固废，废机油属于危险废物。 初清预榨工序中产生的石子、铁屑等灰杂为6000t/a，属于一般固废，全部送至垃圾填埋场处置。 精炼工序中产生的废白土为5400t/a，属于一般固废，外卖用于炼油回收。 皂脚的产生量为10150t/a，属于一般固废，外卖用于废油回收。 秸秆产生量为60t/a，属于一般固废，送至焚烧炉焚烧处置。 污水处理站产生的污泥约为700吨，属于一般固废，经压滤脱水后含水率降至50%以下后送至垃圾填埋场处置。经现场勘查，污泥脱水后与废白土等其他固废一起放置在一般固废暂存间。 设备运行过程中产生的废机油为0.1t/a，属于危险废物，在厂区内应储存在危险废物暂存库、危险废物储存容器和储存间里，定期送至湖南双强再生资源回收有限公司进行综合利用。 生活垃圾产生量为167.6t/a，由环卫部门收集后外运至垃圾填埋场卫生填埋。 二、现有工程主要环境问题及整改建议 1、环评批复落实情况 岳阳市环境保护局于2014年6月8日《关于道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目环境影响报告书的批复》（岳城港环评[2014]9号）中批准建设的内容为： 预处理压榨车间（菜籽）生产200天，规模为1000吨/日；浸出车间生产200天，规模为1000吨/日；精炼车间生产200天，规模为1000吨/日；冬化车间生产300天，规模为200吨/日（含脱蜡1000吨/日）；菜籽浓香油车间生产300天，规模为100吨/日；小包装车间生产300天，规模为1000吨/日。 环评批复落实情况见表1-31。 表1-31 现有项目环评批复落实情况分析 环评批复要求 项目建设情况 符合性 项目采取雨污分流、污污分流。在象骨港污水处理厂未建成运行，区域管网未能拉通前、污水纳入象骨港污水处理厂之前，精炼洗涤废水采用物化预处理后与压榨废水、进出冷凝废水、生活废水一并排入生化处理系统进行处理，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准后排入长江。在象骨港污水处理厂建成运行之后，精炼洗涤废水进入处理站陶瓷处理系统进行预处理，与进出冷凝废水、地面和设备冲洗废水一并进入生化处理系统进一步处理，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后排入象骨港污水处理厂处理后外排。 企业采取了雨污分流、污污分流措施。本项目监测时，没有进行菜籽毛油的生产，因此无压榨废水产生。精炼洗涤废水采用物化预处理后与浸出冷凝废水、生活废水一并排入生化处理系统进行处理。处理达到达到象骨港污水处理厂进水标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，进入污水处理厂进行处理，达到城镇污水排放标准后排入长江。 根据表验收监测结果可知，厂区废水经处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。 符合要求 切实加强废气管理。菜籽清理产生的粉尘经高效旋风除尘器和脉冲除尘器处理后经15m排气筒外排；采用低温压榨设备及工艺对菜籽进行压榨，对蒸炒和压榨过程中的气体进行冷凝回收液体，再利用活性炭吸附装置对异味进行吸附过滤，收集后的尾气经15m排气筒外排；利用冷凝冷却回收混合正其中的有机溶剂，再利用石蜡吸收装置对异味进行吸附过滤，收集后的尾气经15m排气筒外排；精炼高压锅炉尾气直接经过10m排气筒外排；利用冻结-冷凝真空除臭工艺，对精炼废气进行冷凝收集回收处理；对废水及时净化处理，并定期对水池池底的污泥进行清理，污泥定期统一送至城市垃圾填埋场进行填埋处理，有效减少恶臭气体的产生。 本项目监测时，没有进行菜籽毛油的生产，因此菜籽清理过程的粉尘和菜籽蒸炒及压榨过程中的异味未产生。 精炼高压锅炉尾气直接经过10m排气筒外排；精炼废气先经过冷冻真空冷凝系统有组织回收后，再利用冻结-冷凝真空除臭工艺，对精炼废气进行冷凝收集回收处理，可以有效减少无组织废气的排放量。厂区对废水进行及时净化处理，并定期对水池池底的污泥进行清理，污泥定期统一送至城市垃圾填埋场进行填埋处理，可以有效减少恶臭气体的产生。 符合要求 严格按照一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及其修改单）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）要求规范建设危险固废及一般固废暂存处，加强各类固废的暂存、处置措施和管理。菜籽清理杂质全部送至城市垃圾填埋场安全处置；废白土外排用于炼油回收；废水处理站污泥与生活垃圾一并送至垃圾填埋场进行填埋处理；废机油委托湖南德邦石油化工有限公司处置。 项目设置了1间90m2的白土渣库、1间15m2的污泥暂存间、一个20m2的一般固废暂存间、1个45m3的危险废物暂存间，但污泥暂存间缺少围堰，各类废物最终能够得到有效处置。 本项目监测时，没有进行菜籽毛油的生产，因此无菜籽清理杂质产生。废白土外卖用于炼油回收；废水处理站污泥与生活垃圾一并送至垃圾填埋场进行填埋处理。废机油委托湖南双强再生资源回收有限公司处置。。 污泥暂存间缺少围堰，部分不符合要求 对产生噪声的设备和工序进行合理布局，采取减振隔音措施，防治噪音污染影响 根据现场调查，项目生产设备安装固定在车间内，利用厂房进行隔声 符合要求 严格防范环境风险，落实报告书提出的风险防范措施，加强环境安全管理、建立健全应急预案。建设400m3的事故应急池（位于陶瓷膜污水处理下方），事故应急处应配有回流泵、回流管道、阀门及仪表等处理设备。 实际设置170m3事故应急池 不符合要求 岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局于2018年7月5日《关于年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目环境影响报告表的批复》（岳港环批[2018]30号）中批准建设的内容为： 新增了一条大豆原油生产线，大豆油生产主要原材料由大豆原油变为进口大豆，通过进口30万吨大豆生产60000吨大豆原油，外购大豆原油量降为20000吨，大豆一级油产量不变；2、按照《农业转基因生物安全评价管理办法》 （农业部2002年第8号令，2002年3月20日实施）规定：安全等级Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的转基因生物，在废弃物处理和排放之前应当采取可靠措施将其销毁、灭活，以防止扩散和污染环境。因此本项目增加了秸秆焚烧炉，用于焚烧进口转基因大豆秸秆等废物；3、厂内设置1个物流罐区、1个成品油罐区，储油罐28个，其中5500m3储油罐2个，3300m3储油罐9个，2200m3储油罐7个， 550m3储油罐10个，较原环评储罐区容积增加了8800立方米，储罐数量增加了4个。 环评批复落实情况见表1-32。 表1-32 现有项目环评批复落实情况分析 环评批复要求 项目建设情况 符合性 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范厂区管网建设;生产废水,生活污水经处理达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政管网进入临港产业新区污水处理厂,处理达标后外排; 在市政管网未接通之前,所有废水必须自建污水处理站处理达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后才能外排。 企业采取了雨污分流、污污分流措施；目前，市政管网已接通，项目生产废水、生活废水一并排入厂区污水处理站进行处理，处理达到达到象骨港污水处理厂进水标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，进入污水处理厂进行处理，达到城镇污水排放标准后排入长江。 符合要求 废气污染防治工作。强化生产装置的密闭性操作，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度滅少生产过程中废气无组织排放。初清、筛选、烘干、选料、去皮、破碎和膨化过程中产生的粉尘经旋风、脉冲除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后通过15m排气筒外排；浸出过程中产生的VOCs采用冷凝冷却方式回收，回收以后的废气经过石蜡换热器和石蜡吸收塔，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求后通过15m排气筒外排；精炼过程中产生的VOCs采用冷冻真空冷凝系统回收，排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；焚烧炉产生的废气经脉冲除尘器处理，处理后的尾气经旋风除尘器+碱液喷淋处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后通过15m排气筒外排。 定期对车间内设备进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度滅少生产过程中废气无组织排放。初清、筛选、烘干、选料、去皮、破碎和膨化过程中产生的粉尘经旋风、脉冲除尘器处理后通过15m排气筒外排；浸出过程中产生的VOCs采用冷凝冷却方式回收，回收以后的废气经过石蜡换热器和石蜡吸收塔后通过15m排气筒外排；精炼过程中产生的VOCs采用冷冻真空冷凝系统回收后只有极少量尾气无组织排放；焚烧炉产生的废气经脉冲除尘器处理，处理后的尾气经旋风除尘器+碱液喷淋处理后通过15m排气筒外排。 根据验收监测结果，初清、筛选、烘干、选料、去皮、破碎和膨化过程中产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；浸出车间使用的正己烷在生产过程中产生的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，所以在本次监测中，鉴于对安全的考虑没有对浸出车间产生的废气进行监测；根据验收监测结果，精炼过程中产生的VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；根据验收监测结果，焚烧炉产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 符合要求 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备预榨机、轧胚机、空压机、各类泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 本项目采用低噪声设备，并将设备安装固定在车间内，利用厂房进行隔声。 根据验收监测结果，本项目的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 符合要求 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物和危险废物产生、贮存、处置管理台账；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存间；石子、铁屑、滤渣、废白土、皂脚、秸秆、叶子、污水处理站脱水污泥属于一般固体废物，应妥善处置，废机油等危险废物送有相应资质单位处置，并做好转移联单工作，初清预榨工序中产生的秸秆送至焚烧炉焚烧处置。 按“无害化、减量化、资源化”原则，设置一般固废和危险固废暂存场所，分类处置。石子、铁屑、滤渣、叶子、污水处理站脱水污泥一并送至垃圾填埋场进行填埋处理，废白土外卖用于炼油回收，皂脚外卖用于废油回收，初清预榨工序中产生的秸秆送至焚烧炉焚烧处置。废机油委托湖南双强再生资源回收有限公司处置。 符合要求 2、现有现有工程环保措施落实情况分析 表1-33 现有工程环保措施落实情况一览表 项目 环评设计处理措施 实际情况 废气治理 对粉尘废气采用高效旋风除尘器和脉冲除尘器进行收集，使排放气体含尘浓度均达到国家规定的120mg/Nm3的排放标准； 对异味进行冷凝冷却回收并通过活性炭吸附装置进行收集过滤； 对浸出废气进行溶剂尾气冷凝回收，再通过石蜡回收装置进行收集； 精炼高压锅炉废气经10m排气筒收集外排； 利用冷冻真空冷凝系统对精炼废气进行收集回收。 与环评设计相符 污水处理 “隔油+气浮+水解+接触氧化+混凝”处理方案，实际处理规模为400m3/d 与环评设计相符 固体废物 厂区设置1间270m3的白土渣库、1间45m3的污泥暂存间、一个60m3的一般固废暂存间、1个45m3的危险废物暂存间 与环评设计相符 噪声 对噪声大的设备，如预榨机、轧坯机、空压机等采用优质国产产品，同时在设备布置时拟进行局部隔离，并配减振器 与环评设计相符 3、现有工程主要环境问题及整改建议 ①企业目前没有按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设一般固废暂存间，污泥暂存间缺少围堰； 整改建议：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设污泥暂存间，在污泥暂存间门口设置围堰，确保暂存间内污泥滤水不会流入厂区雨水管道。 ②储罐区围堰内未设置雨污分流，围堰排水管直接连接污水管网，没有设置通入雨水管道的切换阀。 整改建议：储罐围堰设置废水、雨水切换阀，方便在储罐泄漏、起火时，外泄废水、消防废水方便切换至污水系统。 ③焚烧炉排气筒过低，不满足要求。 整改建议：建议将排气筒高度升高，高于压榨车间5m，可满足标准要求。 ④事故应急池太小，不满足一期二期应急废水收集要求。 整改建议：建议将应急池扩建到600m3，可满足要求。 ⑤储罐区围堰出现裂痕，可能导致储罐区废水出现渗漏现象。 整改建议：建议对储罐区围堰进行检查修补，做好防渗防漏措施。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。项目选址于岳阳城陵矶临港产业新区云港路以北。地理位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 三、气候、气象 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 2、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m。 五、土壤和生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 六、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 七、东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省岳阳市境内，地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧。北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，管理范围包括整个东洞庭湖及其近周平原岗地。保护区周围可分为湖东城市环境和湖西平原。保护区总面积达19万公顷，其中核心区面积2.96万公顷，缓冲区面积3.58万公顷，实验区面积12.46万公顷。。 该保护区成立于1982年，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区和中国51个国家示范保护区之一。1994年，晋升为国家级自然保护区。是《国际湿地公约》收录的、由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护植物： 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 保护动物： 湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。 根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]）19号，调规后，本项目区域位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区之外。具体位置示意详见附图7。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1. 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 长江 渔业用水水域 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是“两控区” 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（象骨港污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 九、现有入区企业“三废”排放情况 根据环评相关要求，主要对评价区域内的重点企业的大气、水污染源进行调查。通过收集资料，结合实际调查，对该地区的各污染源源强、排放的污染因子及排放特性进行核实和汇总。目前，临港产业核心区内的主要企业有：岳阳城陵矶新港有限公司、华新水泥岳阳有限公司、岳阳中天石化有限公司等企业，其组成及排污情况见表2-2、表2-3。

表 2-2  核心区现有企业情况表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 占地(m2) | 符合 规划 | 主要原、辅材料及用量 | 燃料种类及用量 | 环保审批单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 生产机械设备及配套 | 133400 | 是 | 原料：角钢、板钢、螺栓等，用量根据定制产品类型而定；辅料：乙炔：120t，液氧：360t，油漆：18t等 | 电能 | 临港新区 |
| 2 | 岳阳港龙国际物流有限公司 | 物流园 | 67200 | 是 | 无，主要存储电子电器、五金商品、钢材、机电产品、纺织品 | 电、天然气 | 临港新区 |
| 3 | 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 连续蓄热式燃烧器、高效节能型有色工业炉窑 | 31735 | 是 | 耐火材料（主要是耐火砖）、钢材、焊条等 | 电、天然气 | 临港新区 |
| 4 | 岳阳期货产品交易物流园 |  | 10万 | 是 | 主要储存、运输玉米、豆粕、小麦等期货产品，年储运货300万吨 | 无 | 临港新区 |
| 5 | 湖南科恒电气有限公司 | 激光强化加工设备 | 27819.7 | 是 | 激光器系统、机械系统、控制系统、外光路系统，100套/a | 无 | 临港新区 |
| 6 | 岳阳科德商贸有限公司 | 各种成品纸 | 48343.4 | 是 | 1、泰格林纸岳纸股份公司生产的各种规格的纸品；2、国内外生产的各种印刷、办公、包装用纸品，包括双胶纸、铜纸、无碳纸等。 | 无 | 临港新区 |
| 7 | 湖南和诚石化有限公司 |  | 117466.5 | 是 | 储存和中转甲醇、甲苯、二甲苯、醋酸、苯乙烯等液体化工品及燃料油、汽油、柴油、煤油等成品油 | 无 | 省环保厅 |
| 8 | 岳阳中天石化有限公司 | 磷肥 | 300亩 | 否 | 相关肥料物理搅拌（钛白粉审批已过期，建议停建） | 电能 | 岳阳市环保局 |
| 9 | 岳阳市富强混凝土有限公司 | 预应力高强混凝土管桩、预拌混凝土 | 34596 | 否 | 河砂48万吨、石子66万吨、水泥18万吨、煤灰6万吨 | 无 | 临港新区 |
| 10 | 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 | 驱动桥壳(中桥)10万根／年，驱动桥壳(后桥)10万根／年 | 57418.75 | 是 | 主要原料：钢材15700 t/a、外协铸件150000根/年、套管13150 t/a 辅助材料：合金块5 t/a、液压油1.8 t/a、润滑油5.0 t/a、干砂500 t/a、电焊条9 t/a、铸造涂料10 t/a、铸造塑料膜2 t/a | 无 | 临港新区 |
| 11 | 岳阳城陵矶新港有限公司 | 每年30万标箱集装箱 | 597亩 | 是 | 集装箱、车辆 | 无 | 省环保厅 |
| 12 | 华新水泥（岳阳）有限公司 | 利用外购熟料年产220万吨水泥 | 80亩 | 否 | 粉煤灰、水、熟料 | 电能 | 岳阳市环保局 |

表2-3核心区现有企业排污情况表

| 序号 | 企业名称 | 排水量 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 25200 t/a | 粉尘：6.86t/a，COD：2.52t/a，氨氮：0.38t/a |
| 2 | 岳阳港龙国际物流有限公司 | 1860t/a | NOx:0.375t/a、粉尘：5.94t/a、COD：0.1116t/a、石油类：0.0027t/a、氨氮：0.01488t/a |
| 3 | 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 5328t/a | 粉尘：0.69t/a、COD：0.32t/a、石油类：0.0002t/a、氨氮：0.044t/a |
| 4 | 岳阳期货产品交易物流园 | 3900 t/a | COD：0.24t/a、氨氮：0.03t/a、石油类：0.0006t/a |
| 5 | 湖南科恒电气有限公司 | 6720 t/a | COD：0.67t/a、氨氮：0.1t/a |
| 6 | 岳阳科德商贸有限公司 | 1056t/a | COD:0.317t/a、BOD5:0.084t/a、氨氮:0.017t/a |
| 7 | 湖南和诚石化有限公司 | / | 甲醇：0.620 t/a、甲苯：1.871 t/a、二苯甲：1.871 t/a、混合芳烃：2.340 t/a、丙酮：2.270 t/a、醋酸：0.756 t/a、苯乙烯：1.957 t/a、乙醇：2.690 t/a、非甲烷总烃：0.012 t/a、SO2:0.132 t/a、油烟废气：24.75kg/a |
| 8 | 岳阳中天石化有限公司 | 8.7万t/a | COD33.5t/a，氨氮5t/a，BOD519.8t/a；SO2221.2t/a，烟尘495.1t/a |
| 9 | 岳阳市富强混凝土有限公司 | / | / |
| 10 | 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 | 30 t/a | 机修废水30t/a;生活废水1.18万t/a |
| 11 | 岳阳城陵矶新港有限公司 | 47040t/a | COD4.28t/a |
| 12 | 华新水泥（岳阳）有限公司 | 1512t/a | 废气85806万立方米/年，SO2216.1t/a，NOx2200t/a，烟尘582.1t/a |
| 合计 |  | COD43t/a、氨氮6t/a、SO2438t/a、NOx2201t/a、烟尘1091t/a |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据2017年度岳阳市环境质量报告书中岳阳市环境质量状况监测数据统计结果，岳阳市六因子中的PM10、PM2.5不能达标，故岳阳市 2017 年为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用已公布的岳阳市城陵矶常规监测点2017年年均监测值，监测结果见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标（m） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值 （ug/m3） 最大浓度占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 X Y 城陵矶新港区常规监测点 708869.95 3257167.15 PM2.5 年平均质量浓度 52.17 35 1205.71 100.00 不达标 PM10 63.25 70 701.43 91.67 不达标 SO2 13.5 60 95.00 0.00 达标 NO2 24.75 40 167.50 58.33 不达标 CO 95 百分位数日平均质量浓度 1250 4000 44.93 0.00 达标 O3 90 百分位数8小时平均质量浓度 118.08 160 112.50 25.00 不达标 （3）其他污染物环境质量现状 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气特征污染物为物为VOCs。 特征因子环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。本评价引用岳阳和岱工业品制造有限公司《年产3000吨环保过滤材料项目》中大气环境特征因子现状监测数据，由湖南佳蓝环境检测技术有限公司于2019年2月23日~3月01日对区域内环境空气质量中TVOC的现状进行了监测，各监测点均在本项目2.5km范围内，因此，数据可以满足项目评价要求。 1）监测布点 共布设2个环境检测点，大气检测点的具体布设位置详见表3-3。 表3-3 大气环境监测布点 序号 监测点位置 监测点方位、距离 G1 年产3000吨环保过滤材料项目建设地 距离项目拟建地北面1555m G2 年产3000吨环保过滤材料项目建设地南侧 距离项目拟建地北面1366m 2）检测及评价结果见表3-4。 表3-4 TVOC环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/(ug/m3) 监测浓度范围/(mg/m3) 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 X Y G1 714178.60 3266056.31 TVOC 8h平均 600 2.50~7.83 7.83 0 达标 G2 714086.38 3265890.08 TVOC 8h平均 600 1.67~8.83 8.83 0 达标 由上表的结果可知，TVOC浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目综合废水经企业一期已建污水处理站处理后排入市政污水管网最终进入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂处理达标后排入长江。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用《道道全粮油岳阳有限公司年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目》的监测数据。 （1）监测断面 W1：长江，临港新区污水处理厂上游500m； W2：长江，临港新区污水处理厂下游1000m； W3：长江，临港新区污水处理厂下游3000m。 （2）监测因子 pH、CODcr、CODMn、BOD5、总磷、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚。 （3）监测时间和频率：2018年4月18~20日，连续监测3天，每天监测1次。 监测布点及监测结果如下表3-5： 表3-5 地表水监测数据 单位：mg/L 采样时间 采样地点 W1 W2 W3 标准 检测因子 04月18日 pH 7.16 7.39 7.41 6-9 CODCr 4 4 14 20 CODMn 2.7 3.1 5.2 6.0 氨氮 0.570 0.648 0.88 1.0 BOD5 1.1 1.0 3.5 4.0 TP 0.13 0.16 0.14 0.2. 石油类 0.038 0.030 0.029 0.05 动植物油 0.08 0.04ND 0.04ND - 挥发酚 0.0026 0.0027 0.0038 0.005 04月19日 pH 7.25 7.44 7.56 6-9 CODCr 5 7 14 20 CODMn 3.3 3.9 5.2 6.0 氨氮 0.481 0.536 0.782 1.0 BOD5 1.6 2.3 3.8 4.0 TP 0.12 0.18 0.15 0.2. 石油类 0.022 0.027 0.035 0.05 动植物油 0.07 0.04ND 0.05 - 挥发酚 0.0030 0.0033 0.0041 0.005 04月20日 pH 7.24 7.42 7.53 6-9 CODCr 6 11 12 20 CODMn 2.4 2.9 3.2 6.0 氨氮 0.497 0.552 0.630 1.0 BOD5 1.8 3.7 3.5 4.0 TP 0.09 0.15 0.12 0.2. 石油类 0.019 0.024 0.031 0.05 动植物油 0.06 0.04 0.04 - 挥发酚 0.0021 0.0028 0.0034 0.005 由上表可知，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托岳阳市衡润检测有限公司于2019年8月15日~8月16日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-6： 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 8月15日 8月16日 a 厂界外东面1米处 昼间 61.8 61.2 65 夜间 47.2 50.5 55 b 厂界外南面1米处 昼间 60.1 59.6 65 夜间 48.1 49.6 55 c 厂界外西面1米处 昼间 59.2 57.0 65 夜间 46.4 46.8 55 d 厂界外北面1米处 昼间 58.9 58.7 70 夜间 49.8 48.9 55 由上表可知，项目所在地四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 4、生态环境现状 根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路企业一期项目小包装车间和办公楼后方，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点和办公楼。项目综合废水经企业一期已建污水处理站处理后排入市政污水管网最终排入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体如下，项目周边环境保护目标见附图3。 表3-7 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 相对厂 址方位 相对厂界 距离/m X Y 杨树港村1# 391090.61 12584161.31 居住区 人群 二类区 WSS 1188 临港亚泰花园2# 391023.10 12584405.02 居住区 人群 二类区 WSS 1287 永济乡中心镇3# 390867.38 12584715.27 居住区 人群 二类区 WS 502 临港新区永济乡三角坪小区4# 390802.69 12584758.87 居住区 人群 二类区 WSS 532 道道全粮油岳阳有限公司办公楼5# 390401.09 12584949.87 办公区 人群 二类区 EN 25 岳阳富强混凝土有限公司办公楼6# 390346.84 12584995.12 办公区 人群 二类区 ENN 166 华新水泥岳阳有限公司住宿楼、办公楼7# 390267.59 12584690.99 办公、居住区 人群 二类区 ENN 230 岳阳凯门水性助剂有限公司办公楼、住宿楼8# 390128.47 12584813.42 办公、居住区 人群 二类区 ENN 590 岳阳中天石化股份有限公司辅煤区住宿区9# 390048.08 12584967.64 居住区 人群 二类区 ENN 797 际华（岳阳）高分子材料高科技产业园住宿楼10# 390418.16 12585693.49 居住区 人群 二类区 E 555 松阳湖渔场居民11# 390924.61 12585966.92 居住区 人群 二类区 ESS 1390 永济乡五分场居民12# 391075.61 12585952.17 居住区 人群 二类区 ESS 1651 表3-8 环境保护目标表（水环境、声环、生态） 项目 环境保护目标 方位 与厂界最近距离m 规模、功能 保护级别 声环境 道道全粮油岳阳有限公司办公楼 EN 25 约50人，办公 GB3096-2008中2类标准 岳阳富强混凝土有限公司办公楼 ENN 166 约50人办公 水环境 长江 WNN 604 大河，渔业用水区 GB3838-2002中Ⅲ类标准 生态 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种 不对生态造成明显影响

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） — 特征因子TVOC参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，TVOC的8小时平均浓度限值为0.6mg/m3。 2、地表水 项目纳污水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 标准值 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤10000 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、项目生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准，VOCs无组织参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）；精炼高压锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉标准，无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。 4-4 废气排放标准 项 目 最高允许排放速率kg/h 本项目允许排放速率kg/h 最高允许排放浓度限值mg/m3 无组织排放监控点浓度限值mg/m3 VOCs 2.0（排气筒高H=15） 1.0（排气筒高H=15） 80 10（厂内） 粉尘 3.5/5.9（排气筒高度H=15/20m） 1.75/2.95（排气筒高度H=15/20m） 120 1.0（厂界） 烟尘 / / 20 1.0 SO2 / / 50 0.40 NOx / / 150 0.12 NH3 / / / 1.5 H2S / / / 0.06 臭气浓度 / / / 20（无量纲） 二、废水：项目生活废水经化粪池处理后与生产废水一起排入污水处理站处理，管网接通之前排入长江，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准；管网接通后，排入象骨港污水处理厂处理，达准后排入象骨港渠，本项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及象骨港污水处理厂接纳标准；象骨港污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 动植物油 一级标准 6~9 70 100 20 15 0.5 5 10 表4-6 进污水处理厂时，本项目污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 动植物油 三级标准 6~9 400 500 300 / / 20 100 接纳标准 6~9 300 500 200 30 3.0 15 / 本项目执行标准 6~9 300 500 200 30 3.0 15 100 一级A标准 6~9 10 50 10 5（8） 0.5 1 1 三、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目废水经象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂COD、氨氮、TP的排放限值分别为50mg/l、5（8）mg/l、0.5mg/l。 根据分析可知，本项目废水排放量为3929t/a，因此本项目排放外环境的COD量为0.2t/a，氨氮排放量为0.02t/a，TP排放量为0.002t/a。 根据现状监测数据可知，企业一期废水排放量为5800t/a，则一期排放外环境的COD量为2.94t/a，氨氮排放量为0.294t/a，TP排放量为0.0294t/a。 因此本项目最终排放环境的COD量为3.14t/a，氨氮排放量为0.314t/a，TP排放量为0.0314t/a。 在管网接通之前本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入白湖套电排，COD排放量为0.39t/a，氨氮排放量为0.059t/a，TP排放量为0.002t/a。一期COD排放量为5.88t/a，氨氮排放量为0.882t/a，TP排放量为0.0294t/a。则全厂COD排放量为6.27t/a，氨氮排放量为0.941t/a，TP排放量为0.0314t/a。 企业废气总量控制指标为颗粒物：41.45t/a；VOCs：5.2t/a；SO2：1.39t/a；NOx：4.05t/a。已购买排污权中COD、氨氮、SO2、NOx的量分别为：12.4t/a、0.5t/a、17t/a、16t/a，则项目建成并接入污水处理厂之后COD、NH3-N、SO2、NOx能满足一二期排污需求，无需重新购买。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目包括原料接收烘干、压榨车间、精炼冬化、小包装四个生产车间。主要产品有高油酸菜籽油、茶籽油、橄榄油、核桃油。其中橄榄油和核桃油外购，仅分装不加工。工艺流程图如下： 原料接收烘干工艺流程： 工艺说明：外来原料投料后，入圆筒初清筛、除铁器除去其中的大杂、铁屑；初清后的原料输送至烘干塔进行烘干干燥，以利于后序工段的生产和贮存；烘干原料经计量入振动清理筛，除去其中轻杂、灰尘、小杂后输送至立筒库。此过程中会产生粉尘和固废，设备运行过程中会产生噪声。 压榨车间（冷榨生产线）工艺流程： 工艺说明：入库的茶籽或高油酸菜籽，经计量后进入压榨车间，进行筛选、去石、磁选，清除残存的轻杂、灰尘、大小杂、石子等，以保证产品质量和减少机械磨损。 油茶籽含有茶籽壳，壳中含油很少，需要去壳冷榨。剥壳后的油茶籽进入色选机，筛选出霉变或炭化的油茶籽进行调质处理，高油酸菜籽清理后直接进入调质。 调质后的茶籽或高油酸菜籽，先进一次冷榨机进行压榨。冷榨毛油经过滤，泵入储罐或精炼车间。 一次压榨的初榨饼再进行调质后进入二次压榨，压榨毛油经澄油箱、过滤机，泵入精炼车间，过滤油渣返回二次压榨机回榨；压榨饼送入饼库。此过程中会产生有机废气（以VOCs计）和固废，设备运行过程中会产生噪声。 压榨车间（热榨生产线）工艺流程： 工艺说明：茶籽或高油酸菜籽由输送设备送至压榨车间，进行筛选、去石、磁选，清除其中的轻杂、灰尘、大小杂、石子等，以保证产品质量和减少机械磨损。 清理后的茶籽进行剥壳处理后入炒籽机，高油酸菜籽直接入炒籽机进行炒籽，产生浓郁的香味，然后进入榨油机进行压榨。 压榨出的毛油，进澄油箱进行沉淀，捞渣后泵入叶片过滤机过滤，过滤毛油由油泵送往精炼系统；由澄油箱捞出的渣和过滤机排出的滤渣，一起经回渣绞龙去榨机回榨。此过程中会产生有机废气（以VOCs计）和固废，设备运行过程中会产生噪声。 精炼冬化工艺流程： 工艺说明： （1）脱胶与脱酸：毛油先经过滤器除渣，再加入到一定温度后与加入的磷酸混合，滞留一段时间后进入混合器，酸与油充分混合后，再进入滞留混合罐与碱液混合。充分反应后，进入离心分离机进行油皂分离。皂脚由皂脚泵送至皂脚罐；分离后油与加入的热水经离心混合器进行洗涤，再经分离机分离出水，油经真空干燥后进入脱色工段。 （2）脱色：干燥后的油经加热后大部分进入脱色塔，小部分油（～20%）与白土在混合罐中进行混合形成白土油浆，油浆经泵送至脱色塔，白土与油在脱色塔中进行充分吸附色素，再经过滤机除去白土；油再经布袋过滤器滤除细渣后进入脱臭工段。 （3）脱臭：脱色油与脱臭油进行热交换（脱色油加热，脱臭油冷却）进入脱臭塔，在高温、高真空度的条件下进行脱臭。高温热源由高压锅炉提供，高真空度由四级蒸汽喷射泵产生。脱臭油与待脱臭脱色油进行热交换，冷却至60℃以下时经抛光过滤机过滤。 （4）冬化：脱臭油泵入冷却器至结晶温度后进入结晶罐，按照一定的结晶速率将油降温，再经长时养晶形成结晶体，将结晶后的油泵入过滤机进行过滤，除去其中的大、小颗粒腊结晶即为成品油。成品油经计量后送入包装车间或储油罐储存。 此过程中会产生精炼洗涤废水、有机废气（以VOCs计）、精炼高压锅炉废气和固废，设备运行过程中会产生噪声。 包装车间工艺流程： 工艺说明：瓶坯经全自动吹瓶机中吹制成所需规格包装瓶（吹瓶温度控制在90~110℃）。包装瓶自动送入灌装生产线输送带，进入灌装机，将压榨精炼成品油以及外购的成品油定量灌装。灌装油经自动压盖，然后进入自动装箱和封箱系统。自动封箱后堆码入全自动化立体库。 图例说明：废气：G，废水：W，固废：S，噪声：N。 主要污染工序： 施工期： 废气 本项目施工期对环境空气的影响主要来自场地平整、施工及汽车运输产生的扬尘和施工机械废气及车辆尾气。 ①运输扬尘 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。因此，项目施工扬尘主要对场地200m范围内敏感目标产生影响，通过路面洒水、汽车覆盖等措施可将运输扬尘降至最小。 ②施工扬尘 建设项目施工中，在风力作用下会产生扬尘，其主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质。扬尘为无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据类比同类工程，产生粉尘浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，类比结果表明，当风速超过2.5m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处。施工过程中对施工场地进行洒水降尘，洒水降尘后扬尘量可减少70%左右。 ③施工机械废气和车辆尾气 施工机械废气和运输车辆尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类、CO和NOx，产生量不大，排放较分散，属间歇性无组织排放。 废水 本项目施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工期施工废水主要产生于施工设备、车辆的冲洗过程，施工废水主要污染物为SS，SS浓度约为3000mg/L，拟设置一个临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，不外排。 ②生活污水 项目施工期现场施工人员为15人/天，均不在施工场地内食宿。施工期生活污水主要为清洗废水，废水产生量较少，水质较为简单，主要污染物为SS，SS浓度约为1200mg/L，通过临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 噪声 项目施工噪声主要来自施工机械的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为推土机、挖掘机、电锤和载重汽车等，各噪声源特点见表5-1。 表5-1 主要施工机具噪声源特征一览表 序号 施工机械 最大声级Lmax（dB） 运行方式 运行时间 1 挖掘机 84 间歇、不稳定 昼间 2 推土机 84 间歇、不稳定 昼间 3 电锤 80 间歇、不稳定 昼间 4 载重汽车 82 间歇、不稳定 昼间 固体废物 本项目土石方可区内平衡，无借弃方。施工期固体废弃物主要为施工人员产生的少量生活垃圾；项目施工期现场施工人员预计为15人/天，施工人员均不在施工场地内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，产生量约7.5kg/d。生活垃圾在施工场地内进行集中收集，交由当地的环卫部门统一处置。 营运期: 1、废水污染 本项目废水可以分为生产废水和生活污水。生产废水包括精炼废水、地面及设备冲洗废水以及软水制备产生的浓水，生活污水包括厂区员工日常排放的生活污水。 （1）软水制备产生的浓水 项目生产过程中需用到软水，软水主要用于精炼车间，类比企业一期工程，一期精炼车间监测期间的生产能力约为1000t/d，所用软水量为63t/d。本项目精炼车间设计生产能力为50t/d，则本项目所需软水量为3.15t/d，建设单位计划设置1套软水制备系统，经钠离子交换器过滤后制得软水。根据业主提供数据可知，该系统自来水制备软水的合格率为60%，则纯水制备产生浓水量为2.1t/d，建设单位拟将浓水收集后进入冷却系统作为冷却水使用，不外排。 （2）精炼洗涤废水 在精炼脱胶后需用软水进行水洗，经离心分离产生洗涤废水。废水中所含污染物主要为粕末、中性油脂、以磷酸形式存在的脂肪酸盐、以磷脂形式存在的有机磷、以磷酸形式存在的无机磷、碱。 本项目精炼车间设计生产能力为50t/d，类比企业一期工程，一期精炼车间监测期间的生产能力约为1000t/d，产生的精炼洗涤废水量为100t/d。则本项目菜籽、茶籽精炼废水产量为1500t/a（5.0t/d）；废水污染物浓度COD为1800mg/L、动植物油为800mg/L。 （3）地面及设备冲洗废水 类比企业一期项目，地面及设备冲洗用水量为1500t/a（5t/d），污水排放系数取0.8，则地面及设备冲洗废水排放量约为1200t/a（4t/d），主要污染物为COD、石油类等，进入厂区废水处理站中的生化处理系统进行处理。 （4）生活污水 项目新增员工及管理人员64人，仅在厂区内用餐，年工作300天，员工用餐依托一期已建食堂。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，职工生活用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为1536t/a（5.12t/d），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1229t/a（4.10t/d），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。 类比企业一期工程，由岳阳市衡润检测有限公司于2019年9月23日对企业一期污水处理站进出口的监测得到的水质和处理效率，本项目废水产生及排放情况见表5-2。 表5-2 项目水污染物产生及排放情况表 产生环节 指标 进水水质(mg/L) 年产生量（t/a） 出水水质(mg/L) 年排放量（t/a） 综合废水 水量 —— 4536 —— 3929 COD 1300 5.90 52 0.204 BOD5 600 2.72 16.2 0.0636 SS 1300 5.90 36 0.141 NH3-N 100 0.454 3.3 0.0130 动植物油 400 1.84 4.4 0.0173 TP 130 0.590 0.39 0.0015 1.1项目水平衡图 图5-1 项目总水平衡图（t/d） 1.2项目物料平衡表 本项目物料平衡见表5-3。 5-3 项目菜籽加工成菜籽油物料平衡一览表 序号 入 方 出 方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 菜籽 36000 产品 高油酸菜籽油（小包装） 30000 2 烧碱 18 固废 菜籽饼 22680 3 磷酸 9 清理杂质 730.4 4 白土 135 皂脚 205.2 5 活性炭 1.927 白土渣 174 6 水 14269 废活性炭 1.93 7 蒸汽 7033 8 废气 粉尘+VOCs 7.797 9 废水 生活废水+生产废水 2357.4 损耗水 20509.2 总计 57465.927 总计 57465.927 5-4 项目茶籽加工成茶籽油物料平衡一览表 序号 入 方 出 方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 茶籽 24000 产品 茶籽油（小包装） 4320 2 烧碱 12 固废 茶籽饼 14400 3 磷酸 6 茶籽壳 3600 4 白土 90 清理杂质 486.88 5 活性炭 1.285 皂脚 136.8 6 水 9512 白土渣 115.49 7 蒸汽 4688 废活性炭 1.282 8 废气 粉尘+VOCs 4.433 9 废水 生活废水+生产废水 1571.6 损耗水 13672.8 总计 38309.285 总计 38309.285 2、废气污染 本项目的废气主要是初清、压榨车间清理、白土运输等过程产生的粉尘，冷榨、过滤炒籽、压榨、干燥、吹瓶等过程中产生的有机废气（以VOCs计），以及精炼高压锅炉废气。 2.1 有组织废气 粉尘 初清过程产生的粉尘 菜籽或茶籽在原料接收烘干过程中初清工序会产生粉尘废气，此过程在工作塔中进行，工作塔约20m高。类比一期工程，粉尘产生量按菜籽和茶籽加工量的0.01%计算，则初清工序粉尘产生量为6.0t/a（0.83kg/h），设计处理风量为2000m3/h，产生浓度为415mg/m3。清理粉尘经密闭收集后再经脉冲除尘器处理，类比一期工程，初清过程密闭，收集效率为99%，脉冲除尘器处理效率为99%，粉尘经收集处理达标后由25m的 1#排气筒排出。外排粉尘浓度为4.15mg/m3，排放量为0.0594t/a(0.0083kg/h)。 压榨之前清理过程产生的粉尘 菜籽或茶籽在压榨之前需进入清理壳库进行清理，除去杂质和茶籽壳菜籽壳，过程中会产生粉尘废气，类比一期工程，粉尘产生量按菜籽和茶籽加工量的0.005%计算，清理壳库清理过程粉尘产生量为3.0t/a（0.42kg/h），设计处理风量为1000m3/h，产生浓度为420mg/m3。清理粉尘经密闭收集后再经脉冲除尘器处理，粉尘收集效率为99%，处理效率为99%，粉尘经脉冲式过滤装置处理后引至厂房房顶高空排放（排放高度为20m，排气筒编号为2#）。外排粉尘浓度为4.1mg/m3，排放量为0.0297t/a(0.0041kg/h)。 白土运输过程粉尘 精炼车间白土输送过程中有粉尘产生，项目白土总用量约为225t/a，类比一期工程，粉尘产生量约为原料的0.5%，则粉尘产生量为1.13t/a（0.1563kg/h），产生浓度为156.3mg/m3，粉尘经密闭收集后进入脉冲式除尘器，粉尘收集效率为99%，处理效率为99%，风机捕集风量为1000m3/h，则粉尘排放量为0.0112t/a（0.0016kg/h），排放浓度为1.6mg/m3，粉尘经脉冲式过滤装置处理后与压榨车间清理过程产生的粉尘一起，引至厂房房顶高空排放（排放高度为20m，排气筒编号为2#）。 有机废气 压榨车间有机废气 压榨车间中菜籽或茶籽的连续蒸炒、压榨工艺会产生废气，主要成分是有机芳香气体，包括芳香烃、酯类，以VOCs计。类比企业一期项目，产生量为1.743t/a（0.242kg/h），产生浓度为121mg/m3。废气经集气装置（收集效率约为90%）密闭收集后经“UV光电”处理装置（处理效率50%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率85%）吸附，处理后的尾气引至厂房房顶高空排放（排放高度为20m，排气筒编号为3#），设计处理风量为2000m3/h，排放量为0.118t/a（0.0164kg/h），排放浓度为8.2mg/m3。 精炼干燥废气 项目精炼过程中需将分离后的油真空干燥，干燥过程中会产生少量的废气，主要是水蒸气，会夹带有微量的VOCs。为避免废热气在车间累计，影响职工作业，本项目将废热气由集气罩收集后经3#排气筒排出。干燥废气中夹带的VOCs量很小，与压榨过程产生的VOCs相比可忽略不计。 包装车间有机废气 包装车间吹瓶过程中会产生一定量有机废气，以“VOCs”做表征。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，VOCs的排放系数为0.35kg/t-原料，根据建设单位提供的资料，塑料用量为1020t/a，则VOCs产生量为0.357t/a（0.0496kg/h），产生浓度为24.8mg/m3。废气经集气装置（收集效率约为90%）收集后经“UV光电”处理装置（处理效率50%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率85%）吸附，处理后的尾气后通过15m高的4#排气筒排放。设计处理风量为2000m3/h，经治理后VOCs的排放量为0.0241t/a（0.00335kg/h），排放浓度为1.7mg/m3。 （3）精炼高压锅炉尾气 精炼车间内高压锅炉以天然气为燃料，天然气为清洁能源，类比一期工程，一期精炼车间天然气年耗用量为108万m3，则二期天然气年耗用量为10.8万m3，天然气燃烧时主要产生SO2、NOx、烟尘等污染物，每燃烧10000m3天然气SO2产生量为1.83kg，NOx产生量为17.6kg，烟尘产生量为0.79kg。则废气污染物SO2的排放量为0.0198t/a（0.0027kg/h），NOx的排放量为0.19t/a（0.0264kg/h），烟尘的排放量为0.0085t/a（0.0012kg/h），尾气经过10m的5#排气筒外排，风机风量为20000m3/h。 此外，在有组织废气收集过程中，废气不能完全被收集，会有少量VOCs和粉尘呈无组织排放，对此，建设单位应在生产车间内安装排气扇，加强机械通风，减少对职工的影响。 2.2 无组织废气 项目有组织废气收集过程中会有部分废气收集不完全，无组织排放。主要是初清、压榨车间清理、白土运输等过程收集不完全的粉尘，以及压榨车间收集不完全的VOCs。 工作塔初清工序无组织排放粉尘 工作塔中初清工序产生的粉尘量为6.0t/a（0.83kg/h）收集效率为99%，则工作塔中初清工序无组织排放粉尘量为0.06t/a（0.0083kg/h）。 清理壳库清理去壳工序无组织排放粉尘 清理壳库中清理去壳工序产生的粉尘量为3.0t/a（0.42kg/h）收集效率为99%，则清理壳库中清理去壳工序无组织排放粉尘量为0.03t/a（0.0042kg/h）。 精炼车间白土运输过程无组织排放粉尘 精炼车间中白土运输过程产生的粉尘量为1.13t/a（0.1563kg/h）收集效率为99%，则精炼车间中白土运输过程无组织排放粉尘量为0.0113t/a（0.00157kg/h）。 压榨车间无组织排放VOCs 压榨车间中产生的VOCs量为1.743t/a（0.242kg/h）收集效率为90%，则压榨车间中无组织排放VOCs量为0.1743t/a（0.0242kg/h）。 包装车间无组织排放VOCs 压榨车间中产生的VOCs量为0.357t/a（0.0496kg/h）收集效率为90%，则包装车间中无组织排放VOCs量为0.0357t/a（0.00496kg/h）。 3、噪声污染 本项目噪声源主要来自于原料菜籽在筛选清理、振动去石，压榨机、空压机等操作过程中会产生的。 表5-5 项目噪声源强 噪声源 噪声强度 备注 防治措施 冷却塔 75dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 除尘器 85dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 油泵 70dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 风机 80dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 粉碎机 75dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 冷却机风机 85dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 高效旋风除尘器 85dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 脉冲除尘器 85dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 水泵 80dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 空压机 90dB（A） 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 通过采用噪声隔板，对噪声较大的设备周边布置局部隔离，同时配备减振器，可以减少噪声的产生和扩散。 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目生产过程中产生的一般工业固废包括菜籽、茶籽清理杂质，茶籽壳、茶籽饼、菜籽饼，精炼固废（皂脚、白土渣、收集的粉尘），以及废水处理产生的污泥。 清理杂质：项目菜籽、茶籽初清、压榨过程中会产生清理杂质，类比企业一期项目，清理杂质产量约1217.28t/a，送至垃圾填埋场处置。 皂脚：项目皂脚主要是油脂碱炼分出的残渣，其主要成分是成为钠皂形式的脂肪酸和中性油脂，含水率约45%，类比企业一期项目，本项目皂脚年产生量约为342t/a，皂脚经收集后出售给其他企业制造酸化油、肥皂、合成洗涤剂或医药制剂。 白土渣：精炼脱色过程中利用白土脱色，类比企业一期项目，废白土中含油量约25%，项目白土中油产生量为74.62t/a，除去生产过程中损耗产生的粉尘，废白土产生量约298.49t/a，废白土经收集后出售给企业提炼工业用油。 茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼：项目茶籽、菜籽加工过程中有茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼产生，类比一期工程，产生量分别为茶籽饼14400t/a、茶籽壳3600t/a、菜籽饼22680/a，共40680t/a。茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼经收集后出售给其他公司加工利用。 收集的白土粉尘：白土输送过程中有粉尘产生，经捕集后进入脉冲除尘器处理，除尘效率99%，收集的粉尘量为1.1075t/a，粉尘经收集后回用于生产。 污泥：本项目废水排放量为3929t/a，废水进一期已建成的污水处理站处理，处理过程中会产生污泥。类比企业一期项目，本项目的污泥产生量约为57.7t/a，污泥经压滤脱水后送至垃圾填埋场处置。 （2）危险废物 项目生产过程中产生的危险废物主要包括设备运行过程中产生的废机油和废气处理过程中产生的废活性炭。 废机油：项目设备运行过程产生的废机油约为0.1t/a，属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码是“900-249-08”，危险特性是“毒性，易燃性”，需对其统一收集后交有资质单位处理。 废活性炭：废活性炭吸附剂，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”，危险特性是“毒性”，需交有资质单位处理。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，项目生产过程中总的VOCs产生量为2.1t/a。废气经UV光解+活性炭吸附装置吸附过滤处理后，项目的VOCs排放量为0.1421t/a。故需用活性炭吸附的废气量VOCs为0.8029t/a，则废活性炭年产量约为3.212t/a。 以上危险废物，建设单位须集中收集后，妥善存放，并定期委托有资质单位回收处置，不可对外排放。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数64人，生活垃圾产生量1.0kg/d计算，则生活垃圾产生量为19.2t/a（64kg/d）。 5-6 本项目固废产生情况表（t/a） 类型 序号 名称 数量 处理方式 一般工业固废 1 清理杂质 1217.28 送至垃圾填埋场处置 2 皂脚 342 出售给其他企业制造酸化油、肥皂、合成洗涤剂或医药制剂 3 白土渣 289.49 出售给企业提炼工业用油 4 茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼 40680 出售给其他公司加工利用 5 收集的白土粉尘 1.11 回用于生产 6 污泥 57.7 送至垃圾填埋场处置 危险废物 1 废机油 0.1 交由有资质单位进行处理 2 废活性炭 3.212 交由有资质单位进行处理 生活垃圾 1 生活垃圾 19.2 交由环卫部门处理 5、企业扩建前后“三本账” 表5-7 企业改扩建前后“三本账” 类别 名称 污染物 现有工程 扩建工程 以新带老增减量（t/a） 扩建后增减量（t/a） 扩建后全厂排放量(t/a) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 大气污染源 生产车间 粉尘 1710.3 41.235 10.14 0.2101 0 0.2101 41.45 VOCs 45.7 4.81 2.1 0.3521 0 0.3521 5.2 SO2 3.236 1.375 0.0198 0.0198 0 0.0198 1.39 NOX 10.46 3.86 0.19 0.19 0 0.19 4.05 水污染源 综合废水 废水量 58800 58800 4536 3929 0 3929 62729 pH（无量纲） 9.61 7.71 -- -- 0 -- 7.71 CODCr 74.1 2.94 5.90 0.204 0 0.204 3.14 氨氮 6.527 0.217 0.454 0.0130 0 0.0130 0.23 BOD5 33.1 0.906 2.72 0.0636 0 0.0636 0.97 TP 7.9968 0.0206 0.590 0.0015 0 0.0015 0.02 动植物油 23.46 0.2552 1.84 0.0173 0 0.0173 0.27 SS 73.5 2.058 5.90 0.143 0 0.143 2.20 固体废物 污水处理站 污泥（一般固废） 700 57.7 0 57.7 0 生产车间、办公生活 废机油 （危险废物，HW08） 0.1 0.1 0 0.1 0 废活性炭 （危险废物，HW49） 0 3.212 0 3.212 0 废白土（一般固废） 5400 289.49 0 289.49 0 石子、铁屑（一般固废） 6000 1217.28 0 1217.28 0 秸秆（一般固废） 60 0 0 0 0 皂脚（一般固废） 0 342 0 342 0 茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼（一般固废） 0 40680 0 40680 0 收集的白土粉尘 （一般固废） 0 1.11 0 1.11 0 生活垃圾 167.6 19.2 0 19.2 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 工作塔 | 粉尘 | 415mg/m3、6.0t/a | 4.15mg/m3、0.0594t/a |
|  |  | 清理壳库 | 粉尘 | 420mg/m3、3.0t/a | 4.1mg/m3、0.0041t/a |
|  |  | 白土运输 | 粉尘 | 156.3mg/m3、1.13t/a | 1.6mg/m3、0.0016t/a |
|  |  | 压榨车间 | VOCs | 121mg/m3、1.743t/a | 8.2mg/m3、0.118t/a |
|  |  | 包装车间 | VOCs | 24.8mg/m3、0.357t/a | 1.7mg/m3、0.0241t/a |
|  |  | 精炼高压锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 0.0085t/a、0.0198t/a、0.19t/a | 0.0085t/a、0.0198t/a、0.19t/a |
|  | 无组织 | 工作塔 | 粉尘 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | 清理壳库 | 粉尘 | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  |  | 精炼车间 | 粉尘 | 0.00113t/a | 0.00113t/a |
|  |  | 压榨车间 | VOCs | 0.1743t/a | 0.1743t/a |
|  |  | 包装车间 | VOCs | 0.0357t/a | 0.0357t/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 废水量 | 4536m3/a | 3929m3/a |
|  |  | CODCr | 1300mg/l；5.90t/a | 52mg/l；0.671t/a |
|  |  | BOD5 | 600mg/l；2.72t/a | 16.2mg/l；0.148t/a |
|  |  | NH3-N | 100mg/l；0.454t/a | 3.3mg/l；0.0130t/a |
|  |  | SS | 1300mg/l；5.90t/a | 36mg/l；0.141t/a |
|  |  | 动植物油 | 400mg/l；1.84t/a | 4.4mg/l；0.0173t/a |
|  |  | TP | 130mg/l；0.590t/a | 0.39mg/l；0.0015t/a |
|  | 浓水 | 进入冷却系统循环使用 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 清理杂质 | 1217.28t/a | 送至垃圾填埋场处置 |
|  |  | 茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼 | 40680t/a | 外售给其他企业加工利用 |
|  |  | 皂脚 | 342t/a |  |
|  |  | 白土渣 | 289.49t/a |  |
|  |  | 收集的白土粉尘 | 1.11t/a | 回用于生产 |
|  |  | 污泥 | 57.7t/a | 送至垃圾填埋场处置 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.1t/a | 交由有资质单位进行处理 |
|  |  | 废活性炭 | 3.212t/a | 交由有资质单位进行处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 19.2t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括普通加工机械的运行噪声、空压机运行噪声冷却塔运行噪声等，噪声级为70～90dB(A)。通过采用噪声隔板，对噪声较大的设备周边布置局部隔离，同时配备减振器，可以减少噪声的产生和扩散。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建成后，对场地绿化可使土地植被覆盖率得到一定的人工恢复补偿，减少了因原有植被破坏造成的植被覆盖度小等不利的生态环境影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为东北侧25m的道道全粮油岳阳有限公司一期办公楼，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 （2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地不设置临时施工营地，就餐、如厕均利用拟建地周边居民点厕所、饭店等。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源 声级 距离(m) 10 20 30 50 80 100 150 200 装卸机 90 80 74 70 66 63 60 56 54 卡车 80 71 64 60 56 53 50 46 44 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对东侧8m的杨树港村居民、南侧59m的杨树港居民、南侧134m处的凌泊湖小区居民点有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局城陵矶港区分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1.1大气评价工作等级及评价范围 1.1.1大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-2，所采用的污染物评价标准见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 336.53万 最高环境温度 39.2°C 最低环境温度 -4.2°C 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-3 评价因子和评价标准表（8小时均值） 评价因子 标准值（mg/m3） 标准来源 SO2 0.5 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） NO2 0.2 TSP 0.3 TVOC 0.6 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D 项目点源参数详见表7-4。 表7-4 项目点源参数表（正常工况） 污染源 污染物 排放速率（kg/h） 源高（m） 内径（m） 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 1#排气筒 粉尘 0.0083 25 0.3 2000 25 2#排气筒 粉尘 0.0057 20 0.3 2000 25 3#排气筒 VOCs 0.0164 20 0.3 2000 25 4#排气筒 VOCs 0.00335 15 0.3 2000 25 5#排气筒 烟尘 0.0005 10 0.4 7000 50 SO2 0.0012 NOx 0.011 项目面源参数详见表7-5. 表7-5 项目面源参数表（正常工况） 污染源 污染物 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 排放速率（kg/h） 工作塔 粉尘 36 11.1 10 41 4 0.042 清理壳库 粉尘 36 28 40 41 5 0.42 精炼车间 粉尘 36 28 36 41 5 0.0078 压榨车间 VOCs 36 28 76 41 5 0.0242 包装车间 VOCs 36 106.5 56 41 5 0.00496 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-6 点源正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 点源 1#排气筒 TSP 0.06 292 三级 2#排气筒 TSP 0.05 76 三级 3#排气筒 TVOC 0.11 76 三级 3#排气筒 TVOC 0.03 292 三级 5#排气筒 TSP 0.01 118 三级 SO2 0.04 NO2 0.99 表7-7 面源正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 方位角度（°） 离源距离（m） 评价等级 面源 工作塔 TSP 6.19 40 10 二级 清理壳库 TSP 1.12 30 25 二级 精炼车间 TSP 0.42 35 24 三级 压榨车间 TVOC 3.88 0 54 二级 包装车间 TVOC 0.55 0 75 三级 由上述预测结果可知，本项目点源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为0.11%，TSP最大为0.06%，SO2最大为0.072%，NOx最大为0.42%；面源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为3.88%，TSP最大为6.19%。因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 1.1.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目点源主要污染物估算模型计算结果分别见表7-8、7-9、7-10，面源主要污染物估算模型计算结果分别见表7-11、7-12。 表7-8 点源污染物（颗粒物）估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 1#排气筒（颗粒物） 距离（m） 2#排气筒（颗粒物） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.000001 10 0.00 0.000003 2 25 0.02 0.00016 25 0.02 0.000215 3 50 0.03 0.000229 50 0.04 0.000343 4 75 0.05 0.000463 75 0.05 0.000466 5 100 0.06 0.0005 76 0.05 0.000466 6 200 0.06 0.000534 100 0.05 0.000429 7 292 0.06 0.000585 200 0.04 0.000394 8 300 0.06 0.000584 300 0.05 0.000462 9 400 0.06 0.000544 400 0.05 0.000422 10 500 0.05 0.000473 500 0.04 0.000364 11 600 0.05 0.000414 600 0.04 0.000319 12 700 0.04 0.000369 700 0.03 0.000284 13 800 0.04 0.000334 800 0.03 0.000258 14 900 0.03 0.000306 900 0.03 0.000236 15 1000 0.03 0.000283 1000 0.02 0.000219 16 1300 0.03 0.000233 1300 0.02 0.000181 17 1500 0.02 0.00021 1500 0.02 0.000163 18 1800 0.02 0.000184 1800 0.02 0.000142 19 2000 0.02 0.00017 2000 0.01 0.0000132 20 2200 0.02 0.000158 2200 0.01 0.000123 21 2500 0.02 0.000144 2500 0.01 0.000112 下风向最大质量浓度及占标率% 0.06 0.000585 / 0.05 0.000466 D10%最远距离m 292 / 76 表7-9 点源污染物（VOCs）估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 3#排气筒（VOCs） 距离（m） 4#排气筒（VOCs） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.000008 10 0.00 0.000004 2 25 0.05 0.000611 25 0.01 0.00016 3 50 0.08 0.000977 50 0.02 0.000238 4 75 0.11 0.001325 75 0.02 0.000284 5 76 0.11 0.001326 100 0.02 0.000256 6 100 0.10 0.001221 200 0.02 0.000269 7 200 0.09 0.001122 300 0.03 0.000336 8 300 0.11 0.001315 292 0.03 0.000336 9 400 0.10 0.0012 400 0.03 0.000306 10 500 0.09 0.001036 500 0.02 0.000273 11 600 0.08 0.000906 600 0.02 0.000244 12 700 0.07 0.000809 700 0.02 0.000217 13 800 0.06 0.000733 800 0.02 0.000194 14 900 0.06 0.000673 900 0.01 0.000174 15 1000 0.05 0.000623 1000 0.01 0.000158 16 1300 0.04 0.000514 1300 0.01 0.000122 17 1500 0.04 0.000463 1500 0.01 0.000108 18 1800 0.03 0.000405 1800 0.01 0.000091 19 2000 0.03 0.000375 2000 0.01 0.000083 20 2200 0.03 0.000349 2200 0.01 0.000078 21 2500 0.03 0.000318 2500 0.01 0.000071 下风向最大质量浓度及占标率% 0.11 0.001326 / 0.03 0.000336 D10%最远距离m 76 / 292 表7-10 点源高压锅炉污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 5#排气筒（颗粒物） 5#排气筒（SO2） 5#排气筒（NOx） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.000003 0.00 0.000008 0.04 0.000075 2 25 0.00 0.000044 0.02 0.000099 0.48 0.000969 3 50 0.01 0.000055 0.02 0.000124 0.61 0.001215 4 75 0.01 0.000067 0.03 0.00015 0.73 0.001468 5 100 0.01 0.000086 0.04 0.000193 0.94 0.00189 6 118 0.01 0.00009 0.04 0.000203 0.99 0.001989 7 200 0.01 0.000075 0.03 0.000169 0.82 0.001649 8 300 0.01 0.000062 0.03 0.00014 0.70 0.001367 9 400 0.01 0.000056 0.03 0.000126 0.62 0.001237 10 500 0.01 0.000048 0.02 0.000108 0.53 0.001056 11 600 0.00 0.000044 0.02 0.000099 0.49 0.000972 12 700 0.00 0.000041 0.02 0.000092 0.45 0.000902 13 800 0.00 0.000038 0.02 0.000085 0.42 0.000834 14 900 0.00 0.000035 0.02 0.000079 0.39 0.000772 15 1000 0.00 0.000033 0.01 0.000074 0.36 0.000722 16 1300 0.00 0.00003 0.01 0.000066 0.32 0.000649 17 1500 0.00 0.000027 0.01 0.000062 0.30 0.000604 18 1800 0.00 0.000025 0.01 0.000056 0.27 0.000546 19 2000 0.00 0.000023 0.01 0.000052 0.26 0.000512 20 2200 0.00 0.000022 0.01 0.000049 0.24 0.000483 21 2500 0.00 0.00002 0.01 0.000046 0.22 0.000445 下风向最大质量浓度及占标率% 0.01 0.00009 0.04 0.000203 0.99 0.001989 D10%最远距离m 118 118 118 表7-11 面源污染物估算模式详细计算结果 序号 工作塔（颗粒物） 距离（m） 清理壳库（颗粒物） 离源距离（m） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 6.19 0.055688 10 0.77 0.006886 2 25 4.51 0.040629 25 1.12 0.010074 3 50 2.97 0.026702 50 0.98 0.008778 4 75 2.35 0.021147 75 0.82 0.007376 5 100 1.98 0.017819 100 0.72 0.00645 6 125 1.76 0.015847 125 0.62 0.005573 7 150 1.57 0.014154 150 0.55 0.004995 8 175 1.41 0.012666 175 0.52 0.004665 9 200 1.27 0.011393 200 0.48 0.004354 10 225 1.14 0.0103 250 0.42 0.003802 11 250 1.04 0.009362 300 0.37 0.003337 12 275 0.95 0.008585 350 0.33 0.002949 13 300 0.88 0.007878 400 0.29 0.002626 14 325 0.82 0.007351 450 0.26 0.002355 15 350 0.79 0.007149 500 0.24 0.002127 16 375 0.77 0.006955 550 0.21 0.001934 17 400 0.75 0.006768 600 0.20 0.00177 18 425 0.73 0.006587 650 0.19 0.00172 19 450 0.71 0.006413 700 0.19 0.001674 20 475 0.69 0.006244 750 0.18 0.00163 21 500 0.68 0.006082 800 0.18 0.001604 22 525 0.66 0.005925 850 0.17 0.001562 下风向最大质量浓度及占标率% 6.19 0.055688 / 1.12 0.010074 D10%最远距离m 10 / 25 表7-12 面源污染物估算模式详细计算结果 序号 精炼车间（颗粒物） 距离（m） 压榨车间（VOCs） 距离（m） 压榨车间（VOCs） 离源距离（m） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.29 0.002569 10 2.69 0.032279 10 0.33 0.003913 2 24 0.42 0.003772 25 3.32 0.039865 25 0.40 0.004752 3 25 0.42 0.003759 50 3.87 0.046475 50 0.51 0.006061 4 50 0.36 0.0032 54 3.88 0.046554 75 0.55 0.006541 5 75 0.30 0.002683 75 3.42 0.041087 100 0.52 0.006197 6 100 0.26 0.002344 100 3.02 0.036262 125 0.47 0.005687 7 125 0.22 0.002025 125 2.62 0.031438 150 0.42 0.005094 8 150 0.20 0.001816 150 2.33 0.02798 175 0.40 0.004823 9 175 0.19 0.001696 175 2.18 0.026162 200 0.38 0.004593 10 200 0.18 0.001583 200 2.03 0.024412 250 0.34 0.004113 11 250 0.15 0.001328 250 1.78 0.021336 300 0.31 0.003663 12 300 0.13 0.001213 300 1.56 0.018728 400 0.24 0.002928 13 350 0.12 0.001072 350 1.38 0.016548 500 0.20 0.002391 14 400 0.11 0.000955 400 1.23 0.014725 600 0.17 0.001996 15 450 0.10 0.000856 450 1.10 0.013205 700 0.15 0.001855 16 500 0.09 0.000773 500 0.99 0.010844 800 0.15 0.00177 17 550 0.08 0.000703 600 0.83 0.009913 900 0.14 0.001688 18 600 0.07 0.000643 700 0.78 0.009377 1000 0.13 0.00161 19 650 0.07 0.000625 800 0.74 0.00889 1100 0.13 0.001537 20 700 0.07 0.000609 900 0.71 0.00852 1200 0.12 0.001467 21 800 0.06 0.000583 1000 0.67 0.008089 1300 0.12 0.001402 22 850 0.06 0.000575 1025 0.67 0.007987 1325 0.12 0.001386 下风向最大质量浓度及占标率% 0.42 0.003772 / 3.88 0.046554 / 0.55 0.006541 D10%最远距离m 24 / 54 / 75 由预测结果可知，点源颗粒物、VOCs、SO2、NOx的最大落地浓度距离分别为292m、76m、118m、118m，最大落地浓度分别为0.000585mg/m3、0.001326mg/m3、0.000038mg/m3、0.000841mg/m3；最大落地浓度占标率分别为0.06%、0.11%、0.01%、0.42%。面源颗粒物、VOCs的最大落地浓度距离分别为24m、75m，最大落地浓度分别为0.055688mg/m3、0.046554mg/m3；最大落地浓度占标率分别为6.19%、3.88%。 1.3大气环境影响评价结论与建议 大气环境影响评价结论及污染控制措施可行性 有组织 项目生产过程中菜籽/茶籽初清工序会产生一定量粉尘，产生量为6.0t/a；清理壳库清理去壳过程会产生粉尘，产生量为3.0t/a,；白土运输过程会产生粉尘，产生量为1.13t/a；压榨车间蒸炒压榨工序会产生有机废气（VOCs），产生量为1.743t/a；精炼车间干燥过程会产生少量废热气；包装车间吹瓶工序会产生有机废气（VOCs），产生量为0.357t/a。 为防止项目产生的VOCs和粉尘对周围环境空气的影响，建设单位拟将各产污工序密闭，并上方设置集气装置进行有组织收集并处理。粉尘经收集后进入脉冲式除尘器处理，初清工序风机风量为2000m3/h，压榨清理工序和白土运输工序风机风量各为1000m3/h，处理效率为99%；处理后初清工序粉尘通过25m高的1#排气筒排放，压榨车间清理粉尘和白土运输粉尘引至厂房房顶高空排放，排放高度为20m，排气筒编号为2#。压榨车间和包装车间的VOCs经收集后通过风机（风量均为2000m3/h）引入“UV光电”处理装置（按照现有企业处理经验，采用“UV光电”方式，中低浓度有机废气处理效率可达50-80%，本处取其处理效率50%）处理后再经活性炭吸附装置（按照现有企业处理经验，其处理效率为85%）吸附，处理后压榨车间尾气的引至厂房房顶高空排放，排放高度分别为20m、15m，排气筒编号为3#、4#；精炼车间干燥过程产生的废热气经收集后进入3#排气筒有组织排放。 项目各车间排气筒高度分别为25m和20m，项目周边200m半径范围内最高建筑为40m故本项目污染物排放速率应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。经处理过后项目初清工序、压榨车间清理工序、白土运输过程中粉尘的排放浓度分别为4.15mg/m3、4.1mg/m3、1.6mg/m3，排放量分别为0.0594t/a、0.0297t/a、0.0112t/a，排放速率分别为0.0083kg/h、0.0041kg/h、0.0016kg/h，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中二级标准的要求【最高允许排放浓度120mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值严格50%的要求【排气筒高度为15m时排放速率为1.75kg/h，排气筒高度为20m时排放速率为2.95kg/h】；经处理后压榨车间、包装车间VOCs排放浓度分别为8.2mg/m3、1.7mg/m3，排放量分别为0.118t/a、0.0241t/a，排放速率分别为0.0164kg/h、0.00335kg/h，排放浓度能满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）的要求【最高允许排放浓度80mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值严格50%的要求【排气筒高度为15m时排放速率为1.0kg/h，排气筒高度为20m时排放速率为1.9kg/h】。项目VOCs和粉尘均可以做到达标排放，措施可行。 此外，项目精炼车间高压锅炉燃烧以天然气为燃料，天然气为清洁能源。天然气燃烧过程中会产生烟尘、SO2、NOx，产生量分别为0.0085t/a、0.0198t/a、0.19t/a，产生速率分别为0.0012kg/h、0.0027kg/h、0.0264kg/h。尾气通过10m高的5#排气筒外排对环境影响较小，措施可行。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为40m。本项目车间废气分别通过25m和20m高的排气筒排放，根据分析结论可知，项目粉尘和VOCs经处理后排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2和天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）对应表列排放速率标准值严格50%的要求。 本项目大气污染物主要VOCs、粉尘以及SO2、NOx、烟尘，初清工序粉尘在工作塔内产生，工作塔高20m，初清工序粉尘通过25m排气筒高空达标排放；压榨清理粉尘和白土运输过程粉尘分别在压榨车间和精炼车间产生，压榨车间和精炼车间位于同一栋厂房内，且厂房高15m，此厂房内粉尘通过20m排气筒高空达标排放；压榨有机废气位于压榨车间内，此厂房内VOCs通过20m排气筒高空达标排放；包装车间有机废气在包装车间内产生，包装车间跟压榨车间不在同一栋厂房内，且包装车间厂房高10m，故包装车间内有机废气收集处理后通过15m高的排气筒有组织排放；SO2、NOx、烟尘在高压锅炉内产生，通过1根10m排气筒排放。综上，本项目排气筒的高度和数量设置合理可行。 无组织 本项目各废气在收集过程中会有部分收集不完全，导致有少量废气无组织排放，主要是初清工序、清理去壳工序、白土运输过程未收集完全的粉尘和压榨车间未收集完全的VOCs。建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①项目精炼过程中油水分离过后需要进行干燥，干燥会产生少量的废热气。本项目精炼干燥废热气通过收集后进入排气筒有组织排放，对车间内环境影响不大。 ②从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应将各产污生产工序密闭，加强监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ③加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ④加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 ⑥仓库内物料每次取料完成后均将盖子盖紧，配备专员进行管理，定期检查物料的存储情况，减少存储废气无组织排放。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （2）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 粉尘 4.15 0.0083 0.0594 2 DA002 粉尘 2.85 0.0057 0.0409 3 DA003 VOCs 8.2 0.0164 0.118 4 DA004 VOCs 1.7 0.00335 0.0241 5 DA005 烟尘 / 0.0012 0.0085 SO2 / 0.0027 0.0198 NOx / 0.0264 0.19 一般排放口合计 颗粒物 0.1088 VOCs 0.1421 SO2 0.0198 NOx 0.19 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.1088 VOCs 0.1421 SO2 0.0198 NOx 0.19 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 工作塔 初清工序 粉尘 密闭收集 满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准限值 1.0 0.06 2 清理壳库 清理去壳 粉尘 密闭收集 0.03 3 精炼车间 白土运输 粉尘 密闭收集 0.0113 4 压榨车间 压榨工序 VOCs 密闭收集 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准限值 10.0 0.1743 5 包装车间 吹瓶工序 VOCs 密闭收集 0.0357 无组织排放总计 VOCs 0.21 粉尘 0.1013 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.2101 2 VOCs 0.3521 3 SO2 0.0198 4 NOx 0.19 （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 水环境影响分析 2.1地表水评价工作等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-16。 表7-16 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 本项目综合废水经预处理后排入市政污水管进入象骨港污水处理厂深度处理，综合废水不直接排入外环境，属于间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价；（3）依托污水处理厂的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，本项目生产废水及生活污水排放量共为13.1m3/d（3929t/a），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP等。 项目软水制备过程中产生的浓水作为冷却水使用，生活污水经化粪池处理后和生产废水一起排入企业一期项目已建成的污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进象骨港污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入象骨港河最终排入长江。由于目前项目区域的城市污水污水管网尚未完善，没有与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入白湖套电排。对地表水环境影响可接受。 项目厂区内应严格实行“清污分流、雨污分流”措施，切实厂区管网建设，设置专门的雨水管道和排污口，不得于污水混流。生活污水、精炼废水通过各自管道汇入污水处理站调节池混合后处理。 2.3废水进入企业一期已建污水处理站的可行性 企业一期污水处理站目前采用“预处理+生化”处理工艺进行处理，，设计出水按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准，出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准后排入长江。 （1）处理规模 企业一期现有“预处理+生化”废水处理站实际处理能力为400m3/d，根据岳阳市衡润检测有限公司与2019年8月23日对企业一期项目监测的结果可知，企业一期废水产生量为196t/d，则现有污水处理站处理能力剩余204m3/d。本项目废水产生量为13.1t/d，远小于现有污水处理站剩余处理能力，故现有“预处理+生化”废水处理站能够满足企业一期和二期废水的处理要求。 （2）处理工艺 本工程的废水主要污染物为：COD、氨氮、BOD、动植物油、SS等。根据污染物的特点，处理工艺组成为：预处理(隔油、除磷、沉降)，主处理(沉淀气浮+酸化、好氧、沉淀)的处理工艺，确保出水合格排放。 “预处理+生化”废水处理工艺流程见图7-1。 图7-1“预处理+生化”废水处理工艺流程图 （3）废水处理效率 根据岳阳市衡润检测有限公司于2019年8月23日对企业一期污水处理站进出口水质的监测数据，企业一期“预处理+生化”处理方案废水处理效率见表7-17。 表7-17 废水处理效率一览表 采样时间 采样地点 6#综合废水调节池 污水处理设施出口 处理效率 （%） 标准值 检测因子 08月23日 pH 9.61 7.71 - 6~9 CODCr 1261 50 96.0 100 氨氮 110 3.69 96.7 8（15） 总磷 136 0.35 99.7 0.5 动植物油 400 4.34 98.9 10 SS 1250 35 97.2 70 BOD5 563 15.4 97.3 20 水量 8m3/h 196t/d - - 根据上表可知，废水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 因此，项目废水能通过企业一期已建污水处理站处理达标后排放，本项目废水处理依托企业一期废水处理站措施可行。 2.4废水进入象骨港污水处理厂的环境可行性 象骨港污水处理厂建设规模为15×104m3/d，分两期建设，一期3×104m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。目前湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）正在进行提质改造工作，提标改造后出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目依托污水处理厂的可行性分析基于项目提标改造后进行分析。 项目所处位置为岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心，根据附图4 湖南城陵矶临港产业新区污水工程规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，水质复杂程度简单，为象骨港污水处理厂常规处理项目；目前象骨港污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3×104m3/d，项目废水日最大排放量为13.1t/d，废水排放量仅占象骨港污水处理厂剩余处理能力的0.057%，不会对象骨港污水处理厂造成冲击。 因此，项目综合废水通过象骨港污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 目前项目区域的城市污水管网尚未完善，城市污水管网目前已接通至永济乡中心镇，故本项目尚未与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后经白湖套电排排入长江。 2.4地表水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响结论 项目软水制备过程中产生的浓水作为厂区绿化浇灌使用，生活污水和生产废水产生量共为3929t/a（13.1t/d），生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起排入企业一期已建成的污水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后排入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河，最终排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。由于目前项目区域的城市污水污水管网尚未完善，没有与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入白湖套电排。 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入象骨港污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-18。 表7-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合污水 COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、TP 象骨港污水处理厂 间断排放 1# 污水处理站 化粪池+预处理+生化 DW001 是 废水总排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-19。 表7-19 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L） 1# DW001 113°11'57.59" 29°29'47.04" 3929 城市污水处理厂 间断排放 全天 象骨港污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5（8） 动植物油 1 TP 0.5 ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-20。 表7-20 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 象骨港污水处理厂进水标准 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 - 500 NH3-N - - 30 BOD5 300 - 200 SS 400 - 300 动植物油 100 - - TP - - 3.0 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-21。 表7-21 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0.00068 0.204 NH3-N 5 0.000043 0.0130 BOD5 11 0.000212 0.0636 SS 30 0.00048 0.143 动植物油 5 0.000058 0.0173 TP 0.5 0.000005 0.0015 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表。 3、声环境影响分析 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于普通加工机械的运行噪声、机械通风所用通风机运行时产生的噪声以及空压机运行时产生的噪声。各种机械设备噪声，声级在70-90 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如压榨机、振动清理筛等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 ⑤对厂区平面合理布局，将生产车间靠厂区南侧布设，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，各种设备数量较少，无强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 本项目的噪声主要来自各设备运行过程中产生的噪声，其噪声级约为70-90dB(A)。项目生产车间距离各厂界的距离分别为：东侧230m，南侧90m、西侧606m、北侧165m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-22： 表7-22 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 贡献值 本底值 叠加值 标准值dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 42.8 - 61.8 50.5 61.9 50.5 65 55 达标 2 南厂界 50.9 - 60.1 49.6 60.6 49.6 3 西厂界 34.4 - 59.2 46.8 59.2 46.8 4 北厂界 45.7 - 58.9 49.8 59.1 49.8 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。本项目200m范围内无居民点，仅有道道全粮油岳阳有限公司办公楼和岳阳富强混凝土有限公司办公楼，办公楼夜间无人，因此本项目生产噪声对敏感点影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-23。 表7-23 本项目固废产生处置情况表 序号 类别 数量 分号类别 废物属性 暂存场所 处理方式 1 清理杂质 1217.28t/a —— 一般固废 垃圾池 送至垃圾填埋场处置 2 皂脚 342t/a —— 一般固废 送至暂存罐直接发车 出售给其他企业制造酸化油、肥皂、合成洗涤剂或医药制剂 3 白土渣 289.49t/a —— 一般固废 暂存于一期已有的270m3白土渣库 出售给企业提炼工业用油 4 茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼 40680t/a —— 一般固废 暂存于二期新建的28002饼库 外售给其他企业加工利用 5 收集的白土粉尘 1.11t/a —— 一般固废 —— 回用于生产 6 污泥 57.7t/a —— 一般固废 暂存于一期已有的45m3污泥暂存间 送至垃圾填埋场处置 7 废机油 0.1t/a HW08 危险固废 暂存于一期已有的45m3危废暂存间 交由有资质单位进行处理 8 废活性炭 3.212t/a HW49 危险固废 交由有资质单位进行处理 9 生活垃圾 19.2t/a —— 一般固废 垃圾池 交由环卫部门处理 项目初清压榨工序产生的清理杂质以及污水处理产生的污泥送至垃圾填埋场处置；茶籽饼、茶籽壳、菜籽饼、皂脚、白土渣出售给其他企业加工；收集的白土粉尘回用于生产；废机油和废活性炭属于危险固废，需暂存于一期已建危废暂存间后交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。 项目一般工业固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。现场检查发现，项目一般固废暂存处门口无围堰，建设方应在一般固废暂存间门口处增加围堰，做好“防风、防雨、防渗” 工作，防止造成二次污染。 项目危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定建设，做好防渗工作，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 废白土、污泥的储存依托企业一期已建白土渣、污泥暂存间的可行性 企业一期项目建有一座270m3的白土渣库，位于一期包装车间左侧，一座45m3的污泥暂存间，位于一期污水处理站后方。目前，企业一期废白土和污泥的的产生量分别为5400t/a、700t/a；废白土和污泥一周往外清运一次，则一期白土渣和污泥一周的暂存量分别为112.5t、14.6t，白土渣库和污泥暂存间剩余储存容积为157.5m3、685.4m3。本项目废白土和污泥的产生量分别为289.49t/a、57.7t/a，一周的暂存量分别为6.03t、1.4674m3/a，远小于一期白土渣库和污泥暂存间剩余储存容积。故本项目废白土和污泥的储存依托企业一期已建白土渣库和污泥暂存间的措施可行。 危险废物的储存依托企业一期已建危废暂存间的可行性 企业一期项目建有一座45m3大小的危废暂存间，位于一期厂区内西北侧。目前，企业一期危险废物废机油的产生量为0.1t/a，机油的密度为0.91×103kg/m3，则一期危废体积为0.11m3/a；本项目危险废物废机油和废活性炭的产生量分别为0.1t/a、3.212t/a，颗粒状活性炭的密度为0.45g/cm3~0.65g/cm3，取0.55g/cm3，则本项目废机油和废活性炭体积分别为0.11m3/a、1.7666m3/a，远小于一期现有危废暂存间的容积。故本项目危险废物的储存依托企业一期已建危废暂存间的措施可行。 土壤环境影响分析 本项目行业类别为食用植物油加工行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于其他行业，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目为Ⅳ类，且自身不是敏感目标，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 地下水环境影响分析 本项目行业类别为食用植物油加工行业，年产小包装高有酸菜籽油30000t/a、小包装茶籽油10000t/a、橄榄油5000t/a、核桃油5000t/a，其中橄榄油和核桃油不加工仅分装。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目行业属于N、轻工：95、植物油加工行业：其他（单纯分装和调和除外），类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，本项目为Ⅳ类，故本项目无需开展地下水环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目是食用植物油加工项目，根据对项目生产过程中使用的各种原辅料、产品进行分析、对比，项目涉及的危险物质主要为磷酸、烧碱。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，磷酸属于突发环境事件风险物质。根据表1-11项目主要原辅材料一览表可知，磷酸和烧碱最大储存量分别为2t、5t。 因此项目涉及的突发环境风险物质及其临界量如下表所示。 表7-24 项目主要风险物质及其临界量 名称 最大存放量/（t） CAS号 附录B中临界量/（t） 磷酸 2 7664-38-2 10 烧碱 5 1310-73-2 / 7.1.2风险潜势初判 项目厂区风险物质危险性分级见下表 表7-25 项目厂区风险物质危险性分级表 序号 物质名称 q（t） Q（t） q/Q 1 磷酸 2 10 0.2 合计 0.2 q1/Q1=0.2＜1 项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险潜为Ⅰ。 行业与生产工艺危险性分析：项目属于食用植物油加工行业，使用、暂存风险物质有磷酸和烧碱，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C表C.1行业与生产工艺中其他：涉及危险物质的使用、贮存的项目，本项目M=5，本项目工艺危险性为M4。 7.1.3评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7-26 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 7.2 环境敏感目标概况 项目500m范围内有道道全粮油岳阳有限公司办公楼、岳阳富强混凝土有限公司办公楼、华新水泥岳阳有限公司住宿楼办公楼，西边604m处为长江，具体环境敏感目标分布情况见表3-7和3-8。 7.3环境风险识别 根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目涉及的主要危险物质为磷酸和烧碱，项目环境风险识别情况详见下表。 表7-27 项目环境风险识别情况表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境目标 1 储运设施 储存的磷酸 磷酸 腐蚀性 泄漏 水环境保护目标 2 储运设施 储存的烧碱 烧碱 腐蚀性 泄漏 水环境保护目标 3 储运设施 储存的食用油 食用油 / 泄漏 水环境保护目标 7.4环境风险分析 磷酸、烧碱在运输过程中员工操作不当误撞造成的泄漏，可能进入下水管道、土壤，并挥发进入大气，对环境空气、土壤和水体造成污染；管道、储油罐发生泄漏遇明火易发生火灾事故；菜籽原油储存于立式储罐中，装卸油、维修等作业过程及储存过程均可能发生泄漏事故；对厂区职工和周围敏感点群众造成财产损失和人身伤害，产生废气对大气造成污染。 7.5环境风险防范措施及应急要求 7.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 储罐区设置围堰等截流及防渗措施，储罐围堰设置废水、雨水切换阀，方便在储罐泄漏、起火时，废水方便切换至污水系统。 工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。准备各项应急救援物资。 做好总图布置和建筑物安全防范措施。 企业一期项目应急池大小为170m3，不能满足一期和二期废水的应急处理，故企业应将原有的应急池扩建到600m3，一旦污水处理站的任何单元发生故障，都要将污水暂时存放在应急池内，不得直接排放事故排水。待污水处理系统检修完毕后，再将应急池内的污水分批汇入污水处理系统进行处理。 产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄漏应急设备和合适的收容材料。 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 因项目废气中包含的VOCs等有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状。 事故应急池依托企业一期已建事故应急池的可行性 根据项目性质，项目运营期间可能发生火灾事故，事故处理过程的涉及消防废水的收集、回收处理处置。为保证本项目废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放对附近水体造成冲击。建设单位应设有事故水池，一方面可以接收消防废水与泄漏物料的收集要求；一方面在污水处理系统发生故障时，保证其有充分的容量接纳生产线排放的废水，直至生产线停机，确保没有废水出现直排现象。 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定： 式中： ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3； ——发生事故的建筑物的消防水量，m3； ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 鉴于项目储罐区设置围堰，泄漏时物料可在围堰内收集。因此项目事故池的建设不考虑物料泄漏量V1、V3。本项目建筑物室内、外消火栓设计流量取30L/s，火灾延续时间按2h计，则消防水量V2=30L/s×3600×2h÷1000=216m3；项目一期、二期生产废水产生总量为189.09m³/d，故V4=189.09m³/d；发生事故时可能进入该收集系统的降雨量=事故时间×降雨强度，根据岳阳市城陵矶新港区的年平均降水量1302.4mm，年平均降水天数149天，企业厂内总用地面积总面积约244862m2，事故时间按2小时计算，则=1302.4/149/24×2×244862/1000=178.36m3； 则可得=（0+216-0）+189.09+178.36=583.45m3。 企业一期项目设有一座170m3大小的事故应急池，位于一期污水处理站内南侧。根据以上计算，发生事故时企业现有事故应急池不能满足企业一期和二期废水的收集。为此，建设单位应将原有的170m3大的事故应急池扩大到有效容积为600m3，方可满足要求。 发生事故时将厂区雨水管网和市政雨水管网之间的隔断阀门关闭，废水通过收集管网进入事故应急废水池，在发生事故时可以在最短时间内将废液与废水排入事故应急废水池中，将消防废水控制在厂区范围内，使其对周边环境和人群的危害降至最低。 综上，建设单位将原有事故应急池扩容到600m3后，能满足企业一期和二期应急时的废水收集，本项目事故应急依托企业一期扩容后的事故应急池措施可行。 7.5.2项目环境应急要求： ①事故应急措施 当发生物料泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入。同时向主管负责人报告。查找并切断泄漏源，防止进入下水道，应急处理人员应佩戴正压式呼吸器，穿防静电消防防护服或防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。 针对小量和大量泄漏情况，具体应急处置如下： 小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防砂袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至专用收集器内，回收或按照危险废物进行委外处理。 7.6 分析结论 项目涉及的风险物质是磷酸、烧碱、食用油，磷酸的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-28。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （城陵矶新港）区 （--）县 （长江大道松阳湖南路） 地理坐标 经度 113°12'4.78" 纬度 29°29'35.78" 主要危险物质分布 本项目在生产过程中涉及的险物质是磷酸、烧碱、食用油，磷酸和烧碱有腐蚀性，食用油为易燃物品，主要分布在西侧全自动立体仓库 环境影响途径及危害后果 本项目环境风险主要为生产、储存过程中发生的泄漏和突发性火灾事故 风险防范措施要求 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）储罐区设置围堰等截流及防渗措施，储罐围堰设置废水、雨水切换阀，方便在储罐泄漏、起火时，废水方便切换至污水系统。 （3）工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 （4）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （5）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （6）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。准备各项应急救援物资。 （8）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （9）企业一期项目应急池大小为170m3，不能满足一期和二期废水的应急处理，故企业应将原有的应急池扩建到600m3，一旦污水处理站的任何单元发生故障，都要将污水暂时存放在应急池内，不得直接排放事故排水。待污水处理系统检修完毕后，再将应急池内的污水分批汇入污水处理系统进行处理。 （10）产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄漏应急设备和合适的收容材料。 （11）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （12）因项目废气中包含的VOCs等有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状。 填表说明：项目涉及的风险物质是磷酸、烧碱，磷酸的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 8、环境管理 环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过地球生物容量极限的目的。本项目建成运行后，会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应当做好相应的环境保护工作，加强环境管理，实时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。 根据本项目建设的特点，提出本项目环境管理计划，具体如下： a、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 b、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及生态环境的破坏 c、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确责任，并监督执行。 d、做好环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 e、检查公司内部环境治理设备的运转、日常维护及保养情况，保证其正常运行。 f、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。 g、环保负责人应了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，同时协助环保监测人员实施监测任务。 9、环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-29 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪 声 厂界 连续等效A声级 半年一次 大气 厂界上风向1个点、下风向2个点 VOCs、颗粒物、NO2、SO2、NH3、H2S、臭气浓度 半年一次 排气筒 VOCs、颗粒物、NOx、SO2 一季一次 水 总排口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TP 一季一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、总量控制 根据岳阳市环境保护局给道道全粮油岳阳有限公司核发的（岳）排污权证（2015）第111号（见附件10），企业排污权指标见表7-30，总量控制指标见表7-31。 表7-30 厂内排污权指标表 项目 气型污染物（t/a） 水型污染物（t/a） 总量控制因子 SO2 NOx VOCs COD NH3-N 初始排污权 17 16 - 6.4 0.5 表7-31 厂内总量控制指标表 总量控制因子 气型污染物（t/a） 水型污染物（t/a） SO2 NOx VOCs COD NH3-N 一期污染物排放量 1.375 3.86 4.81 *5.88（2.94） *0.882（0.294） 本项目新增污染物排放量 0.0198 0.19 0.3521 *0.39（0.2） *0.059（0.02） 扩建后全厂排污量 1.39 4.05 5.16 *6.27（3.14） *0.941（0.314） 初始排污权量 17 16 - 12.4 0.5 是否满足初始排污权量 满足 满足 - *满足（满足） *不满足（满足） *：括号外为排入污水处理厂之前的排污量，括号内为排入污水处理厂之后的排污量。 由表7-31可知，项目建成并接入污水处理厂之后，全厂SO2、NOx、COD、NH3-N排污量能够满足污染物的排放总量要求。 11、产业政策符合性分析 项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路企业一期项目厂内，采用先进技术和工艺设备，安装高效集气装置，采用“UV光电+活性炭吸附”二级处理方式处理有机废气，使VOCs的净化效率达93%，排放浓度降低至8.2mg/m3，能满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求达标排放。企业按要求定期监测，记录VOCs、颗粒物、NOx、SO2污染治理设施年度运行情况、处理效率、排放浓度。符合《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》中的要求。 本项目为食用植物油加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 12、与临港产业新区产业核心区产业定位相符性分析 根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求：严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。 本项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路道道全粮油岳阳有限公司食用油加工综合项目（一期）厂内，项目各侧均为一期生产车间。本项目为食用植物油加工项目，根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求，不属于产业区禁止和限制类，属于允许类。 13、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： 项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路道道全粮油岳阳有限公司食用油加工综合项目（一期）厂内，根据国土证（岳市国用（2015）第GY0004号），属于工业用地，符合土地利用规划要求。 根据现状调查资料显示，项目所在地地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。环境空气质量为不达标区，根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （3）拟建项目地址位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区将敷设排污管网，管网接通后，本项目污水能排入象骨港污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：生活废水经化粪池处理后与生产废水一起排入企业一期已建成污水处理站处理，然后排入象骨港污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强收集效率；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 14、“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表7-31 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路，根据岳阳市生态保护红线分布图，本项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。本项目与岳阳市生态保护红线相对位置详见附图6。 环境质量底线 本项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。本项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 本项目区环境准入负面清单为：国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业。 本项目属于食用植物油加工项目，不在本项目区环境准入负面清单内，符合临港产业新区产业核心区的产业定位。 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 15、项目总平面布局的合理性分析 项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路道道全粮油岳阳有限公司食用油加工综合项目（一期）厂内，从北至南依次为全自动立体仓库，包装车间，饼库，压榨、精炼生产车间，原料库，原料仓。项目建设平面布置见附图2。建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目包装车间和压榨、精炼车间位于主导风向的下风向，减少废气对办公员工和周边居民的影响。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 16、环保投资估算 该工程总投资约31037.52万元，环保投资预计为150万元，占工程总投资的0.483%，详见表7-27。 表7-27 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 大气 压榨车间VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根20m排气筒 20 包装车间VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根15m排气筒 20 初清粉尘 “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根15m排气筒 15 清理去壳及白土运输粉尘 “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根20m排气筒 15 精炼锅炉尾气 一根10m排气筒收集外排 10 2 废水 生活废水 新建一套排水管道和化粪池 4 3 噪声 定期对各种机械设备进行维护与保养，基础减震、隔声等降噪等措施 2 4 固废 一般固体废物 依托一期已建一般固废暂存间，交专业公司回收处理 1 危险废物 依托一期已建危废暂存间，交有资质单位处理 2 生活垃圾 垃圾桶，交由环卫部门清运处理 1 5 生态绿化 厂区植被绿化 5 6 风险 将一期应急池扩大到600m3 25 合计 150 17、竣工验收内容 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-28 项目环境保护验收项目表 类别 防治对象 防治措施 验收标准 大气 有组织 压榨车间VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根20m排气筒 满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 包装车间VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根15m排气筒 初清粉尘 “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根15m排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准表2中二级标准 清理、白土运输粉尘 “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根20m排气筒 精炼锅炉尾气 一根10m排气筒收集外排 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中燃气锅炉标准 无组织 无组织排放废气 密闭收集 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准中无组织排放监控浓度限值 废水 生活污水、生产废水 化粪池+预处理+生化处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准；《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 噪声 噪声 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减。 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 清理杂质 送至垃圾填埋场处置 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 茶籽壳、茶籽饼、菜籽饼 外售给其他企业加工利用 皂脚 出售给其他企业制造酸化油、肥皂、合成洗涤剂或医药制剂 白土渣 出售给企业提炼工业用油 收集的粉尘 回用于生产 污泥 送至垃圾填埋场处置 废机油 交由有资质单位进行处理 废活性炭 交由有资质单位进行处理 生活垃圾 交由环卫部门处理 风险 应急池 一期应急池扩大到600m3

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 压榨车间 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根20m排气筒 | 满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  |  | 包装车间 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置、一根15m排气筒 |  |
|  |  | 初清工序 | 粉尘 | “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准表2中二级标准 |
|  |  | 压榨清理及白土运输 | 粉尘 | “旋风除尘器、脉冲除尘器”+一根20m排气筒 |  |
|  |  | 精炼高压锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 一根10m排气筒收集外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中燃气锅炉标准 |
|  | 无组织 | 无组织排放废气 | VOCs、粉尘 | 加强机械通风 | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准中无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 综合废水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、TP | 化粪池+预处理+生化处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准；《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 |
|  | 浓水 | 作为厂区绿化浇灌使用 |
| 固体废物 | 项目区 | 清理杂质 | 送至垃圾填埋场处置 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  | 茶籽壳、茶籽饼、菜籽饼 | 外售给其他企业加工利用 |  |
|  |  | 皂脚 | 出售给其他企业制造酸化油、肥皂、合成洗涤剂或医药制剂 |  |
|  |  | 白土渣 | 出售给企业提炼工业用油 |  |
|  |  | 收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 污泥 | 送至垃圾填埋场处置 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于一期已建危废暂存间后交由有资质单位进行处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 选取低噪声设备，减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其它 | 一期应急池扩大到600m3 |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

九、结论与建议

结论： 、项目概况 道道全粮油岳阳有限公司拟投资31037.52万元在湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路企业一期厂区内（中心地理坐标东经113°12'4.78""、北纬29°29'35.78"），建设道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目（年产高油酸菜籽油3万吨、茶籽油1万吨，分装橄榄油5000吨、核桃油5000吨），从事食用植物油的生产加工，项目建成后，可年产高油酸菜籽油10800t，茶籽油4320t，分装菜籽油19200t，分装茶籽油5680t，分装橄榄油5000t，分装核桃油5000t，劳动定员64人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据《2017年度湖南省岳阳市环境质量报告书》关于2017年岳阳市城陵矶环境空气监测结果可知，城陵矶不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为57.0~61.8dB(A)，夜间噪声值为46.4~50.5dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.2t/a；NH3-N：0.02t/a；TP：0.002t/a；颗粒物：0.2101t/a；VOCs：0.3521t/a；SO2：0198t/a；NOx：0.19t/a。企业一期和二期各污染物总年外排情况分别为：COD：3.14t/a；NH3-N：0.314t/a；TP：0.0314t/a；颗粒物：41.45t/a；VOCs：5.2t/a；SO2：1.39t/a；NOx：4.05t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-27所示的环保治理措施，预计环保投资为150万元，占总投资的0.483%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入厂区外的雨水管网最终进入长江。软水制备过程中产生的浓水作为冷却水使用，生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入企业一期项目已建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后经排入市政污水管网，然后进入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。目前项目区域的城市污水污水管网尚未完善，没有与象骨港污水处理厂连通，在污水能够进入象骨港污水处理厂之前，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入白湖套电排。 大气环境影响分析结论：项目压榨车间和包装车间产生有机废气（VOCs），通过集气罩+UV光解+活性炭吸附装置收集处理后引至厂房房顶排放（排放高度分别为20m、15m），达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）排气筒标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目初清工序、压榨车间清理工序及白土运输过程产生粉尘，初清工序粉尘经配套风机收集后进入脉冲式除尘器，经脉冲式过滤器处理后经15m高排气筒排放，压榨车间清理粉尘和白土运输粉尘经脉冲式过滤器处理后引至厂房房顶排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准表2中二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。 声环境影响分析结论：项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，合理布置噪声设备，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策相符性 项目为食用植物油加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目位于湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路道道全粮油岳阳有限公司食用油加工综合项目（一期）厂内，属于工业用地，符合土地利用规划要求。项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备。本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目生产车间及排气筒均位于主导风向的下风向，减少废气对办公员工和周边居民的影响。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 道道全粮油岳阳有限公司拟投资31037.52万元在湖南城陵矶新港区长江大道松阳湖南路道道全粮油岳阳有限公司食用油加工综合项目（一期）厂区内建设道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）建设方应积极更新现有生产设备，引进全自动化生产设备，进一步提高原材料的利用率，从而进一步降低污染物的产生量和挥发量。 （3）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （4）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （5）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 立项审批文件 附件3 企业营业执照 附件4 国土证 附件5 环境噪声现状监测报告 附件6 《道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目》环评批复 附件7 《年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目》环评批复 附件 8 《道道全粮油岳阳有限公司临港新区食用油加工综合项目和年产6万吨大豆原油及罐区扩容项目8800立方米扩建项目》竣工环境保护验收批复 附件 9 临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复 附件10 排污权证 附件11 现有工程各污染物排放情况检测报告 附件12 专家评审意见 附件13 专家签到表 附件14 专家复核意见 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目项目周边环境现状及保护目标图 附图4 项目排水走向图 附图5 湖南城陵矶临港产业新区土地利用规划图 附图6 本项目与岳阳市生态保护红线相对位置图 附图7 项目拟建地与东洞庭湖位置关系图 附图8 项目现场及周边环境照片