建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目

建设单位（盖章）：  岳阳市金凌科技有限公司

二〇一九年九月

年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目

环境影响报告表修改情况说明

根据《 年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来，补充完善编制依据，强化临港新区污水处理厂运行情况、区域管网等基础设施建设情况调查。 | 已细化项目由来，详见（P1）；已补充完善编制依据，详见（P2，P3）；已强化临港新区污水处理厂运行情况、区域污水管网，详见（P45）。 |
| 2 | 核实建设内容一览表，核实不干胶、油墨、天那水、洗车水、定影液、显影液等物料用量，强化其储存要求，补充活性炭使用情况，完善项目使用的原辅材料理化性质，明确设备型号，核实使用设备清单。 | 已核实建设内容一览表，详见（P4-5）；已核实项目产品方案，详见（P5）；已核实不干胶、油墨、天那水、洗车水、定影液、显影液等物料用量，已强化其储存要求，已补充活性炭使用情况，已完善项目使用的原辅材料理化性质，已明确设备型号，已核实使用设备清单，详见（P6-8）。 |
| 3 | 按导则要求完善大气特征因子环境质量现状评价内容。 | 已按导则要求完善大气特征因子环境质量现状评价内容，详见（P20-21）。 |
| 4 | 补充物料平衡分析，结合油墨等辅料组分，核实有组织、无组织排放有机废气源强，强化有机废气收集工程措施，补充无组织排放有机废气估算预测内容，补充分析与《VOC污染防治技术政策》相符性分析。 | 已补充物料平衡分析，详见（P33）；已结合油墨等辅料组分，核实有组织、无组织排放有机废气源强，已强化有机废气收集工程措施，详见（P33-35）；已补充无组织排放有机废气估算预测内容，详见（P41）；已补充分析与《VOC污染防治技术政策》相符性分析，详见（P60）。 |
| 5 | 核实各类危险固废产生量，核实危废暂存间规格，细化危废分类收集、分类暂存措施及要求。 | 已核实各类危险固废产生量，核实危废暂存间规格，细化危废分类收集、分类暂存措施及要求，详见（P50-52）。 |
| 6 | 核实总量控制指标，核实环保投资、细化项目竣工验收一览表。 | 已核实总量控制指标，详见（P59）；已核实环保投资、细化项目竣工验收一览表，详见（P63-64）。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市金凌科技有限公司 |
| 法人代表 | 陈培忠 | 联系人 | 欧兆勇 |
| 通讯地址 | 岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层 |
| 联系电话 | 07308499898 | 传真 | -- | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积（平方米） | 4939.92 | 绿化面积（平方米） | 依托科技创业服务中心 |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 42 | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费(万元) | -- | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 岳阳市金凌科技有限公司总投资1000万元，租赁湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心的桔园路标准厂房（一层东侧1176.5m2，二层3763.42m2），建筑面积4939.92m2，新增人员及购置生产设备，从事纸质说明书、不干胶标签和不干胶铭牌的生产，专为岳阳市临港新区重大项目新金宝（惠普）打印机提供配套服务。项目建成后预计年产30t说明书、10t标签、2t铭牌。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》，十二、印刷和记录媒介复制业 30、印刷厂，磁材料制品，全部编写环境影响评价报告表；本项目属于印刷业，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1 有关法律、法规和政策文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）； （10）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）； （12）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）； （13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）； （14）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）湖南省人民政府关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）； （18）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （19）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘环发[2018]17号）； （20）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（生态环境部，2019.6.26）； （21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(生态环保部，2013年第31号，颁2013年5月24日实施)。 2.2 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称：年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目 建设性质：新建 建设单位：岳阳市金凌科技有限公司 建设地点：岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层 总投资：项目总投资1000万元 生产类别：生产加工说明书、标签、铭牌 3.2 项目地理位置及周边情况 本项目位于湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心，租用桔园路标准厂房一层东侧1176.5平方米、二层3763.42平方米，厂房高25m。 项目东侧为创业服务中心1+5F的宿舍楼（一层为食堂）；南侧为创业服务中心3号厂房；西侧为保税路；北侧隔丰通路为湖南海益通生物科技有限公司。 3.3 项目建设内容及规模 本项目总投资1000万元，租赁标准化厂房一层东侧1176.5m2，二层3763.42m2，主要生产说明书、标签、铭牌。年产30t说明书、10t标签、2t铭牌。 3.4项目组成 本项目租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，厂区仓库和办公用房依托车间内设置。本项目依托岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房内已建的供水管网、供电管网，以及创业服务中心已建好的宿舍和食堂等公用工程，项目依托创业服务中心内隔油池、化粪池、雨污分流管网等现有公用环保设施。根据调查，项目标准厂房未设置排气管道，建设单位需建设排气筒。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号 名称 工程内容 主体工程 生产区 布置在一层以及二层西侧与南侧，建筑面积2964m2 辅助工程 办公用房 布置在二层东侧，建筑面积775m2 储运工程 原料库 布置在二层北侧，建筑面积750m2 成品库 布置在二层北侧原料库旁，建筑面积350m2 原辅料库 布置在二层北侧，建筑面积100m2 环保工程 废水 生活污水 隔油池+化粪池（依托创业服务中心现有的） 洗版显影废水 属于HW16感光材料废物，委托有资质单位处置 冲版废水 废气 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+1根30m排气筒，通风排气设施 隔声、减震 机械设备噪声 一般固废和危废暂存场所 一般固废和危险固废暂存场所位于一层北侧，面积各10m2 绿化 依托创业服务中心的绿化植物吸声、降噪 公用工程 供水 依托创业服务中心现有的供水管道 供电 依托创业服务中心现有的电网 依托工程 生活污水处理 员工办公生活污水处理依托创业服务中心已建的隔油池+化粪池 油烟废气 员工就餐油烟废气依托创业服务中心已建的高效油烟净化器进行处理 员工住宿和就餐 员工住宿和就餐依托创业服务中心已建的宿舍和食堂进行 供水 依托创业服务中心现有的供水管道 供电 依托创业服务中心现有的电网 3.5产品方案 项目主要产品为说明书、标签、铭牌，其产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案表 序号 产品 单位 产量 1 纸质说明书 t/a 30 2 不干胶标签 t/a 10 3 不干胶铭牌 t/a 2 3.6 总平面布置 项目租用湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，一层东侧为切纸和印刷工序生产区，北侧是固废暂存间；二层布置如下：西侧为从北至南依次为分切房，IQC实验室，丝网晒版、冲版房，资料室，北侧为仓库，南侧为洁净车间，旁边是手工区和包装区，东侧为财务室办公室会议室等办公区。 厂区具体平面布置见附图2。 3.7 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）主要设备 本项目主要设备一览详见表1-3，由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 设备一览表 序号 名称 设备型号 数量 用途 备注 1 不干胶印刷机 DS2101 2台 印刷使用 -- 2 模切机 FB350 4台 模切使用 -- 3 分条机 R1200 2台 分切使用 -- 4 输出机 LD-M1060 1台 出菲林使用 -- 5 胶印机 MOZ；SM1020 2台 印刷使用 -- 6 晒版机 HYA - 500 1台 晒版使用 -- 7 丝印冲版机 HYA - 800 1台 丝印冲版用 -- 8 切纸机 1150E 1台 分切使用 -- 9 装订机 KC78/4KTL-FEC-P2 1台 装订使用 -- 10 折页机 310 1台 折页使用 -- 11 丝印卷装机 AT80P 1台 印刷使用 -- 12 丝印片装机 半自动 2台 印刷使用 -- 13 骑钉机 R-260-6 2台 钉装使用 -- 14 全轮转印刷机 250-6 2台 商标印刷用 -- 15 间隙式印刷机 -- 1台 商标印刷用 -- 16 烘烤机 JH21-160 1台 冲版后烘干使用 -- 17 冲床 1020 1台 成型使用 -- 18 啤机 -- 2台 啤切使用 -- 19 打孔机 -- 1台 成型使用 -- 20 磨刮机 -- 1台 成型使用 -- 21 张力器 -- 1台 成型使用 -- 22 测试设备 -- 1台 原料测试 -- 23 检验设备 JBV-10A 5台 检验包装 -- 24 空压机 DS2101 1台 提供空气动力 -- （2）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 项目原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 数量 最大储存量 包装形式 备注 1 纸张 吨 40 6 防水纸包装，打卡板 -- 2 不干胶 吨 15 3 卷装，胶袋防潮包装 -- 3 UV油墨 吨 1.8 0.36 铁罐密封包装 -- 4 大豆胶印油墨 吨 0.2 0.04 铁罐密封包装 -- 5 润版液 吨 0.2 0.05 胶桶包装 -- 6 白电油 吨 0.2 0.05 胶桶包装 -- 7 水性洗车水 吨 0.2 0.05 胶桶包装 -- 8 洗网水 吨 0.2 0.05 胶桶包装 -- 9 定影液 吨 0.05 0.02 胶桶包装 -- 10 显影液 吨 0.08 0.02 胶桶包装 -- 11 菲林 吨 0.2 0.05 纸箱包装 -- 12 PS版 吨 0.5 0.1 纸箱包装 -- 13 树脂版 吨 0.1 0.02 纸箱包装 -- 14 网版 吨 1.0 1 铝合金框，不用包装 循环利用 15 感光胶 吨 0.05 0.02 铁罐密封包装 -- 16 活性炭 吨 0.813 0.813 -- -- 主要原辅材料性质说明 本项目主要原辅材料性质说明见表1-5。 表1-5 主要原辅材料理化性质表 序号 原辅料材料名称 理化性质 1 不干胶 不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。本项目所用不干胶分为两种。一种是艾利铜版纸不干胶，由2%的水分、30%的纤维、20%的碳酸钙、5%的聚苯乙烯丁二烯共聚物、6%的石油树脂、36%的木浆纤维、1%的硅油组成。另一种是艾利PET不干胶，由43%的聚对苯二甲酸乙二醇酯、11%的聚合物、2%的水、43%的木浆纤维和1%的硅油组成。 2 油墨 是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体，主要由树脂，颜料，助剂组成。本项目使用油墨主要为大豆胶印油墨和UV油墨。大豆胶印油墨主要由10-50%的颜料、40%以下的合成树脂、20以上的大豆油、10%以下的的其他植物油、25%以下的矿物油、10%以下的蜡、5%以下的异辛酸钴和5%以下的其他助剂组成。 UV油墨主要由0-40%的颜料、30-60%的丙烯酸酯预聚体、10-20%的丙烯酸酯单体A、5-15%的丙烯酸酯单体B、5-10%的光引发剂、0-5%的助剂。 3 润版液 润版液是一种淡黄色水溶液，主要由酸碱缓冲剂（食品级）、润湿剂 和防腐剂组成。有微小醇味，可与水互溶，酸碱度在4.8~5.2之间。是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。 4 白电油 学名正庚烷，无色透明液体。沸点98.4℃.闪点-4℃，燃点204℃。能与乙醚、丙酮、氯仿、苯和石油醚混溶。不溶于水，可溶于乙醇。极易燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物。低毒，具有刺激和麻醉作用。 5 水性洗车水 洗车水是用来清洗印刷机油墨的。印刷机在换油墨之前，要用到洗车水来洗掉油墨。主要由25%的航空煤油、70%的水、5%的乳化剂（KR-2）组成。 6 洗网水 无色透明液体，有类似丙醇和乙醇气味，主要成份是异佛尔酮、其他还有二甲苯 、醋酸丁酯 、丙酮并按照一定的比例调配而成。主要用作丝网印刷时透印油墨后的丝网及工件的清洗剂。 7 定影液 定影液的作用是固定显影所得的影像，除去未感光的卤化银。定影液的成分包括：定影剂，如硫代硫酸钠、硫代硫酸铵；保护剂，如亚硫酸钠、亚硫酸氢钠；中和剂，如乙酸、硼酸；坚膜剂，如铝矾、铬矾。项目使用定影液主要由水、亚硫酸氢钠和硫代硫酸铵组成。 8 显影液 显影液指的是洗相片时适用的化学药剂，主要成分有水、亚硫酸钠、碳酸钠、乙二胺四乙酸二钠、卤化银等。 9 PS版 PS版是从英文“Presensitized Plate”的缩写， 中文意思是预涂感光版，由铝板和感光层构成。 10 树脂版 印刷中柔性材料版，多用于不干胶印刷。主要由56~58%的聚氨酯、24~26%的丙烯酸酯类衍生物、12~14%的增塑剂、3%以下的甲醇、甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸甲酯组成。 11 网版 又称“网屏”、“网目版”、“网线版”。照相制版用的光学工具。由65%的网纱、30%的铝框、5%的固化剂胶水组成。 12 感光胶 感光胶又称感光乳胶、光致抗蚀剂，是当前普遍使用的感光材料。主要由成膜剂、感光剂、助剂（分散剂、着色剂、增感剂、增塑剂、稳定剂等）组成。一般可分为耐溶剂型和耐水型两种。耐溶剂型感光胶，可耐各种有机溶剂，适用于油性油墨的印刷；耐水型感光胶，适用于水性油墨(水溶性印刷涂料，如纺织品印花色浆)的印刷，前者网版可以脱膜回收；后者一般不能脱膜回收。 原辅料存放要求： 本环评要求建设单位将原料及成品分区放置，禁止将原料露天堆放，注意防潮。原辅料存放区应保持整洁。原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。堆放不应过高，防止纸箱压坏，应备桩脚搁垫，避免受潮，切勿至于阳光直射和高温处，仓库应经常保持空气流通，室温不得超过40℃。贮存的条件（如温度、湿度、避光、密封等）应当满足相应物料贮存标准要求。具体物料贮存条件以质量管理部颁布的《物料贮存条件及效期标准》为准。 4、公用工程 4.1 给水、排水 （1）给水工程 项目用水总量为2251.2m3/a，用水以城市自来水为水源，采用岳阳城陵矶新港科技创业服务中心南侧云港路已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目生产过程中产生的洗版显影废水和冲版废水统一收集后交有资质单位处置，不外排。项目排水包括雨水和生活污水，排水管网依托标准厂房内已有雨污分流管网。 雨水在厂区内汇集后，排入南侧云港路雨水管网，经象骨港电排排入长江。 生活污水：本项目生活污水排放量约为1800t/a。生活污水经创业服务中心污水站处理后由服务中心内污水管网排入南侧云港路市政污水管网进入临港产业新区象骨港污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入象骨港河，最终排入长江。 项目外排生活废水量为1800m3/a。 4.2 供电 项目电源来自标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。项目不另外设置发电机。 4.3 消防工程 项目租用的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层，该区总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：标准化厂房主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目租用的车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目员工人数50人，均在创业服务中心园区内食宿，员工食宿依托创业服务中心。年工作日为300天，采用两班制，8小时/班。 6、项目周边基础条件 交通条件：项目位于岳阳临港新区云港路北侧，市区内有长江大道、107国道相通，本项目区域内交通便利。 公用工程：项目位于城市建成区，租赁岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目所在区域属于临港产业新区象骨港污水处理厂污水收集范围，项目建成后，产生的废水主要为生活污水经处理后纳入南侧云港路的城市污水管网，最终送至临港产业新区象骨港污水处理厂处理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司投资3750.67万元在岳阳城陵矶临港新区云港路与桔园路交汇处建设桔园路标准化厂房建设项目于2018年2月25日取得岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局出具的环评批复，批复文号为：岳港环批［2018］8号，详见附件3。桔园路标准化厂房总占地面积11181.13m2，总建筑面积25043.73m2，主要包括一栋5F标准化厂房、1栋1+5F的宿舍楼(1层为食堂)和1栋1F设备用房，并配套建设相应给排水、消防、道路、供电、照明等附属设施。 其批复要求:本次环评内容只针对标准化厂房和相关配套设施建设，后期入驻的企业需另行开展环评。 标准化厂房引进的生产项目，必须符合临港产业新区产业核心区的总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求；不得引入国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重,不符合产业政策的建设项目；禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入项目区；限制发展三类工业。 本项目租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为说明书、标签、铭牌印刷项目，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重的建设项目，不属于限制发展的三类工业，符合临港产业新区产业核心区的总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求。本项目所在标准化厂房暂无其他企业入驻，环评建议今后项目所在标准化厂房不能引入高污染企业，严格执行桔园路标准化厂房环评要求内容。 本项目为新建，不存在原有的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。项目选址于岳阳城陵矶临港产业新区云港路以北。地理位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 三、气候、气象 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 2、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m。 五、土壤和生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 六、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于港口贸易服务区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 七、东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省岳阳市境内，地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧。北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，管理范围包括整个东洞庭湖及其近周平原岗地。保护区周围可分为湖东城市环境和湖西平原。保护区总面积达19万公顷，其中核心区面积2.96万公顷，缓冲区面积3.58万公顷，实验区面积12.46万公顷。。 该保护区成立于1982年，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区和中国51个国家示范保护区之一。1994年，晋升为国家级自然保护区。是《国际湿地公约》收录的、由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护植物： 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 保护动物： 湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。 根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]）19号，调规后，本项目区域位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区之外。具体位置示意详见附图7。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 长江 渔业用水水域 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是“两控区” 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（象骨港污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房内，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据2017年度岳阳市环境质量报告书中岳阳市环境质量状况监测数据统计结果，岳阳市六因子中的PM10、PM2.5不能达标，故岳阳市2017 年为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据来源于国家环境空气质量监测网城陵矶站2017年年均监测值，监测结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标（m） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值 （ug/m3） 最大浓度占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 X Y 国家环境空气质量监测城陵矶站 708869.95 3257167.15 PM2.5 年平均浓度 52 35 148.6 100.00 不达标 PM10 63 70 90 0.00 达标 SO2 14 60 23.3 0.00 达标 NO2 25 40 62.5 0.00 达标 CO 95 百分位数日平均浓度 1400 4000 35 0.00 达标 O3 90 百分位数8小时平均浓度 134 160 83.8 0.00 达标 由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO、PM10和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）其他污染物环境质量现状 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气特征污染物为物为VOCs。 TVOC环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本次评价收集了《湖南岳阳绿色化工产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中委托湖南省亿美有害物质检测有限公司于2018年07月04日~07月10日在凌波湖小区处对TVOC的现状监测数据。监测点位、监测因子、监测时段及监测结果等内容见下表，以厂址中心为坐标原点。 表3-2 其他污染物TVOC环境质量现状监测结果表 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/(ug/m3) 监测浓度范围/(mg/m3) 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 X Y 凌波湖小区 391413.39 12585926.52 TVOC 8h平均 600 1.5×10-3L / 0 达标 由监测结果可知，收集的凌波湖监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1总挥发性有机物8h平均值要求。 苯系物环境质量现状 本次环评委托景倡源检测（湖南）有限公司于2019年7月04日~7月10日对岳阳市金凌科技有限公司年产30t说明书、10t标签、2吨铭牌建设项目的特征污染因子苯系物进行了监测，本次评价连续监测7天，每天监测四次，对项目所在地中央处和项目下风向居民点（凌泊湖小区）苯系物进行了监测。（检测报告见附件6） 监测时间：2019年7月04日-7月10日 监测点位：G1——项目所在地 G2——项目西南侧（见表3-2） 监测项目：苯系物 采样和分析方法：采样方法按《大气污染物无组织排放监测技术规范》（HJ/T55-2000）执行，分析方法按《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》（HJ 584-2010）执行。 仪器型号及编号：检测仪器型号及编号为GC9790plus气相色谱仪。 （6）评价标准：苯、甲苯、二甲苯参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”的1小时平均浓度0.11mg/m3、0.2mg/m3、0.2mg/m3。 （7）监测及评价结果：见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 距厂址距离/m X Y G1项目所在地 -- -- 苯、甲苯、二甲苯 02:00-20:00 -- -- G2凌泊湖小区 391413.39 12585926.52 WS 1300 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 X Y G1项目所在地 -- -- 苯 1h 110 7.6~24.0 21.8 0 达标 甲苯 1h 200 未检出 100 0 达标 二甲苯 1h 200 未检出 100 0 达标 G2凌泊湖小区 391413.39 12585926.52 苯 1h 110 8.0~21.7 19.7 0 达标 甲苯 1h 200 未检出 100 0 达标 二甲苯 1h 200 未检出 100 0 达标 监测结果表明项目所在区域苯、甲苯、二甲苯浓度均满足《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 2、地表水环境质量现状 项目生活污水经园区隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网最终进入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂处理达标后排入长江。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用《道道全粮油岳阳有限公司年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目》的监测数据。 （1）监测断面 W1：长江，临港新区污水处理厂上游500m； W2：长江，临港新区污水处理厂下游1000m； W3：长江，临港新区污水处理厂下游3000m。 （2）监测因子 pH、CODcr、CODMn、BOD5、总磷、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚。 （3）监测时间和频率：2018年4月18~20日，连续监测3天，每天监测1次。 监测布点及监测结果如下表3-5： 表3-5 地表水监测数据 单位：mg/L 采样时间 采样地点 W1 W2 W3 标准 检测因子 04月18日 pH 7.16 7.39 7.41 6-9 CODCr 4 4 14 20 CODMn 2.7 3.1 5.2 6.0 氨氮 0.570 0.648 0.88 1.0 BOD5 1.1 1.0 3.5 4.0 TP 0.13 0.16 0.14 0.2. 石油类 0.038 0.030 0.029 0.05 动植物油 0.08 0.04ND 0.04ND - 挥发酚 0.0026 0.0027 0.0038 0.005 04月19日 pH 7.25 7.44 7.56 6-9 CODCr 5 7 14 20 CODMn 3.3 3.9 5.2 6.0 氨氮 0.481 0.536 0.782 1.0 BOD5 1.6 2.3 3.8 4.0 TP 0.12 0.18 0.15 0.2. 石油类 0.022 0.027 0.035 0.05 动植物油 0.07 0.04ND 0.05 - 挥发酚 0.0030 0.0033 0.0041 0.005 04月20日 pH 7.24 7.42 7.53 6-9 CODCr 6 11 12 20 CODMn 2.4 2.9 3.2 6.0 氨氮 0.497 0.552 0.630 1.0 BOD5 1.8 3.7 3.5 4.0 TP 0.09 0.15 0.12 0.2. 石油类 0.019 0.024 0.031 0.05 动植物油 0.06 0.04 0.04 - 挥发酚 0.0021 0.0028 0.0034 0.005 由上表可知，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托景倡源检测（湖南）有限公司于2019年7月04日~7月05日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-6： 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 昼间 夜间 a 场界东面 2019年7月04日 52 48 65 2019年7月05日 54 47 55 b 场界南面 2019年7月04日 51 42 65 2019年7月05日 51 42 55 c 场界西面 2019年7月04日 60 48 65 2019年7月05日 59 48 55 d 场界北面 2019年7月04日 53 50 70 2019年7月05日 54 50 55 由上表可知，项目所在地四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 4、生态环境现状 根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房内，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点和办公楼。项目生活污水经创业服务中心隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网最终排入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体如下，项目周边环境保护目标见附图3 表3-7 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 相对厂 址方位 相对厂界 距离/m X Y 临港亚泰花园1# 391023.10 12584405.02 居住区 人群 二类区 WNW 2170 杨树港村2# 391090.61 12584161.31 居住区 人群 二类区 WNW 2370 永济乡中心镇3# 390867.38 12584715.27 居住区 人群 二类区 WNW 1980 临港新区永济乡三角坪小区4# 390802.69 12584758.87 居住区 人群 二类区 WNW 2000 松阳湖渔场居民5# 390924.61 12585966.92 居住区 人群 二类区 WNW 870 永济乡五分场居民6# 391075.61 12585952.17 居住区 人群 二类区 WSW 810 凌泊湖小区7# 391413.39 12585926.52 居住区 人群 二类区 WSW 1210 杨树港居民8# 391317.91 12585932.34 居住区 人群 二类区 WSW 1045 杨树港居民9# 391395.34 12585740.46 居住区 人群 二类区 WS 1287 云溪区人民法院10# 391147.90 12586465.82 行政办公区 人群 二类区 WSW 445 湖南城陵矶新港区政务服务中心11# 391035.83 12587183.53 行政办公区 人群 二类区 ESE 265 岳阳城陵矶综合保税区CCTC保税大厦12# 391016.76 12587937.16 商业区 人群 二类区 ESE 920 万企国际13# 391092.52 12588017.04 办公区 人群 二类区 ESE 1020 零陆嘉园14# 391149.64 12587956.08 居住区 人群 二类区 ESE 1014 表3-8 环境保护目标表（水环境、声环、生态） 项目 环境保护目标 方位 与厂界最近距离m 规模、功能 保护级别 声环境 200m范围内无声环境敏感目标 GB3096-2008中2类标准 水环境 长江 WN 3200 大河，渔业用水区 GB3838-2002中Ⅲ类标准 白杨湖 S 277 大湖，渔业用水区 生态 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种 不对生态造成明显影响

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） — 特征因子TVOC参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，TVOC的8小时平均浓度限值为0.6mg/m3。 2、地表水 项目纳污水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 标准值 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤10000 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、项目印刷工序废气参照湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准； 表4-4 废气排放标准 项 目 最高允许排放速率kg/h（排气筒高度H≥15m） 最高允许排放浓度限值mg/m3 厂界无组织排放监控点浓度限值mg/m3 挥发性有机物 4.0 100 4.0 二、废水：项目生活废水经创业服务中心隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入象骨港污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及象骨港污水处理厂接纳标准；象骨港污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 动植物油 三级标准 6~9 400 500 300 / / 20 100 接纳标准 6~9 400 500 200 30 3.0 15 / 本项目执行标准 6~9 400 500 200 30 3.0 15 100 一级A标准 6~9 10 50 10 5（8） 0.5 1 1 三、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目生产废水不外排，生活污水废水排放量为1800t/a，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂COD和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的COD量为0.09t/a，氨氮排放量为0.009t/a。本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。废气总量控制指标为总VOCs：0.10t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目标签和说明书印制过程中用到的PS/树脂印刷版，以及铭牌印制过程中用到的丝网印刷版，均由厂内自制，工艺流程图如下。 PS/树脂印刷版生产工艺流程： 分色：分色是一个印刷专业名词，是指将原稿上的各种颜色分解为青（C）红（M）黄（Y）黑（K）四种原色颜色。 出菲林：出菲林是印刷方面的专业术语，即出片。电子文件经过RIP后输入到照排机曝光后再经过冲片机冲洗后形成图文。冲洗过程中会产生少量含卤化银和显影液的冲洗废水。 晒版：即曝光。在PS版、树脂版表面涂上一层感光膜后，将有图像的胶片覆盖在上面，通过UV光照射，使PS版或树脂版见光的部分（即图文部分）固化。该过程会产生废菲林片。 洗版：利用普通自来水对经曝光固化后的PS版或树脂版进行清洗，除去PS版或树脂版上未见光部分，此过程会产生洗版废水。 烘干：用烘烤机烘干洗版过后印刷版上残留的水分，此过程会产生烘干废（主要成分为水蒸气）和噪声。 丝网印刷网版生产工艺流程： 丝网上浆：将感光胶平整一致、厚度均匀的涂布在丝网上。该工序会产生废感光胶包装罐。 晒丝网：将菲林放在晒版机上用UV曝光，使丝网上图文部分感光胶溶解，非图文部分固化。该过程会产生废菲林片。 冲版：用普通自来水清洗高压冲等方法，使图文部分的感光胶去掉，可以漏墨印刷。此过程会产生冲版废水。 本项目主要产品分为标签、铭牌和说明书，工艺流程图如下。 标签生产工艺流程： 分切：利用切纸机对印刷材料（不干胶和纸张）进行分切，使其规格一致、外观整齐，此过程会产生不干胶和纸张边角料，切纸机在运行过程中会产生噪声。 印刷：印刷前先将定制好的 PS 印刷版，安装至印刷机上准备印刷，油墨不用调配，直接装入印刷机中，再将纸板装入印刷机。在 PS 印刷版上喷洒一层润版液，使水性物质润版液留在 PS 版上感光材料被分解后的空白部分，再通过印刷机内的辊轮在 PS 印刷版上覆盖一层油墨，使得 PS 版上未分解的感光材料——即被图文影像遮盖的部分便很自然的和油墨结合在了一起，即印刷过程。此过程油墨和洗车水等清洗剂会挥发产生少量有机废气。此外，印刷过程中会产生含油墨废抹布、废油墨罐、废PS版以及噪声。 模切：是印刷品后期加工的一种裁切工艺。把印刷品按照事先设计好的图形制作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。此过程会产生印刷品边角料，模切机在运行过程中会产生噪声。 检验：将印制加工完成的印刷品抽样进行人工检验，会产生不合格品。 包装、出货：待检验合格后利用包装袋包装打包后入库或运至客户商。 （2）铭牌生产工艺流程： 背胶：即覆膜，在印刷品上裱一层透明的塑料薄膜，使其表面更有光泽，质地更厚实，而且能保护印在上面的颜色不被剐蹭掉。 成型：根据产品规格，对不干胶进行冲压成型。该工序会产生不干胶和设备噪声。 （3）说明书生产工艺流程： 折页、钉装：将印页按照书刊开本的大小，折叠成所需要的规格。将零散书页用装订机装订成册。该工序会产生印刷品边角料和噪声。 图例说明：废气：G，废水：W，固废：S，噪声：N。 另外，项目在二楼西侧设有一间IQC实验室，用于检验项目使用原材料的物理性能，如胶粘性，初粘力，恃粘力，高低温测试。不符合要求的原材料退回厂家，不产生污染。 主要污染工序： 施工期： 本项目租用湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产（租赁合同见附件2），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 营运期: 1、废水污染 本项目厂区地面和设备不需要用水清洗，印刷机器定期用干净抹布蘸取少量的清洁剂（白电油）进行清洁，因此无清洁废水的产生和排放。项目的废水主要来自出菲林过程中产生的洗版显影废水、制版过程产生的冲版废水以及员工生活废水。 （1）洗版显影废水 项目出菲林过程中需要用清水对曝光过后的半成品进行冲洗，冲洗过程会产生少量含显影液的洗版废水。根据建设单位提供资料，项目出菲林洗版用水量为0.2m3/a，损耗量按2%计算，则项目洗版废水水量为0.2m3/a×98%=0.196m3/a。根据《国家危险废物名录》，冲版显影废水属于HW16感光材料废物，项目拟对其统一收集后交有资质单位处理。 （2）冲版废水 项目PS版、树脂版和网版经晒版后，需要用普通自来水冲洗印版，除去PS版、树脂版或网版上未见光部分。该项目制版过程中不使用显影液，故冲版废水不含显影液，只含感光胶。项目冲版废水循环使用，定期更换废水，根据《国家危险废物名录》，冲版显影废水属于HW16感光材料废物，更换的废水（约1.0t/a）委托有资质单位处理。 （3）生活污水 项目设有员工及管理人员总数为50人，均在创业服务中心食宿，年工作300天，员工食宿依托创业服务中心。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为7.5m3/d（2250t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为6.0m3/d（1800t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 项目水污染物产生及排放情况表 产生环节 指标 进水水质(mg/L) 年产生量（t/a） 出水水质(mg/L) 年排放量（t/a） 生活污水 水量 —— 1800 —— 1800 COD 300 0.540 200 0.360 BOD5 150 0.270 120 0.216 SS 200 0.360 120 0.216 NH3-N 30 0.054 20 0.036 图5-1 项目总水平衡图（t/a） 5-2 项目物料平衡一览表 序号 入 方 出 方 物料名称 数量（t/d） 物料名称 数量（t/a） 1 纸张 40 产品 纸质说明书 30 2 不干胶 15 不干胶标签 10 3 UV油墨 1.8 不干胶铭牌 2 4 大豆胶印油墨 0.2 废气 VOCs 0.531 5 润版液 0.2 固废 废边角料 13.2 6 白电油 0.2 废包装材料 2 7 水性洗车水 0.2 洗版显影废水、冲版废水 1.196 8 洗网水 0.2 废印版 0.02 9 定影液 0.05 废菲林 0.001 10 显影液 0.08 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） 0.2 11 菲林 0.2 （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 0.049 12 PS版 0.5 废活性炭 0.813 13 树脂版 0.1 其他 印版 1.58 14 网版 1 菲林 0.199 15 感光胶 0.05 损耗水 0.004 16 活性炭 0.813 17 水 1.2 总计 61.793 总计 61.793 2、废气污染 本项目的废气主要来自烘干过程中产生的烘干工序产生的废热气、印刷工序产生的有机废气以及润版液、白电油、洗车水、洗网水挥发产生的气体。 废热气 项目印刷版制作过程中冲版过后需要进行烘干，烘干会产生少量的废热气，废热气主要是水蒸气，会夹带有微量的VOCs。为避免废热气在车间累计，影响职工作业，本项目将废热气由集气罩收集后经管道排出。由于废热气中夹带的VOCs量很小，与印刷过程产生的VOCs相比可忽略不计。 印刷废气 油墨废气 项目印刷使用到的油墨分为大豆胶印油墨和UV油墨，印刷过程中使用的油墨会挥发产生少量有机废气，主要污染因子为总VOCs。参照《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅2016年12月）中测算方法以及建设方提供的大豆胶印油墨的MSDS，本项目使用的大豆胶印油墨组成成分中含挥发性物质的主要是矿物油和蜡，其所占比例最大为35%。项目年使用大豆胶印油墨约0.2吨，则挥发产生的总VOCs为0.07t/a。 根据业主提供的UV油墨物质安全数据表（MSDS），本项目使用的UV油墨主要成分为颜料、感光性树脂、感光性单体、光引发剂和助剂。UV固化油墨与溶剂型油墨最大的区别在于，紫外光固化油墨在印刷过程中不使用任何溶剂，从而大大减少了挥发性有机物的排放量，但项目使用油墨在UV固化过程中还是会产生少量的废气，产生废气以VOCs计。引用《2002年光缆电缆学术年会论文集》中刊出的李定云《紫外（UV）固化涂料挥发性有机化合物（VOCs）测量方法探讨》一文中引用的紫外固化涂覆材料的挥发性有机物VOCs含量检测值5.68%（为加工过程产生量和潜在挥发量之和），本项目年用油墨3.8t，则项目产生的有机废气VOCs为0.216t/a。 综上，则本项目印刷过程中油墨挥发产生的VOCs总量为0.223t/a。 润版液、白电油、洗车水、洗网水挥发产生的气体 项目印刷以及清洁过程中使用的润版液、白电油、洗车水、洗网水会挥发产生少量有机废气。参照《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅2016年12月）中测算方法以及物料中VOCs含量表，润版液中VOCs质量含量为20%，洗车水中VOCs质量含量为17%，洗网水属于清洗剂VOCs质量含量参照洗车水；白电油参照广东省《印刷、制鞋、家具、表面涂装(汽车制造)行业挥发性有机物总量减排核算细则》中VOCs含量参考比例，白电油VOCs质量含量为100%。根据建设单位提供的资料，本项目润版液、白电油、洗车水、洗网水用量分别为0.2t/a、0.2t/a、0.2t/a、0.2t/a，则项目润版液、白电油、洗车水、洗网水挥发产生的VOCs分别为0.04t/a、0.034t/a、0.2t/a、0.034t/a，共0.308t/a。 综上所述，则项目印刷过程中总的VOCs产生量为0.531t/a（0.111kg/h），产生浓度为37mg/m3。 建设方拟将印刷车间各有机废气的产生工序设置在单独隔间内，并在隔间上方安装集气装置，将废气小范围密闭收集。废气经集气装置（收集效率约为90%）收集后经“UV光电”处理装置（处理效率50%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率85%）吸附，达标后通过30m高排气筒排放。 按照《环境工程设计手册》中的有关公示，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，需要收集有机废气的设备，按照以下经验公式计算得出各设备所需风量L。 其中：X——集气罩至污染源的距离（取0.25m）； F——集气罩口面积（根据设备尺寸，取0.2×0.4m）； VX——控制风量（取0.3m/s）； 则单个集气罩为423.9m3/h。 项目设7台印刷机，每台印刷机设置个1集气罩，共7个集气罩，集气罩设置的处理风量合计为2967.3m3/h，考虑损耗等因素，总设计处理风量为3000m3/h，经治理后VOCs的排放量为0.0358t/a（0.0075kg/h），排放浓度为2.5mg/m3。 还有少量无组织VOCs排放量为0.0531t/a（0.0111kg/h）。 3、噪声污染 项目主要噪声为：普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB(A)；空压机运行时产生的噪声，其噪声级为85～95dB(A)。主要设备噪声源强见表5-3。 表5-3 噪声设备一览表 序号 噪声产生设备 噪声声级/dB(A) 备注 防治措施 1 印刷机、模切机、装订机等生产设备 70～85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 2 风机等通风设备 70～75 室内、连续运行 进出口加装消声器；选用低噪声设备；减震 3 空压机 85～95 室内、连续运行 进出口加装消声器；选用低噪声设备；减震 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目生产过程中会产生废边角料和废包装材料。 废边角料：项目模切、分切等过程中会产生废边角料，产量约13.2t/a，交给专业公司回收处理。 废包装材料：项目包装入库过程中会产生废包装材料，产量约2t/a，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （2）危险废物 项目生产过程中产生的危险废物主要包括洗版显影废水、废印版、废菲林、废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐）、（含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布、废活性炭。 洗版显影废水及冲版废水：项目出菲林过程会产生少量含显影液的洗版废水，预计年产量为0.196m3/a；制版过程中会产生少量含感光胶的冲版废水，预计年产量为1.0m3/a。根据《国家危险废物名录》，这两类生产废水均属于危险废物，废物类别为“HW16感光材料废物”，废物代码是“231-001-16”，危险特性是“毒性”，需对其统一收集后交有资质单位处理。 废印版：印版使用后绝大多数留档备用，会产生少量的废印版，产生量约为160个/a，约20kg，根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW16感光材料废物”，废物代码是“900-019-16”，危险特性是“毒性”，需交资质单位处理。 废菲林：项目菲林量不大，并且大部分留档循环使用，产生量约为1.0kg/a，根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW16感光材料废物”，废物代码是“231-002-16”，危险特性是“毒性”，需交资质单位处理。 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐）：项目生产过程中会产生废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐，预计年产量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码是“900-041-49”，危险特性是“毒性/感染性”，需交资质单位处理。 （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布：项目生产过程中会产生含油墨、白电油、洗车水、洗网水废抹布，预计年产量约为0.049t/a。根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码是“900-041-49”，危险特性是“毒性/感染性”，需交资质单位处理。 废活性炭：废活性炭吸附剂，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，需交有资质单位处理。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，项目印刷过程中总的VOCs产生量为0.531t/a（0.111kg/h）。在使用集气罩（收集效率约为90%）并经“UV光电”处理装置（处理效率50%）处理后，项目使用活性炭处理装置处理有机废气的量VOCs为0.2390t/a，经治理后VOCs的排放量为0.358t/a。故需用活性炭吸附的废气量VOCs为0.2032t/a，则废活性炭年产量约为0.813t/a。 以上危险废物，建设单位须集中收集后，妥善存放，并定期委托有资质单位回收处置，不可对外排放。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为50人，生活垃圾产生量1.0kg/d计算，则生活垃圾产生量为15t/a（50kg/d）。 5-4 本项目固废产生情况表（t/a） 类型 序号 名称 数量 处理方式 一般工业固废 1 废边角料 13.2 交专业公司回收处理 2 废包装材料 2 交由环卫部门处理 危险废物 1 洗版显影废水、冲版废水 1.196 交由有资质单位进行处理 2 废印版 0.02 交由有资质单位进行处理 3 废菲林 0.001 交由有资质单位进行处理 4 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） 0.2 交由有资质单位进行处理 5 （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 0.049 交由有资质单位进行处理 6 废活性炭 0.813 交由有资质单位进行处理 生活垃圾 1 生活垃圾 15 交由环卫部门处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 印刷废气 | VOCs | 37mg/m3、0.531t/a | 2.5mg/m3、0.0358t/a |
|  | 无组织 | 无组织排放有机废气 | VOCs | 0.0531t/a | 0.0531t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （1800t/a） | CODCr | 300mg/l；0.540t/a | 200mg/l；0.360t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/l；0.270t/a | 120mg/l；0.216t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l；0.054t/a | 20mg/l；0.036t/a |
|  |  | SS | 200mg/l；0.360t/a | 120mg/l；0.216t/a |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废边角料 | 13.2t/a | 交专业公司回收处理 |
|  |  | 废包装材料 | 2t/a | 由环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 洗版显影废水、冲版废水 | 1.196t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废印版 | 0.02t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废菲林 | 0.001t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） | 0.2t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  |  | （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 | 0.049t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 | 0.813t/a | 收集后定期交由有资质单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB(A)；空压机运行时产生的噪声，其噪声级为85～95dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心的桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1.1大气评价工作等级及评价范围 1.1.1大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-1，所采用的污染物评价标准见表7-2。 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.3°C 最低环境温度 -4.2°C 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-2 评价因子和评价标准表（8小时均值） 评价因子 标准值（mg/m3） 标准来源 TVOC 0.6 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D 项目点源参数详见表7-3。 表7-3 项目点源参数表（正常工况） 污染源 污染物 排放速率（kg/h） 源高（m） 内径（m） 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 排气筒 VOCs 0.0075 30 0.3 3000 25 项目面源参数详见表7-4. 表7-4 项目面源参数表（正常工况） 污染源 污染物 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 排放速率（kg/h） 厂房 VOCs 25 90.8 41.4 0 9.5 0.0111 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-5 正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 点源 排气筒 VOCs 0.03 199 三级 表7-6 面源正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 方位角度（°） 离源距离（m） 评价等级 面源 厂房 VOCs 0.78 0 80 三级 由上述预测结果可知，本项目点源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为0.03%；面源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为0.78%。因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 1.1.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。 1.3大气环境影响评价结论与建议 大气环境影响评价结论及污染控制措施可行性 有组织 项目印刷过程会产生一定量有机废气，印刷工序使用的油墨以及润版液、白电油、洗车水、洗网水会挥发产生少量有机废气，其主要成分为VOCs。根据工程分析可知，项目印刷工序VOCs产生量为0.531t/a。 为防止项目产生的VOCs对周围环境空气的影响，建设单位拟将各印刷工序设置在单独隔间内，并在上方安装集气装置进行小范围密闭收集，将一楼和二楼的废气通过管道引至厂房所在楼天面，再通过风机（风量3000m3/h）引入“UV光电”处理装置（按照现有企业处理经验，采用“UV光电”方式，中低浓度有机废气处理效率可达50-80%，本处取其处理效率50%）处理后再经活性炭吸附装置（类比同行业企业处理经验，其处理效率为85%）吸附后通过排气筒排放。 排气筒高度为30m，项目周边200m半径范围内建筑为25m，项目废气收集量为3000m3/h，项目VOCs产生浓度为37mg/m3，产生量总共约为0.531t/a，排放速率为0.111kg/h，采用“UV光电+活性炭吸附”装置处理后的废气浓度可降至2.5mg/m3，能满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）的要求【最高允许排放浓度100mg/m3，排放速率为4.0kg/h】。项目VOCs可以做到达标排放，措施可行。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（创业服务中心厂房）高度约为25m。本项目废气通过30m高排气筒引至屋顶排放，其高度设置合理。 本项目大气污染物主要VOCs，均在印刷工序产生，因此本项目为有机废气设置1根30m高的排气筒高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 无组织 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①项目印刷版制作过程中冲版过后需要进行烘干，烘干会产生少量的废热气，本项目烘干工序仅在制版过程中运行，工作时间短，且属于间断性排放，主要对车间内环境稍有影响，对周围环境影响较小，可以接受。 ②从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应加强对印刷车间的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ③加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ④加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ⑤合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 ⑥仓库内物料每次取料完成后均将盖子盖紧，配备专员进行管理，定期检查物料的存储情况，减少存储废气无组织排放。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （2）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 VOCs 2500 0.0075 0.0358 一般排放口合计 VOCs 0.0358 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.0358 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 1#厂房 印刷 VOCs 密闭收集 满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准限值 10.0 0.0531 无组织排放总计 VOCs 0.0531 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs 0.0889 （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 水环境影响分析 2.1地表水评价工作等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-10。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 本项目生活污水经预处理后排入市政污水管进入象骨港污水处理厂深度处理，生活污水不直接排入外环境，属于间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，本项目无生产废水排放，项目总共产生生活污水量为6.0m3/d（1800t/a），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。 项目生活污水产生量较少，生活污水经创业服务中心隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进象骨港污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入象骨港河最终排入长江，对地表水环境影响可接受。 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧云港路的雨水管网最终进入长江，污水经创业服务中心总排污口排入云港路的污水管网经象骨港污水处理厂处理达标后排入象骨港河最终排入长江。 2.3废水进入象骨港污水处理厂的环境可行性 象骨港污水处理厂建设规模为15×104m3/d，分两期建设，一期3×104m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。目前湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）正在进行提质改造工作，提标改造后出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目依托污水处理厂的可行性分析基于项目提标改造后进行分析。 项目所处位置为岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心，根据附图4 湖南城陵矶临港产业新区污水工程规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的南侧云港路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入象骨港污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，水质复杂程度简单，为象骨港污水处理厂常规处理项目；目前象骨港污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3×104m3/d，项目废水日最大排放量为6.0t/d，废水排放量仅占象骨港污水处理厂剩余处理能力的0.026%，不会对象骨港污水处理厂造成冲击。 因此，项目生活废水通过象骨港污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 2.4地表水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响结论 项目洗版显影废水和冲版废水产生量分别为0.196t/a、1.0t/a，项目拟对洗版显影废水和冲版废水用指定容器进行收集，存于危废暂存间后委托有资质单位处置。 项目生活污水废水排放量约为1800t/a（6.0t/d），生活污水经创业服务中心隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后排入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河，最终排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入象骨港污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-11。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、BOD5 象骨港污水处理厂 间断排放 1# 隔油池+化粪池 隔油池+化粪池 DW001 是 废水总排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-12。 表7-12 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L） 1# DW001 113°13'08.72" 29°28'32.34" 1800 城市污水处理厂 间断排放 全天 象骨港污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5（8） ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-13。 表7-13 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 象骨港污水处理厂进水标准 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 - 500 NH3-N - - 30 BOD5 300 - 200 SS 400 - 400 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-14。 表7-14 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 200 0.0012 0.360 NH3-N 20 0.00012 0.036 BOD5 120 0.0011 0.216 SS 120 0.0011 0.216 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表。 3、声环境影响分析 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于普通加工机械的运行噪声、机械通风所用通风机运行时产生的噪声以及空压机运行时产生的噪声。各种机械设备噪声，声级在70-95 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如模切机、印刷机等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 ⑤对厂区平面合理布局，将生产车间靠厂区南侧布设，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，各种设备数量较少，无强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 其中项目生产车间距离各厂界的距离分别为：东侧188m，南侧184m、西侧95m、北侧40m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-15： 表7-15 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 贡献值 本底值 叠加值 标准值dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 达标 1 东厂界 49.5 - 54 48 55.3 48 65 55 2 南厂界 49.7 - 51 42 53.4 42 3 西厂界 55.4 - 60 48 61.3 48 4 北厂界 63.0 - 54 50 63.5 50 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。本项目200m范围内无居民点，项目夜间生产尽量安排手工加工，不产生机械噪声，因此本项目生产噪声对敏感点影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-16。 表7-16 本项目固废产生处置情况表 序号 类别 数量 分号类别 废物属性 处理方式 1 废边角料 13.2t/a —— 一般固废 交专业公司回收处理 2 废包装材料 2t/a —— 一般固废 交由环卫部门处理 3 洗版显影废水、冲版废水 1.196t/a HW16 危险废物 收集后定期交由有资质单位处置 4 废印版 0.02t/a HW16 危险固废 5 废菲林 0.001t/a HW16 危险固废 6 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） 0.2t/a HW49 危险固废 7 （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 0.049t/a HW49 危险固废 8 废活性炭 0.813t/a HW49 危险固废 9 生活垃圾 15t/a —— 一般固废 交由环卫部门处理 项目产生的废边角料交由专业公司回收处理。 废包装材料属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目产生的洗版显影废水、冲版废水、废印版、废菲林、废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐）、（含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布以及废活性炭属于危险废物。因此，建设方需设置危险固废暂存场所，然后交有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置六层原料库旁，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾15t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 土壤环境影响分析 本项目行业类别为印刷和记录媒介复制业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于其他行业，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目为Ⅳ类，且自身不是敏感目标，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 地下水环境影响分析 本项目行业类别为印刷和记录媒介复制业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目行业属于N、轻工：114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品行业，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，本项目为Ⅳ类，故本项目无需开展地下水环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目是标签、说明书、铭牌印刷项目，根据对项目生产过程中使用的各种原辅料、产品进行分析、对比，项目涉及的危险物质主要有大豆胶印油墨和水性洗车水。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，大豆胶印油墨组成成分矿物油以及水性洗车水的组成成分航空煤油属于附录B突发环境事件风险物质。根据表1-5的主要原辅材料理化性质分析可知，矿物油在大豆胶印油墨中的占比为25%以下，航空煤油在水性洗车水中的占比为25%。大豆胶印油墨和水性洗车水的最大储存量分别为0.04t、0.05t，则矿物油（按25%计）、航空煤油的最大存放量分别为：0.01t、0.0125t。 因此项目涉及的突发环境风险物质及其临界量如下表所示。 表7-17 项目主要风险物质及其临界量 名称 最大存放量/（t） CAS号 附录B中临界量/（t） 矿物油 0.01 / 2500 航空煤油 0.0125 / 2500 7.1.2风险潜势初判 项目厂区风险物质危险性分级见下表 表7-18 项目厂区风险物质危险性分级表 序号 物质名称 q（t） Q（t） q/Q 1 矿物油 0.01 2500 0.000004 2 航空煤油 0.0125 2500 0.000005 合计 0.000009 q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+q4/Q4+q5/Q5=0.000009＜1 项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险潜为Ⅰ。 7.1.3评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 7.2 环境敏感目标概况 项目500m范围内有湖南城陵矶新港区政务服务中心和云溪区人民法院，西边3200m处为长江，具体环境敏感目标分布情况见表3-4和3-5。 7.3环境风险识别 根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目涉及的主要危险物质为矿物油和航空煤油，项目环境风险识别情况详见下表。 表7-20 项目环境风险识别情况表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境目标 1 储运设施 储存的大豆胶印油墨 矿物油 易燃，有刺激性 遇明火引起燃烧、爆炸 大气保护目标 2 储运设施 储存的水性洗车水 航空煤油 易燃，有刺激性 遇明火引起燃烧、爆炸 大气保护目标 7.4环境风险分析 大豆胶印油墨和水性洗车水运输过程中员工操作不当误撞造成的泄漏，可能进入下水管道、土壤，并挥发进入大气，对环境空气、土壤和水体造成污染；保存不当或者泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，对厂区职工和周围敏感点群众造成财产损失和人身伤害，产生废气对造成污染。 7.5环境风险防范措施及应急要求 7.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 大豆胶印油墨属于易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 做好总图布置和建筑物安全防范措施。 准备各项应急救援物资。 产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 7.5.2项目环境应急要求： ①事故应急措施 当发生物料泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入。同时向主管负责人报告。查找并切断泄漏源，防止进入下水道，应急处理人员应佩戴正压式呼吸器，穿防静电消防防护服。 针对小量和大量泄漏情况，具体应急处置如下： 小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防砂袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至专用收集器内，回收或按照危险废物进行委外处理。 7.6 分析结论 项目涉及的风险物质是矿物油和航天煤油，矿物油和航天煤油的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （城陵矶新港）区 （--）县 （岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心） 地理坐标 经度 113°13'11.03" 纬度 29°28'38.43" 主要危险物质分布 本项目在生产过程中涉及的风险物质是大豆油墨中矿物油和水性洗车水中航天煤油，矿物油和水性洗车水为易燃物品，主要分布在二楼仓库和一楼印刷区 环境影响途径及危害后果 本项目环境风险主要为生产、储存过程中发生的突发性火灾事故 风险防范措施要求 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）矿物油属于易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 （3）工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 （4）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （5）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （6）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （8）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （9）准备各项应急救援物资。 （10）产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 （11）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 填表说明：项目涉及的风险物质是大豆油墨中矿物油和水性洗车水中航天煤油，矿物油和水性洗车水的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 8、环境管理 环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过地球生物容量极限的目的。本项目建成运行后，会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应当做好相应的环境保护工作，加强环境管理，实时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。 根据本项目建设的特点，提出本项目环境管理计划，具体如下： a、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 b、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及生态环境的破坏 c、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确责任，并监督执行。 d、做好环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 e、检查公司内部环境治理设备的运转、日常维护及保养情况，保证其正常运行。 f、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。 g、环保负责人应了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，同时协助环保监测人员实施监测任务。 9、环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-22 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪 声 厂界 连续等效A声级 每年一次 大气 生产车间排气筒、厂界上风向1个点、下风向2个点 VOCs 每年一次 环境空气 上下风向敏感点 VOCs 每年一次 水 总排口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、总量控制 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定COD、氨氮、VOCs为本项目的污染物总量控制因子。本项目生产废水不外排，生活污水废水排放量为1800t/a，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂COD和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的COD量为0.09t/a，氨氮排放量为0.009t/a。本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。VOCs建议指标为0.10t/a。 11、产业政策符合性分析 本项目为标签、说明书、铭牌印刷生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 12、与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案(2018-2020)》的符合性 项目位于岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房内，采用先进技术和工艺设备，使用低VOCs含量的UV油墨和大豆油墨，将印刷工序小范围密闭并安装高效集气装置收集，采用“UV电解+活性炭吸附”二级处理方式处理有机废气，使VOCs的净化效率达93.25%，排放浓度降低至2.5mg/m3，能满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）要求达标排放。项目所使用的油墨主要为相对较低VOCs含量的UV油墨，洗车水为水性原辅材料，含VOCs 的液态原辅材料总用量为2.8t/a。UV油墨年用量为1.8t/a，水性洗车水年用量为0.2t/a，其余为高VOCs含量的原辅材料，低VOCs含量的原辅料占比约71.4%，能符合《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案(2018-2020)》(湘环发[2018]11号)中“大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低(无)VOCs含量的油墨和低(无)VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、途布液，到2019年底前，低(无)VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%”的要求。企业按要求定期监测，记录VOCs污染治理设施年度运行情况、处理效率、排放浓度。 13、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表7-23 本项目与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》相关要求相符性分析一览表 相关政 策要求 相关规定 本项目拟采取的措施及改进建议 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 3、淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 4、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理达标排放； 5、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 拟采取的措施： 项目拟采用的油墨为UV油墨和大豆油墨，清洗剂为水性洗车水，为环保型油墨和清洗剂符合要求； 项目使用的清洗剂为水性洗车水和洗网水，洗车水主要成份为航空煤油和水，洗网水主要成份是异佛尔酮，清洗过程产生的废溶剂密闭收集后暂存于危废暂存间，而后交由有资质单位处置； 项目采取封闭式印刷，将印刷工序单独密闭，对印刷废气进行小范围密闭收集并采取UV光解+活性炭吸附处理达标后排放； 5、本项目废气VOCs含量不高，项目废气经收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理，符合要求。 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 14、与临港产业新区产业核心区产业定位相符性分析 根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求：严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。 本项目租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准厂房一层东、二层进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为标签、铭牌和说明书印刷生产项目，根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求，不属于产业区禁止和限制类。本项目位于该高端装备制造区域内，生产的标签、铭牌和说明书用于新金宝集团（惠普）喷墨打印机项目，属于装备制造产业带动的相关配套发展产业，故本项目与该规划环评不冲突。 15、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，根据建设用地规划许可证（建规[建]字 第2018014号），属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。环境空气质量为不达标区，根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （3）拟建项目地址位于岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心内，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入象骨港污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：生产废水统一收集后委托有资质单位处置，生活废水经服务中心隔油池+化粪池处理后排入象骨港污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强收集处理效率；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 16、“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表7-24 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于湖南岳阳市城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准厂房，属于依法设立的标准厂房，根据岳阳市生态保护红线分布图，本项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。本项目与岳阳市生态保护红线相对位置详见附图6。 环境质量底线 本项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。本项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 本项目区环境准入负面清单为：国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业。 本项目属于标签、说明书、铭牌印刷生产，不在本项目区环境准入负面清单内，符合临港产业新区产业核心区的产业定位。 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 17、项目总平面布局的合理性分析 项目租用湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司新建的岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层进行生产，一层东侧为切纸和印刷工序生产区，北侧是固废暂存间；二层布置如下：西侧为从北至南依次为分切房，IQC实验室，丝网晒版、冲版房，资料室，北侧为仓库，仓库旁为成品仓，南侧为洁净车间，旁边是手工区和包装区，东侧为财务室办公室会议室等办公区。项目建设平面布置见附图2。建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目印刷工序车间位于主导风向的下风向，减少挥发性有机物对办公员工和周边居民的影响。 综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 18、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，环保投资预计为42万元，占工程总投资的4.2%，详见表7-25。 表7-25 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 大气 印刷VOCs 集气罩+“UV光电”处理装置+活性炭吸附装置+排气筒 30 无组织废气 密闭收集 3 2 废水 生活废水 依托服务中心已建排水管道和隔油池、化粪池 -- 3 噪声 定期对各种机械设备进行维护与保养，基础减震、隔声等降噪等措施 2 4 固废 一般固体废物 一般固废暂存间，交专业公司回收处理 2 危险废物 危废暂存间，交有资质单位处理 4 生活垃圾 垃圾桶，交由环卫部门清运处理 1 合计 42 19、竣工验收内容 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-26 项目环境保护验收项目表 类别 防治对象 防治措施 验收标准 大气 有组织 印刷VOCs 集气装置、“UV光电”处理装置、活性炭吸附装置、一根30m排气筒 满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 无组织 无组织排放废气 密闭收集 满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中厂界监控点浓度限值 废水 生活污水 服务中心隔油池+化粪池 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 噪声 噪声 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减。 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 废边角料 交专业公司回收处理 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 废包装材料 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后由环卫部门处理 洗版显影废水、冲版废水 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理 废印版 废菲林 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 废活性炭 生活垃圾 环卫部门收集处置

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷机 | VOCs | 集气罩+“UV光电”处理装置+一根30m排气筒+高空排放 | 湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 无组织 | 无组织排放废气 | VOCs | 密闭收集 | 满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准中厂界监控点浓度限值 |
| 水污染物 | 生活废水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS | 服务中心隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 |
| 固体废物 | 项目区 | 废边角料 | 交专业公司回收处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  | 废包装材料 | 厂区内建设专门的一般固废暂存场所集中收集后由环卫部门处理 |  |
|  |  | 洗版显影废水、冲版废水 | 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废印版 |  |  |
|  |  | 废菲林 |  |  |
|  |  | 废溶剂罐（废油墨罐、废润版液罐、废白电油罐、废洗车水罐、废洗网水罐、废定显影液罐） |  |  |
|  |  | （含油墨、白电油、洗车水、洗网水）废抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 选取低噪声设备，加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | -- |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

九、结论与建议

结论： 、项目概况 岳阳市金凌科技有限公司拟投资1000万元租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东侧1176.5m2、二层3763.42m2（中心地理坐标东经113°13'11.03"、北纬29°28'38.43"），从事标签、说明书、铭牌印刷生产，年产30t说明书、10t标签、2t铭牌，劳动定员50人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据《2017年度湖南省岳阳市环境质量报告书》关于2017年岳阳市城陵矶环境空气监测结果可知，城陵矶不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为51~60dB(A)，夜间噪声值为42~50dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.09t/a；NH3-N：0.009t/a；VOCs：0.10t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-25所示的环保治理措施，预计环保投资为42万元，占总投资的4.2%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧云港路的雨水管网最终进入长江，污水经厂区总排污口排入云港路的污水管网。洗版显影废水及冲版废水用指定容器统一收集后存于危废暂存间，委托有资质单位处置。生活污水经服务中心隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后经厂区总排污口排入云港路的污水管网，然后进入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河，最终排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目印刷工序产生有机废气（VOCs），为此，建设单位拟将印刷有机废气经收集后通过废气净化装置净化处理后引至厂房房顶排放（排放高度为30m），达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）排气筒标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目印刷废气收集过程中会有少量废气收集不完全呈无组织排放，其主要污染物VOCs无组织排放周界外浓度最高点小于4.0mg/m3，未超过湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）无组织排放监控点浓度限值，对周围的环境不会产生明显影响。 声环境影响分析结论：项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，合理布置噪声设备，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为标签、说明书、铭牌印刷项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的标准化厂房环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与标准化厂房环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目印刷工序车间及排气筒均位于主导风向的下风向，减少VOCs对办公员工和周边居民的影响。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 岳阳市金凌科技有限公司拟投资1000万元租用岳阳城陵矶新港区科技创业服务中心桔园路标准化厂房一层东、二层新建年产30t说明书、10t标签、2t铭牌建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 招商合同 附件3 场地租赁合同 附件4 桔园路标准化厂房环评批复 附件5 临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复 附件6 企业营业执照 附件7 规划许可证 附件8 环境空气质量现状检测报告 附件9 专家评审意见 附件10 专家签到表 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目项目周边环境现状及保护目标图 附图4 项目排水走向图 附图5 白杨湖片区规划图 附图6 本项目与岳阳市生态保护红线相对位置图 附图7 项目拟建地与东洞庭湖位置关系图 附图8 项目周边环境照片

# Text boxes

450

1800

服务中心污水处理站

0.004

2250

生活废水

象骨港污水处理厂

0.2

2251.2

1.196

长江

委托有资质单位处理

洗版显影废水

自来水

1.0

冲版废水