建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产1.0亿支PTC热敏电阻建设项目

建设单位(盖章)：  湖南新商盈电子科技有限公司

二〇一九年十月

年产1.0亿支PTC热敏电阻建设项目

环境影响报告表修改情况说明

根据《 年产1.0亿支PTC热敏电阻建设项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化产品方案，明确原料、产品储存场所，明确一般固废暂存间、危险废物暂存间位置，据此细化建设内容一览表，核实丙酮、乙醇、PVA胶（聚乙烯醇胶）、松油醇、无铅铝浆、无铅银浆等使用量，核实使用设备清单。 | 已细化产品方案，详见（P6）；已明确原料、产品储存场所及一般固废暂存间、危险废物暂存间位置，详见（P5）；已核实丙酮、乙醇、PVA胶（聚乙烯醇胶）、松油醇、无铅铝浆、无铅银浆等使用量，及使用设备清单，详见（P6-8）。 |
| 2 | 分析引用地下水监测数据有效性，进一步核实环境保护目标方位、距离及规模。 | 已分析引用地下水监测数据有效性，详见（P23）；已进一步核实环境保护目标方位、距离及规模，详见（P26-27）。 |
| 3 | 补充超声波洗板水蒸馏机蒸馏提纯工艺流程及相应的工程分析,核实工艺流程及产排污节点图，调查类比企业原辅材料、生产工艺，强化可类比性调查及产排污现状。 | 已补充超声波洗板水蒸馏机蒸馏提纯工艺流程及相应的工程分析，详见（P30,32，39）；已调查类比企业原辅材料、生产工艺，强化可类比性调查及产排污现状，详见（P34-36）。 |
| 4 | 核实造粒、烧结、被银/铝、包封等工段有组织、无组织排放有机废气源强，强化有机废气收集措施，分析有机废气处理效率可达性分析，提出焊接烟尘收集处理要求，分析排气筒数量、高度设置的合理性。 | 已核实造粒、烧结、被银/铝、包封等工段有组织、无组织排放有机废气源强，详见（P39）；已强化有机废气收集措施，分析有机废气处理效率可达性分析，详见（P69-70）；已提出焊接烟尘收集处理要求，详见（P41）；已分析排气筒数量、高度设置的合理性，详见（P70-71）。 |
| 5 | 补充压滤脱水、清洗废水收集措施、排放方式；分期预测厂界噪声达标排放，细化高噪声设备减震降噪措施，提出二期球磨设备设置于一期厂房，一、二期球磨均采用地下或半地下设置；核实各类固废属性、产生量，细化危废分类收集、暂存措施及要求。 | 经核实，建设方拟将球磨后的陶瓷料直接进入烘干箱干燥，故本项目无压滤废水产生，已补充清洗废水收集措施、排放方式，详见（P37）；已分期预测厂界噪声达标排放，已细化高噪声设备减震降噪措施，已提出二期球磨设备设置于一期厂房，一、二期球磨均采用地下或半地下设置，详见（P77-81）；已核实各类固废属性、产生量，细化危废分类收集、暂存措施及要求，详见（P81-83）。 |
| 6 | 强化项目建设与临港产业新区核心区产业定位、功能分区相符性分析；强化平面布局合理性分析，提出优化建议。 | 已强化项目建设与临港产业新区核心区产业定位、功能分区相符性分析，详见（P93-94）；已强化平面布局合理性分析，提出优化建议，详见（P95-96）。 |
| 7 | 完善环境监测计划，核实环保投资、分期细化项目竣工验收一览表。 | 已完善环境监测计划，已核实环保投资、分期细化项目竣工验收一览表，详见（P91,96-97） |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.0亿支PTC热敏电阻元器建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南新商盈电子科技有限公司 |
| 法人代表 | 瞿猛 | 联系人 | 付志强 |
| 通信地址 | 岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东 |
| 联系电话 | 18173060100 | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东 |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-430686-39-03-028249 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3981 电阻电容电感元件制造 |
| 占地面积（m2） | 19941 | 绿化面积（m2） | 2392.92 |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 90 | 环保投资占总投资比例 | 0.9% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南新商盈电子科技有限公司是一家以热敏电阻研究、开发、生产、应用为主的民营高科技企业，是全球少数掌握了PTCR保护元件核心技术的制造商之一。PTC热敏电阻是新兴的电子元器件产业，广泛应用于彩电、冰箱、计算机、节能灯、程控交换机、汽车、微电机、电子线路、电热器具等领域。 根据《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（岳政办发[2010]8号），为认真落实中央“转方式、调结构”要求，实现产业调整、城市发展、环境改善的目标，加速岳阳市新型工业化和新型城市化进程。市中心城区内未纳入首批计划的其它排污企业要逐步实施“退二进三”。政府积极推进实施，完成“退二进三”企业土地收储工作，并以公开招标、拍卖、挂牌方式出让；帮助企业新上产业项目；协助企业解决遗留问题；兑现对企业的鼓励支持政策。在此背景下，湖南新商盈电子科技有限公司通过招标方式获得城陵矶临港产业新区一块面积为19941m2的土地使用权（国有建设用地出让合同见附件3），投资1.0亿元，开展年产1.0亿支PTC热敏电阻项目。本项目共分两期建成，一期建设年产5000万支PTC热敏电阻，二期建设年产5000万支PTC热敏电阻。本次环评对一期和二期工程进行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业83、电子元件及电子专用材料制造：印刷电路板；电子专用材料；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”需编制环境影响报告表；“十九、非金属矿物制品业54、年产建筑陶瓷100万平方米及以上；年产卫生陶瓷150万件及以上；年产日用陶瓷250万件及以上”的需编制环境影响评价报告书，其他编制环境影响评价报告表。本项目属于电子专用材料制造，生产的陶瓷料为电阻外壳，不属于建筑陶瓷、卫生陶瓷和日用陶瓷，需编制环境影响报告表。因此，湖南新商盈电子科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织技术人员，对该项目所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了本项目环境影响评价报告表，报请环境保护主管部门审批。 2、编制依据 2.1 有关法律、法规和政策文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）； （10）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）； （12）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）； （13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）； （14）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.6.1实施）； （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）湖南省人民政府关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）； （18）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （19）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘环发[2018]17号）； （20）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（生态环境部，2019.6.26）； （21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(生态环保部，2013年第31号，颁2013年5月24日实施)。 2.2 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称：年产1.0亿支热敏电阻元器件建设项目 建设性质：新建 建设单位：湖南新商盈电子科技有限公司 建设地点：岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东 总投资：项目总投资1.0亿元 生产类别：生产PTC热敏电阻元器件 3.2、项目地理位置及周边情况 本项目位于岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东。项目东侧为湖南美尼科技有限公司年产8000万只锂离子电池建设项目拟建地；南侧为杨树港村居民和凌泊湖小区；西侧为湖南运想重工有限公司；北侧隔路为岳阳久盛机械制造有限公司。 项目地理位置见附图1，周边环境现状见附图5。 3.3 项目建设内容及规模 本项目总投资1.0亿元（一期与二期），年产PTC热敏电阻1.0亿支，分两期建设：一期建设2条生产线，1#厂房年产引线式PTC热敏电阻2000万支，2#厂房年产引脚式PTC热敏电阻3000万支，一期产能5000万支/a；二期建设2条生产线，年产引线式PTC热敏电阻2000万支，引脚式PTC热敏电阻3000万支，二期产能5000万支/a。 3.4 项目组成 本项目总占地面积为19941m2，总建筑面积为20693.62m2，其中一期主要建设内容为一栋综合楼、一栋研发楼、1#厂房、2#厂房、及其他附属建筑等，二期主要建设内容为3#厂房。为给员工提供便利的工作环境，本项目拟在综合楼内建设宿舍区和食堂，便于员工休息和用餐。本项目的主要建设内容详见表1-1，主要经济技术指标详见表1-2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 建设名称 规模 备注 主体工程 生产车间 一期设2栋1F、H=9m的生产车间，1#厂房建筑面积为2441.75m2、2#厂房建筑面积为2441.75m2；二期设1栋4F、H=21m的厂房，3#厂房建筑面积为11030.56m2 一期二期厂房分期建设 辅助工程 综合楼 含宿舍、办公楼、食堂三部分，宿舍楼为3、4F，办公楼为2F，食堂为1F，建筑面积为4049.56m2 在一期工程中建成 研发楼 建筑面积为380m2 在一期工程中建成 设备楼 建筑面积为300m2（内设设备间、原辅料储存间、固废暂存间和危废暂存间） 在一期工程中建成 成品仓 在1#厂房内设置一个大小为100m2的成品暂存仓库 在一期工程中建成 公用工程 供水 由当地给水部门将管道接入厂区 供电 由当地供电部门供电 环保工程 废气治理设施 配料粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 在一期工程中建成 烧结、烧银、包封废气 集气罩+UV光解式废气净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 在一期工程中建成 集气罩+UV光解式废气净化装置+活性炭吸附装置+30m高排气筒 在二期工程中建成 焊锡烟尘 集气罩+焊锡烟尘净化器+15m高排气筒 在一期工程中建成 集气罩+焊锡烟尘净化器+30m高排气筒 在二期工程中建成 食堂油烟 油烟净化器 在一期工程中建成 废水治理设施 生产废水 沉淀池 在一期工程中建成 生活废水 隔油池、化粪池 噪声治理设施 设备减震、隔声 固废治理设施 一个10m2的一般固废暂存间，位于项目东北侧设备楼内 在一期工程中建成 一个10m2的危险废物暂存间，位于项目东北侧设备楼内 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目指标 单位 数量 1 总用地面积 m2 19941 2 总建筑面积 m2 20693.62 3 一期建筑面积 m2 9663.06 4 二期建筑面积 m2 11030.56 5 容积率 / 1.09 6 绿地率 % 12 7 工程总投资 万元 10000 3.5 产品方案及规模 本工程主要生产PTC热敏电阻，其生产规模见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 分期 产品名称 单位 数量 一期 引线式PTC热敏电阻 万支/年 2000 引脚式PTC热敏电阻 万支/年 3000 二期 引线式PTC热敏电阻 万支/年 2000 引脚式PTC热敏电阻 万支/年 3000 合计 亿支/年 1.0 3.6 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）主要设备 本项目主要设备一览详见表1-4，由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-4 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 数量 型号 备注 一期 二期 总数 1 球磨罐 3 3 6 FT-500 -- 2 制水机 1 0 1 HX0-1000C -- 3 电烤箱 4 4 8 -- 4 烧结炉 6 6 12 LS-8 -- 5 预烧炉/烧银炉 1 1 2 SWD-HGL-2 -- 6 隧道窑 1 1 2 -- -- 7 烘干炉 1 1 2 WD型网带式 -- 8 微波干燥机 1 1 2 QX-16HM4 -- 9 造粒机 1 1 2 -- -- 10 压片机 4 4 8 SR-350 -- 11 芯片分选机 4 4 8 -- -- 12 打线机 2 2 4 DS-A2型导线成型机 -- 13 夹片机 3 3 6 -- -- 14 三合一机 1 1 2 -- -- 15 焊锡炉 2 2 4 -- -- 16 超声波清洗机 2 2 4 -- -- 17 包封机 2 2 4 -- -- 18 耐压机 20 20 40 -- -- 19 激光打标机 1 1 2 FS-M30-CC -- 20 成品分选机 2 2 4 -- -- 21 热敏电阻测试仪 6 6 12 HG2515 -- 22 蒸馏机 1 0 1 SC-HXD-30Z-01 -- （2）主要原辅材料消耗 本工程主要原辅材料见表1-5。 表1-5 主要原辅材料一览表 分期 原辅材料名称 数量 最大存储量 包装 备注 一期：5千万支/a 碳酸钡 72t/a 6t 防水编织袋 -- 二氧化钛 36t/a 3t 防水编织袋 -- 碳酸钙 6t/a 1000kg 防水编织袋 -- 二氧化硅 0.6t/a 200kg 防水编织袋 -- 碳酸锶 0.6t/a 200kg 防水编织袋 -- 无铅铝浆 0.36t/a 30kg 塑料瓶 -- 无铅银浆 0.18t/a 20kg 塑料瓶 -- 无铅锡条 0.4t/a 200kg 纸箱 -- 洗板水 1.8t/a 300kg 铁桶 -- 包封料 6t/a 500kg 防水编织袋 -- 丙酮 3.95t/a 330kg 铁桶 -- 乙醇 1.23t/a 100kg 铁桶 PVA胶（聚乙烯醇胶） 1.797t/a 100kg 防水编织袋 -- 镀锡铜线 9.6t/a 1000kg 纸箱 -- 镀锡钢线 3.6t/a 500kg 纸箱 -- 松油醇 0.06/a 25kg 塑料壶 -- 白卡纸带 6t/a 1000kg 纸箱 -- 高温胶带 1200卷/a 200卷 纸箱 -- 活性炭 1.464t/a 1.464t/a -- -- 二期：5千万支/a 碳酸钡 72t/a 6t 防水编织袋 -- 二氧化钛 36t/a 3t 防水编织袋 -- 碳酸钙 6t/a 1000kg 防水编织袋 -- 二氧化硅 0.6t/a 200kg 防水编织袋 -- 碳酸锶 0.6t/a 200kg 防水编织袋 -- 无铅铝浆 0.36t/a 30kg 塑料瓶 -- 无铅银浆 0.18t/a 20kg 塑料瓶 -- 无铅锡条 0.4t/a 200kg 纸箱 -- 洗板水 1.8t/a 300kg 铁桶 -- 包封涂料 6t/a 500kg 防水编织袋 -- 丙酮 3.95t/a 330kg 铁桶 -- 乙醇 1.23t/a 100kg 铁桶 PVA胶（聚乙烯醇胶） 1.797t/a 100kg 防水编织袋 -- 镀锡铜线 9.6t/a 1000kg 纸箱 -- 镀锡钢线 3.6t/a 500kg 纸箱 -- 松油醇 0.06/a 25kg 塑料壶 -- 白卡纸带 6t/a 1000kg 纸箱 -- 高温胶带 1200卷/a 200卷 纸箱 -- 活性炭 1.464t/a 1.464t/a -- -- 原辅材料理化性质： 碳酸钡（BaCO3）：分子量197.34，六角形微细晶体或白色粉末。难溶于水，密度4.43g/cm3，熔点1740℃，1450℃分解放出二氧化碳。难溶于水，易溶于强酸。有毒，用途很广泛。 二氧化钛（TiO2）：分子量79.87，白色固体或粉末状的两性氧化物，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。 碳酸钙（CaCO3）：分子量100.09，白色固体，不溶于水，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825~896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。 二氧化硅（SiO2）：分子量60.084，常温下为固体，不溶于水。不溶于酸，但溶于氢氟酸及热浓磷酸，能和熔融碱类起作用。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。 碳酸锶（SrCO3）：分子量147.6289，白色粉末或颗粒；无臭；加热至1100℃分解成氧化锶和二氧化碳。溶于稀盐酸和稀硝酸，同时放出二氧化碳。不溶于水，相对密度3.5。用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼。 无铅铝浆：主要成分为铝粉75%，乙基纤维素10%，溶剂为：二乙二醇一丁醚（微毒，可燃、液体、熔点-68.1℃，沸点230.4℃）8%，可燃，其它助剂7%。 无铅银浆：主要成分为银粉60-80%，乙基纤维素1-10%，松油醇1-30%，玻璃粉1-10%。 无铅锡条：柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。有三种同素异形体，白锡为四方晶体，密度7.28g/cm3，硬度2，延展性好，灰锡为金刚石形立方晶系，密度5.75g/cm3，脆锡为正交晶系，密度6.54g/cm3。 洗板水：是指用于清洗焊接过后表面残留的助焊剂与松香等用的化学工业清洗剂药水。主要由25-35%的三氯乙烯、10-20%的己烷、20-30%的庚烷、10-20%的二乙二醇二甲醚、10-20%的异丙醇和10-20%的丁二醇组成。 包封涂料：主要成分为酚醛树脂25%，填料（二氧化硅、碳酸钙）70%，无机颜料5%。 丙酮：CH3COCH3，分子量58.08，闪点-20℃，熔点-94.9℃，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。易制毒。是良好的溶剂，用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等。 乙醇：CH3CH2OH，俗称酒精，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。是一种很好的溶剂，能溶解许多物质，所以常用乙醇来溶解植物色素或其中的药用成分；也常用乙醇作为反应的溶剂，使参加反应的有机物和无机物均能溶解，增大接触面积，提高反应速率。 PVA胶（聚乙烯醇胶）：聚乙烯醇胶，该品可燃，具刺激性，黏度21.0~33.0。聚乙烯醇，[C2H4O]n，分子量44.05（单体），有机化合物，白色片状，絮状或粉末状固体，无味，易溶于水。聚乙烯醇（PVA）作为一种水溶性合成粘结剂，它的粘接机理是加热时溶剂挥发，PVA分子紧密依靠分子间的吸附作用形成具有一定机械性能的膜，从而发挥黏结剂的性能。本项目使用的PVA胶由94%以下的聚乙烯醇、3%以上的甲醇、1%以上的醋酸甲酯组成。 松油醇：松油醇又名梧桐油、松节油萜醇，天然存在于松树油、杂熏衣草油、伽罗木油、橙叶油、橙花油等精油中，是由松节油中的主成分α-蒎烯或β-蒎烯经水合作用生成水合萜二醇，再经脱水、分馏而得到的一种香料。含醇量40%～80%的馏份则称合成松油，主要用作有色金属的浮选起泡剂。松油醇为无色液体或低熔点透明结晶体，具有丁香味。不溶于水，溶于乙醇等有机溶剂。分子量154.2493，密度0.934g/cm3，熔点31-35℃，沸点217.5℃。 （3）主要能源消耗 本项目使用能源均为电能，待蒸汽管网接通后部分工序采用蒸汽加热。主要能耗情况见表1-6。 表1-6 主要能源消耗情况一览表 类别 年消耗量 来源 储运方式 一期 二期 自来水 6057.24吨 4341.24吨 市政供给 市政管网 电 300万kw/h 300万kw/h 市政供给 电网 3.7 总平面布局 本项目场地坐北朝南呈长方形形状，厂区大门布置在北面。场地北部为停车场，停车场下面为综合楼和研发楼，综合楼由宿舍、办公室、食堂三部分组成，从下至上依次为食堂、办公室、宿舍；场地中部布置为1#厂房和2#厂房；场地南面分布3#厂房、篮球场和设备用房，从西向东依次为3#厂房、篮球场、设备用房。厂区内主要运输道路布置在场地东西两侧。 厂区具体平面布置见附图2。 4、公用工程 4.1供水、排水 （1）给水 本工程供水由市政自来水给水管网供水。项目用水主要为生活用水和生产用水。本项目一二期生活用水共9438t/a（33t/d），生产用水共960.48t/a（3.36t/d）。项目生产用水使用制水机制得纯水，一二期共用一台制水机，根据业主介绍，本项目使用的制水机功率为1.5t/h，能满足一二期生产所需纯水的制备。 （2）排水 项目排水包括雨水、生产废水和生活污水，排水管网按雨污分流原则建设。 项目生产过程中制水机制水产生的浓水和清洗废水经沉淀池处理后排入市政污水管网，进入象骨港污水处理厂，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，进入象骨港污水处理厂。湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂期工程在2015年建设完成并投入生产，经调查，本项目通入该污水处理厂的污水管网已经建成。 项目区域雨水经雨水沟进入城市雨水管网后排入白杨湖，项目所在地雨水管网已建成。 4.2供电 本工程由城镇市政供电系统供电，项目不设备发电机。 4.3消防系统 该项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25L/S，火灾延续时间按2小时计，同一时间发生火灾次数按1次考虑；室内消防栓用水量15L/S，火灾延续时间按2小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。本公司安排消防人员1名，主要负责新增消防设施的日常维护和消防知识宣传。 5、工作制度和劳动定员 本项目员工一期总人数130人，其中管理人员 20人，生产人员 110人，二期新增生产人员90人， 均在厂区内食宿。年工作日为286天，采用一班制，8小时/班（球磨工序和烧结工序为24h制）。 6、项目周边基础条件 交通条件：项目位于岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，市区内有长江大道、107国道相通，本项目区域内交通便利。 公用工程：项目位于城市建成区，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目所在区域属于临港产业新区象骨港污水处理厂污水收集范围，项目建成后，产生的废水经处理后纳入北侧长湖路的城市污水管网，最终送至临港产业新区象骨港污水处理厂处理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟建地为山地，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。项目选址于岳阳城陵矶临港产业新区长湖路以南。地理位置见附图1。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 三、气候、气象 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 2、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m。 五、土壤和生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 六、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境 长江 渔业用水 III类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否位于自然保护区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（象骨港污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于岳阳城陵矶临港产业新区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据2017年度岳阳市环境质量报告书中岳阳市环境质量状况监测数据统计结果，岳阳市六因子中的PM10、PM2.5不能达标，故岳阳市2017 年为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据来源于国家环境空气质量监测网城陵矶站2017年年均监测值，监测结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标（m） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值 （ug/m3） 最大浓度占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 X Y 国家环境空气质量监测城陵矶站 708869.95 3257167.15 PM2.5 年平均浓度 52 35 148.6 100.00 不达标 PM10 63 70 90 0.00 达标 SO2 14 60 23.3 0.00 达标 NO2 25 40 62.5 0.00 达标 CO 95 百分位数日平均浓度 1400 4000 35 0.00 达标 O3 90 百分位数8小时平均浓度 134 160 83.8 0.00 达标 由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO、PM10和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）其他污染物环境质量现状 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气特征污染物为物为VOCs。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本评价引用《湖南岳阳绿色化工产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中委托湖南省亿美有害物质检测有限公司于2018年07月04日~07月10日在凌波湖小区处对TVOC的现状进行的监测数据，以及《湖南景呈包装有限公司1300万台/年HP喷墨打印机彩色包装盒项目环境影响评价报告表》中委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年4月29日至5月5日对本项目北侧景呈彩印厂区TVOC的现状进行的监测数据，具体情况如下。 1）监测布点 共布设2个环境检测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-2。 表3-2 大气环境监测布点 序号 监测点位置 监测点方位、距离 G1 凌泊湖小区 距离项目南面厂界134m G2 景呈彩印厂区 距离项目北面厂界182m 2）检测及评价结果见表3-3。 表3-3 TVOC环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准/(ug/m3) 监测浓度范围/(mg/m3) 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 X Y G1 391413.39 12585926.52 TVOC 8h平均 600 1.5×10-3L / 0 达标 G2 714322.62 3262560.40 TVOC 8h平均 600 0.298-0.369 61.5 0 达标 由上表的结果可知，TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目综合废水经处理后排入市政污水管网最终进入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂处理达标后排入长江。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用《道道全粮油岳阳有限公司年产6万吨大豆原油及罐区扩容8800立方米扩建项目》的监测数据。 （1）监测断面 W1：长江，临港新区污水处理厂上游500m； W2：长江，临港新区污水处理厂下游1000m； W3：长江，临港新区污水处理厂下游3000m。 （2）监测因子 pH、CODcr、CODMn、BOD5、总磷、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚。 （3）监测时间和频率：2018年4月18~20日，连续监测3天，每天监测1次。 监测布点及监测结果如下表3-4： 表3-4 地表水监测数据 单位：mg/L 采样时间 采样地点 W1 W2 W3 标准 检测因子 04月18日 pH 7.16 7.39 7.41 6-9 CODCr 4 4 14 20 CODMn 2.7 3.1 5.2 6.0 氨氮 0.570 0.648 0.88 1.0 BOD5 1.1 1.0 3.5 4.0 TP 0.13 0.16 0.14 0.2. 石油类 0.038 0.030 0.029 0.05 动植物油 0.08 0.04ND 0.04ND - 挥发酚 0.0026 0.0027 0.0038 0.005 04月19日 pH 7.25 7.44 7.56 6-9 CODCr 5 7 14 20 CODMn 3.3 3.9 5.2 6.0 氨氮 0.481 0.536 0.782 1.0 BOD5 1.6 2.3 3.8 4.0 TP 0.12 0.18 0.15 0.2. 石油类 0.022 0.027 0.035 0.05 动植物油 0.07 0.04ND 0.05 - 挥发酚 0.0030 0.0033 0.0041 0.005 04月20日 pH 7.24 7.42 7.53 6-9 CODCr 6 11 12 20 CODMn 2.4 2.9 3.2 6.0 氨氮 0.497 0.552 0.630 1.0 BOD5 1.8 3.7 3.5 4.0 TP 0.09 0.15 0.12 0.2. 石油类 0.019 0.024 0.031 0.05 动植物油 0.06 0.04 0.04 - 挥发酚 0.0021 0.0028 0.0034 0.005 由上表可知，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 3、地下水环境现状监测与评价 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次地下水环境质量现状评价引用《复星合力年产500万吨高延性冷轧带肋钢筋新材料及钢筋焊接网项目（一期工程80万吨高延性冷轧带肋钢筋新材料）》委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司于2019年2月23~ 24日对项目周边居民水井进行现状监测的数据。 （1）监测点位：共设3个地下水监测点，监测点的具体布设位置详见表3-5。 表3-5 大气环境监测布点 序号 监测点位置 监测点方位、距离 W4 1#竹山龙水井 距离项目北面厂界2210m W5 2#邱家水井 距离项目北面厂界1280m W6 3#下游水井 距离项目北面厂界1660m 本项目地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表3可知，本项目的地下水调查评价面积为≤6km2，则本项目引用地下水监测点位均在范围内。 （2）监测因子：pH、CODMn、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、挥发性酚类、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐。 （3）采样时间与频率：2019年2月23~24日，连续监测2天。 （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （5）评价方法：根据地下水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数。 （6）地下水环境现状监测统计及评价结果见表3-6。 表3-6 地下水水质现状监测与评价结果 监测点位 监测日期 监测项目 计量单位 监测值范围 超标率 超标倍数 Ⅲ类标准 1#竹山龙水井 2019.2 23-24 pH 无量纲 7.02-7.06 / / 6.5-8.5 CODmn mg/L 1.8-1.9 / / ≤3.0 氨氮 mg/L 0.132-0.149 / / ≤0.5 总硬度 mg/L 19-19 / / ≤450 硫酸盐 mg/L 10.9-12.2 / / ≤250 氟化物 mg/L 0.033-0.853 / / ≤1.0 挥发性酚类 mg/L 0.0003ND / / ≤0.05 硝酸盐 mg/L 0.235-0.891 / / ≤20 亚硝酸盐 mg/L 0.016ND / / ≤1.0 菌落总数 个/L 3ND / / ≤100 2#邱家水井 pH 无量纲 7.21-7.24 / / 6.5-8.5 CODmn mg/L 1.0-1.1 / / ≤3.0 氨氮 mg/L 0.160-0.166 / / ≤0.5 总硬度 mg/L 21-22 / / ≤450 硫酸盐 mg/L 30.8-35.8 / / ≤250 氟化物 mg/L 0.099-0.149 / / ≤1.0 挥发性酚类 mg/L 0.001-0.0014 / / ≤0.05 硝酸盐 mg/L 1.03-1.23 / / ≤20 亚硝酸盐 mg/L 0.016ND / / ≤1.0 菌落总数 个/L 3ND / / ≤100 3#下游水井 pH 无量纲 7.62-7.67 / / 6.5-8.5 CODmn mg/L 2.9-3.0 / / ≤3.0 氨氮 mg/L 0.193-0.193 / / ≤0.5 总硬度 mg/L 12-13 / / ≤450 硫酸盐 mg/L 13.8-19.9 / / ≤250 氟化物 mg/L 0.071-0.320 / / ≤1.0 挥发性酚类 mg/L 0.0003ND / / ≤0.05 硝酸盐 mg/L 0.533-0.989 / / ≤20 亚硝酸盐 mg/L 0.016ND / / ≤1.0 菌落总数 个/L 3ND / / ≤100 项目附近的地下水的监测数据可知，上下游水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本评价委托岳阳市衡润检测有限公司于2019年8月15日~8月16日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测2天。监测结果如下表3-6： 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 昼间 夜间 a 厂界外东面1米处 2019年8月15日 60.1 46.8 65 2019年8月16日 60.8 47.1 55 b 厂界外南面1米处 2019年8月15日 61.3 47.1 65 2019年8月16日 59.4 46.7 55 c 厂界外西面1米处 2019年8月15日 62.4 48.3 65 2019年8月16日 61.4 48.9 55 d 厂界外北面1米处 2019年8月15日 60.7 47.4 70 2019年8月16日 61.2 45.1 55 结果表明，项目所在地昼间噪声值为59.4~61.4dB(A)，夜间噪声值为45.1~48.9dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 5、生态环境现状 根据现场调查，评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于临港产业新区，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点和办公楼。项目生活污水及生产废水处理后排入市政污水管网最终排入湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂。 项目主要环境保护目标具体如下，项目周边环境保护目标见附图3。 表3-7 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 相对厂 址方位 相对厂界 距离/m X Y 李家咀居民点1# 712524.76 3261971.38 居住区 人群 二类区 WSW 1615 杨树墩居民点2# 712766.13 3261691.95 居住区 人群 二类区 WSW 1460 临港亚泰花园3# 391023.10 12584405.02 居住区 人群 二类区 WNW 1333 杨树港村4# 391090.61 12584161.31 居住区 人群 二类区 WNW 1430 永济乡中心镇5# 390867.38 12584715.27 居住区 人群 二类区 WNN 1445 临港新区永济乡三角坪小区6# 390802.69 12584758.87 居住区 人群 二类区 WNN 1536 松阳湖渔场居民7# 390924.61 12585966.92 居住区 人群 二类区 ENN 830 永济乡五分场居民8# 391075.61 12585952.17 居住区 人群 二类区 N 453 凌泊湖小区9# 391413.39 12585926.52 居住区 人群 二类区 S 162 杨树港居民10# 391395.34 12585740.46 居住区 人群 二类区 S 88 云溪区人民法院11# 391147.90 12586465.82 行政办公区 人群 二类区 ENE 607 湖南城陵矶新港区政务服务中心12# 391035.83 12587183.53 行政办公区 人群 二类区 ENE 1320 岳阳城陵矶综合保税区CCTC保税大厦13# 391016.76 12587937.16 商业区 人群 二类区 ENE 1950 万企国际14# 391092.52 12588017.04 办公区 人群 二类区 ENE 1949 零陆嘉园15# 391149.64 12587956.08 居住区 人群 二类区 ENE 1860 表3-8 环境保护目标表（水环境、声环、生态） 项目 环境保护目标 方位 与厂界最近距离m 规模、功能 保护级别 声环境 凌泊湖小区 S 162 约18000人，居住区 GB3096-2008中2类标准 杨树港居民 S 88 约35人，居住区 水环境 长江 WNN 2900 大河，渔业用水区 GB3838-2002中Ⅲ类标准 白杨湖 E 875 小湖，景观娱乐用水区 生态 本项目拟建地位于湖南省岳阳市城陵矶临港产业新区，无需要特殊保护物种 不对生态造成明显影响

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） — 特征因子TVOC参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，TVOC的8小时平均浓度限值为0.6mg/m3。 2、水环境 （1）地表水 项目长江岳阳段和白杨湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 标准值 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤10000 （2）地下水 地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、项目配料、球磨工序粉尘参照《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）标准；焊接工序产生的烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准；被银烘干、包封工序产生的有机废气参照天津市《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB12/524-2014）；厂区内无组织有机废气参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表4-4 废气排放标准 项 目 最高允许排放速率kg/h 最高允许排放浓度限值mg/m3 厂界无组织排放浓度限值mg/m3 标准来源 挥发性有机物 2.0/12.8（排气筒高H=15/30m） 80 / DB12/524-2014 / / 10（1h平均浓度值） GB37822-2019 粉尘 / 30 1.0 GB25464-2010 烟尘 3.5/23（排气筒高H=15/30m） 120 1.0 GB/T16297-1996 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）摘录 规模 基准灶头数（个） 最高允许排放浓度（mg/m³） 净化设施最低去除效率（%） 中型 ≥1，＜3 2.0 60 二、废水：项目综合废水经处理后通过市政污水管网进入象骨港污水处理厂处理，故污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及象骨港污水处理厂接纳标准；象骨港污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 动植物油 三级标准 6~9 400 500 300 / / 20 100 接纳标准 6~9 400 500 200 30 3.0 15 / 本项目执行标准 6~9 400 500 200 30 3.0 15 100 一级A标准 6~9 10 50 10 5（8） 0.5 1 1 三、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目综合废水产生量共为7934.838t/a，生活污水经隔油池+化粪池处理、生产废水经沉淀池处理，废水经处理达标后排入临港产业新区象骨港污水处理厂。本项目总量控制指标建议COD为0.4t/a、氨氮为0.04t/a；废气总量控制指标为VOCs：0.90t/a。 项目具体总量指标由建设单位向当地环保部门确认，并建议通过排污权交易的方式获得。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污工序框图 图5-2 运营期工艺流程及产污工序框图 项目超声波清洗产生的洗板水进入蒸馏机进行蒸馏提纯，具体工艺流程图如下： 图5-3 蒸馏提纯工艺流程及产污工序框图 工艺简述： 配料：根据产品要求，按比例调配碳酸钡、二氧化钛、碳酸锶、碳酸钙等陶瓷料，配料桶口布袋密封，减少扬尘。此过程会产生粉尘。 一次球磨：将配好的原材料按比例，加纯水调配，倒入球磨机进行研磨，球磨时长20-24小时。此过程清洗球磨罐、玛瑙球会产生清洗废水，球磨机运行过程中产生的噪声。 烘干：将球磨后的原料送入电烤箱烤干，温度设定至150-200℃，时长4-6小时，此过程会产生水蒸气。 预烧：将烘干的粉料碾碎后装入坩埚内，送入预烧炉进行预烧，温度1150-1160℃，保温时长2-2.5小时。此过程中会产生废气，容器清洗会产生清洗废水，预烧炉运行过程中会产生噪声。 二次球磨：将预烧料倒入球磨机进行二次球磨。此过程会产生清洗废水和噪声。 造粒：将二次球磨好的浆料搓细加入PVA胶搅拌均匀后倒入造粒机中做成颗粒，然后再将所得颗粒放入微波干燥机中干燥，此过程会产生有机废气和水蒸气。 压片成型：将造粒料放入压片机中制成成型坯片。此过程会产生废陶瓷坯片。 烧结：将成型坯片送入烧结炉（隧道窑）中烧结，温度1330-1370℃。此过程中会产生废气和噪声。 被银/铝电极：将无铅银浆/无铅铝浆与松油醇按比例混合得到欧姆银浆/铝浆，用合适的印银网板将欧姆银浆/铝浆刷在瓷片上，然后把刷好欧姆浆料的瓷片放入烧银炉中烧成（温度不超过250℃），在已烧好欧姆浆料的瓷片上刷表层浆料后放入烘干炉中烘干（温度设定为150℃-220℃），然后再放入烧银炉中烧渗（根据浆料和烧渗的程度来调节烧渗温度，温度在200℃-650℃之间），得到银电极或铝电极。此过程中会产生烟气，废银浆桶、废铝浆桶，机器运行过程中会产生噪声。 测试分选：对制成的陶瓷芯片进行测试，测试电阻等性能，按测试结果进行分类。便于后续产品规格（参数）分类。 打线、夹片、焊接：用三合一机将金属线裁剪成合适的引线条，并将陶瓷芯片插入引线条中，然后将夹好芯片的引线焊锡固定。此过程会产生焊接烟气、金属线边角料及噪声。 超声波清洗：焊接成功后，进入超声波清洗机用洗板水清洗，清除表面助焊剂。此过程中产生的使用过的废洗板水经收集后定期送入蒸馏机蒸馏提纯而后循环使用，蒸馏提纯过程中会产生焊锡废渣，洗板水在清洗过程及冷凝回收过程中会产生冷凝有机废气。 包封固化：将陶瓷芯片浸入由包封料和包封溶剂（丙酮和乙醇）按比例调制好的包封涂料中，然后送入电烤箱干燥，形成保护层。此过程中包封涂料会挥发产生有机废气，以及包封料、包封溶剂用完后会产生废包封料罐、废包封溶剂罐。 激光印字：将产品用激光打标机打上标签。 耐压测试：对产品进行耐压测试，剔除不符合要求的被测元件。此过程会产生废次品。 分选：测试产品电性，按规定分选阻值。 包装入库：按产品规模分类打包后送入仓库储存。 注：本项目电极制造成型的一系列工序均在2#厂房进行，1#厂房仅对电极进行焊接、包封固化、测试等。本项目使用能源均为电能，待蒸汽管网接通后部分工序采用蒸汽加热。烧结、烧银、干燥等工序产生的废气主要是原辅料挥发产生的有机废气。 主要污染工序： 施工期： 废气 本项目施工期对环境空气的影响主要来自场地平整、施工及汽车运输产生的扬尘和施工机械废气及车辆尾气。 ①运输扬尘 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。因此，项目施工扬尘主要对场地200m范围内敏感目标产生影响，通过路面洒水、汽车覆盖等措施可将运输扬尘降至最小。 ②施工扬尘 建设项目施工中，在风力作用下会产生扬尘，其主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质。扬尘为无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据类比同类工程，产生粉尘浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，类比结果表明，当风速超过2.5m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处。施工过程中对施工场地进行洒水降尘，洒水降尘后扬尘量可减少70%左右。 ③施工机械废气和车辆尾气 施工机械废气和运输车辆尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是烃类、CO和NOx，产生量不大，排放较分散，属间歇性无组织排放。 废水 本项目施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工期施工废水主要产生于施工设备、车辆的冲洗过程，施工废水主要污染物为SS，SS浓度约为3000mg/L，拟设置一个临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，不外排。 ②生活污水 项目施工期现场施工人员为15人/天，均不在施工场地内食宿。施工期生活污水主要为清洗废水，废水产生量较少，水质较为简单，主要污染物为SS，SS浓度约为1200mg/L，通过临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 噪声 项目施工噪声主要来自施工机械的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为推土机、挖掘机、电锤和载重汽车等，各噪声源特点见表5-1。 表5-1 主要施工机具噪声源特征一览表 序号 施工机械 最大声级Lmax（dB） 运行方式 运行时间 1 挖掘机 84 间歇、不稳定 昼间 2 推土机 84 间歇、不稳定 昼间 3 电锤 80 间歇、不稳定 昼间 4 载重汽车 82 间歇、不稳定 昼间 固体废物 本项目土石方可区内平衡，无借弃方。施工期固体废弃物主要为施工人员产生的少量生活垃圾；项目施工期现场施工人员预计为15人/天，施工人员均不在施工场地内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，产生量约7.5kg/d。生活垃圾在施工场地内进行集中收集，交由当地的环卫部门统一处置。 营运期： 本项目污染源强类比惠州市永信科技有限公司年生产PTC热敏电阻6000万个建设项目，类比公司主要设备清单见表5-2、主要原辅材料及用量见表5-3、工艺流程图见图5-4。 表5-2 惠州市永信科技有限公司年产PTC热敏电阻6000万个建设项目主要设备清单一览表 序号 名称 数量（台） 1 电子天平 2 2 电子秤 4 3 磅秤 1 4 家用箱式一体RO纯水机 1 5 球磨机 3 6 烘箱 5 7 箱式炉 1套 8 箱式炉控制柜 9 立式炉 3 10 造粒机 1 11 旋转压片机 3 12 印银机 3 13 烘银炉 1 14 烧银炉 1 15 台钻 1 16 搅拌机 1 17 芯片分选机 4 18 热敏电阻测试仪 6 19 成品分选机 2 20 万用表 6 21 引线成型机 1 22 插片机 1 23 焊锡炉 1 24 超声波清洗机 1 25 包封机/湿涂机 1 26 切脚机 1 27 激光打标机 1 28 空气压缩机 1 29 数显卡尺 2 30 游标卡尺 1 31 耐压机 3 表5-3 惠州市永信科技有限公司年产PTC热敏电阻6000万个建设项目主要原辅材料用量一览表 序号 原辅材料 单位 数量 1 碳酸钡 t/a 24 2 二氧化钛 t/a 12 3 碳酸锶 t/a 3 4 碳酸钙 t/a 1 5 镀锡铜线 t/a 6 6 载体纸带 t/a 5 7 银浆 t/a 0.1 8 无铅铝浆 t/a 0.2 9 PVA粘接剂 t/a 1 10 酒精 t/a 0.5 11 无铅锡条 t/a 0.1 12 绝缘材料 t/a 0.2 图5-4 惠州市永信科技有限公司年产PTC热敏电阻6000万个建设项目工艺流程图 由表5-2、5-3和图5-4可知类比公司采用的原辅材料主要为碳酸钡、二氧化钛、碳酸锶、碳酸钙、银浆、无铅铝浆、PVA粘结剂等，与本项目生产使用的原辅材料一致，工艺流程相似，具有可比性。类比公司产排污情况见下表。 表5-4 惠州市永信科技有限公司年产PTC热敏电阻6000万个建设项目产排污情况一览表 类型 内容 排放源 污染物名称 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 大气污染物 配料、球磨 有组织 粉尘 7.5mg/m3 0.036t/a 0.075mg/m3 0.0004t/a 无组织 0.0003t/a 烧结、涂铝、涂银、清洗、固化 有组织 非甲烷总烃 120.42mg/m3 0.578t/a 24.08mg/m3 0.1134t/a 无组织 0.0468t/a 焊锡 有组织 锡及其化合物 0.019mg/m3 0.0001t/a 0.004mg/m3 0.00002t/a 无组织 0.0003t/a 水污染物 员工生活（288m3/a） CODCr 250mg/L 0.072t/a 40mg/L 0.026t/a BOD5 160mg/L 0.046t/a 10mg/L 0.006t/a SS 150mg/L 0.035t/a 10mg/L 0.0173t/a NH3-N 25mg/L 0.007t/a 4.4mg/L 0.003t/a 制纯水 浓水 属清洁下水排入雨水管网 固体废物 一般工业固废 废次品 1t/a 0 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 0.1t/a 0 锡渣 0.01t/a 0 收集的粉尘 0.0356t/a 0 滤芯 0.1t/a 0 危险固废 清洗废水 3t/a 0 废活性炭 2.31t/a 0 生活固废 生活垃圾 12t/a 0 噪声 机械设备 噪声 70-85dB（A） 项目厂界昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） 1、一期（规模5000万支/a） 废水 本项目一期废水主要为生产废水和员工日常生活产生的生活污水。 生产废水 生产用水主要是球磨用水、清洗用水。产生的废水主要为：球磨过程清产生清洗废水以及浓水。 球磨用水：本项目球磨工序中需要使用纯水搅拌混合，根据建设单位提供的资料，一次球磨配料与水的比例为1∶1.2-1.5，二次球磨配料与水的比例为1∶0.8-1.0，则球磨工序用水量最大约为原料量的2.5倍，本项目一期球磨最大用水量预计为288t/a，平均1.0t/d。 清洗废水：根据建设单位提供的资料，项目球磨罐、玛瑙球一个月清洗3次，一次用水约4L，则项目一期清洗用水量约为0.144t/a，平均0.0005t/d。污水系数以0.9计，则一期清洗废水量0.123t/d，0.00045t/a。主要污染因子为SS。 浓水：本项目使用纯水进行球磨、造粒和清洗，所需纯水总量为480.24t/a。根据业主提供数据可知，该系统纯水机制备纯水的合格率为60%，纯水制备过程中产生浓水，则一期产生浓水约192.096t/a，平均0.672t/d。浓水未受污染，主要污染因子为SS。 建设方拟将清洗废水和浓水用废水桶收集，而后倒入沉淀池，经沉淀池处理后排入厂区污水管网。 生活废水 项目一期设有员工及管理人员总数130人，其中管理人员20人，生产人员110人，均在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目一期生活用水量为19.5t/d（5577t/a），污水排放系数取0.8，则一期生活污水排放量约为15.6t/d（4461.6t/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。 综合废水污染物产生及排放情况见表5-5。 表5-5 项目一期水污染物产生及排放情况表 产生环节 指标 进水水质(mg/L) 年产生量（t/a） 出水水质(mg/L) 年排放量（t/a） 综合废水 水量 —— 4653.819 —— 4653.819 COD 300 1.396 200 0.931 BOD5 150 0.698 120 0.5585 SS 1200 5.585 200 0.931 NH3-N 30 0.1396 20 0.0931 动植物油 20 0.0931 16 0.0745 图5-5 项目一期水平衡图（t/a） 1.2 废气 项目一期营运期废气主要有配料工序产生的粉尘，烘干、干燥等过程产生的废热气，预烧废气，烧结、被银/铝、超声波清洗、固化等工序产生的有机废气（以VOCs计），焊接工序产生的烟气及食堂油烟。 （1）粉尘 本项目配料、球磨工序在人工装卸至料斗时为非密闭状态，会逸散少量粉尘；球磨工序用水作为湿磨介质，湿磨过程产生的粉尘极少，主要为混料粉尘。 本项目一期进料的粉料总用量约115.2t/a，根据类比同类项目，粉尘产生量约为粉状物料量的0.1%，则本项目一期车间配料粉尘产生量合计约0.1152t/a（0.05035kg/h），产生浓度为8.39mg/m3。 建议一期配料工序设置集气罩密闭收集，废气收集效率为90%，采用布袋除尘设施进行治理，处理效率为99%，处理达标后由15m的2#排气筒高空排放，废气设计风量为6000m3/h。经治理后一期粉尘的排放量为0.001t/a（0.00044kg/h），排放浓度为0.073mg/m3。 还有少量无组织粉尘排放量为0.01152t/a（0.005035kg/h）。 （2）废热气 项目原料加水球磨后需要进行烘干，造粒机造好的颗粒需进行干燥，烘干和干燥会产生少量的废热气，废热气主要是水蒸气。烘干和干燥工序仅陶瓷坯体制造时进行，工作时间短，且属于间断性排放，主要对车间内环境稍有影响。 （3）有机废气 本项目造粒工序中加入的PVA粘结剂在烧结过程中会产生少量挥发性有机物，以VOCs计。本项目一期粘结剂使用量为1.797t/a，根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs 排放量测算技术指南（试行）》，水性胶黏剂中VOCs的质量含量为15%，则一期烧结工序VOCs产生量约为0.27t/a。 本项目被银/铝工序采用电加热，产生的废气主要来自被银/铝电极表面欧姆浆料的挥发。欧姆浆料由无铅银浆/铝浆和松油醇混合而成，根据原辅材料的理化性质分析可知，在烘干及烧渗过程中无铅铝浆中的二乙二醇一丁醚全部挥发，无铅银浆中的松油醇以及欧姆浆料配制时加入的松油醇全部挥发。本项目一期无铅银浆使用量为0.18t/a（松油醇占1-30%，本次计算取30%），无铅铝浆使用量为0.36t/a（二乙二醇一丁醚占8%），松油醇使用量为0.06t/a，则一期被银/铝电极工序VOCs产生量约为0.143t/a。 项目超声波清洗时使用的洗板水在清洗过程和蒸馏提纯过程中会挥发产生有机废气。其中蒸馏提纯过程在密闭的蒸馏机中进行，仅冷凝管回收部分会产生少量冷凝废气，产量较少，可忽略不计。根据物料平衡，项目一期洗板水年使用量为1.8t/a，根据原辅料理化性质分析可知，洗板水挥发率为100%，则一期洗板水清洗过程中产生的VOCs为1.8t/a。此过程在1#和2#厂房内进行，1#厂房年产PTC热敏电阻2000万支、2#厂房年产热敏电阻3000万支，则1#厂房超声波清洗时VOCs产生量为0.72t/a，2#厂房超声波清洗时VOCs产生量为1.08t/a。 项目电子陶瓷体将使用树脂涂料进行包封。包封过程是将电子陶瓷体放入包封机中，然后浸入由包封料和包封溶剂（丙酮和乙醇）按比例调配好的包封涂料中，包封完成后取出放入烘箱烘干。包封溶剂（丙酮和乙醇）在使用和烘干时将全部挥发。本项目一期包封溶剂的使用量为5.18t/a，则一期包封工序VOCs产生量约为5.18t/a。此过程在1#和2#厂房内进行，1#厂房包封时VOCs产生量为2.07t/a，2#厂房包封时VOCs产生量为3.11t/a。 综上所述，则项目一期生产过程中总的VOCs产生量为7.393t/a（3.23kg/h）。其中1#厂房生产过程中总的VOCs产生量为2.79t/a（1.22kg/h）；2#厂房生产过程中总的VOCs产生量为4.603t/a（2.01kg/h）。 建设方拟将一期1#和2#厂房内有机废气的各产生工序（烧结、被银/铝、超声波清洗、包封）均单独设置隔间，然后用集气装置小范围密闭收集，收集效率达到99%，废气经集气装置密闭收集后经“UV光电”处理装置（处理效率90%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率50%）吸附，达标后分别通过1#厂房西南侧15m高的1#排气筒、2#厂房东南侧15m高的2#排气筒排放。 按照《环境工程设计手册》中的有关公示，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，需要收集有机废气的设备，按照以下经验公式计算得出各设备所需风量L。 其中：X——集气罩至污染源的距离（取0.25m）； F——集气罩口面积（根据设备尺寸，取0.2×0.4m）； VX——控制风量（取0.6m/s）； 则单个集气罩为847.8m3/h。 项目一期1#厂房设包封机1台、超声波清洗机1台，每台设备设置个1集气罩，共2个集气罩，考虑损耗等因素，设计处理风量为3000m3/h，一期2#厂房设烧结炉、烧银炉、超声波清洗机、包封机共6台，每台设备设置个1集气罩共6个集气罩，集气罩设置的处理风量合计为5086.8m3/h，考虑损耗等因素，总设计处理风量为6000m3/h。项目一期1#厂房内有机废气经密闭收集后通过管道引至1#厂房有机废气处理装置处理，然后通过1#排气筒达标排放，一期2#厂房有机废气经密闭收集处理后通过2#排气筒达标排放。则经治理后一期1#厂房VOCs的排放量为0.138t/a（0.0603kg/h），排放浓度为20.1mg/m3；一期2#厂房VOCs的排放量为0.228t/a（0.10kg/h），排放浓度为16.7mg/m3。 还有少量无组织VOCs排放。1#厂房无组织VOCs排放量为0.0279t/a（0.0122kg/h）；2#厂房无组织VOCs排放量为0.04603t/a（0.0201kg/h）。 （4）预烧废气 项目预烧工序预烧温度为1150-1160℃，根据原辅材料理化性质分析可知，此温度达到了碳酸钙和碳酸锶的分解温度，故预烧过程碳酸锶和碳酸钙会受热分解成氧化锶、氧化钙和二氧化碳，则预烧废气的成分为二氧化碳。 （5）焊接烟气 项目焊锡过程会产生少量的焊锡烟气，以烟尘计。根据类比同类项目，焊烟产生量约为焊料的0.1%。本项目一期无铅锡条使用量为0.4t/a，此过程在1#和2#厂房内进行，则1#厂房烟尘产生量约为0.00016t/a（0.000068kg/h）；2#厂房烟尘产生量约为0.00024t/a（0.000102kg/h）。建设方拟在焊锡工序设置集气罩，废气收集效率为90%，采用焊锡烟尘净化机进行治理，处理效率为80%，处理达标后分别通过1#排气筒、2#排气筒排放。1#厂房焊锡废气设计风量为3000m3/h，2#厂房废气设计风量为6000m3/h。则经治理后一期1#厂房焊锡烟尘的排放量为0.0000288t/a（0.0000126kg/h），排放浓度为0.0042mg/m3；一期2#厂房焊锡烟尘的排放量为0.0000432t/a（0.000019kg/h），排放浓度为0.0032mg/m3。 （6）食堂油烟及燃料废气 一般食堂的食用油耗油系数为3kg/100人·d，就餐人数为130人，则其一天的食用油的用量约为3.9kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2~4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量约为33.5kg/a。 项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，油烟污染物浓度不高，经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准后于所在建筑物天面高空排放，对周围环境影响较小。 1.3 噪声 项目的主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声，根据类比调查，本项目主要设备噪声源强见表5-6。 表5-6 噪声设备一览表 序号 噪声产生设备 噪声声级/dB(A) 备注 防治措施 1 球磨罐 70~85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 2 压滤机 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 3 电烤箱 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 4 烧结炉 75-80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 5 预烧炉 70~85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 6 隧道窑 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 7 烘干炉 70~85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 8 微波干燥机 70~85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 9 造粒机 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 10 压片机 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 11 芯片分选机 80~85 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 12 打线机 75~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 13 夹片机 75~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 14 三合一机 70~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 15 焊锡炉 70~75 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 16 超声波清洗机 75~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 17 包封机 75~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局、采取半地下式 18 激光打标机 75~80 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 19 风机 80~90 室内、连续运行 选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等 1.4 固废 项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 一般工业固废 项目生产过程中会产生废金属线边角料，废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶，制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭，洗板水蒸馏提纯过程中产生的含锡废渣，收集的粉尘。 废金属线边角料 项目金属线在打线过程中会产生少量金属线边角料，产生量约0.05吨/年，项目将其收集后与生活垃圾一起交给环卫部门处理。 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 本项目铝浆、银浆、酒精使用完后，产生的废桶，根据建设单位提供的资料，预计产生量为2.0t/a，定期收集后交由供应商回收处理。 制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 本项目制水机RO膜、阴阳树脂、活性炭使用久后，净化效率逐渐下跌，需更换。根据建设单位提供的资料，预计产生量为1.0t/a，定期收集后交由与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 含锡废渣 焊锡后洗板水使用收集后送入蒸馏机进行蒸馏提纯，蒸馏过程会产生含锡废渣，根据业主介绍，洗板水一年蒸馏一次，预计产生含锡废渣0.1t/a，建设单位拟将其收集后交由锡条的供应商回收处理。 收集的粉尘 项目配料球磨工序配套布袋除尘系统，根据工程分析，收集量-排放量=收集的粉尘，则回收的粉尘量为0.1604t/a。回收粉尘为陶瓷料粉体，可全部作为原料使用。 （3）危险废物 项目生产过程中会产生包封废料及其包装物，不合格产品，废活性炭。 包封废料及其包装物 包封涂料和溶剂使用后产生少量的废料和包装物，产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码是“900-041-49”，危险特性是“毒性”，需交资质单位处理。 不合格产品 产品在测试过程中会产生不合格产品，合格率可达97%，约有3%的不合格品，重量约1.5t/a，根据《国家危险废物名录》，此部分固体废物属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码是“900-045-49”，危险特性是“毒性”，需交资质单位处理。 废活性炭 废活性炭吸附剂，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，需交有资质单位处理。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，项目生产过程中总的VOCs产生量为7.393t/a。在使用集气罩（收集效率约为99%）并经“UV光电”处理装置（处理效率90%）处理后，项目使用活性炭处理装置处理有机废气的量VOCs为0.732t/a，经治理后VOCs的排放量为0.366t/a。故需用活性炭吸附的废气量VOCs为0.366t/a，则废活性炭年产量约为1.464t/a。 以上危险废物，建设单位须集中收集后，妥善存放，并定期委托有资质单位回收处置，不可对外排放。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为130人，生活垃圾产生量1.0kg/d计算，则生活垃圾产生量为37.2t/a（130kg/d）。 5-7 项目一期固废产生情况表（t/a） 类型 序号 名称 废物类别及代码 数量 处理方式 一般工业固废 1 废金属线边角料 一般固体废物 0.05 交由环卫部门处理 2 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 一般固体废物 2.0 交由供应商回收处理 3 制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 一般固体废物 1.0 交由环卫部门处理 4 含锡废渣 一般固体废物 0.1 交由供应商回收处理 5 收集的粉尘 一般固体废物 0.1604 作为原料回用于生产 危险废物 1 包封废料及其包装物 HW49其他废物 （900-041-49） 0.02 交由有资质单位进行处理 2 不合格产品 HW49其他废物 （900-045-49） 1.5 交由有资质单位进行处理 3 废活性炭 HW49其他废物 （900-041-49） 1.464 交由有资质单位进行处理 生活垃圾 1 生活垃圾 一般固体废物 37.2 交由环卫部门处理 二期（规模5000万支/a） 根据建设单位提供的资料，二期与一期生产工艺相同、生产规模相同，因此，二期的污染源强以一期源强分析为基础进行计算。 2.1 废水 （1）生产废水 二期的用水和废水产生与一期一致。生产用水主要是球磨用水、清洗用水。产生的废水主要为：球磨过程产生的清洗废水以及浓水。 球磨用水：项目二期球磨最大用水量预计为288t/a，平均1.0t/d。 清洗废水：二期项目清洗容器用水量约为0.144t/a，平均0.0005t/d。污水系数以0.9计，则一期清洗废水量0.123t/d，0.00045t/a。主要污染因子为SS。 浓水：二期产生浓水约192.096t/a，平均0.672t/d。浓水未受污染，属于清洁下水，可直接排入厂区污水管网。 （2）生活废水 项目二期新增员工90人，均在厂内食宿，则本项目生活用水量为13.5t/d（3861t/a），排放量约为10.8t/d（3088.8t/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目综合废水产生及排放情况见表5-8。 表5-8 项目二期水污染物产生及排放情况表 产生环节 指标 进水水质(mg/L) 年产生量（t/a） 出水水质(mg/L) 年排放量（t/a） 综合污水 水量 —— 3281.019 —— 3281.019 COD 300 0.984 200 0.656 BOD5 150 0.492 120 0.394 SS 1200 3.937 200 0.656 NH3-N 30 0.0984 20 0.0656 动植物油 20 0.0656 16 0.0525 图5-6 项目二期水平衡图（t/a） 2.2 废气 项目二期营运期废气主要有配料工序产生的粉尘，烘干、干燥等过程产生的废热气，预烧废气，烧结、被银/铝、超声波清洗、固化等工序产生的有机废气（以VOCs计），焊接工序产生的烟气及食堂油烟。 （1）粉尘 本项目二期车间配料粉尘产生量合计约0.1152t/a（0.05035kg/h），产生浓度为8.39mg/m3。 粉尘产生工序均设置集气罩密闭收集，废气收集效率为90%，采用布袋除尘设施进行治理，处理效率为99%，为防止球磨噪声干扰项目南面居民点居民的正常生活，建设方拟将二期配料、球磨工序设置在2#厂房的球磨区，则项目二期配料粉尘处理达标后由15m高的2#排气筒高空排放，废气设计风量为6000m3/h。经治理后粉尘的排放量为0.001t/a（0.00044kg/h），排放浓度为0.073mg/m3。 还有少量无组织VOCs排放量为0.01152t/a（0.005035kg/h）。 （2）废热气 项目原料加水球磨后需要进行烘干，造粒机造好的颗粒需进行干燥，烘干和干燥会产生少量的废热气，废热气主要是水蒸气。 （3）有机废气 本项目二期粘结剂使用量为1.797t/a，VOCs产生量约为0.27t/a。 本项目二期无铅银浆、无铅铝浆、松油醇使用量分别为0.18t/a、0.36t/a、0.06t/a，VOCs产生量约为0.1428t/a。 本项目二期洗板水使用量为1.8t/a，VOCs产生量约为1.8t/a。 本项目二期丙酮和乙醇使用量为5.18t/a，VOCs产生量约为5.18t/a。 综上所述，则项目二期生产过程中总的VOCs产生量为7.393t/a（3.23kg/h），产生浓度为461mg/m3。 建设方拟在二期生产车间有机废气的各产生工序（烧结、被银/铝、超声波清洗、包封）均设置单独密闭隔间，并在上方设置集气装置小范围密闭收集，收集效率约为99%，废气经集气装置密闭收集后经“UV光电”处理装置（处理效率90%）处理后再经活性炭吸附装置（处理效率50%）吸附，达标后通过3#厂房西北侧30m高的3#排气筒排放。二期有机废气设计处理风量为7000m3/h，经治理后VOCs的排放量为0.366t/a（0.160kg/h），排放浓度为22.9mg/m3。 还有少量无组织VOCs排放量为0.07393t/a（0.0323kg/h）。 （4）预烧废气 项目预烧工序会使碳酸锶和碳酸钙会受热分解成氧化锶、氧化钙和二氧化碳，则预烧废气的成分为二氧化碳。 （5）焊接烟气 项目焊锡过程会产生少量的焊锡烟气，本项目无铅锡条使用量为0.4t/a，则烟尘产生量约为0.0004t/a（0.00017kg/h）。 建设方拟在二期焊锡工序设置集气罩，废气收集效率为90%，采用焊锡烟尘净化机进行治理，处理效率为80%，处理达标后通过3#排气筒排放，废气设计风量为7000m3/h。则经治理后一期1#厂房焊锡烟尘的排放量为0.000072t/a（0.00003kg/h），排放浓度为0.0043mg/m3。 （6）食堂油烟及燃料废气 本项目二期新增就餐人数为90人，则一天的食用油的用量约为2.7kg，油烟的产生量约为23.2kg/a。 2.3 噪声 本项目二期主要噪声污染源为各生产设备工作时的噪声，噪声源强同一期设备噪声源强一致，见表5-6。 2.4 固废 项目二期产生的固体废弃物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目二期生产过程中会产生废金属线边角料，废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶，制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭，洗板水蒸馏过程产生的含锡废渣，收集的粉尘。 废金属线边角料：本项目二期金属线边角料，产生量约0.05吨/年，项目将其收集后与生活垃圾一起交给环卫部门处理。 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶：本项目二期铝浆、银浆、酒精使用完后，产生的废桶，预计产生量为2.0t/a，定期收集后交由供应商回收处理。 制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭：本项目二期与一期共用一台制水机，则二期无废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭产生。 含锡废渣：本项目二期预计产生含锡废渣0.1t/a，建设单位拟将其收集后交由锡条的供应商回收处理。 收集的粉尘：项目二期配料球磨工序回收的粉尘量为0.1604t/a。回收粉尘为陶瓷料粉体，可全部作为原料使用。 （2）危险废物 项目二期生产过程中会产生包封废料及其包装物，不合格产品，废活性炭。 包封废料及其包装物：项目二期包封涂料和溶剂使用后产生少量的废料和包装物，产生量约为0.02t/a，需交资质单位处理。 不合格产品：项目二期产品产生不合格产品重量约1.5t/a，需交资质单位处理。 废活性炭：项目二期需用活性炭吸附的废气量VOCs为0.366t/a，则活性炭年产量约为1.464t/a。 以上危险废物，建设单位须集中收集后，妥善存放，并定期委托有资质单位回收处置，不可对外排放。 （3）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目二期职工人数增加90人，则生活垃圾产生量增加25.74t/a（90kg/d）。 5-9 项目二期固废产生情况表（t/a） 类型 序号 名称 废物类别及代码 数量 处理方式 一般工业固废 1 废金属线边角料 一般固体废物 0.05 交由环卫部门处理 2 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 一般固体废物 2.0 交由供应商回收处理 3 含锡废渣 一般固体废物 0.1 交由供应商回收处理 4 收集的粉尘 一般固体废物 0.1604 作为原料回用于生产 危险废物 1 包封废料及其包装物 HW49其他废物 （900-041-49） 0.02 交由有资质单位进行处理 2 不合格产品 HW49其他废物 （900-045-49） 1.5 交由有资质单位进行处理 3 废活性炭 HW49其他废物 （900-041-49） 1.464 交由有资质单位进行处理 生活垃圾 1 生活垃圾 一般固体废物 25.74 交由环卫部门处理 项目污染源强汇总 3.1 废水 （1）生产废水 球磨用水：项目球磨用水量预计为576t/a，平均2.0t/d。 清洗废水：项目清洗容器用水量约为0.288t/a，平均0.001t/d。污水系数以0.9计，则一期清洗废水量0.246t/a，0.0009t/d。主要污染因子为SS。 浓水：浓水产生量约384.192t/a，平均1.344t/d。浓水未受污染，属于清洁下水，可直接排入厂区污水管网。 （2）生活废水 本项目生活用水量为33t/d（9438t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为26.4t/d（7550.4t/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生及排放情况见表5-10。 表5-10 项目水污染物产生及排放情况表 产生环节 指标 进水水质(mg/L) 年产生量（t/a） 出水水质(mg/L) 年排放量（t/a） 综合废水 水量 —— 7934.838 —— 7934.838 COD 300 2.38 200 1.59 BOD5 150 1.19 120 0.952 SS 1200 9.52 200 1.59 NH3-N 30 0.238 20 0.159 动植物油 20 0.159 16 0.127 图5-7 项目总水平衡图（t/a） 3.2 废气 项目废气源强汇总如下表所示。

表5-11 有组织废气产生及排放情况一览表 污染物 类别 一期产生量 一期排放量 二期产生量 二期排放量 总排放量 处理处置情况 1#厂房 2#厂房 1#排气筒 2#排气筒 3#厂房 3#排气筒 粉尘 0 0.2304t/a 0 0.002t/a 0 0 0.002t/a 集气罩+布袋除尘+15m排气筒高空排放 VOCs 2.79t/a 4.603t/a 0.138t/a 0.228t/a 7.393t/a 0.366t/a 0.732t/a 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m/30m高排气筒排放 厨房油烟 33.5kg/a -- 23.2kg/a -- 56.7kg/a 油烟净化装置 焊接烟尘 0.00016t/a 0.00024t/a 0.0000288t/a 0.0000432t/a 0.0004t/a 0.000072t/a 0.000144t/a 集气罩+焊锡烟尘净化机+15m/30m高排气筒排放 表5-12 无组织废气产生及排放情况一览表 污染物 一期1#厂房产生量 一期2#厂房产生量 一期1#厂房排放量 一期2#厂房排放量 二期3#厂房产生量 二期3#厂房排放量 总排放量 处理处置情况 颗粒物 粉尘 0 0.02304t/a 0 0.02304t/a 0 0 0.02304t/a 密闭收集 烟尘 0.000016t/a 0.000024t/a 0.000016t/a 0.000024t/a 0.00004t/a 0.00004t/a 0.00008t/a 密闭收集 VOCs 0.0279t/a 0.04603t/a 0.0279t/a 0.04603t/a 0.07393t/a 0.07393t/a 0.14786t/a 密闭收集

3.3 噪声 本项目主要噪声污染源为各生产设备工作时的噪声，噪声源强同见表5-6。 3.4 固废 项目固废产生情况汇总如下表所示。 5-13 项目固废产生情况表（t/a） 类型 序号 名称 废物类别及代码 一期数量 二期数量 总量 处理方式 一般工业固废 1 废金属线边角料 一般固体废物 0.05 0.05 0.10 交由环卫部门处理 2 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 一般固体废物 2.0 2.0 4.0 交由供应商回收处理 3 制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 一般固体废物 1.0 0 1.0 交由环卫部门处理 4 含锡废渣 一般固体废物 0.1 0.1 0.2 交由供应商回收处理 5 收集的粉尘 一般固体废物 0.1604 0.1604 0.3208 作为原料回用于生产 危险废物 1 包封废料及其包装物 HW49其他废物 （900-041-49） 0.02 0.02 0.04 交由有资质单位处置 2 不合格产品 HW49其他废物 （900-045-49） 1.5 1.5 3.0 交由有资质单位处置 3 废活性炭 HW49其他废物 （900-041-49） 1.464 1.464 2.928 交由有资质单位处置 生活垃圾 1 生活垃圾 一般固体废物 37.2 25.74 62.94 交由环卫部门处理

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 一期 | 二期 |
| 大气 污染物 | 有组织 | 配料、球磨工序 | 粉尘 | 0.1152t/a | 0.1152t/a | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 造粒、烧银烘干、包封工序 | VOCs | 7.393t/a | 7.393t/a | 0.366t/a | 0.366t/a |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 33.5kg /a | 23.3kg/a | -- | -- |
|  |  | 焊锡工序 | 烟尘 | 0.0004t/a | 0.0004t/a | 0.000072t/a | 0.000072t/a |
|  | 无组织 | 配料、球磨工序 | 粉尘 | 0.01152t/a | 0.01152t/a | 0.01152t/a | 0.01152t/a |
|  |  | 造粒、烧银烘干、包封工序 | VOCs | 0.07393t/a | 0.07393t/a | 0.07393t/a | 0.07393t/a |
|  |  | 焊锡工序 | 烟尘 | 0.00004t/a | 0.00004t/a | 0.00004t/a | 0.00004t/a |
| 水污 染物 | 综合废水 一期：4653.819t/a 二期：3281.019t/a | CODcr | 300mg/L 1.396t/a | 300mg/L 0.984t/a | 200mg/L 0.931t/a | 200 mg/L 0.656t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 0.698t/a | 150mg/L 0.492t/a | 120 mg/L 0.5585t/a | 120 mg/L 0.394t/a |
|  |  | SS | 1200mg/L 5.585t/a | 1200mg/L 3.937t/a | 200 mg/L 0.931t/a | 200 mg/L 0.656t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.1396t/a | 30mg/L 0.0984t/a | 20 mg/L 0.0931t/a | 20 mg/L 0.0656t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L 0.0931t/a | 20mg/L 0.0656t/a | 16 mg/L 0.0745t/a | 16 mg/L 0.0525t/a |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 废金属线边角料 | 0.05t/a | 0.05t/a | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 | 2.0t/a | 2.0t/a | 交由供应商回收处理 |
|  |  | 制水机产生的废RO膜、废树脂、废活性炭 | 1.0t/a | 0t/a | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 含锡废渣 | 0.1t/a | 0.1t/a | 交由供应商回收处理 |
|  | 危险固废 | 收集的粉尘 | 0.1604t/a | 0.1604t/a | 作为原料回用于生产 |
|  |  | 包封废料及其包装物 | 0.02t/a | 0.02t/a | 交有资质单位进行处理 |
|  |  | 不合格产品 | 1.5t/a | 1.5t/a | 交有资质单位进行处理 |
|  |  | 废活性炭 | 1.464t/a | 1.464t/a | 交有资质单位进行处理 |
|  | 生活垃圾 | 普通生活垃圾 | 37.2t/a | 25.74t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目产生噪声的设备主要包括球磨机、预烧炉、烘干炉、风机等设备，各噪声设备的等效噪声级在 70-95dB(A)之间，经隔声、减振等措施进行衰减。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后，对场地绿化可使土地植被覆盖率得到一定的人工恢复补偿，减少了因原有植被破坏造成的植被覆盖度小等不利的生态环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响，长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基本突变，DNA单继内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复，妊娠综合症，引起新生儿染色体异常、白血病、引起青少年记忆力和智力下降。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 从项目周边环境调查得知，场地红线周边100米范围，主要环境敏感点为南侧88m的杨树港居民，施工期扬尘将对上述敏感点产生一定影响。因此施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 （2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）工地不设置临时施工营地，就餐、如厕均利用拟建地周边居民点厕所、饭店等。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源 声级 距离(m) 10 20 30 50 80 100 150 200 装卸机 90 80 74 70 66 63 60 56 54 卡车 80 71 64 60 56 53 50 46 44 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此项目施工期间噪声对南侧88m的杨树港居民有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局城陵矶港区分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1.1大气评价工作等级及评价范围 1.1.1大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-2，所采用的污染物评价标准见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.2°C 最低环境温度 -4.2°C 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-3 评价因子和评价标准表（8小时均值） 评价因子 标准值（mg/m3） 标准来源 TSP 0.3 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 TVOC 0.6 《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 项目点源参数详见表7-4。 表7-4 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y VOCs 颗粒物 1 1#排气筒 -31 25 25 15 0..3 11.79 25 2288 正常 0.0603 0.0000126 2 2#排气筒 31 31 25 10 0..4 13.26 25 2288 正常 0.10 0.000899 3 3#排气筒 -28 -37 25 30 0.5 9.90 25 2288 正常 0.160 0.00003 注：以厂界中心作为原点（X，Y=0，0） 项目面源参数详见表7-5. 表7-5 项目面源参数表（正常工况） 污染源 污染物 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 排放速率（kg/h） VOCs 颗粒物 1#厂房 粉尘、VOCs 24 57.5 42.5 0 9 0.0122 0.000007 2#厂房 粉尘、VOCs 24 57.5 42.5 0 9 0.0201 0.0101 3#厂房 粉尘、VOCs 24 86.3 31.4 0 4.5 0.0323 0.000017 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-6 正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 点源 1#排气筒 TVOC 0.50 292 三级 TSP 0.00 三级 2#排气筒 TVOC 0.84 292 三级 TSP 0.01 三级 3#排气筒 TVOC 0.62 209 三级 TSP 0.00 三级 表7-7 面源正常工况估算模式预测结果表 污染源 Pmax（%） 方位角度（°） 离源距离（m） 评价等级 面源 1#厂房 TSP 0.00 0 69 三级 TVOC 0.91 0 三级 2#厂房 TSP 1.01 0 69 三级 TVOC 1.51 0 二级 3#厂房 TSP 0.00 5 60 二级 TVOC 5.61 5 二级 由上述预测结果可知，本项目点源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为1.05%，TSP最大为0.01%；面源正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）TVOC最大为5.61%，TSP最大为1.01%。因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 1.1.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目点源主要污染物估算模型计算结果分别见表7-8、7-9，面源主要污染物估算模型计算结果分别见表7-10、7-11、7-12。 表7-8 1#排气筒污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.0 10 0.01 0.00007 2 25 0.00 0.000001 25 0.24 0.002885 3 50 0.00 0.000001 50 0.36 0.004292 4 75 0.00 0.000001 75 0.43 0.005113 5 100 0.00 0.000001 100 0.38 0.004617 6 200 0.00 0.000001 200 0.40 0.004836 7 292 0.00 0.000001 292 0.50 0.006045 8 300 0.00 0.000001 300 0.50 0.006039 9 400 0.00 0.000001 400 0.46 0.00551 10 500 0.00 0.000001 500 0.41 0.004916 11 600 0.00 0.000001 600 0.37 0.004916 12 700 0.00 0.000001 700 0.33 0.00391 13 800 0.00 0.000001 800 0.29 0.00349 14 900 0.00 0.000001 900 0.26 0.003136 15 1000 0.00 0.000001 1000 0.24 0.002837 16 1300 0.00 0.0 1300 0.18 0.002192 17 1500 0.00 0.0 1500 0.16 0.001935 18 1800 0.00 0.0 1800 0.14 0.001634 19 2000 0.00 0.0 2000 0.12 0.001497 20 2200 0.00 0.0 2200 0.12 0.001396 21 2500 0.00 0.0 2500 0.11 0.001271 下风向最大质量浓度及占标率% 0.00 0.000001 / 0.50 0.006045 D10%最远距离m 292 / 292 表7-9 2#排气筒污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 51 0.00 0.000037 51 0.34 0.004118 2 75 0.01 0.000054 75 0.51 0.006065 3 100 0.01 0.000057 100 0.53 0.006332 4 150 0.01 0.000068 150 0.64 0.007628 5 200 0.01 0.000084 200 0.78 0.009414 6 250 0.01 0.000087 250 0.81 0.009718 7 292 0.01 0.00009 292 0.84 0.010025 8 300 0.01 0.000089 300 0.83 0.010016 9 400 0.01 0.000082 400 0.76 0.009138 10 500 0.01 0.000073 500 0.68 0.008153 11 600 0.01 0.000065 600 0.61 0.007292 12 700 0.01 0.000058 700 0.54 0.006485 13 800 0.01 0.000052 800 0.48 0.005789 14 900 0.01 0.000046 900 0.43 0.005201 15 1000 0.00 0.000042 1000 0.39 0.004706 16 1300 0.00 0.000032 1300 0.30 0.003635 17 1500 0.00 0.000029 1500 0.27 0.003209 18 1800 0.00 0.000024 1800 0.23 0.002711 19 2000 0.00 0.000022 2000 0.21 0.002478 20 2200 0.00 0.000021 2200 0.19 0.002312 21 2500 0.00 0.000019 2500 0.18 0.002105 下风向最大质量浓度及占标率% 0.01 0.00009 / 0.84 0.010025 D10%最远距离m 292 / 292 表7-10 3#排气筒污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.0 10 0.00 0.000009 2 25 0.00 0.0 25 0.06 0.000734 3 50 0.00 0.000001 50 0.24 0.002884 4 75 0.00 0.000001 75 0.32 0.003863 5 100 0.00 0.000001 100 0.52 0.006252 6 200 0.00 0.000001 200 0.62 0.007468 7 209 0.00 0.000001 209 0.62 0.007484 8 300 0.00 0.000001 300 0.55 0.006648 9 400 0.00 0.000001 400 0.45 0.005425 10 500 0.00 0.000001 500 0.38 0.004555 11 600 0.00 0.000001 600 0.33 0.003951 12 700 0.00 0.000001 700 0.30 0.003564 13 800 0.00 0.000001 800 0.27 0.003299 14 900 0.00 0.000001 900 0.25 0.003039 15 1000 0.00 0.000001 1000 0.23 0.002809 16 1300 0.00 0.00 1300 0.19 0.002299 17 1500 0.00 0.00 1500 0.17 0.002062 18 1800 0.00 0.00 1800 0.15 0.001797 19 2000 0.00 0.00 2000 0.14 0.00166 20 2200 0.00 0.00 2200 0.13 0.001545 21 2500 0.00 0.00 2500 0.12 0.001404 下风向最大质量浓度及占标率% 0.00 0.000001 / 0.62 0.007484 D10%最远距离m 209 / 209 表7-11 1#厂房污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 10 0.00 0.000003 10 0.46 0.005506 2 25 0.00 0.000004 25 0.61 0.007263 3 50 0.00 0.000006 50 0.84 0.010082 4 69 0.00 0.000006 69 0.91 0.010966 5 75 0.00 0.000006 75 0.91 0.010891 6 100 0.00 0.000006 100 0.82 0.009803 7 150 0.00 0.000004 150 0.65 0.007779 8 200 0.00 0.000004 200 0.55 0.006546 9 250 0.00 0.000003 250 0.50 0.005981 10 300 0.00 0.000003 300 0.44 0.005257 11 350 0.00 0.000003 350 0.39 0.004714 12 400 0.00 0.000002 400 0.36 0.00429 13 500 0.00 0.000002 500 0.31 0.003665 14 600 0.00 0.000002 600 0.27 0.003224 15 700 0.00 0.000002 700 0.24 0.002893 16 800 0.00 0.000002 800 0.22 0.002633 17 900 0.00 0.000001 900 0.20 0.002424 18 1000 0.00 0.000001 1000 0.19 0.002251 19 1100 0.00 0.000001 1100 0.18 0.002106 20 1200 0.00 0.000001 1200 0.17 0.001981 21 1300 0.00 0.000001 1300 0.16 0.001873 22 1400 0.00 0.000001 1400 0.15 0.001778 下风向最大质量浓度及占标率% 0.00 0.000006 / 0.91 0.010966 D10%最远距离m 69 / 69 表7-12 2#厂房污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 61 1.00 0.008968 61 1.49 0.017842 2 69 1.01 0.009082 69 1.51 0.018069 3 75 1.00 0.009019 75 1.50 0.017945 4 100 0.90 0.008119 100 1.35 0.016152 5 150 0.72 0.006442 150 1.07 0.012817 6 200 0.60 0.005421 200 0.90 0.010786 7 250 0.55 0.004953 250 0.82 0.009855 8 300 0.48 0.004353 300 0.72 0.008662 9 350 0.43 0.003904 350 0.65 0.007767 10 400 0.39 0.003553 400 0.59 0.007069 11 450 0.36 0.00327 450 0.54 0.006505 12 500 0.34 0.003036 500 0.50 0.00604 13 550 0.32 0.002839 550 0.47 0.005647 14 600 0.30 0.00267 600 0.44 0.005312 15 700 0.27 0.002396 700 0.40 0.004766 16 800 0.24 0.002181 800 0.36 0.004339 17 900 0.22 0.002008 900 0.33 0.003994 18 1000 0.21 0.001864 1000 0.31 0.003709 19 1100 0.19 0.001744 1100 0.29 0.003469 20 1200 0.18 0.00164 1200 0.27 0.003264 21 1300 0.17 0.001551 1300 0.26 0.003085 22 1400 0.16 0.001472 1400 0.24 0.002929 下风向最大质量浓度及占标率% 1.01 0.009082 / 1.51 0.018069 D10%最远距离m 69 / 69 表7-13 3#厂房污染物估算模式详细计算结果 序号 距离（m） 颗粒物 距离（m） VOCs 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测浓度（mg/m3） 1 60 0.00 0.000035 60 5.61 0.06736 2 75 0.00 0.000033 75 5.24 0.062912 3 100 0.00 0.000029 100 4.56 0.054763 4 125 0.00 0.000025 125 3.97 0.04766 5 150 0.00 0.000023 150 3.68 0.044152 6 175 0.00 0.000021 175 3.40 0.040816 7 200 0.00 0.00002 200 3.14 0.037633 8 225 0.00 0.000018 225 2.89 0.034739 9 250 0.00 0.000017 250 2.67 0.032096 10 300 0.00 0.000015 300 2.30 0.027609 11 350 0.00 0.000013 350 2.00 0.024005 12 400 0.00 0.000011 400 1.76 0.021097 13 450 0.00 0.00001 450 1.57 0.018837 14 500 0.00 0.00001 500 1.51 0.018172 15 550 0.00 0.000009 550 1.46 0.017518 16 600 0.00 0.000009 600 1.41 0.016893 17 650 0.00 0.000009 650 1.36 0.016301 18 700 0.00 0.000008 700 1.31 0.015738 19 800 0.00 0.000008 800 1.22 0.01467 20 900 0.00 0.000007 900 1.14 0.013697 21 1000 0.00 0.000007 1000 1.08 0.01295 22 1050 0.00 0.000007 1050 1.04 0.012529 下风向最大质量浓度及占标率% 0.00 0.000035 / 5.61 0.06736 D10%最远距离m 60 / 60 由预测结果可知，点源颗粒物、VOCs的最大落地浓度距离分别为292m、292m，最大落地浓度分别为0.00009mg/m3、0.010025mg/m3；最大落地浓度占标率分别为0.01%、0.84%。面源颗粒物、VOCs的最大落地浓度距离分别为69m、69m，最大落地浓度分别为0.009082mg/m3、0.06736mg/m3；最大落地浓度占标率分别为1.01%、5.61%。因此，本项目排放的大气污染物对空气质量影响较小。 1.3大气环境影响评价结论与建议 大气环境影响评价结论及污染控制措施可行性 有组织 项目配料过程会产生一定量的粉尘，一期粉尘产生量为0.1152t/a，二期粉尘产生量为0.1152t/a；项目焊锡过程会产生少量的焊锡烟气，一期焊锡过程在1#和2#厂房内进行，则1#厂房烟尘产生量约为0.00016t/a（0.000068kg/h）；2#厂房烟尘产生量约为0.00024t/a（0.000102kg/h）；二期3#厂房烟尘产生量为0.0004t/a（0.00017kg/h）；烧结工序PVA粘结剂挥发、烧银烘干工序银电极表面银浆的挥发、包封工序包封溶剂的挥发均会产生有机废气（VOCs），一期VOCs产生量为7.393t/a，二期VOCs产生量为7.393t/a。 为防止项目产生的焊锡烟尘、VOCs和粉尘对周围环境空气的影响，建设单位拟在各产污工序上方设置集气装置进行有组织收集，并将各有机废气产生工序（烘干、造粒、被银/铝电极、包封）设置在单独密闭隔间内小范围密闭收集。 粉尘经收集后进入旋风除尘器处理，一期二期粉尘设计处理风量分别为3000m3/h、6000m3/h，收集效率为90%，处理效率为99%；为防止球磨机产生的噪声影响项目南侧居民点，建设方拟在2#车间设置球磨区，将一二期球磨工序均设置在此，一期、二期配料粉尘经处理后均通过15m高的2#排气筒排放。 焊锡烟尘经集气罩后进入焊锡烟尘净化机处理，1#厂房、2#厂房、3#厂房焊锡废气设计风量分别为3000m3/h、6000m3/h、7000m3/h，废气收集效率为90%，，处理效率为80%，处理达标后分别通过1#排气筒（15m）、2#排气筒（15m）、3#排气筒（30m）高空排放。 项目一期VOCs产生地点为1#厂房、2#厂房。1#、2#厂房产生的VOCs经小范围密闭收集后（收集效率为99%）通过风机（风量分别为3000m3/h、6000m3/h）引入“UV光电”处理装置（类比同行业企业处理经验，采用“UV光电”方式，中低浓度有机废气处理效率可达90%）处理后再经活性炭吸附装置（类比同行业企业处理经验，其处理效率为50%）吸附，处理达标后尾气引至厂房房顶高空排放，排放高度为15m，排气筒编号分别为1#、2#；二期VOCs产生地点为3#厂房，3#厂房产生的VOCs经“集气罩+UV光电+活性炭吸附”装置收集处理达标后，尾气引至厂房房顶高空排放，排放高度为30m，排气筒编号为3#。 项目各车间排气筒高度分别为15m、15m和30m，项目周边200m半径范围内最高建筑为凌泊湖小区居民楼，约25m。故本项目一期污染物排放速率应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 经处理过后项目一期、二期配料球磨过程产生的粉尘排放浓度分别为0.073mg/m3、0.073mg/m3，排放量分别为0.001t/a、0.001t/a，排放速率分别为0.00044kg/h、0.00044kg/h，排放浓度能满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）的表5中标准的要求【最高允许排放浓度30mg/m3】； 经治理后一期1#厂房、一期2#厂房、二期3#厂房焊锡烟尘的排放量分别为0.0000288t/a、0.0000432t/a、0.000072t/a，排放浓度分别为0.0042mg/m3、0.0032mg/m3、0.0043mg/m3，排放速率分别为0.0000126kg/h、0.000019kg/h、0.00003kg/h，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）的要求【最高允许排放浓度120mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值的要求【排气筒高度为15m时排放速率为1.75kg/h（严格50%），排气筒高度为30m时排放速率为23kg/h】； 经处理后一期1#2#厂房、二期产生的VOCs排放浓度分别为20.1mg/m3、16.7mg/m3、22.9mg/m3，排放量分别为0.138t/a、0.228t/a、0.366t/a，排放速率分别为0.0603kg/h、0.10kg/h、0.160kg/h，排放浓度能满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）的要求【最高允许排放浓度80mg/m3】，排放速率能满足对应的表列排放速率标准值严格50%的要求【排气筒高度为15m时排放速率为1.0kg/h（严格50%），排气筒高度为30m时排放速率为12.8kg/h】。 项目烟尘、VOCs和粉尘均可以做到达标排放，措施可行。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（凌泊湖小区居民楼）高度约为25m。本项目废气分别通过15m和30m高的排气筒排放，根据分析结论可知，项目粉尘和VOCs经处理后排放速率能满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）的表5和天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）对应表列排放速率标准值严格50%的要求。 本项目大气污染物主要VOCs、粉尘，一期二期配料粉尘均在2#厂房内产生，2#厂房高9m，配料粉尘通过15m高的2#排气筒高空达标排放；一期VOCs、焊接烟尘在1#、2#厂房内产生，1#厂房、2#厂房高度均为9m，一期1#、2#厂房的VOCs、焊接烟尘分别通过均为15m高的1#、2#排气筒高空达标排放；二期出配料球磨工序外其他生产工序均在3#厂房内，则二期的焊锡烟尘和VOCs经收集处理后通过管道引至3#厂房楼顶高空达标排放，3#厂房高21m，则二期废气排放高度为30m。综上，本项目排气筒的高度和数量设置合理可行。 无组织 本项目各废气在收集过程中会有部分收集不完全，导致有少量废气无组织排放，主要是配料过程中未收集完全的粉尘、焊锡过程未收集完全的烟尘和烧银、烧结、包封等工序未收集完全的VOCs。建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应将各产污生产工序密闭，加强监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ②加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ③加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 ⑤仓库内物料每次取料完成后均将盖子盖紧，配备专员进行管理，定期检查物料的存储情况，减少存储废气无组织排放。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 厨房油烟及燃料废气 项目厨房系内部职工使用，产生的油烟量不大，油烟污染物浓度不高，经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准后于所在建筑物天面高空排放，对周围环境影响较小。 项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。 （2）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 VOCs 20.1 0.0603 0.138 2 烟尘 0.0042 0.0000126 0.0000288 3 DA002 VOCs 16.7 0.10 0.228 4 粉尘 0.146 0.00088 0.002 5 烟尘 0.0032 0.000019 0.0000432 6 DA003 VOCs 22.9 0.160 0.366 7 烟尘 0.0043 0.00003 0.000072 一般排放口合计 VOCs 0.732 粉尘 0.002 烟尘 0.000144 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.732 粉尘 0.002 烟尘 0.000144 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 1#厂房 包封 VOCs 密闭收集 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值 10 0.0279 2 1#厂房 焊锡 烟尘 密闭收集 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 1.0 0.000016 3 2#厂房 造粒、烧银、包封 VOCs 密闭收集 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值 10 0.04603 4 2#厂房 配料 粉尘 密闭收集 满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6中标准限值 1.0 0.02304 5 2#厂房 焊锡 烟尘 密闭收集 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 1.0 0.000024 6 3#厂房 造粒、烧银、包封 VOCs 密闭收集 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值 10 0.07393 7 3#厂房 焊锡 烟尘 密闭收集 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 1.0 0.00004 无组织排放总计 VOCs 0.14786 粉尘 0.02304 烟尘 0.00008 表7-16 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs 0.87986 2 粉尘 0.04304 3 烟尘 0.000224 （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 水环境影响分析 2.1地表水评价工作等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-17。 表7-17 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 本项目生活污水和生产废水经预处理后排入市政污水管进入象骨港污水处理厂深度处理，项目废水不直接排入外环境，属于间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，本项目外排废水为生活污水及生产废水，项目总共产废水水量为27.7m3/d（7934.838t/a），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 项目生产废水经沉淀池处理，生活污水经隔油池+化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进象骨港污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入象骨港河最终排入长江，对地表水环境影响可接受。 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入城市雨水管网最终排入白杨湖。污水经总排污口排入长湖路的污水管网经象骨港污水处理厂处理达标后排入象骨港河最终排入长江。 2.3废水进入象骨港污水处理厂的环境可行性 象骨港污水处理厂建设规模为15×104m3/d，分两期建设，一期3×104m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。目前湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）正在进行提质改造工作，提标改造后出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目依托污水处理厂的可行性分析基于项目提标改造后进行分析。 项目所处位置为岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，根据附图4 湖南城陵矶临港产业新区污水工程规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的北侧长湖路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入象骨港污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N、动植物油等，水质复杂程度简单，为象骨港污水处理厂常规处理项目；目前象骨港污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3×104m3/d，项目废水日最大排放量为27.7t/d，废水排放量仅占象骨港污水处理厂剩余处理能力的0.12%，不会对象骨港污水处理厂造成冲击。 因此，项目生活废水通过象骨港污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 2.4地表水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响结论 项目废水排放量约为7934.838t/a（27.7t/d），生产废水经沉淀池处理，生活污水经隔油池+化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后排入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河，最终排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入象骨港污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-18。 表7-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合废水 COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油 象骨港污水处理厂 间断排放 1# 污水处理池 沉淀池、隔油池+化粪池 DW001 是 废水总排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-19。 表7-19 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L） 1# DW001 113°12'30.22" 29°28'20.45" 7934.838 城市污水处理厂 间断排放 全天 象骨港污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5（8） 动植物油 1 ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-20。 表7-20 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 象骨港污水处理厂进水标准 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 - 500 NH3-N - - 30 BOD5 300 - 200 SS 400 - 300 动植物油 100 - - ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-21。 表7-21 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 200 0.00555 1.59 NH3-N 20 0.000555 0.159 BOD5 120 0.00333 0.952 SS 200 0.00555 1.59 动植物油 16 0.000444 0.127 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表。 声环境影响分析 3.1、噪声防治措施 噪声主要来源于普通加工机械的运行噪声、机械通风所用通风机运行时产生的噪声以及空压机运行时产生的噪声。各种机械设备噪声，声级在70-90 dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如球磨罐、烘干炉、风机等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 ⑤对厂区平面合理布局，将生产车间靠厂区北侧布设，并对厂区四周加强绿化，从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥环评建议公司将一期二期球磨工序设置在北侧的2#厂房专属的球磨区内，并半地下式结构，降低球磨机的噪声的项目南侧居民点的影响；建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，各种设备数量较少，无强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目除球磨和烧结工序采用24小时制度外其他工序均采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，项目球磨工序设置在远离居民点一侧并采用半地下式结构，能有效减小，球磨机产生的噪声同时项目厂区的各材料的装卸主要是采用行车进行，噪声较小，运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，项目原辅材料用量不大，运输量也不大，噪声较小。 其中项目一期生产车间距离各厂界的距离分别为：东34m，南侧62m、西侧34m、北侧77m，二期生产车间距离各厂界的距离分别为：东侧48m，南侧22m、西侧34m、北侧77m利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-22： 表7-22 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 一期贡献值 二期贡献值 标准值dB(A) 达标情况 昼间 昼间 昼间 1 厂界外东面1米处 59.4 56.4 65 达标 2 厂界外南面1米处 54.2 63.2 3 厂界外西面1米处 59.4 59.4 4 厂界外北面1米处 52.3 52.3 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。为了最大限度避免遭受对生产工人和周围环境的影响，根据噪声污染防治技术和噪声污染控制的基本办法，本环评要求建设单位具体采取以下措施： ①合理布局，要求将噪声较大的设备（球磨机）尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪音的设备布置在隔声罩内，隔声罩体必须为有一定隔声作用的罩体，该类设备采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪音的生产活动，以减少对敏感点目标的影响； ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑦制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 本项目噪声主要来自于球磨罐、预烧炉、烘干炉、芯片分选机、风机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70～95dB（A），经现场勘查，企业为确保生产过程中厂界噪声达标排放，采取了以下措施： （1）选择低噪声设备，设备均布置在生产车间内，对球磨罐、预烧炉、烘干炉、芯片分选机、风机等高噪声设置减震基础。本项目将球磨工序封闭于专用的隔声间内，并采取半地下式建筑、吸声、隔振个隔声等措施，管道、排气筒均外套隔音棉。 （2）合理布局设备用房和噪声设备，并加强对机械设备的保养，防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外环境的影响。 （3）生产过程中做到文明生产，减少材料装卸过程中产生的撞击噪声。 通过以上措施后，本项目噪声对环境影响不大。 固体废物影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-23。 表7-23 本项目固废产生处置情况表 序号 类别 数量（t/a） 分号类别 废物属性 处理方式 1 废金属线边角料 0.10 —— 一般固废 交由环卫部门处理 2 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 4.0 —— 一般固废 交由供应商回收处理 3 制水机产生废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 1.0 —— 一般固废 交由环卫部门处理 4 含锡废渣 0.2 —— 一般固废 交由供应商回收处理 5 收集的粉尘 0.3208 HW47 危险废物 作为原料回用于生产 6 包封废料及其包装物 0.04 HW49 危险固废 收集后定期交由有资质单位处置 7 不合格产品 3.0 HW49 危险固废 8 废活性炭 2.928 HW49 危险固废 9 生活垃圾 62.94 —— 一般固废 交由环卫部门处理 项目废金属线边角料、制水机产生的废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭等一般固体废物交由环卫部门处理。项目生产过程中产生的废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶等包装物交由供应商回收处理。 项目球磨工序废气收集的粉尘作为原料回用于生产。项目生产过程中产生的包封废料及其包装物、不合格产品以及废活性炭等属于危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理，严禁随意外销。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建设单位拟将项目固废临时贮存设施（场所）设置在设备房内，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾62.94t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 土壤环境影响分析 本项目行业类别计算机、通信和其他电子设备制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于其他行业，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目为Ⅳ类，且自身不是敏感目标，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 地下水环境影响分析 本项目行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目行业属于K、机械、电子：81、印刷电路板、电子元件及组件制造：有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的，类别为Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地（居民使用市政自来水），因此其地下水属于不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级，具体评定过程见表7-24。 表7-24 地下水评价等级划分表 环境敏感程度 项目类别 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 针对本工程可能造成的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 6.1污染源控制措施 本工程选择先进、成熟的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 危废暂存间应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的有关要求，做好防腐防渗措施，以防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。 6.2分区防渗控制措施 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据本工程的特点，将厂区划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，重点及特殊污染区的防渗设计从严执行参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 本项目防渗分区划分及防渗等级见表7-25，设计采取的各项防渗措施具体见表7-26。 表7-25 本项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 定义 厂内分区 防渗等级 非污染区 除污染区的其余区域 厂区生活区和生产车间 不需设置防渗等级 污染区 一般防渗区 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区，循环冷却塔区等 废气处理设施、废水处理池及车间原辅料仓库等 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 重点防渗区 危废暂存区 危废暂存间 渗透系数≤1.0×10-10cm/s 表7-26 本项目设计采取的防渗处理措施一览表 序号 主要环节 防渗处理措施 1 厂区 采用水泥硬质地面防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土。 2 生产区 ①严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；②地坪做严格的防渗措施。 3 废气处理、废水等输送管道、阀门 ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③厂区内各集水池、循环水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施。 4 危废暂存区 ①对危废暂存间按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。 5 固废暂存及处理场所、卸料区 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单要求进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②设专门容器贮存，容器安装载各个操作区的防渗地槽内；地面采用HDPE土工膜防渗处理。 本项目采取以上措施能有效地防止废水或废液下渗污染地下水及土壤。 6.3污染监控措施 为监控项目对地下水的影响，企业应在厂区周边设置三类地下水水质监控井，定期进行监测。第一类沿地下水流向设在场地上游，作为对照井，反映地下水的本底值；第二类沿地下水流向设在场地下游，作为污染观测井；第三类设在最可能出现扩散影响的周边，作为污染扩散监控井。并按有关规定及时建立档案，定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。 监控因子为pH、石油类、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、粪大肠菌群。 6.4应急响应措施 一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目是PTC热敏电阻制造项目，根据对项目生产过程中使用的各种原辅料、产品进行分析、对比，项目涉及的危险物质主要有无铅银浆、洗板水以及丙酮。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，无铅银浆、丙酮以及洗板水的组成成分三氯乙烯、异丙醇属于附录B突发环境事件风险物质。根据表1-5的主要原辅材料理化性质分析可知，无铅银浆中银粉的占比为60-80%，三氯乙烯、异丙醇在洗板水中的占比分别为25~35%、10~20%。无铅银浆、洗板水以及丙酮的最大储存量分别为0.03t、0.6t、0.66t，则银及其化合物（按80%计）、丙酮、三氯乙烯（按35%计）、异丙醇（按20%计）的最大存放量分别为：0.024t、0.66t、0.21t、0.12t。 因此项目涉及的突发环境风险物质及其临界量如下表所示。 表7-27 项目主要风险物质及其临界量 名称 最大存放量/（t） CAS号 附录B中临界量/（t） 银及其化合物 0.024 / 0.25 丙酮 0.66 67-64-1 10 三氯乙烯 0.21 79-01-6 10 异丙醇 0.12 67-63-0 10 7.1.2风险潜势初判 项目厂区风险物质危险性分级见下表 表7-28 项目厂区风险物质危险性分级表 序号 物质名称 q（t） Q（t） q/Q 1 银及其化合物 0.024 0.25 0.096 2 丙酮 0.66 10 0.066 3 三氯乙烯 0.21 10 0.021 4 异丙醇 0.12 10 0.012 合计 0.195 q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+q4/Q4=0.195＜1 项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险潜为Ⅰ。 7.1.3评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7-29 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 7.2 环境敏感目标概况 项目500m范围内有杨树港居民点10#、杨树港居民点11#、凌泊湖小区居民点、永济乡五分场居民点，西北2900m处为长江，具体环境敏感目标分布情况见表3-4和3-5。 7.3环境风险识别 根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目涉及的主要危险物质为银及其化合物、丙酮、三氯乙烯、异丙醇，项目环境风险识别情况详见下表。 表7-30 项目环境风险识别情况表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境目标 1 储运设施 储存的无铅银浆 银及其化合物 毒性 遇明火引起燃烧 大气保护目标 2 储运设施 储存的丙酮 丙酮 遇明火高温易燃易爆，有毒性 遇明火、高热引起燃烧爆炸，易挥发 大气保护目标 3 储运设施 储存的洗板水 三氯乙烯 遇明火高温易燃易爆，有毒性 遇明火、高热引起燃烧爆炸，受紫外光照射或在燃烧或加热时分解产生有毒的光气和腐蚀性的盐酸烟雾 大气保护目标 4 储运设施 储存的洗板水 异丙醇 易燃，有刺激性 遇明火引起燃烧 大气保护目标 7.4环境风险分析 无铅银浆、洗板水和丙酮运输过程中员工操作不当误撞造成的泄漏，可能进入下水管道、土壤，并挥发进入大气，对环境空气、土壤和水体造成污染；丙酮、洗板水保存不当或者泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，对厂区职工和周围敏感点群众造成财产损失和人身伤害，产生废气对大气造成污染。 7.5环境风险防范措施及应急要求 7.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 丙酮属于易燃易爆品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 做好总图布置和建筑物安全防范措施。 准备各项应急救援物资。 产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 7.5.2项目环境应急要求： 事故应急措施 当发生物料泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入。同时向主管负责人报告。查找并切断泄漏源，防止进入下水道，应急处理人员应佩戴正压式呼吸器，穿防静电消防防护服。 针对小量和大量泄漏情况，具体应急处置如下： 小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防砂袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至专用收集器内，回收或按照危险废物进行委外处理。 7.6 分析结论 项目涉及的风险物质是银及其化合物、丙酮、三氯乙烯和异丙醇，银及其化合物、丙酮、三氯乙烯和异丙醇的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-31。 表7-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产1.0亿支PTC热敏电阻元器建设项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （城陵矶新港）区 （--）县 （凌泊湖村长湖路以南运想重工以东） 地理坐标 经度 113°12'32.51" 纬度 29°28'17.54" 主要危险物质分布 本项目在生产过程中涉及的险物质是银及其化合物、丙酮、三氯乙烯和异丙醇，银及其化合物为毒性物品，丙酮、三氯乙烯和异丙醇为易燃易爆物品，主要分布在车间内原辅料仓库 环境影响途径及危害后果 本项目环境风险主要为生产、储存过程中发生的泄漏和突发性火灾事故 风险防范措施要求 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）丙酮属于易燃易爆品，应贮于低温通风处，远离火种火源。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。 （3）工作场所应保持通风透气，操作人员应佩带好防护用品。 （4）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （5）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （6）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （8）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （9）准备各项应急救援物资。 （10）产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。 （11）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 填表说明：项目涉及的风险物质是银及其化合物、丙酮、三氯乙烯和异丙醇，银及其化合物、丙酮、三氯乙烯和异丙醇的贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 环境管理 环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过地球生物容量极限的目的。本项目建成运行后，会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应当做好相应的环境保护工作，加强环境管理，实时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。 根据本项目建设的特点，提出本项目环境管理计划，具体如下： a、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 b、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及生态环境的破坏 c、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确责任，并监督执行。 d、做好环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 e、检查公司内部环境治理设备的运转、日常维护及保养情况，保证其正常运行。 f、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。 g、环保负责人应了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，同时协助环保监测人员实施监测任务。 环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-32 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪 声 厂界 连续等效A声级 一季一次 大气 厂界上风向1个点、下风向2个点 VOCs、颗粒物 半年一次 排气筒 VOCs、颗粒物 半年一次 水 总排口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 半年一次 环境监测工作可委托第三方检测公司监测。 总量控制 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，本报告确定COD、氨氮、VOCs为本项目的污染物总量控制因子。本项目一期二期废水排放量为7934.838t/a，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂COD和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的COD量为0.397t/a，氨氮排放量为0.0397t/a。VOCs排放量为0.87986t/a。建议本项目总量控制指标COD为0.4t/a，氨氮为0.04t/a，VOCs为0.90t/a。 产业政策符合性分析 本项目为热敏电阻生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》符合性分析 项目位于岳阳城陵矶城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，采用先进技术和工艺设备，安装高效集气装置，采用“UV电解+活性炭吸附”二级处理方式处理有机废气，使VOCs的净化效率达92.3%，排放浓度降低至24.7mg/m3，能满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求达标排放。企业按要求定期监测，记录VOCs污染治理设施年度运行情况、处理效率、排放浓度。符合《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》中的要求。 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性 表7-33 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求相符性分析一览表 相关政 策要求 相关规定 本项目拟采取的措施及改进建议 重点行业挥发性有机物综合治理方案 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料； 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备； 3、有效控制无组织排放； 4、推进建设适宜高效的治污设施。 拟采取的措施： 项目拟采用的包封涂料，主要成分为酚醛树脂、填料（二氧化硅、碳酸钙）、无机颜料，为环保型涂料，使用的胶黏剂为水性胶黏剂，符合要求； 项目包封使用的包封机为自动化涂装设备，符合要求； 项目使用的包封涂料、包封溶剂、PVA胶、洗板水等原辅材料均密闭存储，使用过程密闭设备和密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。造粒、包封等VOCs排放工序配备有效的废气收集系统。 4、项目采取封闭式作业，将造粒、包封等工序单独密闭，对有机废气进行小范围密闭收集并采取UV光解+活性炭吸附处理达标后排放，符合要求。 与临港产业新区产业核心区产业定位相符性分析 项目购置岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东土地新建厂房进行生产，根据湖南城陵矶临港产业新区白杨湖片区规划图，项目所在地块属于工业用地，符合土地利用规划。 根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求：严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，根据《湖南城陵矶临港产业新区产业总体规划修编》及《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复》，临港产业新区核心区依托区位航运交通及岳阳市现有石化工业基础的优势，拟重点发展新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业。其中在桔园路及云欣路以东、兴港路以北、向阳路以西、松阳湖路以南的地段布置电子信息产业区。积极发展LED产业和新型电子元器件产业，本项目为热敏电阻生产项目，属于新型电子元器件产业，与园区产业园定位相符。 综上，本项目整体上符合土地利用规划，项目选址基本可行。 15、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目购置岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东土地新建厂房进行生产，根据建设用地规划许可证（建规[地]字 第2018027号），属于工业用地，符合土地利用规划要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。环境空气质量为不达标区，根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （3）拟建项目地址位于岳阳城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入象骨港污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：生产废水统一收集后经沉淀池处理，生活废水经隔油池+化粪池处理，废水经处理后排入象骨港污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强收集处理效率；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 16、“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表7-34 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于湖南岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东，属于依法设立的标准厂房，根据岳阳市生态保护红线分布图，本项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。本项目与岳阳市生态保护红线相对位置详见附图6。 环境质量底线 本项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。本项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 本项目区环境准入负面清单为：国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业。 本项目属于热敏电阻生产项目，不在本项目区环境准入负面清单内，符合临港产业新区产业核心区的产业定位。 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 17、项目总平面布局的合理性分析 项目购置岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东土地新建厂房进行生产，本项目场地坐北朝南呈长方形形状，厂区大门布置在北面。场地北部为停车场，停车场下面为综合楼和研发楼，综合楼由宿舍、办公室、食堂三部分组成，从下至上依次为食堂、办公室、宿舍；场地中部布置为1#厂房和2#厂房；场地南面分布3#厂房、篮球场和设备用房，从西向东依次为3#厂房、篮球场、设备用房。厂区内主要运输道路布置在场地东西两侧原理项目南侧居民。场地东面为湖南美尼科技有限公司年产8000万只锂离子电池项目拟建地、南面为凌泊湖小区居民点、西面为湖南运想重工有限公司、北面紧邻长湖路。本环评建议将排气筒布置在1#2#厂房北侧、3#厂房西北侧，将一二期球磨工序单独在设置在封闭的球磨区内，并兼用半地下式建筑。项目建设平面布置见附图2。建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，办公区与生产车间分隔，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 18、环保投资估算 该工程总投资约1.0亿元，环保投资预计为100万元，占工程总投资的1.0%，详见表7-35 。 表7-35 环保投资估算一览表 序号 类别 一期治理措施 一期投资（万元） 二期治理措施 二期投资（万元） 总投资（万元） 1 废气 VOCs 集气罩+“UV光电”处理装置+活性炭吸附装置+两根15m排气筒 20 集气罩+“UV光电”处理装置+活性炭吸附装置+30m排气筒 20 40 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 10 依托一期 0 10 焊锡烟尘 集气罩+焊锡烟尘净化器+两根15m排气筒 10 集气罩+焊锡烟尘净化器+30m排气筒 10 20 油烟 油烟净化器 4 依托一期 0 4 2 废水 生产废水 沉淀池 3 依托一期 0 3 生活废水 新建排水管道和隔油池、化粪池 6 依托一期 0 6 3 噪声 定期对各种机械设备进行维护与保养，基础减震、隔声等降噪等措施 2 定期对各种机械设备进行维护与保养，基础减震、隔声等降噪等措施 2 4 4 固废 一般固体废物 一般固废暂存间，交专业公司回收处理 3 依托一期 0 3 危险废物 危废暂存间，交有资质单位处理 5 依托一期 0 5 生活垃圾 垃圾桶，交由环卫部门清运处理 1 垃圾桶，交由环卫部门清运处理 1 2 5 绿化 种植树木、覆盖草皮 3 依托一期 0 3 合计 一期 67 二期 33 100 19、竣工验收内容 该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 项目环境保护竣工验收内容见下表。 表7-36 项目环境保护验收项目表 类别 防治对象 一期防治措施 二期防治措施 验收标准 大气 有组织 VOCs 集气罩+“UV光电”处理装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 集气罩+“UV光电”处理装置+活性炭吸附装置+30m排气筒 满足天津市《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB12/524-2014）标准 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 依托一期 满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5限值 油烟 油烟净化器 / 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准 焊锡粉尘 集气罩+焊锡烟尘净化器+15m排气筒 集气罩+焊锡烟尘净化器+30m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）标准 无组织 无组织排放废气 加强收集处理效率 加强收集处理效率 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)和《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中厂界监控点浓度限值 废水 生活污水 隔油池+化粪池 依托一期已建隔油池、化粪池、沉淀池 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 生产废水 沉淀池 噪声 噪声 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、合理布局 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、合理布局 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 废金属线边角料 交环卫部门处理 交环卫部门处理 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 收集后暂存于固废暂存间，定期交供应商回收处理 收集后暂存于一期已建固废暂存间，定期交供应商回收处理 制水机产生废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 交环卫部门处理 交环卫部门处理 含锡废渣 交由供应商回收处理 交由供应商回收处理 收集的粉尘 作为原料回用于生产 作为原料回用于生产 包封废料及其包装物 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理 依托一期已建危险固废暂存间 不合格产品 废活性炭 生活垃圾 环卫部门收集处置 环卫部门收集处置

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 配料、球磨工序 | 粉尘 | 密闭收集+布袋除尘+排气筒高空排放 | 达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5中标准 |
|  | 造粒、烧银、包封工序 | VOCs | 密闭收集+UV光解+活性炭吸附+排放筒高空排放 | 达到天津市《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB12/524-2014） |
|  | 焊锡 | 烟尘 | 密闭收集+焊锡烟尘净化器+排放筒高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池 |  |
| 固体 废物 | 项目区 | 废金属线边角料 | 交环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  | 废铝浆桶、废银浆桶、废酒精桶 | 交供应商回收处理 |  |
|  |  | 制水机产生废RO膜、废阴阳树脂、废活性炭 | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 含锡废渣 | 交供应商回收处理 |  |
|  |  | 收集的粉尘 | 厂区内建设专门的危险固废暂存场所集中收集后交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 包封废料及其包装物 |  |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 选取低噪声设备，加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | -- |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染；按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响；实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标；加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |

九、结论与建议

结论： 、项目概况 湖南新商盈电子科技有限公司拟投资1.0亿元在岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东新购工业用地（中心地理坐标东经113°13'11.03"、北纬29°28'38.43"），从事PTC热敏电阻的研发和生产，年产1.0亿支PTC热敏电阻，项目分两期建设，一期年产PTC热敏电阻5000万支、二期年产PTC热敏电阻5000万支，劳动定员35人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据《2017年度湖南省岳阳市环境质量报告书》关于2017年岳阳市城陵矶环境空气监测结果可知，城陵矶不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，长江水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为59.4~62.4dB(A)，夜间噪声值为45.1~48.9dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：0.652t/a；NH3-N：0.0652t/a；VOCs：0.94186t/a；粉尘：0.02584t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-32所示的环保治理措施，预计环保投资为100万元，占总投资的1.0%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入雨水管网最终进入白杨湖，污水经厂区总排污口排入云港路的污水管网。生产废水经沉淀池处理、生活污水经隔油池+化粪池处理，综合废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后经厂区总排污口排入污水管网，然后进入象骨港污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入象骨港河，最终排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目生产过程中会产生粉尘、有机废气（VOCs）和焊锡烟尘，为此，建设单位拟将粉尘、有机废气、焊锡烟尘经收集后通过处理装置处理后引至厂房房顶排放（排放高度为15m和30m），达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）、天津市《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB12/524-2014）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目废气收集过程中会有少量废气收集不完全呈无组织排放，其主要污染物VOCs无组织排厂区内浓度最高点小于10.0mg/m3，未超过《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准中厂界监控点浓度限值；粉尘无组织排放周界外浓度最高点小于1.0mg/m3，未超过《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）标准中厂界监控点浓度限值；对周围的环境不会产生明显影响。 声环境影响分析结论：项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，合理布置噪声设备，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 执行3类标准要求。对周围环境不造成影响。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为热敏电阻生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目购置岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东土地新建厂房进行生产，属于工业用地，符合土地利用规划要求。本项目为热敏电阻生产制造业，根据临港产业新区产业核心区环评批复内容可知项目引入符合其要求，满足园区产业园定位。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 项目办公区和生产区之间保持了一定的防火安全距离，生产区配有安全设备；由于各生产车间里面具体的生产设备没有确定的布置位置，因此，本环评建议将产生噪声的主要机加工设备，布置在厂中部，使之远离各侧声环境敏感点，项目生产车间及排气筒均位于主导风向的下风向，减少VOCs和粉尘对办公员工和周边居民的影响。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 综上所述， 湖南新商盈电子科技有限公司拟投资1.0亿元购置岳阳市城陵矶新港区凌泊湖村长湖路以南运想重工以东土地新建厂房新建年产1.0亿支PTC热敏电阻建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 企业营业执照 附件3 立项审批文件 附件4 招商合同 附件5 用地规划许可证 附件6 临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复 附件7 环境噪声现状监测报告 附件8 专家评审意见 附件9 专家签到表 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目项目周边环境现状及保护目标图 附图4 项目排水走向图 附图5 白杨湖片区规划图 附图6 本项目与岳阳市生态保护红线相对位置图 附图7 项目拟建地与东洞庭湖位置关系图 附图8 项目现场及周边环境照片