岳港环批〔2019〕30号

关于中长燃岳阳莲花塘码头提质改造工程（不含水工）项目环境影响报告表的批复

中石化长江燃料有限公司岳阳分公司：

你公司《关于申请〈中长燃岳阳莲花塘码头提质改造工程（不含水工）项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2045.02万元（其中环保投资31.94万元），对中长燃岳阳莲花塘码头陆域部分进行提质改造。中长燃岳阳莲花塘码头位于湖南省岳阳市城陵矶汇流口水域，莲花塘水文站下游右岸一侧，濒临沿湖大道，上距莲花塘水文站约100m。本次提质改造不涉及码头趸船更换及水域范围，改造后柴油吞吐量保持20万吨/年不变。根据湖南省人民政府专题会议纪要《关于推进长江岸线湖南段港口码头专项整治工作的第四次会议纪要》（湘府阅﹝2018﹞63号）和岳阳市长江岸线港口码头专项整治工作领导小组《关于开展过渡期码头提质改造工作的通知》（岳码头整治办﹝2018﹞33号）要求，项目建设符合国家产业政策，符合长江经济带生态环境整治要求。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《中长燃岳阳莲花塘码头提质改造工程（不含水工）项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、提质改造内容包括：①拆除现有两座仓库B、C，并进行复绿；②斜坡由2米拓宽至4米；③更换现有柴油管道，同步完善管道配套阀门等配件设施；④ 对生活楼、泵房、门房外墙进行粉刷，并增设企业标识；⑤对公用工程进行完善，新增雨污分流排水系统、污水收集管道和污水收集池。

2、加强施工期环境管理。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响；施工废水经隔油池、沉砂池沉淀后全部回用，禁止就近设置排污口；加强大气污染防治工作，施工现场采取围挡、覆盖、洒水、喷洒抑尘剂等防尘措施减少扬尘污染，渣土实行密闭运输，出入口设置车辆冲洗设施；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；固体废弃物收集后统一处置，避免造成二次污染。

3、废水污染防治工作。船舱油污水由江面油污水接收船只收集处理，项目码头陆域新建油污水收集池仅作为备用收集设施；经一体化污水处理装置生化处理的船舶生活污水和经化粪池处理的码头工人生活污水排入库区生活污水收集池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后通过市政污水槽车外运处理；初期雨水收集在码头库区油污水收集池后回用。

4、废气污染防治工作。船舶停靠全部使用岸电；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）引至屋顶外排。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保东面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余北、西、南三面达到3类标准要求。

6、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，船舶生活垃圾由码头垃圾收集箱收集处理，陆域生活垃圾、污泥、含油棉纱和废布交由环卫部门统一处理。

7、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目核定的总量指标为：COD≤0.347 t/a，氨氮≤0.0347 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年12月5日

抄送：湖南博咨环境技术咨询服务有限公司