岳港环批〔2020〕1号

关于年产2500吨PC模具

建设项目环境影响报告表的批复

湖南白砂装配科技有限公司：

你公司《关于申请〈年产2500吨PC模具建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2000万元（其中环保投资25万元），租赁城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准化厂房，新建年产2500吨PC模具项目。项目总占地面积3440 m2，厂房分为激光切割区、机加工区、焊接区、模台加工区以及成品堆放区，公用工程依托标准化厂房现有。项目生产工艺不涉及喷漆工序、不含金属表面处理（如除锈、酸洗等）。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《年产2500吨PC模具建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。污水管网接通前，地面拖洗水、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，用槽罐车托运至城陵矶临港产业新区污水处理厂处理；污水管网接通后，地面拖洗水、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

2、废气污染防治工作。项目激光切割和焊接工序产生的粉尘，通过设备自除尘带净化器处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值后排放；型材开料和气割工艺产生的少量金属粉尘在车间内自然沉降，收集后统一处理。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备（激光切割机、铣边机、锯床、保护焊机、气割机、台式钻床、空压机）采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，边角料及不合格品收集后外售，焊接烟尘净化器更换的废滤芯由厂家回收。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，项目废机油、废油桶属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、本项目核定的总量指标为：COD≤0.0585 t/a，氨氮≤0.00585 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至联合泰泽环境科技发展有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年2月21日

抄送：联合泰泽环境科技发展有限公司