岳港环批〔2020〕10号

关于富强科技建材产业示范园建设项目

（一期）环境影响报告表的批复

富强科技股份有限公司：

你公司《关于申请〈富强科技建材产业示范园建设项目（一期）环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资120000万元（其中环保投资3402万元），在湖南城陵矶新港区长江大道与环湖路交汇处建设富强科技建材产业示范园建设项目（一期）。项目用地面积105975 m2，主要建设内容包括干混砂浆（或湿拌砂浆）生产线2条；270型环保混凝土生产线6条；管桩（含管片）生产线2条；矿粉、散装水泥中转、水稳站等配套项目。项目选址符合《湖南城陵矶临港产业新区总体规划》。根据山东顺泽建设项目管理有限公司编制的《富强科技建材产业示范园建设项目（一期）环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响；妥善处理施工期生活污水，施工废水经隔油池、沉砂池沉淀后全部回用，禁止就近设置排污口；加强大气污染防治工作，施工现场采取围档、覆盖、洒水、道路硬化、喷洒抑尘剂等防尘措施减少扬尘污染，渣土实行密闭运输，出入口设置车辆冲洗设施；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；固体废弃物收集后统一处置，避免造成二次污染。

2、废气污染防治工作。预拌混凝土生产线和管桩生产线的原料筒仓和搅拌工序产生的粉尘分别收集经脉冲除尘器处理，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值要求后分别通过30 m高的排气筒外排；干混砂浆生产线破碎筛分粉尘收集后经布袋除尘器处理、原料筒仓和搅拌工序产生的粉尘分别收集经脉冲除尘器处理，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值要求后分别通过30 m高的排气筒外排；以上生产工序中未被收集的粉尘、卸料粉尘和堆场扬尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。食堂油烟废气经处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排。

3、废水污染防治工作。搅拌机清洗水、混凝土运输车辆罐体清洗水、混凝土运输车辆外部清洗水、地面冲洗水及道路运输洒水、初期雨水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

4、噪声污染防治工作。合理布局，对产生高噪声的设备必须采取隔声、减振、消音等措施，确保厂界西侧临近交通干线一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，厂界东侧、北侧和南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，除尘设备收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、沉淀池沉淀泥砂和实验废料全部收集后回用。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，废油桶、含油抹布及手套等属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作；废润滑油参照危废管理，回用于管桩模具的脱模。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤2.27 t/a，氨氮≤0.23t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至山东顺泽建设项目管理有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年8月7日

抄送：山东顺泽建设项目管理有限公司