建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产15万吨特种水产饲料项目

建设单位（盖章）：岳阳正昌饲料有限公司

编制日期：2021年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强化项目用地现状调查，进一步调查核实区域管网与象骨港污水处理厂的对接情况，核实给排水内容 | 已强化项目用地现状调查P10，已进一步调查核实区域管网与象骨港污水处理厂的对接情况，核实给排水内容P9 |
| 2 | 明确主车间、综合车间、一般车间、次车间等各自规格、功能，细化建设内容一览表；核实技术经济指标一览表。核实设备清单，核实原辅材料用量，核实大豆油储存方式、最大储存量，核实磷酸二氢钙储存方式，补充其理化性质。核实项目供热情况 | 已明确主车间、综合车间、一般车间、次车间等各自规格、功能，细化建设内容一览表P3；已核实技术经济指标一览表P4。已核实设备清单P4-6，已核实原辅材料用量、大豆油储存方式、最大储存量，磷酸二氢钙储存方式，补充其理化性质P6-7。已核实项目供热情况P9 |
| 3 | 补充特征因子大气环境质量现状监测内容，收集2019年大气常规数据完善大气环境质量现状评价内容，核实环境保护目标方位、距离及规模。 | 已补充特征因子大气环境质量现状监测内容，已收集2019年大气常规数据完善大气环境质量现状评价内容P17-19，核实环境保护目标方位、距离及规模。P21。 |
| 4 | 核实相关物料平衡，核实接受装卸粉尘、大豆加工粉尘、水产饲料粉碎粉尘、制粒（熟化）粉尘源强，核实排气筒参数。进一步细化恶臭污防措施。 | 已核实相关物料平衡P31，已核实接受装卸粉尘、大豆加工粉尘、水产饲料粉碎粉尘、制粒（熟化）粉尘源强，及核实排气筒参数P34-36。已细化恶臭污防措施P37。 |
| 5 | 细化设备噪声源强调查，完善厂界噪声达标排放预测内容。 | 已细化设备噪声源强调查，已完善厂界噪声达标排放预测内容P56。 |
| 6 | 结合区域管网建设情况，强化项目生活废水进象骨港污水处理厂的可靠性分析。 | 已结合区域管网建设情况，强化项目生活废水进象骨港污水处理厂的可靠性分析P46-47。 |
| 7 | 核实项目风险源项，细化风险防范措施。 | 已核实项目风险源项，细化风险防范措施P61-62。 |
| 8 | 补充工业园产业定位相符性分析，据此强化项目选址合理性分析。 | 已补充工业园产业定位相符性分析，据此强化项目选址合理性分析P65-66。 |
| 9 | 核实环保投资，完善项目竣工验收表内容。 | P67-68 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	40

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	69

九、结论与建议	70

附件：

附件1：环评委托书

附件2：监测报告

附件3  企业营业执照

附件4  管委会招商合作协议书

附件5  国有建设用地使用权出让合同

附件6  专家意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目用地红线图

附图4：项目周边现状及环境保护目标图

附图5：城陵矶新港区土地利用规划图

附图6：城陵矶新港区污水工程规划图

附图7：城陵矶新港区雨水工程规划图

附表：

大气环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

地表水环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万吨特种水产饲料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳正昌饲料有限公司 |
| 法人代表 | 文如金 | 联系人 | 辛健 |
| 通讯地址 | 湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角 |
| 联系电话 | 13307305815 | 传真 | 8618788 | 邮政编码 | 424000 |
| 建设地点 | 湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角 中心地理坐标为东经：113.205194、北纬29.502617 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C1329 其他饲料加工 |
| 占地面积 (平方米) | 25392 | 绿化率 (%) | 19.73 |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保投资(万元) | 250 | 环保投资占总投资比例 | 1.67% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2021年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 《全国饲料工业“十三五”发展规划（2016—2020年）》的总体目标是：饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。预计未来5年饲料消费年均增长约400万吨，增速约为1.9%。到2020年工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料2亿吨，浓缩饲料1200万吨，添加剂预混合饲料800万吨。规划提出“在中部地区（包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西6省）立足饲料资源丰富、养殖业基础好、劳动力密集等优势，大力发展饲料原料和饲料加工业，促进粮食等饲料资源就地转化增值”。 《岳阳市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中提出的“加快推动以精深加工为重点的农产品加工业发展，鼓励企业建立无公害原料基地，推广“公司+基地+农户”经营模式，大力发展一村一品、村企互动的产销对接模式。依托洞庭湖区物产优势，大力发展粮食加工、油脂加工、茶叶加工、饲料加工、蔬菜加工、休闲食品加工、调味品加工等产业。”《岳阳市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》要求着力打造中南地区重要的食品加工基地。其中特别提到确保饲料生产在全省的领先地位，发展预混料、饲料添加剂、全价颗粒料、特价料和绿色饲料。到2020年，食品产业规模工业总产值达到1800亿元，年均增长9%以上；规模工业增加值达到460亿元，年均增长9%以上。 鉴于饲料市场良好前景，岳阳正昌饲料有限公司拟投资1.5亿元在湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角新建年产15万吨特种水产饲料项目，该项目规划总用地面积25329m2、总的建筑面积为30798.94m2，主要建设辅助楼、综合楼、生产区等，建成后将年产10万吨特种水产饲料和5万吨大豆粉。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目属于“十、农副食品加工业”饲料加工132的年加工1万吨及以上的，需编制“环境影响报告表”，因此岳阳正昌饲料有限公司委托贵州元旺环境科技有限公司进行《年产15万吨特种水产饲料项目》环境影响评价工作。接受委托后工作人员对建设工程区域进行了详细调查和实地踏勘，对相关资料进行收集，按照环境影响评价技术导则及相关规范要求，编制完成本环境影响报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产15万吨特种水产饲料项目 （2）建设单位：岳阳正昌饲料有限公司 （3）建设地点：湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括组合车间（内设主车间、综合车间、一般车间、次车间和维修车间）、发放车间（内设发放车间和发放罩棚）、综合楼、传达室等。 （6）总投资：15000万元，其中环保投资250万元，占总投资的1.67%。 2.2项目组成 项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 项目组成 工程内容 建设内容 备注 主体工程 组合车间（1栋） 主车间，6层30m，建筑面积6030m2，用于特种水产饲料的制粒工序 框架结构 综合车间，1层8.5m，建筑面积7145m2，用于特种水产饲料的生产 发放车间（1栋） 内设发放车间，2层高13m，建筑面积2870m2，用于大豆粉饲料的生产 框架结构 辅助工程 综合楼 6层高21.6m，建筑面积2304.1m2，1楼为食堂，2至4楼为办公楼,5至6楼为宿舍 砖混结构 化验室 设置在综合楼4楼 砖混结构 传达室 1层，建筑面积96.0m2 砖混结构 维修车间 1层高8.5m，，建筑面积250m2，用于车间维修工具的存放及设备的修理 框架结构 储运工程 一般车间 位于组合车间内，2层高，建筑面积2168m2，用作水产饲料水产的原料仓库 框架结构 次车间 位于组合车间内，6层高23m，建筑面积，1836m2，用于水产饲料成品的堆放 框架结构 发放罩棚 位于发放车间内，层高12.5m，建筑面积19900m2，用于大豆粉的储存 框架结构 玉米粉仓 共9个玉米粉仓，位于厂区南侧，共计18000吨 / 运输方式 运输方式：a.厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、叉车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。 / 环保工程 废水 化验废水中和预处理；生活污水经隔油池、化粪池预处理排入市政污水管网进入城陵矶新港区污水处理厂处理达标后外排象骨港进入长江 / 废气 接收装卸粉尘 密闭、脉冲除尘 / 原料清理、配料混合、打包粉尘 密闭、脉冲除尘 / 大豆粉粉碎、膨化粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒（P1） / 水产饲料粉碎粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒（P2） / 制粒分级粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒（P3） / 异味 密闭处理、采用优质原辅材料、生物除臭系统 / 油烟废气 由油烟净化器处理后引至屋顶高空排放 / 机械设备噪声 隔声、减震及绿化等 / 一般和危废固废暂存场所 一般固废的暂存间位于原料库西南角，面积约50m2，危废暂存间位于机修房内，面积约10m2 / 生活垃圾桶 用于厂区生活垃圾收集，位于厂区道路和楼道 / 绿化 绿化率19.73% / 公用工程 供水 以自来水为厂区的水源 / 供电 由市政供电，厂区设置专用变压器 / 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建工程技术经济指标一览表 序号 名称 数量 备注 1 用地面积 25329m2 2 总建筑面积 30798.94m2 其中 厂房（层高≥8m）建筑面积 9327.85m2 / 厂房（层高≥8m）建筑面积 19227.59m2 配套设施建筑面积 2243.5m2 3 容积率 1.256 4 建筑占地面积 13501.16m2 5 建筑密度 53.30% / 6 绿地面积 4998.03m2 7 绿地率 19.73% 8 机动车停车位 11个 9 装卸车位 11个 10 非机动车位 20个 2.3 主要工艺设备 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 大豆粉生产设备 l 粮食筛选设备 成套筛选 套 2 2 粉碎机 AHZC0690 台 2 3 膨化机 EXT225SOY-EH 台 1 4 冷却机 圆平板冷却-10吨 台 1 5 打包机 台 2 6 圆筒仓 1200吨 个 2 7 脉冲除尘装置 WMK-10B型 台 4 特种水产饲料水产设备 8 脉冲除尘器 TBLMB12 台 9 9 风机 4-72 台 9 10 螺旋输送机 LSS20 台 28 11 斗式提升机 DTG36/23 台 9 12 圆筒初清筛 SCQZ60X50X8 台 6 13 旋转分配器 TFPX6 台 6 14 配料仓 1500*1000*3000MM 台 36 15 微机控制配料秤 YSDPD800 台 3 16 双轴桨叶混合机 SSJH-1000 台 3 17 刮板输送机 GSS20 台 3 18 螺旋输送机 LY200*1300 台 24 19 粉碎吸料风机 9-27 台 6 20 脉冲除尘器 DMK-5CSA-15 台 6 21 关风器 TGFZW-12 台 30 22 方筛 FSFJ1*5*100 台 6 23 永磁筒 TCXT15 台 12 24 超微粉碎机 CWFS1000 台 6 25 斗式提升机 DTG36/23 台 12 26 螺带单轴混合机 WSH1200-1 台 3 27 熟化搅拌机 DC380-1 台 6 28 双轴制粒机 SZPJ-02 台 6 29 吸料风机 9-19 台 3 30 干燥器 GZQ-002 台 3 31 引风机 4-72 台 3 32 翻板式冷却器 LQQ-002 台 6 33 给风机 4-72 台 6 34 冷却风机 4-72 台 6 35 振动筛 SCQ*60*50*8 台 3 36 滚筒式油脂喷涂机 PT100*3000 台 3 37 平面回转筛 SFGH130×2C 台 3 38 定量包装称 DCS-50S 台 3 39 成品输送带 C130502 台 3 40 缝包机 GK35-2C 台 3 41 空气压缩机 LG-6/8 台 3 42 自动配料系统 YSDPD800 台 3 公用设备 43 叉车 台 2 44 铲车 台 2 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 2.4、项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料及消耗量具体情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗量情况 序号 原辅材料名称 用量 储存量及方式 来源 大豆粉生产原料 1 大豆 49800t/a 2400t、共2个筒仓，仓容1200t/个，高25m 市场采购 特种水产饲料生产原料 1 玉米粉 30000t/a 18000t、共9个筒仓，仓容2000t/个，高25m 市场采购 2 鱼粉 10000t/a 500t、袋装、堆放 市场采购 3 豆粕 15300t/a 400t、袋装、堆放 植物油厂采购 4 花生粕 2000t/a 400t、袋装、堆放 市场采购 5 菜粕 2400t/a 50t、袋装、堆放 市场采购 6 棉粕 500t/a 150t、袋装、堆放 植物油厂采购 7 面粉 23000t/a 500t、袋装、堆存 市场采购 8 大豆油 2500t/a 80t、桶装、堆存 市场采购 9 磷酸二氢钙 1200t/a 30t、袋装、堆存 市场采购 10 玉米蛋白粉 8400t/a 100t、袋装、堆存 市场采购 11 核心料 1400t/a 10t、袋装、堆存 市场采购 12 水 3030m3/a 自来水 13 电 510万KWh/a 区域电网供给 原辅材料说明： ①核心料（本项目所在用原辅材料中的核心料主要为维生素添加剂、氨基酸添加剂（苏氨酸）、矿物质添加剂、酶制剂等饲料用添剂） 维生素添加剂：一种能激发自身有益菌种繁殖增长，同时抵制有害菌系生长的微生物制品，包括维生素A，D2，E，K3，B1，D3，B2，B6，C以及多种维生素。项目使用各添加剂主要来自国内大型生物技术生产企业，本项目使用各种添加剂来源和质量有保障。 氨基酸添加剂（苏氨酸）：白色斜方晶系或结晶性粉末。无臭，味微甜。253℃熔化并分解。高温下溶于水，25°C溶解度为20.5g/100ml。等电点为pH6.16。不溶于乙醇、乙醚和氯仿。广泛应用于饲料添加剂中，具有如下的特点：①可以调整饲料的氨基酸平衡，促进禽畜生长；②可改善肉质；③可改善氨基酸消化率低的饲料的营养价值；④可降低饲料原料成本。 矿物质添加剂：包括铜、铁、锌、钴、锰、碘、硒、钙、磷等，具有调节机体新陈代谢，促进生长发育，增强抗病能力和提高饲料利用率等作用。 防霉剂：无色澄清油状液体。相对密度(d204)0.99336。熔点-21.5℃。沸点141.1℃。折光率(n25D)1.3848。粘度(15℃)1.175mPa•s。闪点(开杯)58℃。由于米糠、玉米粉等精饲料含油脂率高，存放时间久易氧化变质，故添加防霉剂，可防止饲料氧化、霉变。 酶制剂：本项目使用的酶制剂主要为淀粉酶、脂肪酶、麦芽糖酶、甘露聚糖酶、果胶酶、植酸酶、蛋白酶等。 磷酸二氢钙：性状：磷酸二氢钙是无色三斜片状、粒状或结晶性粉末。有强酸味。纯品时不吸潮，但含有微量杂质，如含有磷酸时能潮解。100℃时失去结晶水，200℃时分解。溶解性：溶于稀盐酸、稀硝酸和稀乙酸，略溶于水，几乎不溶于乙醇。密度：相对密度(d184)2.220。保存：密封保存。毒性：中毒。可燃性：不燃。沸点：158°Cat760mmHg。水中溶解度：1.8g/100ml（20°C） 为了保证产品质量和安全使用，本项目用各种饲料添加剂均满足《饲料和饲料添加剂管理条例》（经2011年10月26日国务院第177次常务会议修订通过，2011年11月3日中华人民共和国国务院令第609号公布，2012年5月1日起施行）中相关规定，其中明确规定：①禁止使用农业部公布禁用的物质以及对人体具有直接或者潜在危害的其他物质养殖动物；②禁止在动物饲料中添加乳和乳制品以外的动物源性成分；③禁止使用无产品标签、无产品质量标准、无产品质量检验合格证的饲料、饲料添加剂。 2.5、产品方案及产品技术指标 项目年产15万吨饲料，其实特种水产饲料10万吨（分为预混、浓缩饲料及配合饲料），大豆粉饲料5万吨，采用20~40kg编织袋包装，厂区最大储存量为8000吨，具体见表1-5。 表1-5 项目产品方案 产品 产量（t/a） 储存场所及最大储量 贮存运输方式 大豆粉饲料 5万 成品库，3000t 采用20~40kg编织袋包装，汽车运输 配合饲料 8万 成品库，5000t 预混浓缩饲料 2万 产品技术指标： 表1-6 饲料产品技术性能表 产品 名称 技术指标 粗蛋白(%) 粗灰分(%) 钙 (%) 磷(%) 砷mg/kg 铅mg/kg 氟 mg/kg 赖氨酸 蛋氨酸 黄曲霉毒素BI 备注 水产料 32.1 9.8 0.8 0.91 1.1 1.4 14.3 / / / 喹乙醇 不得检出 ≧32.0 ≦12.0 ≦0.60 ≧0.90 ≦3.0 ≦7.5 ≦350.0 / / / 未检出 符合规定 2.6、总平面布置 项目拟建于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，其布置如下：厂区主出入口临近西侧沿江路一侧设置，出入口西侧为综合楼、组合车间位于地块北侧、发放车间位于地块中部、玉米仓位于地块南侧。 厂区具体平面布置见附图2。 2.7、给排水 （1）给水工程 项目用水总量为3030m3/a，用水以城市自来水为水源，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水和化验、生活污水，排水管网按雨污分流建设。雨水在厂区内汇集后，接入市政雨水管网，最终汇入长江；化验废水经中和预处理；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入西侧沿江路市政污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江。 项目外排废水量为2430m3/a。 2.8、供电工程 项目电源来自区内已有的市政供电电网，可以满足整个厂区用电要求，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设方式根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。项目不另外设置发电机。 2.9、蒸汽供应 项目生产过程膨化工序所需的蒸汽由华能岳阳电厂提供，区域内已经接通蒸汽管道，项目生产过程中蒸汽可以通入生产车间内，项目生产过程中需要的蒸汽量约为1900吨/年，华能电厂蒸汽能满足生产要求。 2.10、消防工程 项目总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：主通道宽10m，建筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目车间采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 2.11、运输工程 原辅材料运输路线：项目生产过程需要的各种原辅材料主要来自岳阳地区，由运输车辆从岳阳走沿江路运至厂区。 产品运输路线：项目成品饲料经沿江路和乡村道路销往岳阳周边农村以及其他需要的地方。 2.12、劳动定员及工作制度： 本项目劳动定120人，年运行时间为300天，每天工作8小时一班制，均在厂内用餐，其中约40在厂区内食宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，属于新建项目，目前项目拟建地为已平整场地，属于待建地块，为工业用地性质。，不存在原有的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 项目拟建于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角（中心地理坐标东经：113.205194、北纬29.502617），交通便捷。具体位置见附图1。 2、地质地貌 城陵矶新港区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 3、气候、气象 城陵矶新港区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 4、水文 区内地下水类型可分为基岩裂隙水和第四系松散地层孔隙水。前者水量贫乏，后者可分为孔隙潜水和孔隙承压水两类，孔隙潜水分布较广，主要富集于第四系松散层中，与地表水呈季节性互补关系，受江湖水位影响，动态变化大，水位一般1～5m，水量不丰富。孔隙承压水主要分布在中更新统Q2al下部透水性较强的含砾粘土及沙砾石层中，含水层厚3～8m，顶板高程一般16～19m，低于湖水位2～6m，略具承压性。根据对两组水的抽样分析，地下水位重碳酸、硫酸钾钠钙型低矿化度软水和重碳酸钾钙型低矿化度软水，对砼无侵蚀性。 城陵矶新港区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 （1）长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m； （2）象骨港： 发源于云溪乡东风村，河长约12km，流域面积21.0km2，其中位于象骨港河上游的黄泥沟水系流域面积7.92km2，其径流汇入黄泥沟湖后，经黄泥沟节制闸入象骨港。 （3）松杨水域 湖面积：丰水期6000-8000亩左右； 枯水期5000-6000亩左右； 水位：最深水位5~6m左右； 平均水位3~4m左右； 蓄水量：丰水期21万m3左右； 枯水期12万m3左右； 5、土壤 岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。 6、生态环境概况 岳阳市土地富饶，拥有丰富的自然资源。岳阳是国家重要的粮、棉、猪、鱼等优质农产品基地，有四个县(市)进入全国粮、棉、猪百强县行列，有机茶、无公害蔬菜、优质水果、长江蟹、洞庭青虾等农副产品市场十分畅销。 岳阳水资源充沛，淡水面积达31万公顷，在全国独一无二，有利于种植业、淡水鱼业和水运业的发展，还为大耗水、大运量的造纸等现代工业提供了良好的基础条件。 岳阳生物资源多种多样，境内有木本植物1118种，药用植物1224种，水生植物131种，家畜家禽10多种，水生动物116种，野生动物266种。岳阳矿产资源多样，境内蕴藏矿种60余种，已探明大型矿床27处、中型28处、小型45处，可供开采矿点200多处，主要矿种有金、银、铅等金属矿产10余种，有白云石、花岗岩、高岭土等非金属矿产20余种，此外，还有铌、钽、铍等稀有及稀土金属矿产和地下矿泉水等资源。 7、湖南城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6km2，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港产业新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，一是港口航运物流区：规划面积5.5km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。二是装备制造产业区：规划面积4.7km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。三是能源建材产业区：规划面积3.6km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。四是新兴产业区：规划面积5.2km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。五是港口贸易服务区：规划面积1.3km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 8、湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂基本情况 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（即象骨港污水处理厂）东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排至长江。2019年2月岳阳联泰水务有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表》，已经通过临港新区环保分局审批（岳港环批〔2019〕4号），提标改造规模为3万吨/天，改造完成后，服务范围为临港产业新区（主要为临港产业核心区），管道接纳标准为COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤45 mg/L、TN≤70 mg/L、TP≤8 mg/L、石油类≤15 mg/L，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。 根据《岳阳市城陵矶临港新区核心区排水工程专项规划》（2010~2030），临港新区核心区污水处理厂污水系统分为九个分区，长江路西北片区：位于长江大道以西，长江干堤以东，环湖路以南，连港路以北，服务面积为3.9平方公里。污水沿着沿江路的干管由北至南，最终进入临港新区污水处理厂。项目拟建地区域属于上述纳污范围，污水能对接排放湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂内。 9、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 长江 渔业用水水域 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是“两控区” 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 （1）达标性判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据新版大气导则要求，本评价从岳阳市生态环境局收集了《岳阳市2019年度环境质量公报》中城陵矶2019年逐日环境空气监测数据，符合导则相关要求，其判定结果如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在 区域 监测 项目 年评价指标 现状浓度 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 占标率 （%） 是否达标 城陵矶 SO2 年平均质量浓度 0.009 0.06 0.15 达标 NO2 年平均质量浓度 0.027 0.04 0.675 达标 PM10 年平均质量浓度 0.068 0.07 0.97 达标 PM2.5 年平均质量浓度 0.043 0.035 1.23 不达标 CO 95百分位数日平 均质量浓度 1.4 4 0.35 达标 O3 90百分位数最大 8小时平均质量浓度 0.163 0.16 1.02 不达标 由上表可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为O3、PM2.5。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020 年）文件内容要求，湖南省人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级 a促进产业结构调整、b推进“散乱污”企业整治、c优化能源结构调整。d加快清洁能源替代利用、e推动交通结构调整、f 快绿色交通体系建设、g推进油品提质升级。 ②加大污染治理力度 a推动工业污染源稳定达标排放、b加强工业企业无组织排放管控、c加强工业园区大气污染防治、d推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e推进火电钢铁行业超低排放改造、f全面推进工业VOCS综合治理、g打好柴油货车污染治理攻坚战、h加强非道路移动机械和船舶污染管控、i 加强扬尘污染治理、j严禁秸秆露天焚烧、k加强生活面源整治。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，岳阳市2020年PM2.5的浓度改善目标为42μg/m³。 （2）特征监测因子 ①监测工作内容 监测项目特征污染因子为氨气及硫化氢，监测工作内容见表3-2。 表3-2 引用环境空气监测工作内容 编号 监测点位名称 监测因子 G1 厂址 H2S、NH3 G2 厂址下风向东南侧700m H2S、NH3 ②监测分析方法 监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求的方法进行。 ③监测时间 长沙环院检测技术有限公司于2020年10月22日-28日对项目进行了补充监测。 ④监测结果统计分析 环境空气监测及统计分析结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测统计结果 单位:mg/m3 点位 评价指标 监测因子（mg/m3） H2S NH3 标准 小时/一次浓度 0.01 0.2 / 样品数（个） 7 7 G1 数值范围 0.001L 0.11~0.16 超标率（%） / / 最大超标倍数 / / G2 数值范围 0.001L 0.05~0.12 超标率（%） / / 最大超标倍数 / / ④环境空气现状评价 根据环境空气质量现状评价结果：H2S、NH3监测点位满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中H2S、NH3浓度参考限值。 2、地表水环境 项目纳污水体为长江，该段水域功能属于一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本评价收集了2018年岳阳市监测中心对长江城陵矶断面及陆城断面的常规监测数据说明地表水环境质量现状。 （1）监测点位：长江城陵矶断面及陆城断面。 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。 （3）采样时间与频率：2018年1月~12月。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）地表水环境现状监测统计及评价结果见表3-2和3-3。 表3-2 长江城陵矶断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 20.8 ---- ---- pH 无量纲 8.0 0.5 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 1.8 0.3 ≤6 COD mg/L 7.8 0.39 ≤20 BOD5 mg/L 0.8 0.2 ≤4 氨氮 mg/L 0.15 0.15 ≤1.0 总磷 mg/L 0.097 0.49 ≤0.2 石油类 mg/L 0.01 0.2 ≤0.05 硫化物 mg/L 0.002 0.01 ≤0.2 氟化物 mg/L 0.18 0.18 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.02 0.1 ≤0.2 表3-3 长江城陵矶陆城断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 20.6 ---- ---- pH 无量纲 7.7 0.35 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 2.1 0.35 ≤6 COD mg/L 12.7 0.64 ≤20 BOD5 mg/L 1.7 0.43 ≤4 氨氮 mg/L 0.08 0.08 ≤1.0 总磷 mg/L 0.091 0.46 ≤0.2 石油类 mg/L 0.005 0.1 ≤0.05 硫化物 mg/L 0.002 0.01 ≤0.2 氟化物 mg/L 0.25 0.25 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.02 0.1 ≤0.2 由表3-2和3-3可以看出，项目纳污水体长江城陵矶和陆城断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、环境噪声 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2020年5月21-22日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2020.5.21 54.4 44.1 2020.5.22 54.0 43.3 厂界南 2020.5.21 54.9 44.8 2020.5.22 55.1 44.0 厂界西 2020.5.21 53.8 43.4 2020.5.22 53.4 44.4 厂界北 2020.5.21 54.1 44.2 2020.5.22 54.1 43.6 从监测数据来看，项目厂界西侧环境昼间、夜间能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A））、其余各侧声环境昼间、夜间能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 4、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，项目拟建区域开发程度较高，周边主要为工业企业，态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，主要为周边绿化植被。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围，项目周围环境保护敏感目标详见表3-5、3-6及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 北尾 113°12'43.98" 29°30'37.24" 居民 10户 环境空气质量标准（GB3095－2012）中的二级标准 N 1000 永济乡 113°11'44.50" 29°29'34.80" 200户 S 1500 邱家 113°12'58.40" 29°29'41.30" 15户 ES 1250 茅岭头村 113°12'19.08" 29°29'26.09" 20户 ES 1350 王家屋场 113°12'6.54" 29°29'11.51" 360户 ES 1800 屋沙咀 113°13'16.88" 29°30'47.51" 60户 NE 1800 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素 保护目 标名称 相对 方位 相对 距离 规模 功能 保护级别 地表水环境 长江 W 500m 大河 渔业 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 象骨港 S 2000m 小河 渔业 声环境 200m范围内无居民点 （GB3096-2008）2类标准 生态环境 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田 环境风险 与大气、地表水环境保护目标一致

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） 2、地表水 项目评价段长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 标准值 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤10000 3、声环境 项目拟建地厂界西侧临近沿江路需执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、其余各侧执行3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》3类 dB（A） 65 55 《声环境质量标准》4a类 dB（A） 70 55 1、废气 （1）、粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值，具体标准值见表4-4： 表4-4 大气污染物有组织排放标准 mg/m3 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 35 31 周界外浓度 最高点 1.0 （2）、项目恶臭污染物的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体见表4-5： 表4-5 恶臭污染物排放标准 污染物 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限制 高度（m） 速率 臭气浓度 15 2000（无量纲） 20（新改扩建） （3）、食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标准值见表4-6： 表4-6 饮食业油烟排放标准 规 模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 2、废水：项目所在区域的废水全部通过城区污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，故污水排放执行湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂的接管标准；湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表4-7。 表4-7 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 接管标准 6～9 400 500 300 45 8.0 15 一级A标准 6～9 10 50 10 5（8） 0.5 1.0 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准、其余各侧执行3类标准，详见表4-8和4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 依据：《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 表4-9 营运期厂界噪声标准限值 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 依据 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 4 70 55 固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水预处理后排入市政污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后排入长江，经计算项目总量指标COD：0.1215t/a，氨氮：0.0121t/a，总量控制指标纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂，无需另外申请。 无大气总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程简述： 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期工艺流程图及产污环节 2.1、大豆粉生产工艺流程 项目营运期饲料原料粉生产工艺流程如下： 图5-2 生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： （1）筛选：大豆中的杂质，不仅影响到产品质量而且直接关系到加工设备及人身安全，严重时可致整台设备遭到破坏，影响产品生产的顺利进行，故应及时清除。清理设备以筛选为主，根据物料粒子的粒径、宽、厚等方面的差别，使它们一部分通过筛面成为筛下物，另一部分留于筛面上成为筛上物，从而使物料与杂质分离，达到去除杂质的目的。筛选设备除去原料中的草、麦杆、麻绳、纸片、土块、叶、棒等杂物等大而长的杂物。筛选过程完全密闭，筛选后合格的原料提升进入筒仓暂存。原料筛选工段主要污染物为去除的杂质和设备噪声。 （2）粉碎工序：筛选后的物料由筒仓经喂料器进入粉碎机通过锤片的撞击而破碎（原料粉碎采用采用锤片式粉碎机，利用高速旋转的锤片撞击作用使物料破碎），小于筛孔的物料在除尘器的负压作用下迅速排出粉碎机，达到粉碎的目的。粉碎后物料的粒径约为 01—3mm，粉碎的目的是增改善后续工序的质量，提高工作效率。粉碎工序主要污染物为粉尘和设备噪声，粉碎在密闭的粉碎机内进行，且粉尘经脉冲除尘器处理后排放；粉碎设备设置减震基础和消声器。 （3）加热膨化：项目膨化的方法为湿法膨化，膨化是在水分、热、机械剪切、磨擦、揉搓及压力差的综合作用下的糊化过程。项目膨化热源为华能电厂提供的蒸汽，当粉料与蒸汽混合时，粉料颗粒开始吸水膨胀，通过膨化腔时，迅速升高的温度及螺旋叶片的揉搓使网袋状淀粉颗粒加速吸水，晶体结构开始解体，氢键断裂，膨胀的淀粉粒开始破裂，变成一种粘稠的熔融体，在膨化机出口处由于瞬间的压力骤降，蒸汽（水分）瞬间散失使大量的膨胀淀粉粒崩解，淀粉糊化。高温、高压及机械剪切使挤压膨化比其它加工方式产生的淀粉糊化更彻底，一般糊化度可达 90%～100％，与常规的煮熟工艺相比，能使植物细胞壁破裂，淀粉链更短，从而更有效地提高消化率，膨化后的物料成为结晶状的颗粒物。膨化工序主要污染物为粉尘和设备噪声，膨化在密闭的密闭设备内进行，且粉尘经脉冲除尘器处理后排放。 （4）膨化料冷却：在膨化过程中由于通入高温、高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热，使得膨化颗粒温度、湿度较高，在这种条件下，暂存时会产生粘结和霉变现象，必须使其水分降至 14%以下，温度降低至比气温高 8℃以下，项目冷却使用风冷，通过风机送入的空气对膨化料进行冷却。此过程由于膨化料为结晶颗粒物，冷却过程不会产生粉尘，主要污染工序为设备噪声。 （5）粉碎：冷却好的物料经叶轮喂料器进入粉碎机，通过粉碎进一步粉碎后的粒料由螺旋输送机输送、斗式提升机提升至暂存仓，粉碎的目的是增大物料的比表面积，提高后续饲料生产对其的利用率，增加消化酶对原料的接触面积；减少动物采食过程的咀嚼能耗，有利于提高饲料报酬。粉碎工序主要污染物为粉尘和设备噪声，粉碎在密闭的粉碎机内进行，且粉尘经脉冲除尘器处理后排放；粉碎设备设置减震基础和消声器。 （6）包装：最后根据市场需求，将粉碎后的粉料在包装间用塑料袋进行包装成成品外售。 2.2、特种水产饲料生产工艺流程 建设项目主要生产浓缩、预混合饲料（粉状）和配合饲料（颗粒状），粉状饲料无制粒工序，其它工艺相同，本次工程分析一起分析。产品均为颗粒状和粉末状，无发酵工艺，生产工艺和产污节点见图5-2： 图5-3 特种水产饲料生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程简述： （1）原料接收及预处理工段（清筛和磁选） 项目原料分为粒料、粉料和液体原料，粒料主要为玉米、豆粕、麸皮、米糠等，粉料主要为石粉、碳酸氢钙及饲料添加剂等，液体原料主要为豆油。 ①物料接收进料口的设置：项目在原料库和预混料车间设置8个物料接收进料口（粒料和粉料），各物料在原料库内可就近进料，各进料口设置铁栅筛，去除大杂质。 ②物料接收和预处理步骤： 粒料：散装玉米用汽车直接卸料至物料接收进料口内；豆粕、麸皮、米糠等袋装原料用叉车运至物料接收进料口处，拆开包装后将粉料倒入物料接收进料口内； 然后粒料自物料接收进料口投料进入刮板机、提升机、粒料粗清筛、永磁筒后进入原料筒仓或各自的待粉碎料仓（初清筛可筛出杂物，永磁桶可筛选出铁质类杂质），其中：玉米进入原料筒仓储存，豆粕、麸皮、米糠等直接进入各自的待粉碎料仓。 粉料：堆存在原料库内的袋装粉料用叉车运至物料接收进料口处，拆开包装后将粉料倒入物料接收进料口内，粉料自物料接收进料口投料进入刮板机、提升机、初清筛、永磁筒等设备处理后直接进入各自的配料仓。 液体原料（豆油）：豆油采用地埋式的卧式储罐储存在配合料车间；购进的豆油经送料槽罐车的放料管直接放入卧式储罐。 ③原料预处理的目的：原料预处理的主要目的是除去原料中夹杂的沙土、秸秆等非磁性杂质和铁屑、铁钉等磁性杂质，保证加工设备的安全生产，减少设备损耗以及确保产品质量。原料通过提升后进入筛选设备除去非磁性杂质，再通过永磁筒除去磁性杂质。 原料接收及预处理工段主要污染物为粉尘、去除的杂质和设备噪声。 （2）粉碎工序 粉碎工段主要是将颗粒状的原料粉碎，确保原料粉碎后的粒度符合加工和产品要求。待粉碎仓中的粒料，经缓冲斗、喂料器（带有磁选除杂器）、粉碎机、刮板机、提升机后进入各自的配料仓。具体步骤为：储存在颗粒原料筒仓中的粒料自卸料口经刮板机、提升机进入各自的待粉碎筒仓；项目共配置了6个待粉碎仓，仓容240m3，分别用于玉米、豆粕、麸皮、米糠等待粉碎原料。待粉碎仓中的粒料通过缓冲斗、带有磁选器的喂料器进行均匀喂料，并去除粉碎物料中的磁性杂质，确保粉碎机安全运转。进入粉碎机的原料通过锤片的撞击而破碎（原料粉碎采用采用锤片式粉碎机，利用高速旋转的锤片撞击作用使物料破碎），小于筛孔的物料在除尘器的负压作用下迅速排出粉碎机，达到粉碎的目的。 粉碎工序主要污染物为粉尘和设备噪声，粉碎在密闭的粉碎机内进行，且粉尘经脉冲除尘器处理后排放；粉碎设备设置减震基础和消声器。 （3）配料混合工段 项目共配置了40个配料仓，总仓容达到 600m3，能满足 6~8 小时以上的生产容量，可确保生产的连续性；配料仓分为大、中、小三个规格的仓型：大仓主要用于存放玉米、豆粕等大配比的物料，小仓主要存放磷酸氢钙、石粉等小配比、大容重的物料。以最大程度上提高配料仓的利用率，减少物料进仓更换的频次，从而减少物料交叉污染的概率，并可降低劳动强度；配料仓锥斗均为大角度方变圆，二次斗为圆变方结构，有效地解决了料仓锥斗结拱问题；对于存放 易结拱物料的料仓安装了破拱装置，能有效防止结拱。出仓机底部采用改进圆型结构，配料仓出料呈整体下落而不形成结拱，防漏料，低残留量，可防止交叉污染。 本项目配料采用“累加式” 配料方式，实行配料计算机自动配料。配料仓中的原料通过喂料器送入配料秤斗进行计量，地埋式储罐中的豆油由液体添加系统定量地加入配料秤斗中，当所有原料配料计量完成后，完成一批料的配料作业；配料完毕进入混合机（双轴桨叶高效混合机），在设定的混合时间下进行混合，混合完毕混合机门打开，完成一批料的配料混合作业；混合后的物料再经过刮板机、提升机、粉料筛等设备处理后，粉料产品直接进入粉料成品仓待包装后出售，需要制粒的粉状物料进入待制粒仓，本项目在配合饲料区设置 4个15m3 的待制粒料仓。 物料在混合机中，通过混合机桨叶的搅拌，克服物料的自重，使物料“悬空” 流动，在两轴桨叶的作用下，物料上下翻滚，互相渗透，从而达到混合均匀的目的。 配料混合过程将产生一定量粉尘，经集气罩收集后由脉冲除尘器处理后排放。 （4）制粒冷却分级工序 配料混合工序完成后，需要制粒的粉状物料进入待制粒仓。将待制粒仓中的物料通过喂料器喂入调质器，通入干饱和蒸汽来完成调质（调节物料温度达到80-85℃，物料含水量约10％左右），调质后的物料进入制粒机，由旋转的压辊将物料压入模孔并从底部压出，经模孔出来的柱状饲料由切刀切成需求的长度，完成制粒过程；通过调质处理制粒得到的颗粒饲料含水量和温度较高，在这种条件下，颗粒饲料容易变形破碎，贮藏时也会产生粘结和霉变现象，所以必须通过冷风机使其水分降至12.5%以下，温度降低至比气温高8°C以下。项目采用逆流式冷却器结合冷却风网系统进行通风降温，调节颗粒料的水分；最后通过分级筛筛选粒径合格的颗粒，送入颗粒成品仓，待包装后出售，筛选出来的不合格的颗粒（筛下料）返回制粒工序重新制粒。 采用逆流滑阀式冷却器，该冷却器采用国际最新机型的颗粒八角型逆流式冷却器，振动小，噪音低。分级筛两台采用SFJH130*2C 型回转分级筛， 筛下物料回制粒机重新制粒。喂料器采用变频控制喂料，使喂料均匀连续，并可根据制粒机主机电流调节喂料量；有利于物料的调质过程，确保饲料高品质。调质器采用双层加长不锈钢调质器，提高饲料的熟化度，便于饲料的灭菌处理和畜禽动物的消化吸收。 （5）包装入库工序 进入成品仓的颗粒产品和粉料产品，分别经缓冲斗进入自动称量系统，自动计量秤将物料按定额进行称量，通过自动放料使物料落入灌装机构所夹持的饲料袋内，然后松开夹袋器，装满产品的包装袋通过传送带送至缝包机缝包，完成自动包装过程。再经过码包进入成品仓库。不需要打包的成品经散装成品系统由散装车运走。 本项目包装工段配备颗粒包装秤3台、缝包机2台，该包装秤具有自动去皮重，自动调整误差，抗干扰能力强的特点。皮带输送机3台。 （6）辅助系统 生产工艺包括空气压缩系统、微机电控系统、除尘风网系统、液体添加系统、蒸汽系统等辅助系统。 ①空气压缩系统：包括空气压缩机、储气罐、干燥机等，系统提供的的空气压力、空气量满足生产需求。 ②微机电控系统：反映生产线上所有设备的运行状态和主要设备的运行负荷，有设备故障报警功能，采用中央控制室集中监控和现场分散控制相结合，可实现计算机自动配料；选配的各类仪表、计量称重、元器件等仪器性能符合要求，工作稳定可靠。 ③除尘风网系统： 使用脉冲式除尘器，采用集中除尘和单点除尘相结合的方式，投料口和打包口采用单点除尘方式。 ④液体添加系统：主要包括储液罐、输液泵、喷液泵、过滤器装置，液体计量精度满足生产要求。 ⑤蒸汽系统（颗粒产品生产）：主要由管道、调节阀等组成，系统中安装安全阀、疏水阀和减压阀。 二、项目物料平衡 项目营运期间物料平衡分析见表5-1和5-2。 表5-1 项目大豆粉物料平衡分析表 单位：t/a 输 入 输 出 项 目 重 量 项 目 重 量 去 向 大豆 49800 膨化大豆粉 50000t/a 产品外售 蒸汽 800 筛选固废 99.6t/a 送入垃圾填埋场 外排粉尘 2.95t/a 有组织和无组织（未计入脉冲装置收集下来回用的粉尘） 其他损失 497.44t/a 冷却工序损失的水分 合 计 50600 合 计 50600 表5-2 项目特种水产饲料物料平衡分析表 单位：t/a 输 入 输 出 项 目 重 量 项 目 重 量 去 向 玉米粉 30000 浓缩预混饲料 20000 产品外售 鱼粉 10000 配合饲料 80000 豆粕 15300 清理固废 172.8 垃圾填埋 花生粕 2000 磁选固废 15 外售综合利用 菜粕 2400 装卸除尘收集下来的粉尘 7.969 回用 棉粕 5000 外排粉尘 4.021 外排（收集下来的粉尘直接回用于生产，不在纳入） 面粉 23000 其他损失 2000.21 物料干燥损失的水分等 豆油 2500 磷酸二氢钙 1200 玉米蛋白粉 8400 核心料 1400 蒸汽 1000 合 计 102200 合 计 102200 三、项目水平衡 项目营运期间的用水主要包括化验用水和生活用水。 1）产品检验工序将产生部分化验废水，废水产生量约为30m3/a（0.1m3/d），该部分废水主要污染物为酸、碱，经中和后外排（中和调节pH值至6~9之间）。 2）生活用水：项目职工120人，年工作300天，其中住宿职工约40人。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计、不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为3000t/a（10t/d），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2400t/a（8t/d）。 综合上述分析，项目营运期间水平衡分析见图5-3。 图5-3 项目水平衡分析图（t/d） 四、主要污染源分析 （一）施工期污染源分析 项目各建筑物土建施工过程中产生的主要污染源包括以下几部分： 1、废气污染源 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输、装卸与搅合，另外物料堆放期间由于风吹亦会引起扬尘，其主要污染物为 TSP，具体主要由以下因素产生：①施工场地内地表的挖掘与重整；②土方和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起。 施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动（含废弃房屋的拆迁）产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中 TSP浓度为1.5～30mg/m3。 （2）燃油废气 各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为 CO、NOX 、THC等有害污染物。 2、废水污染源 （1）生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为 COD、SS、氨氮等。根据业主提供的资料可知，项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，项目施工时间约 150 天，施工人员平均按 30 人计，生活用水量按50L/p·d 计，则施工期生活用水量为1.5m3/d；排放系数以 80%计，则施工期生活污水排放量为 1.2m3/d。施工人员产生的生活污水中主要污染物及其水质浓度如下：COD： 300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。 （2）施工废水 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为 SS 和石油类，其排放量均难以估算，石油类浓度为 10～300mg/L，SS 污染物浓度约为 400～500mg/L。 3、噪声污染源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段 噪声源 场平 挖掘机、铲土机、卡车 建筑施工 搅拌机、振捣机、起重机、电锯 路面施工 压路机 表5-4 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称 距离声源10m 距离声源30m 噪声声级范围 平均噪声级 噪声声级范围 平均噪声级 推土机 76～88 81 67～79 72 挖掘机 80～96 84 71～87 75 装载机 68～74 71 59～65 62 振捣机 75～88 81 66～97 72 吊车 76～84 78 67～75 69 4、固体废弃物 固体废弃物主要是施工过程中的建筑垃圾、废土方和施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 项目计容建筑面积为31816.3m2，根据调查，钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量为每平方米0.03吨，计算得项目在施工期产生建筑垃圾总量约为954.5t。 （2）生活垃圾 项目不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/p·d计，施工时间约为150天，平均施工人员按30人计，施工期间生活垃圾总产生量为2.25t/a，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 （3）废土方 项目厂区用地较为平整完成，施工过程开挖量不大，但会产生一定的废土方，产生量约为1500m3。 （二）、营运期污染源分析 1、废水污染 ①生产废水 本项目生产过程中无需使用生产用水，车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式。检验工序（主要是检测原料及产品水分、灰分、粗蛋白、钙、磷等）将产生部化验废水，废水产生量约为30m3/a，主要污染物为酸、碱，经中和后外排（中和调节pH值至6~9之间）。 ②生活污水 项目职工120人，年工作300天，其中住宿职工约40人。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计、不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为3000t/a（10t/d），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2400t/a（8t/d）。类比岳阳市居民小区生活污水数据，则本项目生活污水及污染物产生情况见表5-5。 表5-5 生活水污染物产生情况表 产生环节 指标 污染物产生浓度(mg/L) 年产生量（t/a） 生活污水 2400m3/a COD 300 0.72 SS 200 0.48 BOD5 150 0.36 NH3-N 30 0.072 2、废气污染 项目营运后，产生的大气污染物主要有生产车间产生粉尘、异味以及食堂油烟。 （1）粉尘 项目采用先进的全自动化生产工艺，生产过程中整个生产环节均密封状态下完成，粉尘主要产生于接收装卸和加工过程各环节。 ①接收装卸粉尘：项目原料仓为全密闭结构，产品仓为钢结构厂房两种。装卸粉尘成份也为玉米、豆粕、菜粕等粮食加工残余物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中对粮食加工厂粉尘产生情况分析，粮食粉尘粒径一般在0.79～9.53mm范围内，粉尘粒径绝大部分属于易沉降的粉尘。因此包装物料装卸粉尘按0.001kg/t物料装卸量估算，散装物料装卸粉尘按0.1kg/t物料装卸量估算。 本项目成品为15万吨/年，转运过程包装在蛇皮袋内，则本项目成品库包装物料无组织粉尘总量约为0.15t/a，粉尘产量极小，直接通过窗户逸散出去，无组织外排。原料除大豆及玉米粉为散装外，其他原料均为袋装，则原料区粉尘产生量为8.05t/a，在原料仓库上方设置集气罩，风机风量为20000m3/h，经除尘效率为99%脉冲除尘器系统处理后无组织排放量为0.081t/a（0.0112kg/h）。 ②大豆粉加工粉尘 大豆加工粉尘产生点主要有：筛选、粉碎、膨化及打包粉尘。废气的主要成份为大豆粉加工残余物。 废气源强参照参照第二次全国污染源普查工业污染源普查，饲料加工行业配合饲料工业粉产排污系数均为0.043kg/t—产品计算。项目年加工5万吨大豆粉饲料，则加工车间粉尘排放量为=50000t/a*0.043kg/t/103=2.15t/a。根据目前饲料加工企业生产工艺的特点，除尘设备视为生产设备，因此本行业工业粉尘产排污系数相等。 其中：项目筛分工段粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数10%计，则其排放量为0.215t/a；膨化工段及粉碎工段粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数80%计，则其排放量为1.72t/a；打包粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数10%计，则其排放量为0.215t/a。 根据建设单位提供的资料，车间内原料筛分粉尘和分级打包粉尘由于各产尘点位分散，从安全角度出发，上述工段粉尘经配套的脉冲袋式除尘器处理后在车间内无组织排放，由上述分析可知车间内无组织排放的粉尘量为0.43t/a。 项目粉碎及膨化工序产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后引同一根35m（P1）排气筒于车间顶高空排放，风机总风量为30000m3/h，则处理后排气筒的粉尘排放量为1.72t/a、排放速率为0.717kg/h、浓度为23.9mg/m3。 ③水产饲料加工粉尘 水产加工粉尘产生点主要有：原料清理粉尘、粉碎粉尘、配料混料粉尘、制粒（熟化）分级粉尘及打包粉尘。废气的主要成份为玉米、豆粕、菜粕等粮食加工残余物。 废气源强参照参照第二次全国污染源普查工业污染源普查，饲料加工行业配合饲料工业粉产排污系数均为0.043kg/t—产品计算（预混饲料系数为配合饲料的产污系数乘以调整系数1.2）。项目年加工预混水产饲料2万吨/年，配合水产饲料8万吨/年，则水产饲料加工粉尘排放量为4.59t/a。根据目前饲料加工企业生产工艺的特点，除尘设备视为生产设备，因此本行业工业粉尘产排污系数相等。 其中：项目原料清理工段粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数5%计，则其排放量为0.229t/a；原料粉碎工段粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数45%计，则其排放量为2.066t/a；配料混合工段粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数10%计，则其排放量为0.459t/a；制粒（熟化）分级工段废气粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数35%计，则其排放量为1.607t/a；打包粉尘产生量按饲料加工行业产排污系数5%计，则其排放量为0.229t/a。 根据建设单位提供的资料，车间内原料清理粉尘、配料混料粉尘和分级打包粉尘由于各产尘点位分散，从安全角度出发，上述工段粉尘经配套的脉冲袋式除尘器处理后在车间内无组织排放，由上述分析可知车间内无组织排放的粉尘量为0.917t/a（0.382kg/h）。 粉碎工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后引至同一根35m（P2）排气筒于车间顶高空排放，风机总风量为20000m3/h，则处理后排气筒的粉尘排放量为2.066t/a、排放速率为0.86kg/h、浓度为43mg/m3。 制粒（熟化）分级工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后经同一根35m（P3）排气筒于车间顶高空排放，风机总风量为20000m3/h，则处理排气筒的粉尘排放量为1.607t/a、排放速率为0.669kg/h、浓度为33.45mg/m3。 ③粉尘产生排放汇总表 项目粉尘产生排放情况见表5-6。脉冲除尘器效率取99%，则反推出饲料生产过程中产生量如下表所示： 表5-6 项目废气污染源源强核算一览表 产生位置 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 大豆粉 筛分打包 粉尘 43 18 脉冲除尘 — 0.43 0.18 粉碎 膨化 粉尘 172 71.7 脉冲除尘+1根35排气筒（P1） 23.9 1.72 0.717 水产饲料 清理、配料、打包 粉尘 91.7 38.2 脉冲除尘 — 0.917 0.382 粉碎 粉尘 206.6 86 脉冲除尘+1根35排气筒（P2） 43 2.066 0.86 制粒 粉尘 160.7 66.9 脉冲除尘+1根35排气筒（P3） 33.45 1.607 0.669 成品装卸 粉尘 0.15 0.019 — — 0.15 0.019 原料装卸 粉尘 8.05 1.11 脉冲除尘 — 0.081 0.0112 （2）异味 项目加工的主要原料为谷物及谷物加工副产物，同时添加少量的氨基酸等添加剂以增加饲料的营养，不涉及发酵工艺。在制粒（熟化）工艺过程中遇到高温蒸汽，在气温较高时调制器中物料熟化产生气味，一般情况下调质器在制粒机上的附属设备，与制粒机配套，采取全密闭设计。调质过程中产生的废气混同物料挤压成粒后一起进入逆流式冷却器，这部分恶臭气体废气混同冷却废气一同进入冷却废气处理系统。只有极少量恶臭气体因设备不密闭或者管道连接处逸散出来呈无组织排放，其臭味强度100，温度在65~75℃之间。 但为防止工艺过程中不稳定因素，造成部分时段恶臭产生浓度较大的情况对区域环境空气的影响，评价建议建设单位在制粒冷却工段集尘器出口设置备用的生物除臭系统，在生产车间周边工人人员感受到异味可嗅时（即臭气浓度达到人体可嗅的浓度时，一般情况下人体感觉出极微弱的臭味时环境空气中的臭气浓度为20）开启车间内配置的水洗喷淋除臭系统，以避免对周围环境造成影响。在臭气浓度异常时启用臭气处理设施进行处理达标后排放。 （3）食堂油烟 项目约120人在厂内食堂用餐，采用清洁能源（天然气和电能）作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见表5-8。 该项目员工日常生活食用油耗量为0.438t/a，油烟产生量为0.01314t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为3000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.002628t/a，浓度为1.2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 表5-8 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数 用油指标 （g/人·d） 耗油量 （t/a） 油烟挥发系数 油烟产生量 （t/a） 油烟排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 120 10 0.438 3% 0.01314 0.002628 1.2 3、噪声污染 本项目生产高噪声设备主要是筛选设备、粉碎机、膨化机、冷却机、打包机、空压机和除尘设备等，声压级在75~90dB（A），主要噪声设备情况见下表： 表5-9 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 位置 1 粮食筛选设备 85 生产车间 2 粉碎机 85 3 膨化机 80 4 冷却机 75 5 打包机 75 7 脉冲除尘装置 85 8 空压机 90 9 叉车 80 厂区内转运设备 10 铲车 80 4、固体废物污染 项目营运期间，固体废弃物主要包括筛选固废、初清固废、磁选固废、除尘灰渣、废包装材料、废机油和职工生活垃圾。 （1）筛选固废：大豆粉筛选过程中产生的砂石等杂质量约占处理物料总量的0.2%，则项目筛选固废产量为99.6t/a，为一般固体废物，与日常生活垃圾类似，可送生活垃圾填埋场处理。 （2）初清固废：粒状原料和粉状原料清筛过程中产生的砂石等杂质量约占处理物料（玉米、豆粕、菜粨等）总量的0.2%，则项目清理固废产量为172.8t/a，为一般固体废物，与日常生活垃圾类似，可送生活垃圾填埋场处理。 （3）磁选固废：根据建设单位提供的经验数据，粒状原料和粉状原料磁选过程中产生的铁性碎屑极少，约为15t/a左右，统一收集后外卖综合利用。 （4）装卸除尘收集的粉尘：物料装卸过程产生的粉尘经脉冲除尘器进行处理，收集下来的物料粉尘量约7.969t/a，用作原材料回用于生产。 （5）废包装材料：项目各原辅材料玉米、麦麸、豆粕等均由纤维袋或者麻袋包装入厂，使用过程中将产生一定量废包装材料约15t，集中收集外售。 （6）废机油：项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险废物，危险废物类别为HW08（代码HW08 900-214-08），建设方应建设危险废物暂存间进行收集暂存，然后统一送有资质的危险废物处置中心进行处理。 （7）生活垃圾：项目员工约40人在厂区住宿，住宿员工生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计、不住宿的按0.5kg/人.d计，项目总职工120人，则生活垃圾产生量约24t/a。 表5-9 本项目固废汇总表 序号 固废名称 产生量 处置方式及去向 1 筛选固废 99.6t/a 生活垃圾填埋场处理 2 初清固废 172.8t/a 生活垃圾填埋场处理 3 磁选固废 15t/a 集中收集外售 4 装卸除尘收集的粉尘 7.969t/a 回用于生产 5 废包装材料 15t/a 集中收集外售 6 废机油 0.5t/a 交由有资质的单位处理 7 生活垃圾 24t/a 当地环卫部门清运填埋

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 大豆粉 | 筛分打包 | 粉尘 | 43t/a | 0.43t/a |
|  |  | 膨化 粉碎 | 粉尘 | 2390mg/m3，172t/a | 23.9mg/m3，1.72t/a |
|  | 水产饲料 | 清理、配料、打包 | 粉尘 | 91.7t/a | 0.917t/a |
|  |  | 粉碎 | 粉尘 | 4300mg/m3，206.6t/a | 43mg/m3，2.066t/a |
|  |  | 制粒 | 粉尘 | 3345mg/m3，66.9t/a | 33.45mg/m3，1.607t/a |
|  | 成品装卸 | 粉尘 | 0.15t/a | 0.15t/a |
|  | 原料装卸 | 粉尘 | 8.05t/a | 0.081t/a |
|  | 主车间 | 异味 | 臭气浓度100 | 小于20 |
|  | 食堂 | 油烟 | 6mg/m3，0.01314t/a | 1.2mg/m3，0.002628t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 2400m3/a | 2400m3/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.48t/a | 10mg/L，0.024t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.36t/a | 10mg/L，0.024t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.72t/a | 50mg/L，0.12t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.072t/a | 5mg/L，0.012t/a |
|  | 化验废水 | 水量 | 30m3/a | 30m3/a |
|  |  | pH | 3-4、10-11 | 6-9 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 筛选固废 | 99.6t/a | 生活垃圾填埋场处理 |
|  |  | 初清固废 | 172.8t/a | 生活垃圾填埋场处理 |
|  |  | 磁选固废 | 15t/a | 集中收集外售 |
|  |  | 装卸除尘收集的粉尘 | 7.969t/a | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | 15t/a | 集中收集外售 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 0.5t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 24t/a | 当地环卫部门清运填埋 |
| 噪 声 | 营运期噪声：主要噪声设备粉碎机、破碎机、初清筛、提升机、输送机、制粒机、混合机、空压机和风机等，声压级在75~90dB（A）。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目选址于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，项目拟建地无珍稀动植物。项目占地面积较小，无大面积破坏植被，且项目建成后对厂区进行了一定面积的绿化，绿化率为19.73%，生态恢复较好，因此本项目建设对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。建议采取以下措施： ①文明施工，严格管理。按岳阳市渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，尽量避免沿途撒漏。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。 ②定时喷洒水，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘， 尤其是敏感目标附近要加大洒水抑尘力度。 ③要围档作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时，对水泥、石灰等容易飞散的物料可采取加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。 ④大风天气下停止施工。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5和SS等；施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工人员生活污水利用化粪池处理后用于周边农肥。 （2）施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 （3）在施工场地四周设置截排水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 （4）施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 （5）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源 10m 30m 50m 100m 120 m 150m 施工机械 85.0 75.5 71.0 65.0 63.4 61.5 根据现场调查，项目拟建地200m范围内有少量居民点分布，其噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日 6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 （5）施工现场模板、钢管等维修清理时，严禁使用大锤敲打，钢材、木材等进出场装卸时，要轻拿轻放。模板、脚手架支设和拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下左右有人传递，不得随意乱抛乱放。 采取上述措施后，尽管施工噪声南侧临近居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾、废土方施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《岳阳市建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 （2）生活垃圾：施工期间生活垃圾主要为皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 （3）废土方：弃土主要是项目建设过程中开挖地产生而没有用于回填的土方，弃方产生量约为1500m3；按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）向人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，产生的弃土在指定地点消纳。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二：营运期的环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入长江，污水经厂区总排污口排入沿江路的污水管网。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-2。 表 7-2 地表水评价级别判据 评价等级 受纳水体情况 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200 且 W<6000 三级B 间接排放 — 由工程分析可知，项目污水预处理后外排湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进一步处理，属于间接排放，对照上表内容可知项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，不进行水环境影响预测。 （2）处理措施及纳入污水处理厂的可行性 项目检验工序废水产生量约为30m3/a，主要污染物为酸、碱，经中和后外排（中和调节pH值至6~9之间）。生活污水废水排放量约为2400t/a（8t/d），生活污水经化粪池处理达到湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（即象骨港污水处理厂）东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排至长江。2019年2月岳阳联泰水务有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表》，已经通过临港新区环保分局审批（岳港环批〔2019〕4号），提标改造规模为3万吨/天，改造完成后，服务范围为临港产业新区（主要为临港产业核心区），管道接纳标准为COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤45 mg/L、TN≤70 mg/L、TP≤8 mg/L、石油类≤15 mg/L，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。 项目所处位置为湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，根据附图区域排水规划图可知拟建地片区属于污水厂的纳污范围内，项目拟建地的西侧沿江路已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂。项目废水主要为生活废水和少量化验废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为8.1t/d，废水排放量仅占湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂实际处理规模的0.023%，不会对湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 （3）废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-3至7-6。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律性 污染治理设施 排放 口编 号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、BOD、SS、氨氮 污水处理厂 连续 1 生活污水处理系统 隔油池+化粪池 / (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 化验废水 pH 间断 2 化验废水处理设施 中和池 表7-4 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 / （万t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度E 纬度N 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 1 W1 113°11'13.26" 29°19'34.15" 0.243 污水处理厂 连续 / 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 pH 6~9 （无量纲） COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L 氨氮 5mg/L 表7-5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 W1 pH 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂接管标准 6~9（无量纲） COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 表7-6 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放 口编号 污染 物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d ） 年排放量/（t/a） 1 W1 COD 50 0.000405 0.1215 BOD5 10 0.000081 0.0243 SS 10 0.000081 0.0243 氨氮 5 0.0000405 0.0121 全厂排放口 合计 COD 0.1215 BOD5 0.0243 SS 0.0243 氨氮 0.0121 2、环境空气影响分析 项目营运后，产生的大气污染物主要有粉尘、异味和食堂油烟。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-7的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-7 评价工作等级判别依据 评价工作等级 分级判据 一级 Pmax ≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见下表。 表7-8 评价因子和评价标准表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 二类区 日小时 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） TSP 日小时 300 ②估算模型参数表见下表 表7-9 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 600万 最高环境温度/ ℃ 39.3 最低环境温度/ ℃ -11.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿润气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率 / m — 是否考 虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/ km — 岸线方向/ ° — ③污染源参数见表7-10~7-11。 表7-10 点源参数表 污染源名称 坐标(o) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度 经度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) P1大豆粉碎粉尘 113°11'11.70" 29°19'35.15" 35.0 0.8 30 16.59 PM10 0.717 kg/h P2水产粉碎粉尘 113°11'11.34" 29°19'34.75" 35.0 0.8 30 11.06 PM10 0.86 kg/h P3水产制粒粉尘 113°11'11.63" 29°19'34.79" 35.0 0.8 30 11.06 PM10 0.669 kg/h 表7-11 矩形面源参数表 污染源 名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 经度 纬度 长度 m 宽度 m 有效高度m 成品装卸 113°11'14.14" 29°19'34.61" / 120 72 8 粉尘 0.019 kg/h 原料装卸 113°11'14.14" 29°19'34.61" / 120 75.6 8 粉尘 0.0112 kg/h 车间内无组织粉尘 113°11'12.31" 29°19'34.78" / 120 80 8 粉尘 0.562 kg/h ④计算结果见表 7-12。 表 7-12 大气环境影响评价等级结果 污染源名称 评价 因子 评价标准 (μg/m3) Cmax (μg/m 3 ) Pmax (%) D 10% (m) P1大豆粉碎粉尘 PM10 150 6.07 4.05 / P2水产饲料粉碎粉尘 PM10 150 8.13 5.42 / P4-7制粒（熟化）分级粉尘 PM10 150 5.73 3.82 / 成品装卸 TSP 300 7.56 2.52 / 原料装卸 TSP 300 0.057 0.02 / 车间内无组织粉尘 TSP 300 19.64 6.55 / 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为19.64ug/m3，Pmax6.55%，距离为厂界下风向79m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ④大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-12 预测结果分析可知，正常情况下项目粉尘排气筒和厂区面源的外排污染物最大占标率均低于10%（其中P1排气筒最大落地浓度为6.07ug/m3、占标率为4.05%；P2排气筒粉尘最大落地浓度为8.13ug/m3、占标率为5.42%；P3排气筒粉尘最大落地浓度为5.73ug/m3、占标率为3.82%；成品装卸无组织粉尘粉尘最大落地浓度为7.56ug/m3、占标率为2.52%；原料装卸无组织粉尘粉尘最大落地浓度为0.057ug/m3、占标率为0.02%；车间内无组织粉尘最大落地浓度为19.64ug/m3、占标率为6.55%），各污染物的最大落地浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）粉尘处理环保措施及影响分析 脉冲袋式除尘器的工作原理是：设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1-0.2s）。 技术特点：无需预收尘设备，能一次性处理高达1000g/Nm3浓度的烟尘，排放浓度小于30mg/Nm3，工艺流程简单；袋室内无需喷吹管，机外换袋方便；嵌入式弹性窗口，密封性能好；脉冲阀数量少，清灰强度大，动作迅速；整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工操作；滤袋使用寿命2a以上；易实现隔离检修，收尘器相对主机运转率100%。 有组织粉尘达标可行性：项目大豆粉生产线粉碎工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后引同一根35m（P1）排气筒于车间顶高空排放，则处理后排气筒的粉尘排放量为1.72t/a、排放速率为0.717kg/h、浓度为23.9mg/m3；项目水产饲料粉碎工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后经同一根35m（P2）排气筒于车间顶高空排放，则处理后排气筒的粉尘排放量为2.066t/a、排放速率为0.86kg/h、浓度为43mg/m3；制粒（熟化）分级产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后经同一根35m（P3）排气筒于车间顶高空排放，则处理排气筒的粉尘排放量为1.607t/a、排放速率为0.669kg/h、浓度为33.45mg/m3。详见表7-13： 表7-13 粉尘产生排放情况一览表 产生位置 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 大豆粉 筛分打包 粉尘 43 18 脉冲除尘 — 0.43 0.18 粉碎 粉尘 172 71.7 脉冲除尘+1根35排气筒（P1） 23.9 1.72 0.717 水产饲料 清理、配料、打包 粉尘 91.7 38.2 脉冲除尘 — 0.917 0.382 粉碎 粉尘 206.6 86 脉冲除尘+1根35排气筒（P2） 43 2.066 0.86 制粒 粉尘 160.7 66.9 脉冲除尘+1根35排气筒（P3） 33.45 1.607 0.669 由上表可知，饲料加工粉碎和制粒（熟化）分级产生的粉尘，采取密闭吸风+脉冲式布袋除尘器处理后由35m高排气筒排放，可以达到《大气污染物排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。同时，排气筒高度满足高于周围200m范围内最高建筑物5m以上的要求，对周边环境影响较小。 无组织粉尘防治措施：车间内其它工序粉尘经脉冲布袋除尘器后无组织排放，主要控制措施为：车间地面及设备的保洁应采用吸尘器或人工清扫方式收集，并集中堆放定期外售，在粉尘堆放过程中为了避免二次起尘，应用容器盛装（桶装或袋装）并加盖帆布遮盖。此外，原料的接收装卸均应采用密闭设备和密闭式的储库，合理安排总图布置和竖向布置，降低物料转运的距离和落差，以减少粉尘的无组织排放；所有粉料的运输及称量工序均应在密封状态下进行，并应有收尘装置。同时在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对环境的影响。 （3）恶臭异味影响分析 项目主要产品为水产饲料，不涉及发酵工艺，项目无较大恶臭产生源，主要为调质过程，粮食原料经熟化过程产生的少量异味气体，由于饲料生产过程中恶臭的产生量较为难定量，本次评价以臭气浓度表示。类比岳阳地区饲料加工厂可知最终排至厂界臭气浓度一般在10~20之间，评价取均值臭气浓度（无量纲）为15，恶臭产生在正常情况下可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新改扩建企业标准要求。建议建设单位严格控制原料的质量，对产生异味的原料单独设置密闭保存间，根据使用情况适量储存，及时清理在存储过程中变质原料，以避免无组织逸散恶臭对周围环境造成影响。另外还应加强项目厂区绿化：在厂界四周可种树，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。在办公区、职工生活区有足够的绿化，以减少无组织排放对周围环境的影响。该类废气经妥善治理后对拟建地周围环境和保护目标影响均较小。 （4）油烟措施 项目食堂用餐采用清洁能源（天然气和电能），油烟经抽油烟机处理后（抽油烟机净化效率为80%）引至屋顶高空外排，油烟排放量为0.002628t/a，油烟排放浓度为1.2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大，措施可行。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （7）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①有组织排放量核算 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 P1大豆粉粉碎膨化粉尘 颗粒物 23.9 0.717 1.72 2 P2水产饲料粉碎粉尘 颗粒物 43 0.86 2.066 3 P3制粒（熟化）分级粉尘 颗粒物 33.45 0.669 1.607 一般排放口合计 颗粒物 5.393 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 5.393 ②无组织排放量核算 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 装卸、清理、混合配料等 颗粒物 密闭、合理操作，洒水等 《大气污染物排放标准（GB16297-1996）》 1.0 1.578 3 熟化冷却 臭气 管理和周边绿化 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 20 （无量纲） / 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 1.578 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-16 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 6.971 2 臭气浓度 / 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排气筒最低允许高度为15m。《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（宿舍）高度约为16m。本项目生产粉尘通过35m高排气筒排放烟囱排放。 因此，本项目需设置3根35m高的粉尘排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量和高度合理可行。 3、声环境影响分析 （1）、噪声控制措施 本项目投产后噪声源主要为粉碎机、破碎机、空压机、初清筛、制粒机、混合机、各类风机等产生噪声，噪声声压级为75-90 dB(A)，为减少噪声对周边环境的影响，应采取的措施如下： ①控制物料输送噪声。缩短物料的输送距离，在输送管道表面涂上阻尼浆或衬耐磨尼龙衬套降低噪声，缓冲料斗设计成压力式自动调节门，防止斗内无物料时引起的噪声。 ②封闭噪声源。将粉碎机、空气压缩机、风机、制粒机等高噪声设备安装在车间内的隔声房内，隔声房采用双层密封窗和橡皮隔声门。 ③加装隔声罩。粉碎机出口管道、粒料输送管、粒料初清筛等处采用隔声罩隔声。隔声罩内涂阻尼材料，阻尼材料上贴附吸声材料。 ④设置减振器和隔振基础。对粉碎机、制粒机、心机、空气压缩机等直接采用橡胶减振器减振。风机、空气压缩机加装隔振基础。 ⑤管道采用柔性联接。用柔性材料垫衬、包裹管道并堵严缝隙，粉碎机出口采取柔性联接，管道穿过楼板和隔墙时，用沥青、毛毡等垫衬或包裹，并堵严缝隙。 ⑥采用吸声措施。如在墙壁上涂有吸声效果的涂料等。 ⑦安装消声器控制空气动力性噪声。如在风机出口安装消声器。 ⑧合理安排运输线路和运输时间，控制运输噪声。项目原辅材料运输和成品外运路线尽量避绕沿线的噪声敏感目标，并且夜间不运输。 （2）、厂界噪声达标可行性分析 项目投产后噪声源主要为粉碎机、空压机、初清筛、混合机、各类风机等产生噪声，主要设备噪声声压级见表7-17。本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界的噪声值。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 因项目工作面的设备相对比较集中，均位于项目主车间。故本评价可将工作面主车间看作一个点声源。项目噪声源强参数及预测结果见下表7-17。 表7-17 项目噪声源源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 治理前噪声源强 位置 1 粮食筛选设备 85 生产车间 2 粉碎机 85 3 膨化机 80 4 冷却机 75 5 打包机 75 7 脉冲除尘装置 85 8 空压机 90 9 叉车 80 厂区内转运设备 10 铲车 80 其中项目生产车间距离各厂界的距离分别为：南侧15m，北侧20m、东侧45m、西侧50m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的叠加现状监测值后的预测结果见下表： 表7-18 项目噪声在边界的噪声值 单位：dB(A) 厂界 叠加源强 屏障隔音 与厂界距离 距离衰减 衰减值 贡献值 东 95.6 20 45 33.26 53.26 42.34 南 20 15 21.61 41.61 53.99 西 20 50 38.21 58.21 37.39 北 20 20 27.61 47.61 47.99 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类（西侧达到4类）要求，对敏感点影响较小。 另外，建议对生产车间和办公楼、生活区建筑周围增设一定的绿化隔离带以吸尘降噪；合理安排作业时间，严格控制夜间生产，该措施可以确保项目对夜间噪声无影响；项目原辅材料和产品装卸时，严格按照相关操作规程要求操作，加强管理，可以较大程度地减轻其对周围声环境的影响。 （3）运输噪声影响分析 本项目出入车辆多为大型车辆，车流量小、出入时间不定，产生的噪声相对较小。为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强原矿、产品运输管理，建议建设单位合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民；在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。在采取以上措施后，车辆出入噪声对周边区域声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-18。 表7-18 本项目固废产生处置情况表 序号 固废名称 产生量 处置方式及去向 1 筛选固废 99.6t/a 生活垃圾填埋场处理 2 初清固废 172.8t/a 生活垃圾填埋场处理 3 磁选固废 15t/a 集中收集外售 4 装卸除尘收集的粉尘 7.969t/a 回用于生产 5 废包装材料 15t/a 集中收集外售 6 废机油 0.5t/a 交由有资质的单位处理 7 生活垃圾 24t/a 当地环卫部门清运填埋 项目筛选固废、初清固废、磁选固废、装卸除尘收集的粉尘等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存（环评建议采用储罐暂存），装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 建设单位分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目一般工业固废临时贮存场所设在原料库内，面约为50m2、危废贮存场所设在机修房内，面积约为10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目营运期产生的生活垃圾24t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水和土壤环境影响分析 本项目为饲料，编制报告表，属Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水分级评定依据，无需开展地下水评价工作。 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 6、生态环境影响分析 项目厂区绿化率19.73%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主，并注意增加物种的多样性；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④乔、灌、草合理配置，特别是提高乔木、灌木的比例；落叶与常绿结合，以常绿为主。⑤注意异质性布局，与周边的自然组分构成团块式的混交布置，以增强系统抗御内外干扰的能力。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 根据对建设项目各类原辅材料的调查情况可知，项目不涉及风险物质。 7.1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录 B突发环境事件风险物质及临界量表，项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此q/Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.1.3风险评价等级判定 由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表7-20。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-4和3-5。 7.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 7.3.1物质危险性识别 项目不涉及风险物质。 77.3.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产区、储运工程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废气处理装置和工程对生产设施进行风险识别。 1、废气处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度增加，进而严重危害周边环境。 2、辅助工程：项目储运工程主要风险是原料和产品为易燃物质，发生火灾事件，危害空气环境和地表水环境。 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 7-20。 表7-20 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施 主要危险部位 主要危险物质 事故类型 原因 废气处理装置 生产车间 粉尘 事故排放 风机损坏、停电等 储运工程 仓库 豆油 空气和地表水 火灾 7.4环境风险分析 项目存在的环境风险主要是生产过程产生的粉尘处理设施发生故障废气非正常排放及厂区火灾引起的次生环境风险。 7.4.1非正常工况大气环境事故风险评价 项目排气筒废气中在非正常排放情况下，对周边环境影响较大。因此发现废气处理装置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 7.4.2 厂区发生火灾事件 如厂区豆油发生泄露引发火灾，其次生环境危害主要：①火灾次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 7.5、事故风险防范措施 （1）为防范废气处理设施事故，项目可采取如下风险防范措施： ①各产污点可设置一套备用处理设施，一备一用。 ②加强管理，及时对环保处理设施运营情况进行检测，如发现有可能导致不能正常运营的迹象，则及时进行处理。 ③根据项目实际情况，项目环保设施出现事故不能正常运营时，可暂停生产，及时进行维修。 ④定期对项目各大气污染因子进行监测，若粉尘、异味等出现超标，应及时停产整改。 （2）发生触电的应急措施 ①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施： a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 ②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 7.6、建立并实施应急预案 针对项目可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-21。 表7-21 应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：废气处理措施、豆油暂存区。 2 应急组织机构、人员 公司应急组织机构、人员。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序。 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等。 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急监测、防护措施器材 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 7.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产15万吨特种水产饲料项目 建设地点 湖南省 岳阳市 湖南城陵矶新港区 沿江路与茅岭中路交汇处东北角 地理坐标 经度 113.205194 纬度 29.502617 主要危险物质及分布 仓库；生产车间废气处理设施事故 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 原料和成品库发生火灾引发次生污染物排放，造成空气、地表水环境污染；废水事故排放造成大气污染 风险防范措施要求 企业加强监管监控，加强废气处理设施维护。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的 项目除原料和成品库可能会发生火灾等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目原料和成品库、废气事故排放总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 ③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 8.2、环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。本评价提出环境监测计划如表7-23。 表7-23 环境监测计划 监测类别 监测位置 监测项目 监测频率 备注 废气 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处） 粉尘和臭气浓度 每季一次 发生事故排放时立即进行 有组织粉尘排放口 粉尘 每季一次 噪声 公司厂界 等效A声级 每季一次 厂界噪声 9、项目建设合理性分析 9.1产业政策符合性分析 本项目为饲料生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9.2产业定位及选址合理性分析 （1）产业定位 本项目选址地位于岳阳市城陵矶临港产业新区综合保税区内，规划分为七个功能区域：保税加工区、保税物流仓储区、查验区、国际贸易展示区、综合服务区、熏蒸区和临时堆场区。岳阳城陵矶综合保税区规划主导产业为现代物流业、国际贸易服务业、以机械与装备制造、电子信息产品加工、粮食及肉类加工等为主导的外向型产业。本项目主要产业内容属于饲料加工，项目储运工程依托临港新区水域优势建设大型原料物流仓库，符合临港新区现代物流基地的规划定位要求；位于保税一类工业区，符合当地区域产业规划。 （）选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目位于湖南城陵矶新港区，沿江路与茅岭中路交汇处东北角。属于招商引资企业，入园协议见附件4，目前项目已经取得国有建设用地使用权出让合同（详见附件5），因此项目的选址符合土地利用要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目地址位于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电和原料供应均有保证，满足生产及生活需求。片区已经敷设排污管网，污水能对接排入湖南城陵矶新港区污水处理厂进行处理，为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后对污染物采取如下措施：废水经预处理后排入湖南城陵矶新港区污水处理厂达标处理外排；废气经装置处理后高空排放、无组织废气加强通风处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 9.3与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表7-24。 表7-24 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于湖南城陵矶新港区生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和原料等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境质量底线 根据监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境小，符合环境质量底线要求。 负面清单 项目属于饲料生产，不湖南城陵矶新港区产业发展的负面清单内。 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 9.4项目总平面布局的合理性分析 项目拟建于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，厂区主出入口临近西侧沿江路一侧设置，在车间周边设置了通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（项目生产车间）布置在厂区北侧，而且办公生活区与生产厂区分开有较大的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。项目生产车间粉尘排气筒均设置在主导风向侧风向，对周边环境以及厂区生活区影响较小。因此厂区平面布置基本合理。 环评建议项目加强厂房内平面布局的功能分区布置，保证了工艺流程的顺畅紧凑的同时，尽量将各工段工序衔接紧密，并设置一定的分隔带；将产尘设备尽量调整至统一的密闭操作间内以便于粉尘收集处理；在综合楼和生产车间周围增设一定的绿化隔离带以吸尘降噪、美化环境。 10、环保投资及竣工验收 项目总投资15000万元，其中环保设施投资250万元，所占比例为1.67%。环保投资及竣工验收清单如下表所示。 表7-25 工程环保设施与环保工程竣工验收一览表 类别 治理措施 投资费用(万元) 治理效果 废气 接收装卸粉尘 密闭、脉冲除尘 15 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 大豆粉筛分打包粉尘 密闭、脉冲除尘 20 水产饲料原料清理、配料混合、打包粉尘 密闭、脉冲除尘 30 大豆粉膨化、粉碎粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒 40 水产饲料粉碎粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒 40 制粒（熟化）分级粉尘 脉冲除尘器+35m高排气筒 40 异味 生物除臭系统 17 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新改扩建企业标准要求。 油烟 油烟净化器+屋顶外排 1 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 雨污分流 雨水与污水管网 3 严格做到雨水和污水分流处理 化验用水 中和池 1 达到污水处理厂的接管标准要求 生活污水 隔油池+化粪池 3 噪声 车间内 基础减振、厂房隔声等降噪措施 10 GB12348-2008中3类标准 车间外 车间四周设置绿化带隔声 固废 一般固废 仓库内专门的一般工业固体废物储存区域 5 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求 危险固废 机修房内设危废暂存间，并交由资质单位处置 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 生活垃圾 设置垃圾收集池 并及时清运 符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)要求 绿化 灌木植物等 15 / 合计 250

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 接收装卸 | 粉尘 | 密闭、脉冲除尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  | 大豆粉筛分打包 | 粉尘 | 密闭、脉冲除尘 |  |
|  | 水产饲料原料清理、配料混合、打包 | 粉尘 | 密闭、脉冲除尘 |  |
|  | 大豆粉粉碎 | 粉尘 | 脉冲除尘器+35m高排气筒 |  |
|  | 水产饲料粉碎 | 粉尘 | 脉冲除尘器+35m高排气筒 |  |
|  | 制粒（熟化） 分级 | 粉尘 | 脉冲除尘器+35m高排气筒 |  |
|  | 主车间 | 异味 | 密闭处理、采用优质原辅材料、生物除臭系统 | 达到《恶臭污染物排放标准》相关要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶外排 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活废水 | 化粪池、隔油池 | 达到污水处理厂的接管标准要求 |
|  | 化验 | 废水 | 中和 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 筛选固废、初清固废 | 生活垃圾填埋场处理 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求 |
|  |  | 磁选固废 | 集中收集外售 |  |
|  |  | 除尘灰渣 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集外售 |  |
|  | 机修 | 废机油 | 交有资质的单位处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门清运填埋 | 符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)要求 |
| 噪 声 | 设备选型选用的低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；合理安排作业时间，禁止夜间生产；规范作业，减少物料装卸噪声的影响；车间密闭厂房在靠近厂界处设置门窗，并采用了高密度隔声性能好的材料。经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3、4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目注意改善厂区生活环境，建议在绿化植物的选择上选择了降噪效果较好的植物，植被布局基本合理，通过全面规划营造了良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |

# 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 岳阳正昌饲料有限公司拟投资15000万元在湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角新建年产15万吨特种水产饲料项目，工程内容包括辅助楼、综合楼、生产区等，劳动定员120人。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：由表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②水环境质量状况：项目纳污水体长江城陵矶和陆城断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ③声环境质量状况：项目厂界西侧声环境昼间、夜间能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A））、其余各侧声环境昼间、夜间能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 （3）项目主要污染物排放量 项目废水预处理后排入市政污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后排入长江，经计算项目总量指标COD：0.1215t/a，氨氮：0.0121t/a，总量控制指标纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂内，无需另外申请。无大气总量控制指标。 （4）项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-25所示的环保治理措施，预计环保投资为250万元，占总投资的1.67%。 （5）营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入市政雨水管网，污水经厂区总排污口排入沿江路的污水管网。化验废水经中和、生活污水经隔油池+化粪池处理达到湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入长江。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。经以上措施处理后，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：项目大豆粉生产线粉碎工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后引同一根35m（P1）排气筒于车间顶高空排放，则处理后排气筒的粉尘排放量为1.72t/a、排放速率为0.717kg/h、浓度为23.9mg/m3；项目水产饲料粉碎工段产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后经同一根35m（P2）排气筒于车间顶高空排放，则处理后排气筒的粉尘排放量为2.066t/a、排放速率为0.86kg/h、浓度为43mg/m3；制粒（熟化）分级产生的粉尘由配套的脉冲袋式除尘器处理后经同一根35m（P3）排气筒于车间顶高空排放，则处理排气筒的粉尘排放量为1.607t/a、排放速率为0.669kg/h、浓度为33.45mg/m3。可以达到《大气污染物排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。同时，排气筒高度满足高于周围200m范围内最高建筑物5m以上的要求，对周边环境影响较小。无组织粉尘根据预测，可以达到《大气污染物排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求，对周边环境影响较小。 熟化过程产生的少量异味气体，类比岳阳地区饲料加工厂可知最终排至厂界臭气浓度一般在10~20之间，评价取均值臭气浓度（无量纲）为15，恶臭产生在正常情况下可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新改扩建企业标准要求。建议建设单位严格控制原料的质量，对产生异味的原料单独设置密闭保存间，根据使用情况适量储存，及时清理在存储过程中变质原料，以避免无组织逸散恶臭对周围环境造成影响。另外还应加强项目厂区绿化：在厂界四周可种树，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。同时建议建设单位在制粒冷却工段集尘器出口设置备用的生物除臭系统，在生产车间周边工人人员感受到异味可嗅时（即臭气浓度达到人体可嗅的浓度时，一般情况下人体感觉出极微弱的臭味时环境空气中的臭气浓度为20）开启车间内配置的水洗喷淋除臭系统，以避免对周围环境造成影响。在臭气浓度异常时启用臭气处理设施进行处理达标后排放。 项目食堂用餐采用清洁能源（天然气和电能），油烟经抽油烟机处理后（抽油烟机净化效率为80%）引至屋顶高空外排，油烟排放量为0.002628t/a，油烟排放浓度为1.2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大，措施可行。 声环境影响分析结论：项目产生噪声的设备在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，本项目各厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（4类）标准，对周围环境影响很小。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为饲料生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目拟建于湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角，属于二类工业用地，符合土地利用规划要求，项目引入符合园区定位要求。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 厂区主出入口临近沿江路一侧设置，在车间周边设置了通道和空坪，有利于物料运输；在各建筑周围布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（项目生产车间）布置在厂区北侧，而且办公生活区与生产厂区分开有较大的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。项目生产车间粉尘排气筒均设置在主导风向侧风向，对周边环境以及厂区生活区影响较小。因此厂区平面布置基本合理。环评建议项目加强厂房内平面布局的功能分区布置，保证了工艺流程的顺畅紧凑的同时，尽量将各工段工序衔接紧密，并设置一定的分隔带；将产尘设备尽量调整至统一的密闭操作间内以便于粉尘收集处理；在综合楼和生产车间周围增设一定的绿化隔离带以吸尘降噪、美化环境。 综上所述， 岳阳正昌饲料有限公司拟投资15000万元在湖南城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角新建年产15万吨特种水产饲料项目，其符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 2、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。