岳港环批〔2021〕2号

关于年产15万吨特种水产饲料项目

环境影响报告表的批复

岳阳正昌饲料有限公司：

你公司《关于申请〈年产15万吨特种水产饲料项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资15000万元（其中环保投资250万元），在城陵矶新港区沿江路与茅岭中路交汇处东北角建设年产15万吨特种水产饲料项目。项目总占地面积25392 m2，建设内容包括组合车间（内设主车间、综合车间、一般车间、次车间和维修车间）、发放车间（内设发放车间和发放罩棚）、储运工程、辅助工程和公用工程。根据贵州元旺环境科技有限公司编制的《年产15万吨特种水产饲料项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响；妥善处理施工期生活污水，施工废水经隔油池、沉砂池沉淀后全部回用，禁止就近设置排污口；加强大气污染防治工作，施工现场采取围档、覆盖、洒水、道路硬化、喷洒抑尘剂等防尘措施减少扬尘污染，渣土实行密闭运输，出入口设置车辆冲洗设施；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；固体废弃物收集后统一处置，避免造成二次污染。

2、废气污染防治工作。大豆、水产饲料原料在清理、装卸、筛分、配料混料及打包工序产生的粉尘分别经收集处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值后无组织排放。大豆粉碎和膨化工序产生的粉尘经收集处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值后通过35 m高排气筒（P1）外排。水产饲料粉碎工序产生的粉尘经收集处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值后通过35 m高排气筒（P2）外排；制粒（熟化）工序产生的废气经收集处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准后通过35 m高排气筒（P3）外排。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的限值。

3、废水污染防治工作。生活污水经化粪池处理，检验工序产生的化验废水经中和处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

4、噪声污染防治工作。合理布局，对产生高噪声的设备（筛选设备、粉碎机、膨化机、冷却机、打包机、空压机和除尘设备等）必须采取隔声、减振、消音等措施，确保西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，筛选固废、初清固废、磁选固废、收集的粉尘、废包装材料收集后妥善处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，废机油属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目核定的总量指标为：COD≤0.12 t/a，氨氮≤0.012t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至贵州元旺环境科技有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年1月26日

抄送：贵州元旺环境科技有限公司