岳港环批〔2021〕5号

关于岳阳市兴燕贸易有限公司新港分公司吉利4S店建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市兴燕贸易有限公司新港分公司：

你公司《关于申请〈岳阳市兴燕贸易有限公司新港分公司吉利4S店建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司投资1000万元（其中环保投资50.7万），在城陵矶新港区临港国际汽车城建设吉利4S店项目。项目总占地面积5520 m2，主要从事新车销售、汽车维修保养等服务。主要建设内容包括机修区、钣金区、油漆区、新车展厅、办公区、员工食堂、洗车服务以及配套辅助工程。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《岳阳市兴燕贸易有限公司新港分公司吉利4S店建设项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、废水污染防治工作。生活污水经化粪池处理、地面清洗废水和汽车清洗废水经隔油沉淀池处理，金属镍达到《表面涂装（汽车制造）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表4中其他区域的废水排放标准、其他指标达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）和污水处理厂接纳标准后排入市政管网，经湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后外排。

2、废气污染防治工作。喷烤漆房废气和调漆间废气经收集处理，非甲烷总烃和苯系物达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1（汽车维修）规定的标准限值、漆雾（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限制要求后通过15 m高排气筒排放。打磨粉尘、焊接烟尘厂界颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准；零部件擦拭废气和喷漆烤漆工序无组织排放的非甲烷总烃和苯系物达到《表面涂装（汽车制造）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3规定的限值标准。食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准、其余厂界噪声达到2类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，车辆维修产生的废旧轮胎、废零部件、废抹布、废手套等一般固废集中收集后外售处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，废蓄电池、废机油、废刹车油、废过滤棉与废活性炭、废UV灯管、废漆渣、废油漆桶和废稀释剂桶、废机油滤芯、废机油瓶、废专业擦拭纸（遮蔽纸）、废三元催化器、隔油沉淀池产生的污泥和废油等属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、项目总量控制指标为：COD≤0.156 t/a、氨氮≤0.016 t/a，VOCs≤0.012 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年2月19日

抄送：湖南博咨环境技术咨询服务有限公司