# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南岳星建设有限责任公司50000块网片、600套架体翻新项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-430600-04-01-347704 |
| 建设单位联系人 | 李小桃 | 联系方式 | 13317406316 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市 城陵矶新港区 长湖路以北，华港路以西，云港路以南 |
| 地理坐标 | （ 113度 13 分 03.922 秒， 29 度 28分 20.714 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 第三十类 金属制品业33中67.金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳港发改【2022】63号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3580 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区总体规划（2010~2030年）》，岳阳市规划勘测设计，2011年9月。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2011年委托湖南省环境保护科学研究院编制完成《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》； 2012年9月湖南省环境保护厅对该项目进行了批复（湘环评【2012】293号）； 2021年9月委托湖南景玺环保科技有限公司编制完成了《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》； 2021年10月，湖南省生态环境厅对该项目进行了批复（湘环评函【2021】33号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区总体规划（2010~2030年）》符合性分析 湖南城陵矶临港产业新区产业核心区规划范围：东起随岳高速公路西侧，西抵长江干堤道路西侧，南临规划擂鼓台路、煤灰湖路、兴港路及疏港大道，北至规划环湖路、松阳湖路及其局部所设防涝堤挡水一侧，总用地面积23.68km2。核心区产业定位为新材料、高技术服务、高端装备制造、电子信息等。 本项目选址地位于湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路以北，华港路以西，云港路以南的湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区内，属于临港产业新区核心区范围。本项目为网片架体翻新项目，属于综合利用资源与再生资源行业，符合园区产业定位。 二、与《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》及其批复（湘环评【2012】293号）符合性分析 ①产业定位符合性 根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》及其环评批复（湘环评【2012】293号），本项目选址于长湖路以北，华港路以西，云港路以南的湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区内，属于临港产业新区核心区范围。 城陵矶临港产业新区产业核心区以发展工业为主，规划工业总用地为940.49公顷，分一、二、三类工业用地和新材料区、高技术服务区、高端装备制造区、电子信息产业区四个工业区。其中新材料区重点发展工业催化新材料、高分子材料、生物医药化工、环保溶剂、中间体和炼厂气体等；高技术服务区重点发展港口航运物流；高端装备制造区重点发展工程机械、汽车零部件、船舶制造等制造业；电子信息产业区重点发展节能灯具、激光、电子、精密仪器等产业。本项目为网片架体翻新项目，属于综合利用资源与再生资源行业，符合园区产业定位。 ②企业准入条件符合性 根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》及其环评批复（湘环评【2012】293号），本项目与“核心区工业企业准入条件一览表”符合性分析如下： 表1-1 本项目与临港产业新区企业准入条件符合性分析表 类型 行业类别 本项目情况 分析结论 鼓励类 一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等；二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业；综合利用资源与再生资源、环境保护工程。 本项目属于二类工业企业，为网片架体翻新项目，属于综合利用资源与再生资源业。 基本满足鼓励类要求 允许类 二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业 本项目属于二类工业企业。项目主要使用电能，物耗能耗较低。项目运营期主要产生喷漆废气，经处理后达标排放；清洗废水沉淀后循环利用，不外排。生活污水进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理；废包装材料等均合理处理处置；废活性炭、废矿物油桶、废油抹布及手套等危险废物委托有资质单位处理。因此，本项目属于排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业。 属于允许类 限制类 一、二类工业企业：水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；三类工业企业：制革工业、电镀工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。 本项目不属于水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的二类工业企业项目。 不属于限制类 禁止类 不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。 本项目属于符合核心区产业定位的二类工业企业项目。不涉及海外废金属加工；项目不新增SO2、NOx，新增水污染物排放量较小。 不属于禁止类 环保指标要求 废水、废气处理率达100%；固废处置率达100%；污染物排放达标率100%。 建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施的前提下，废水、废气处理率、固废处置率、污染物排放达标率可达到100%。 满足要求 其他 ①三类工业用地仅限涉及三类工业的高新企业项目预留地；②引入的企业全部采用天然气为能源，禁止采用燃煤、燃油为能源的项目进入，禁止工艺废气中有大量SO2、NOx产生的产业。③污水处理厂及管网建成运行前，限制水型污染企业准入。 本项目为二类工业企业，用地为二类工业用地。项目使用电能，不新增SO2、NOx。 满足要求 综上，本项目属于该规划允许准入类产业，本项目建设与《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》中核心区工业企业准入条件规划相符。 ③与规划环评批复（湘环评【2012】293号）相符性 本项目与规划环评批复相符性分析如下： 表1-2 与“湘环评﹝2012﹞293号批复”符合性分析 序号 湘环评【2012】293号相关要求 本项目情况 分析结论 1 进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行开发建设，处理好产业区内部各功能组团及周边农业、居住等各功能组团的关系充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。核心区自北向南依次布置三类、二类、一类工业用地、商业和居住用地（仅用于区域居民安置），规划区西侧靠长江段布设港口用地、铁路等交通用地、仓储用地，在工业用地周围及工业用地用地与居住用地之间、核心区边缘做好绿化隔离。 本项目位于湖南省城陵矶临港产业新区，属于临港核心区准入行业中的综合利用资源与再生资源业，本项目符合园区产业定位。项目所在地块不属于三类工业用地，符合园区土地利用规划。 符合 2 严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。 本项目属于综合利用资源与再生资源业，通过上文表1-1分析可知，本项目符合园区企业准入条件。根据土地利用规划，项目所在地不属于三类工业用地，项目选址符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；也不属于铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业。本项目将严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求。 符合 3 规划区排水实施雨污分流，加快湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂及配套管网工程建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，确保规划区内污水全面纳入污水处理厂处理。在污水处理厂及配套管网建成前，区域内应全面限制引进水型污染企业，并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准控制；污水处理厂建成后，企业生产生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准后由管网排入集中污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排长江。 企业实施雨污分流，项目无外排生产废水。园区污水管网已覆盖至本项目，本项目属于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳污范围。项目生活污水依托现有的化粪池预处理后，汇同现有工程废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后，再由管网排入污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排至象骨港，最终排入长江。 符合 4 按报告书要求做好产业区大气污染控制措施。核心区依托华能电厂进行集中供热，区域内禁止使用原煤、重油为能源的项目进入，禁止引进SO2、NOx排放量大的行业和项目。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，督促正常运行，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化工业布局，在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免相互干扰影响。 本项目在生产中使用电能，不产生SO2、NOx；项目在生产中废气环节为喷漆有机废气，各废气产出节点均设收集装置，废气经处理后达标排放。建设单位应加强日常管理，确保各处理设施正常运行，确保稳定达标排放。 符合 5 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利本项目在生产中产生的固废有职工生活垃圾，交环卫部门清运；一般工业固体废物（如：废砂轮棒、废边角料等固体废物，可作为一般资源的均外售处置。危险废物（如废切削液、废活性炭等），交由有资质的单位处置。厂内设置的危险废物暂存间严格按《危险废物贮存污染相符用或妥善处置，严防二次污染。 本项目在生产中产生的固废有废包装材料等一般工业固体废物外售综合利用。废活性炭、废矿物油桶、废油抹布及手套等危险废物交由有资质的单位处置，厂内设置危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 符合 综上所述，本项目与《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》及其批复（湘环评【2012】293号）基本相符。 三、与《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复（湘环评函【2021】33号）符合性分析。 根据《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》，对岳阳临港高新技术产业开发区企业引进的准入条件进行了优化调整，本项目与调整后的企业准入条件符合性分析如下： 表1-3 开发区企业准入条件 类型 行业类别 本项目情况 分析结论 总体要求 ①不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类、禁止类。 ②满足园区产业定位及各行业准入条件。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类、禁止类。项目满足园区产业定位及各行业准入条件。 符合 鼓励类 一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等； 二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业；电子信息、环境保护工程。 本项目属于二类工业企业，为架体网片翻新项目，属于临港核心区准入行业中的综合利用资源与再生资源业。 基本满足鼓励类要求 允许类 二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业。 本项目属于二类工业企业。项目主要使用电能，物耗能耗较低。项目运营期主要产生喷漆废气，经处理后达标排放；清洗废水沉淀后循环利用，不外排。生活污水进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理；废包装材料等均合理处理处置；废活性炭、废矿物油桶、废油抹布及手套等危险废物委托有资质单位处理。因此，本项目属于排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业。 属于允许类 限制类 ①严格限制石化、有机化工等化工项目。 ②严格限制石化、化工、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目。 ③一、二类工业企业：水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；三类工业企业：制革工业、电镀工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。 本项目不属于石化、有机化工等化工项目，不属于石化、化工、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目。本项目不属于水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的二类工业企业项目。 不属于限制类 禁止类 规划为一类工业用地的不得引进二类工业；规划为二类工业用地的不得引进三类工业。 不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。 本项目属于符合核心区产业定位的二类工业企业项目，项目用地不属于三类用地，不涉及海外废金属加工；项目不新增SO2、NOx，新增水污染物排放量较小。 长江岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工生产项目。（化工生产项目包括：C2511原油加工及石油制品制造、C2519其他原油制造、C2521炼焦、C2611无机酸制造、C2612无机碱制造、C2613无机盐制造、C2614有机化学原料制造、C2619其他基础化学原料制造、C2621氮肥制造、C2622磷肥制造、C2623钾肥制造、C2624复混肥料制造、C2625有机肥料及微生物肥料制造、C2629其他肥料制造、C2631化学农药制造、C2632生物化学农药及微生物农药制造、C2641涂料制造、C2642油墨及类似产品制造、C2643工业颜料制造、C2644工艺美术颜料制造、C2645染料制造、C2646密封用填料及类似品制造、C2651初级形态塑料及合成树脂制造、C2652合成橡胶制造、C2653合成纤维单（聚合）体制造、C2659其他合成材料制造、C2661化学试剂和助剂制造、C2662专项化学用品制造、C2663林产化学用品制造、C2664文化用信息化学品制造、C2665医学生产用信息化学品制造、C2666环境污染处理专用药剂材料制造、C2667动物胶制造、C2669其他专用化学产品制造、C2911轮胎制造、C2912橡胶板、管、带制造、C2913橡胶零件制造、C2914再生橡胶制造、C2915日用及医用橡胶制品制造、C2916运动场地用塑胶制造、C2919其他橡胶制品制造）。 本项目属于C3360，不涉及所列禁止类生产项目。 长江岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目。 本项目不属于磷矿、磷化工项目。 严禁水泥等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 本项目不属于水泥行业。 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 本项目不属于明令禁止的落后产能项目。 环保指标要求 废水、废气处理率达100%，固废处置率达100%，污染物排放达标率100%。 建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施的前提下，废水、废气处理率、固废处置率、污染物排放达标率可达到100%。 满足要求 其他 ①三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。 ②开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用原煤、重油为能源的项目进入。禁止工艺废气中有大量SO2、NOx产生的产业。 本项目为二类工业企业，用地不属于三类工业用地。项目使用电能，不新增SO2、NOx。 满足要求 综上，对照调整后的企业准入条件，本项目符合准入条件相关规定。 本项目与跟踪环境影响评价审查意见的相符性： 表1-4 与“湘环评函【2021】33号批复”符合性分析 序号 湘环评【2021】33号 本项目情况 符合性 1 按程序做好园区规划调整。对位于临江1km范围内的企业，应在规定期限内完成关闭退出、搬迁改造工作。临近凌泊湖小区、亚泰花园等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》要求，设置一定距离的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响；后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。 本项目不属于临江1km范围内的企业，项目不靠近南侧凌泊湖小区等，符合产业片区规划。 符合 2 进一步严格产业环境准入。岳阳临港新区后续发展与规划调整须符合岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。对不符合园区用地规划、产业定位的现有企业，按《报告书》建议要求企业强化污染防治措施，且不得在原址新增污染物排放量，同时，做好项目周边用地的控规工作。园区范围新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业,须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 本项目已严格执行岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。符合园区用地规划及产业定位，本项目不属于两高项目，项目生产能耗低，环评完成后按要求办理排污许可证，并满足其管控要求。 符合 3 进一步落实园区污染管控措施。岳阳临港新区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保园区废水应收尽收，全部送至湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理。加强污水处理设施日常运营维护，确保可长期稳定运行。鉴于白杨湖现阶段存在总磷超标现象,地方应按要求加快开展白杨湖综合环境整治与生态修复工作,配套污水管网在未完成对接区域，不得新增水污染排放的建设项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善，全面落实高新区内现有企业污染物特别排放限值控制要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标，促进园区发展与生态环境保护相协调。 企业实施雨污分流，生活污水依托现有的化粪池处理后汇进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排外排至象骨港，最终排入长江。 项目废气经采取措施后均可达标排放，项目固体废物及危险废物均可得到有效处置，最周边环境影响较小。 符合 4 完善园区环境监测体系。岳阳临港新区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，鉴于其周边分布有湖南东洞庭湖国家级自然保护区、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、湖北长江新螺段白饔豚国家级自然保护区、湖南云溪白泥湖国家湿地公园、东洞庭湖江豚自然保护区等生态环境敏感点，应结合临港新区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展主要污染物及重金属跟踪监测。加强对临港新区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。 本项目运营后，将按相关要求制订监测计划，并按计划落实日常监测。 符合 5 健全园区环境风险防控体系。加强岳阳临港新区重要环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 本项目投入运营后，将按要求编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案联动。 符合 6 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，岳阳临港新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 项目周边100m范围内无居民点。项目用地为二类工业用地，入园协议依托原有， 园区管委会同意项目入园。同时项目运营期将按要求落实各项污染防治措施，各类污染物经合理处理处置，废水、废气、噪声做到达标排放。 符合 7 做好园区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体,施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。 本项目建设工程量较小。 符合 综上，本项目与《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复（湘环评函【2021】33号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.1、项目产业政策符合性分析 本项目为架体网片翻新项目，属于国民经济行业分类中的金属表面处理及热处理加工，项目年使用水性油漆50t/a，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修订），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于允许类生产项目，因此本项目符合国家产业政策。 1.2、选址合理性分析 本项目位于城陵矶新港区长湖路以北，华港路以西，云港路以南，用地性质为工业用地。项目运营期产生的废气、废水、噪声经采取相应的环保设施后，可将项目对环境带来的不利影响降到最低限度，为环境所接受，项目建设运行不会导致周边环境质量出现明显下降，与周边环境相容。项目周边交通便利，项目用水、用电、原料供应均有保证，能够满足厂区日常生产需求。 综上分析，项目符合土地利用规划，选址具有环境可行性，从环保角度，项目选址合理。 1.3、三线一单相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目位于岳阳市城陵矶新港区临港产业新区范围内。对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目所在区域属于重点管控单元。 本项目与湖南城陵矶新港区（省级以上产业园区）生态环境准入清单的符合性分析具体见表1-5。 表1-5 本项目与“三线一单”符合性分析一览表 管控 维度 管控要求 本项目情况 符合性分析 生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳市城陵矶新港区临港产业新区，用地性质为二类工业用地，项目地不属于生态保护红线范围内。 符合 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 项目所在区域环境质量良好，本项目经落实提出的污染防治措施后均能合理处理处置或达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水量较少，能源主要依托园区电网供电。项目所占资源较少，污染物排放量小，本项目不属于两高项目。符合资源利用上线要求。 符合 空间布局约束 （1.1）限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。（1.2）禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业，来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入开发区。（1.3）严格限制石化、有机化工等化工项目建设。 本项目属于二类工业，位于二类工业用地，不属于冶炼行业等重污染企业，不属于石化、有机化工，不涉及海外废金属加工。 符合 污染物排放管控 （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流，完善片区雨、污管网建设，区域内污水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，达标后排入象骨港，最终排入长江。开发区雨水经雨水管网排至白杨湖、松阳湖和象骨港。（2.2）废气：（2.2.1）禁止引进SO2、NOx排放量大的行业和项目。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置并确保正常运行、达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应排放标准。（2.2.2）推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，对交通运输设备制造、工程机械制造行业实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷行业VOCs综合治理。（2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。（2.4）固体废弃物：做好开发区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 废水：无生产废水外排，生活污水进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达标后排入象骨港，最终排入长江。雨水经雨水管网排至白杨湖、松阳湖和象骨港。 废气：本项目在生产中使用电能，不产生SO2、NOx；项目运营期主要产生喷漆废气，经处理后达标排放。优先选用低VOCs含量的原辅材料，各废气产出节点均设收集装置，废气经处理后达标排放。建设单位应加强日常管理，确保各处理设施正常运行，确保稳定达标排放。 固废：项目一般固体废物优先综合利用。项目生产过程中产生危险废物，交有资质单位处理。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处理处置。 符合 环境风险防控 （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。（3.2）建立区域大气污染预警应急机制，加强极端不利气象条件下大气污染预警体系建设，加强区域大气环境质量预报，实现风险信息研判和预警。当出现极端不利气象条件时，所在区域及时启动应急预案，实行重点大气污染排放源限产、建筑工地停止土方作业、机动车限行等紧急措施。（3.3）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.4）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。全面完成重点行业企业用地污染调查，实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题。 本项目投入运营后，将按要求编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案联动。 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源：（4.1.1）开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用以原煤、重油为能源的项目进入。（4.1.2）区域（不包括白杨湖片区范围）内能源消费主要为电力、天然气、蒸汽，无煤炭消费，能源消耗预测情况为：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为514000吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.267吨标煤/万元，消耗量当量控制在154800吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为97800吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗增量当量值控制在464100吨标煤。（4.1.3）区域（白杨湖片区）内能源消费主要为电力、天然气和柴油，无煤炭消费，能源消耗预测情况为：2020年区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗增量当量控制在4409.2吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为45750吨标煤。2025年区域单位GDP能耗预测值为0.183吨标煤/万元。区域“十四五”时期能源消耗增量控制在41300吨标煤。（4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，云溪区万元国内生产总值用水量34m3/万元，万元工业增加值用水量29m3/万元。（4.3）土地资源：新增工业企业应纳入产业园区统一布局，工业园区发展用地纳入相应的城镇建设用地规划区内，统一安排规划用地，并与周边其他用地布局相协调；现代物流产业、装备制造业、新能源产业、新材料产业、粮油加工产业投资强度拟定标准分别为200万元/亩、230万元/亩、210万元/亩、210万元/亩、150万元/亩、300万元/亩。 本项目使用电能，不涉及使用原煤、重油等能源。 符合 经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会突破环境质量底线及资源利用上线，同时项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关管控要求基本相符。因此，本项目与“三线一单”的控制要求相符。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析情况见表1-6。 表1-6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 基本原则 （GB37822-2019）具体规定 本项目情况 符合情况 VOCs物料储存无组织排放控制要求 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 1、本项目涉VOCs物料主要为水性油漆，挥发性成分较低，储存于密闭包装容器中。 2、项目设置了原辅料仓库，喷漆房密闭防渗，油漆在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 符合 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 项目不含粉状、粒状VOCs物料，液态VOCS物料如油漆等采用密闭容器转移。 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 其他要求：①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；②通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。③载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。④工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 项目油漆等使用过程均在密闭喷漆车间内进行，同时采取密闭收集措施，将废气收集进废气处理系统进行处理。 企业将按要求建立台账且保存期限不少于3年；操作工位、车间按相关要求采用合理的通风量；贮存废油漆桶、废稀释剂桶等均加盖密闭，按要求进行储存、转移和输送。 符合 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 废水液面控制要求和特别控制要求：废水集输系统、废水处理储存、设施....... 本项目无含VOCS废水排放。 符合 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。排气简高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 项目有机废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后高空排放。 符合 由上表可知，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 5、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析情况见表1-7。 表1-7 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 条款 方案要求 本项目情况 符合情况 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。 1、严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 项目运营期应选用符合国家和地方产品VOCs含量限值标准的油漆等含VOCs原辅料。 符合 2、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 本项目优先选用低VOCs含量原辅材料。同时建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 符合 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。 生产过程中将对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求，采取对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放控制措施。 符合 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目喷漆在密闭喷漆房内进行，各产气节点配套废气收集装置，有机废气经收集后，采用“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放。选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 运营期在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 由上表可知，本项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关要求。 6、与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 表1-8 与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 条款 方案要求 本项目情况 符合情况 源头和过程控制 （六）在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括：1.对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；2.对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；3.废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。（七）在煤炭加工与转化行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，实现煤炭高效、清洁转化，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急事件的措施。（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。（九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。（十一）建筑装饰装修、服装干洗、餐饮油烟等生活源的VOCs污染防治技术措施包括：1.在建筑装饰装修行业推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑涂料、低有机溶剂型木器漆和胶粘剂，逐步减少有机溶剂型涂料的使用；2.在服装干洗行业应淘汰开启式干洗机的生产和使用，推广使用配备压缩机制冷溶剂回收系统的封闭式干洗机，鼓励使用配备活性炭吸附装置的干洗机；3.在餐饮服务行业鼓励使用管道煤气、天然气、电等清洁能源；倡导低油烟、低污染、低能耗的饮食方式。 本项目使用的油漆为水基型油漆，且本项目喷漆废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后高空排放，属于方案推荐处理方式 符合 末端治理与综合利用 （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。（十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目使用水性漆中挥发性成分含量较低。本项目喷漆在密闭喷漆房内操作，本项目在负压密闭喷漆房内晾干，调漆、喷涂和干燥废气经“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后高空排放。 符合 运行与监测 （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 本项目在投入运营后将依据本报告提出的检测方案及排污许可证相关内容，定期进行自行监测 符合 综上，项目建设符合《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求。 7、与《关于印发<湖南省VOCs污染防治三年实施方案>的通知》（湘环发〔2018〕11号）的符合性分析 表1-9 与《关于印发<湖南省VOCs污染防治三年实施方案>的通知》（湘环发〔2018〕11号）的符合性分析 条款 方案要求 本项目情况 符合情况 二、治理重点 （1）重点地区：根据环境空气质量改善要求，确定长沙市、株洲市、湘潭市、常德市、益阳市和岳阳市为重点地区。（2）重点行业：按照《湖南省大气污染防治条例》明确的VOCs重点行业全部纳入此次整治范围，结合行业排放量贡献情况，确定石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为此次整治的重点行业以及重点推进机动车、油品储运销售以及生活服务业等污染源VOCs污染防治，实施一批重点工程。（3）重点控制污染物：加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙稀、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环乙烷、正壬烷等，同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。 本项目位于岳阳市，且生产工序涉及工业涂装，因此本项目属于重点地区的重点行业整治范围；根据建设单位提供的油漆MSDS，确定本项目VOCs重点控制污染物为非甲烷总烃。 符合 四、主要任务--（一）加大产业结构调整力度 1.加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造累的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进环境综合整治和企业升级改造。2018年底前，各地要完成涉VOCs排放的“散乱污”企业的排查工作，2019年底前依法依规完成清理整顿。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产、印染等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶黏剂和其他有机溶剂的表面涂装、包装印刷、家具制造、木材加工等制造加工企业，以及沥青类防水材料生产、露天汽车喷涂、开启式服装干洗等。 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区内，且产业、用地等符合园区规划，不属于“散乱污”企业 符合 3.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目喷漆废气经“负压集气+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后高空排放。 符合 四、主要任务--（二）加快实施工业源VOCs污染防治 7.加快推进工业涂装VOCs治理力度。全面推进汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在长株潭地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业VOCs排放控制。推广先进工艺，实施低VOCs涂料替代工程。全面实施《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）等挥发性有机物排放地方标准。2019年底，长株潭地区完成综合治理，2020年底，其他地区完成综合治理。（5）钢结构制造行业。大力推广使用高固分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂，空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 本项目喷漆废气经“负压集气+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后高空排放。 符合 综上，项目建设符合《关于印发<湖南省VOCs污染防治三年实施方案>的通知》（湘环发〔2018〕11号）相关要求。 8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 表1-10 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 条款 规划要求 本项目情况 符合情况 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区内，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目，对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目属于“C3360金属结构制造”，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。 符合 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》第三条~第十五条，本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，不涉及港口码头项目，不属于自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水水源一级保护区、二级保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园，未占用长江流域河湖岸线，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段、湖泊保护区、保留区，不涉及捕捞行为，不位于长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1km范围内，且不属于化工项目。本项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 9、与《关于印发<湖南省“两高”项目管理名录>的通知》（湖南省发展和改革委员会2021年12月24日）相符性分析 根据《关于印发<湖南省“两高”项目管理名录>的通知》（湖南省发展和改革委员会2021年12月24日），本项目不属于“石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目”，项目不属于《关于印发<湖南省“两高”项目管理名录>的通知》（湖南省发展和改革委员会2021年12月24日）中明确的“两高”项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目主要建设内容 本项目为架体网片翻新项目，项目占地面积为3580平方米（位于岳星铝模板生产基地用地范围的北部，岳星铝模板生产基地位于湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区东北角），共分为6大区域，即清洗区、焊接区、浸油区、喷涂区，原材料堆场、成品堆场等。 （1）建设内容 表2-1 项目主要建设内容及规模 工程类别 建设内容 建设规模 备注 主体工程 生产厂房 清洗区：占地面积约500平方米，主要用于架体网片等的冲洗。 焊接区：占地面积约100平方米，主要用于对损坏的架体网片进行焊接 浸油区：占地面积约280平方米，主要用于对部分架体进行浸油保护，浸油区为开放空间。 喷涂区：占地面积约300平方米，主要用于对网片等进行喷涂，喷涂区为密闭空间。 储运工程 原辅料储存区 原料堆场：占地面积约1000平方米，用于堆放收集的架体网片。 成品储存区 成品堆场：占地面积约为1000平方米，主要用于堆放成品。 公用工程 供电 市政供电，用电量约为5万kWh/a 给水 市政供水，用水量为904m3/a 排水 雨污分流，废水排放量243.2m3/a 环保工程 废气 喷漆工序产生的喷涂废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处置后，由15米高排气筒排放；采用移动焊接机（配套焊接烟尘处理设施）对焊接烟尘进行处置。 废水 本项目生产所用的清洗水经三级沉淀池（容积约24立方）处理后，循环利用，不外排；生活污水依托湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区化粪池预处理后，排入市政污水管网。生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准后排入市政污水管网，项目废水最后均进城陵矶新港区污水处理厂 噪声 选用低噪声设备，厂区合理布局，厂房隔声、距离衰减及设置减振基础等措施 危险废物 危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间位于项目原料堆场的西北角，面积约20平方米，定期委托有资质的危废单位处置 一般工业固废 一般工业固废暂存于一般固废暂存间，位于项目原料堆场的西北角，面积约10平方米，定期交由物资回收公司处置 生活垃圾 生活垃圾委托环卫部门统一清运 2.2、主要产品及生产规模 本项目主要产品为翻新后的架体网片，产品方案详见表2-2。 表 2-2 项产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 架体 套 600 2 网片 块 50000 2.3、项目主要原辅材料及能源消耗 本项目生产所用的主要原辅材料详见下表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 一、原辅材料 序号 原辅料名称 年用量 来源 备注 1 水性工业漆 50吨 外购 最大暂存量10吨 2 药性焊丝 300件 外购 最大暂存量50件，单件重量10kg 3 矿物油（200L/桶） 2桶 外购 最大暂存量1桶 二、主要能源及其他 序号 名称 年用量 来源 备注 1 电能 5万kw·h 国家电网 2 新鲜水 904m3 市政供给 注：水性漆成分及详见附件MSDS文件 水性漆理化性质：(1)颜料分散性不好。水性漆属于聚合物分散体系，颜料分散性不是很好，因此须采取措施加以改善。(2)分散粒子的稳定性差。溶解的分子对剪切力、热、pH等都很稳定，而分散的粒子不稳定，因此要对分散体系采取稳定措施。分散粒子受剪切力后会被破坏，因而须考虑在制造、输送水性漆过程中避免剪切力的作用。分散粒子对pH值很敏感，漆中混入酸性物质会形成酸性粒子，从而产生胶化破坏水性漆。还有水性漆在运输过程中受寒冻结后分散粒子也会被破坏。(3)表面张力大。水的表面张力大，故水性漆的表面张力也较大，在施工过程中要加强管理，否则涂装时易产生下列缺陷和漆膜弊病a.易流挂；b.展平性不好；c.易产生缩孔、针孔；d.不易伸入被涂物表面的小细缝中。(4)蒸发热和热容值高，受温度、湿度的影响大。 水的高蒸发热和热容值使水性漆中的水蒸发慢。溶剂型漆中溶剂总量的50%在喷涂雾化过程中挥发掉，而对于水性漆仅为25%。水蒸发慢在涂装时易产生流挂，且使涂装效率变差。(5)导电性好。水的介电常数大，因此水性漆的导电性好，一般水性漆的电阻小于0.1MΩ)，而溶剂型漆有一定的电阻：0.5～20MΩ。水性漆的导电性好，当采用静电喷涂时有特殊要求。(6)腐蚀性大。水性漆含有大量水，因而对容器、输送管路、喷漆室体等易受潮部位有腐蚀性，需用不锈钢或塑料制品。 矿物油理化性质：物油为无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化 2.4、项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设施一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 冲洗机 A2250 台 2 2 焊机 250 台 2 3 喷漆房 / 台 1 4 叉车 / 台 1 5 浸油槽 60cm*40cm*40cm 个 2 6 收油槽 120cm*80cm*20cm 个 4 注：依据业主提供的资料，项目喷烤漆房每小时喷烤网片数量为21片，项目年运营时间为2400小时，网片喷涂量为50400片，项目设施与实际产能相符 2.5、公用工程 本项目给水、供电、排水等利用湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区配套设施，湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区内道路交通、供电、供水、排水、垃圾站、电信等基础设施配套齐全。 2.6.1、给排水 （1）给水 项目给水引自城市自来水供水管网。项目室外给水系统采用生产、生活、消防给水合一给水系统，管道呈环状布置，并按消防规范设置一定数量的室外地上式消火栓；室内生活给水系统用水就近从室外给水管接入，供水系统完善合理。 （2）排水 项目采用雨污分流，项目排水主要为员工生活污水。员工办公产生的生活污水经自建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准后排入市政污水管道，进入城陵矶新港区污水处理厂处理后排放。 表2-5 项目运营期用水项目预计用水量汇总表 序号 用水类别 使用人数或单位数 用水定额 年用水量m3/a 年排水量m³/a 备注 1 员工办公生活用水 8人 38m3/人·a 304 243.2 3 循环清洗水 / / 600 / 5 合计 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2.6.2、供电 项目供电依托湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区内供电系统，供电可满足要求。 2.7、项目总平面布置 项目占地面积为3580平方米，共分为6大区域，即清洗区、焊接区、浸油区、喷涂区，原材料堆场、成品堆场等。原材料堆场及喷漆区位于厂区西南侧，西北侧为项目清洗区，东北侧为焊接区、浸油区，东南侧为成品堆场，平面布局较为合理。具体布局详见附图3平面布局图。 2.8、劳动定员及工作制度 本项目员工8人，不在项目内食宿，年工作日为300天，日工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9施工期工艺流程及产污环节简述 本项目施工期主要是对三级沉淀池、废气处理系统、生产车间进行施工，并对设备进行安装调试，施工过程会产生施工扬尘废气、弃土、噪声、建筑垃圾、施工废水等。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2.10运营期工艺流程及产污环节简述 本项目运营期工艺流程及产排污环节如下。 图2-3 项目运营期工艺流程图及产排污环节 本项目主要是对架体和网片进行翻新，本项目主要工艺流程及产污环节如下∶ （1）工艺流程 1）清洗：使用清水对架体网片进行高压冲洗，主要用于去除表明水泥、混凝土及锈斑。 2）焊接：对破损的架体网片进行焊接。 3）浸油：对架体进行浸油处置，主要作用为保护架体，防止生锈，浸油后用格栅架于收油槽上方进行晾干，收油槽内收集的矿物油回用。 4）喷漆：对网片进行喷漆处置，主要作用为保护网片，防止生锈，网片喷涂后，在喷漆房内晾干。 （1）废气：喷漆过程中产生的有机废气，焊接过程中产生的焊接烟气，浸油过程中挥发的少量废气等，但项目浸油过程采用的矿物质油为重质油，同时浸油为常温操作，故矿物油挥发量极少，不做定量分析。 （2）固废：产生的废机油桶、废焊丝、含油抹布手套、漆渣、三级沉淀池沉渣等。 （3）噪声：焊接、喷漆、清洗过程中产生的噪声。 （4）废水：项目产生的污水主要为员工办公产生的生活污水，清洗废水循环利用，不外排。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标判定 本项目位于岳阳市城陵矶新港区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)第 6.2. 1. 1 条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地 方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中 的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环 境影响评价技术导则—大气环境》 (HJ2.2—2018) 中“6 环境空气质量现状 调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目 所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空 气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年”的内容。本次环评收集了城陵矶新港区 2022 年的基本因子的监测统计数据，统计结果如下。 表3-1 2022年城陵矶新港区空气污染物平均浓度一览表 单位：µg/m3 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 评价标准/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 达标情况 国家环境空气质量监测网城陵矶站 SO2 年平均浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均浓度 24 40 60 达标 PM10 年平均浓度 54 70 77.14 达标 PM2.5 年平均浓度 35 35 100 达标 CO 第95百分位数日平均浓度 1100 4000 27.5 达标 O3 第90百分位数最大8h平均浓度 154 160 96.25 达标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 第 6.4. 1. 1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3， 六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标” 。城陵矶新港区污染物全部达标， 故本项目所在区域 2022 年为环境空气质量达标区。 3.2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，同时满足湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后，排入北面云港路园区污水管网，经污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入象骨港，最终排入长江。 本次评价引用湖南省生态环境厅发布的2022年1月~12月长江湖南段国控城陵矶断面、省控陆城断面水质状况数据如下表所示，城陵矶监测断面位于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂排水口上游，陆城监测断面位于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂排水口下游。 表3-3 城陵矶断面及陆城断面水质状况（2022年） 断面名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 达标性 城陵矶断面（国控） II类 II类 II类 II类 II类 III类 III类 II类 II类 II类 II类 II类 达标 陆城断面（省控） II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 II类 达标 根据结论可知，2022年长江湖南段国控城陵矶断面、省控陆城断面水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.3、声环境质量现状 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，依据《污染影响类编制指南》，项目可不进行声环境质量监测。 3.4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目位于工业厂房内，对各地面均进行硬化、防渗处理，可以保证项目污染物不会对土壤环境造成污染，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 3.5、电磁辐射 根据《技术指南》，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目属于金属表面处理项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6、生态环境现状 本项目所在区域为岳阳市，市政配套设施完善，区域生态环境为城市生态环境。生态环境质量一般，所在区域土地利用率高，植被覆盖率较低。主要树种为绿化园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。区域内野生动物为城市主要常见动物。通过走访调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别） 根据现场踏勘和环境现状调查，本项目周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标 项 目 目 标 经纬度 方位 阻隔情况 距厂界最近距离(m) 功能性质 规模 保护级别 经度 纬度 大气环境 菱泊湖社区 113.21590124 29.47449623 NW 无阻隔 167 居住 约2400人 （GB3095-2012） 中二级标准 城陵矶新港区人民法院 113.22151558 29.47216232 E 无阻隔 313 办公 约200人 声环境 项目周边50米范围内无声环境保护目标 地表水环境 目标 方位 距厂界最近距离(m) 保护级别 象骨港 NW 2000 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类 长江 W 4500 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8、废水 废水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准值如表3-4所示。 表3-4废水排放标准（部分） 单位：pH除外，mg/L 标准 pH CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 《污水综合排放标准》表4中三级标准 6~9 ≤500 ≤300 ≤400 / / 3.9、废气 本项目维修的过程中有喷漆，喷漆过程中会产生挥发性有机废气、漆雾。有组织排放的挥发性有机废气（以NMHC为表征因子）执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准（DB43/1356-2017）》中汽车维修行业排放限值及厂界无组织排放限值，另外喷漆过程中产生的有组织废气中颗粒物及焊接烟气无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中限值。在厂区内监控点无组织挥发性有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值。详见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物 排放形式 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 执行标准 NMHC 15m高排气筒排放 120 50 （DB43/1356-2017） 颗粒物 15m高排气筒排放 120 3.5 GB16297—1996 颗粒物 厂界无组织 监控点处1h平均浓度值 1.0 / GB16297—1996 NMHC 厂界无组织 监控点处1h平均浓度值 2.0 / （DB43/1356-2017） NMHC 厂内无组织 监控点处1h平均浓度值 6.0 / GB37822-2019 3.10、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准3。具体见表3-8，表3-9。 表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 单位 70 55 dB（A） 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 3.11、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 经本项目环境影响分析，本项目涉及的重点污染物为COD、氨氮、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目运营期清洗水循环使用不外排，产生的生活污水排入城陵矶新港区污水处理厂，COD、氨氮已纳入城陵矶新港区污水处理厂总量指标，故无需申请COD、氨氮指标。所以本次环评将挥发性有机物（以非甲烷总烃计）作为总量控制指标。 本项目运营后挥发性有机物（非甲烷总烃）排放量挥发性有机物：1.28t/a。因此本项目建议申请大气污染物总量控制指标为非甲烷总烃：1.28t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 项目在湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区内闲置空地上进行建设，项目主要进行钢梁框架结构的生产厂房搭建、地面硬化及设备的安装，施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、装修施工废气、噪声和固体废物。 （1）施工废水 本项目主要为室内装修施工，施工过程不使用大型机械设备，主要施工废水为施工人员生活污水。项目施工过程施工人员最多时约10人，施工人员不在场内食宿，施工废水产生量约0.2m3/d，主要污染物为COD、NH3-N、SS，可收集进入化粪池预处理后经湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区管网进入区域城陵矶新港区污水处理厂。 （2）施工废气 项目装修施工在室内进行，施工过程中钻孔、板材切割等会产生少量含尘废气，主要污染物为颗粒物；涂刷墙漆、油漆等会产生有机废气，主要污染物为VOCs。 （3）施工噪声 项目施工噪声主要来源于装修施工过程中电钻、电锤、手工钻等设备噪声和一些零星的敲打声，同类施工噪声调查显示，该噪声在80~90dB（A）之间，瞬间最大噪声可达105dB（A），施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的影响。 （4）施工固废 项目装修施工期间产生的固体废物主要是废弃的包装箱、包装袋、碎瓷砖、废模板木块、废钢材、弃土等。施工期间产生的固废转移至岳阳市弃渣弃土场。 （5）结论 项目施工期主要进行项目场地的装修以及设备安装等，装修及设备安装施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、装修施工废气、噪声和固体废物。施工期对环境的影响属于局部、短期的影响，施工期的各项污染环境的因素，在严格采取一定的措施的条件下，可避免或减轻其污染，环境影响能控制在可接受的范围内。随着施工期结束，施工噪声的问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2、大气环境影响分析 本项目废气主要为生产过程中产生的喷涂废气和粉尘废气。 ①喷涂废气 喷涂过程产生的废气中的污染因子主要为挥发性有机物及颗粒物。 1）有机废气 本项目使用油漆进行喷漆时会挥发出一定的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目油漆使用量约为50t/a，项目使用的油漆为水性漆，根据业主提供的MSDS文件中相关内容，本项目所使用的水性油漆的中挥发成分的最大占比为4%，则项目挥发性有机物的产生量约为2t/a，排放速率为0.83kg/h。 本项目喷烤漆在密闭喷漆房内进行，喷漆房配套了顶吸收集器，风量为10000m3/h，收集效率可达90%，废气收集后经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，过滤棉+UV光解+活性炭吸附效率40%。 计算可知：有组织废气产生量1.8t/a，75mg/m3，0.75kg/h；有组织废气排放量为1.08t/a，45mg/m3，0.45kg/h。 本项目无组织排放的非甲烷总烃：0.2t/a，排放速率：0.083kg/h。 2）漆雾 本项目使用油漆进行喷漆时会挥发出一定的漆雾（污染因子为颗粒物）。本项目油漆使用量约为50t/a，项目使用的油漆为水性漆，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中家具行业相关内容，本项目颗粒物产生量为20.8g/kg涂料，则项目颗粒物的产生量约为1.04t/a，排放速率为0.43kg/h。 本项目喷烤漆在密闭喷漆房内进行，喷漆房配套了顶吸收集器，风量为10000m3/h，收集效率可达90%，废气收集后经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号），过滤棉对颗粒物的过滤效率80%。 计算可知：有组织废气颗粒物产生量0.936t/a，39mg/m3，0.39kg/h；有组织废气排放量为0.187t/a，7.8mg/m3，0.078kg/h。 本项目无组织排放的非甲烷总烃：0.104t/a，排放速率：0.043kg/h。 表4-3 废气污染物产排情况一览表 产污环节 喷涂 污染物 非甲烷总烃 颗粒物 核算方法 按原料计算 产生量t/a 2 1.04 收集效率% 90 90 无组织 排放量t/a 0.2 0.104 排放速率kg/h 0.083 0.043 有组织 产生量t/a 1.8 0.936 产生速率kg/h 0.75 0.39 产生浓度mg/m3 75 39 废气量m3/h 10000 处理措施 过滤棉+UV光解+活性炭吸附 处理效率% 40 80 排放量t/a 1.08 0.187 排放速率kg/h 0.45 0.078 排放浓度mg/m3 45 7.8 排放时间h 2400 排放标准 浓度mg/m3 120 120 速率kg/h 10 3.5 是否达标 是 是 排放口信息 名称 喷漆废气排放口 坐标 113°13′03.922″E；29°28′20.714″N 编号 DA001 高度m 15m 内径m 0.6 温度℃ 常温 ②粉尘废气 本项目粉尘废气主要产生于焊接的过程，本项目焊条的使用量约为3t/a，根据《全国第二次污染源普查手册》，机械行业系数手册中内容，焊接烟尘颗粒物产生系数为20.5kg/t原料，故本项目颗粒物的产生量为61.5kg/a，粉尘废气经移动式烟尘净化器处置后，无组织排放。移动式烟尘净化器效率以95%计。本项目经移动式烟尘净化器处理后，颗粒物无组织排放量为3.075kg/a，排放速率为0.0013kg/h ③矿物油挥发 项目浸油过程采用的矿物质油为重质油，同时浸油为常温操作，故矿物油挥发量极少，不做定量分析，企业通过加强管理，加强车间通风，减少无组织废气排放。 ④废气排放非正常工况分析 根据大气导则规定，点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。 对照大气导则要求，本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，本着最不利原则，主要考虑以下情况： 废气处理设施发生故障时，此时对废气的处理效率为零，排放源强等于产生源强。 表4-4 废气排气口非正常工况排放情况一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度 (mg/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 废气排气筒(DA001) 喷涂废气处置设施发生故障 非甲烷总烃 75 0.75 1 / 颗粒物 39 0.39 1 / ⑤废气处置可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造》（HJ1027-2019）中表4 金属家具制造相关内容及《全国第二次污染源普查手册》，活性炭吸附及UV光解为可行技术，串联处理挥发性有机物的效率约为40%，过滤棉也为可行技术，处理颗粒物效率为80%，故本项目采取的废气处置措施有效。 ⑥环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速、完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。因此项目投入营运后，应按照监测计划开展自行监测，并做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）项目废气监测方案如下。 表4-5 环境监测计划 监测项目 监测点位 主要监测因子 监测频次 废气 排气筒DA001 非甲烷总烃、颗粒物 每年1次 厂界无组织（上下风向） 颗粒物、非甲烷总烃 每年1次 4.3、水环境影响分析 本项目无生产废水排放，主要排放的污水为职工生活污水。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目职工生活污水属于间接排放，故地表水环境影响评价等级为三级B。生活污水依托湖南硅峰电动车辆制造有限公司生产园区已建设化粪池处理后排入市政管网。 表4-6 项目废水污染物产排情况汇总表 项 目 CODCr BOD5 NH3-N SS 生活污水 243.2t/a 排放浓度（mg/L） 250 200 30 200 排放量（t/a） 0.061 0.048 0.007 0.048 表 4-7本项目废水污染治理设施一览表 序号 污染治理设施名称 工艺 收集效率 治理工艺去除率 是否可行技术 其他信息 1 化粪池 厌氧发酵 / 20% 是 表4-8 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放限值限制 DW001 废水总排口 113°13′03.922″E 29°28′20.714″N 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击型排放 营业时 城陵矶新港区污水处理厂 CODCr 30mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 3mg/L 三级沉淀池处置清洗废水可行性分析 本项目三级沉淀池总容积为24立方米，项目产生的冲洗废水中主要污染因子为悬浮物，且最大产生量为每年600立方，即单日最大产生量为20立方，三级沉淀池总容积可满处置需求，项目冲洗水水质要求较低，经三级沉淀池处置后的废水可回用于清洗。 废水进入城陵矶新港区污水处理厂的可行性 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳污范围包括岳阳临港高新技术产业开发区和岳阳城陵矶综合保税区两个园区的工业废水和生活污水，此外还承担了纳污范围内的城镇生活污水和工业废水。湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）于 2014 年 3 月取得岳阳市生态环境局（原岳阳市环境保护局）《关于湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）工程环境影响报告书的批复》（岳城港环评[2014]2 号），其一期工程于 2016 年 3 月 14 日完成工程建设任务，同年 10 月份由岳阳联泰水务有限公司组织投产运营，主要采用 CASS 工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 排放标准，尾水排至长江。岳阳联泰水务有限公司于 2019 年 1 月委托湖南志远环境咨询服务有限公司完成《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂一期提标改造工程环境影响报告表》，同年 2 月 28 日取得了岳阳市环境保护局的批复（岳港环批[2019]4 号），改扩建方案包括有新建1 座调节池、1 座絮凝沉淀池、1 座中间提升泵房、1 座高效絮凝沉淀池、1 座反硝化深床滤池、1 座加药间及次氯酸钠消毒渠、除臭系统，在原紫外消毒渠处增设灯管 28 根，提标改造工程对已建项目进行提标，工程规模为 3 万 m3/d，改造后出水水质提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。现阶段污水处理工艺为“粗格栅+提升泵站+细格栅+平流式沉淀池+高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺+紫外线消毒工艺（辅以次氯酸钠消毒）”。管道接纳标准为pH：6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L、石油类≤15mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经象骨港汇入长江。 项目所处位置为该污水处理厂纳污收集范围内，项目所在地排水管线已与污水处理厂污水收集管网接通，能够确保本项目污水排入污水处理厂。本项目新增废水主要为车间工人洗手废水和拖布清洗废水，水质简单，属于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂常规处理项目；目前污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3万m3/d，本项目外排废水量为0.81t/d ，仅占城陵矶新港区污水处理厂总处理能力的 0.00324% ，占城陵矶新港区污水处理厂排放负荷比例极小。由于生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)表 4 中三级标准，污染物浓度较低，满足城陵矶新港区污水处理厂进水水质要求，不会对对纳污的城陵矶新港区污水处理厂生物处理工艺产生毒害的影响，因此本项目废水排入城陵矶新港区污水处理厂处理可行。综上，经采取以上措施，本项目各废水均能做到达标排放，对地表水影响很小。 废水监测计划 表4-9 环境监测计划 监测项目 监测点位 主要监测因子 监测频次 废水 企业污水总排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 每年1次 4.4、 声环境影响分析 本项目主要噪声主要来自风机、空压机、焊接机等设备运行噪声，噪声源强为65-75dB（A），主要噪声源及防治措施见下表。 表4-10 本工程噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB 建筑物 名称 声源名 称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 声压级 /dB（A） 距声源距离 X Y Z 生产车间、生产线 空压机 / 75 设备外1m 选用低噪声设备、基础减振。隔声罩壳、厂房隔声 21 20 1 焊接机 / 65 设备外1m 32 20 1 风机 / 70 设备外1m 15 8 1 续表4-11 本工程噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB 建筑物 名称 声源名 称 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声压级 /dB（A） 建筑物外距离/m 生产车间、生产线 空压机 1 75 生产时 20 69 1 焊接机 1 65 生产时 20 59 1 风机 1 70 生产时 20 64 1 备注：（0，0，0）点位于项目西南角 （1）预测模式 工程主要噪声源为风机、空压机、焊接机等发出的噪声，噪声值估计在65-75dB（A）之间，采取噪声源噪声治理后，噪声值可下降约20dB。噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为： 1）噪声户外传播A声级衰减模式 式中：LA(r)—r处的噪声级，dB(A)； LAref(ro)—参考位置ro处的噪声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Aber—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收衰减量，dB(A)； Aexc—附加衰减量，dB(A)； 2）室内声源在预测点的声压级计算 ①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级 Lwoct—某个声源的倍频带声压级 r1—某个声源与围护结构处的距离 R—房间常数 Q—方向性因子 ②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级  ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。 3）总声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,I，在T时间内该声源工作时为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时为tin,j，则预测点的总声压级为： 式中：T—计算等效声级的时间； n—室外声源的个数 m—等效室外声源的个数 项目所在地及周边地形平坦，根据工程总平面布置情况、主要设备噪声水平对本项目设备运行期产生的厂界噪声进行预测计算，来分析运行噪声对厂界外声环境的影响。 厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号 点位 噪声背景值 /dB(A) 噪声现状值 /dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值 /dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 / / / / 60 50 56.69 / 2 南厂界 / / / / 60 50 56.82 / 3 西厂界 / / / / 60 50 57.69 / 4 北厂界 / / / / 70 55 61.24 / 从上表可以看出，厂界噪声的昼间贡献值为56.69~61.62dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GIB12348-2008）中2类标准及4类标准限值要求，因此，项目的建设噪声厂界均达标。同时拟建项目周围为工业用地，在运营期间不会出现夜间噪声扰民现象。为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，要求企业： 对设备进行阻尼基础，柔性接头，减少振动，并对车间采取隔音措施。 厂区种植降噪能力强的植物，营造绿化带，阻隔声波的传播，减轻噪声对周围环境的影响。 项目设备应尽量选用低噪声设备，对大噪声设备均添加隔声减振垫； 将高噪声设备置于远离保护目标的一侧，破碎机独立封装，半地下设置。隔声罩壳、厂房隔声 合理安排使用高噪声设备维修工序，避免在同一时间集中使用高噪声设备； 合理安排工作时间，尽量避免中午休息（12：00-14：00）使用大噪声设备。 （2）对关心点的影响 拟建项目距周边50米范围内无噪声敏感点，周围均为工业企业及工业厂房。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)。 表4-13 项目噪声监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂区四侧厂界外1 m处 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准及4类标准 （4）小结 拟建项目建成后设备噪声通过厂房、设备选型等隔声、消声、降噪后可减低部分噪声值。根据预测结果，厂界东、南、西预测值均昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，北侧预测值满足项目《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，噪声达标排放，厂界东、南、西执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北侧厂界临主干道，执行4类标准，在运营期间不会出现夜间噪声扰民现象，对周围环境噪声影响较小。 4.5、 固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物按性质分为危险废物、一般固废、生活垃圾。 （1）危险废物 依照《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废机油桶、含油抹布及手套、废UV灯管、废活性炭等均属于危险废物，暂存后交由有资质单位处置。危废暂存间设置于厂区东北角。 表4-14 本项目危废产生情况及拟采取措施 序号 名称 类别及危废代码 产量 处置措施 1 漆渣 HW12（900-250-12） 0.1t 危废暂存间收集暂存，送有资质单位处理 2 废机油桶 HW49（ 900-041-49） 0.05t 3 含油抹布及手套 HW49（ 900-041-49） 0.001t 4 废UV灯管 HW49 900-041-49 0.6t 5 废活性炭 HW49 900-039-49 1.8t 6 废过滤棉 HW49 900-039-49 0.5t （2）危险废物贮存要求 项目产生的危废分类收集后由专职人员运至危险废物暂存间，委托有资质的的单位处置，暂存间应满足危险废物每15d周转一次的暂存要求。暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与裙角均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层为等效粘土防渗层Mb≥1.0m，K≤10-7 cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。暂存间内将固态废物与液态废物分别存放，并设置泄露液体收集沟槽，并在暂存间内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物暂存间按要求设置警示标志，配备应急防护装置。 危险废物运输要按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，要采用专用危险废物运输车进行运输，防止运输过程中发生渗漏现象，对周边造成污染。运输线路应尽量避开敏感点，同时要满足以下要求： ①委托的危险废物处理部门应具有危险废物经营资质，并满足《危险废物转移联单管理办法》要求； ②各类危险废物按照腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类收集包装，并设置分类标志及标签； ③根据危险废物工艺特性、排放周期、危险特性、危险管理计划等因素制定收集计划，并制定详细的操作流程； ④危险废物收集和厂内装运过程中配套安全防护措施和污染防治措施，包括个人防护装备及防爆、防火、防中毒、防雨等污染防治措施； ⑤根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，确保包装材料与危险废物性质相容、包装物符合防渗防漏要求、标签内容完整详实等要求。 综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日)以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定；危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的相关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 （2）一般固废 不可回收的废弃包装材料（类别同类型项目可知，产生量约为0.05t/a）为一般固废，焊接剩余的废焊条等也属于一般固废，暂存于一般工业固废暂存间，交由物资回收公司处置。 表4-10 一般工业固废产生及处置情况 产生环节 名称 属性 环境危害 年产生量（t/a） 储存方式 处置方式和去向 处置量（t/a） 环境管理要求 生产过程 废焊条 一般工业固废 无 0.03 袋装，固废暂存间 交由物资回收公司处置 0.03 设置一般固废暂存间，分类暂存，定期处置 废弃包装袋、纸箱、废油漆包装桶 一般工业固废 无 0.55 固废暂存间 0.55 三级沉淀池沉渣 一般工业固废 无 20t 无 20 即产即清。交物资回收公司处置 （3）生活垃圾 生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为1.2t，交由环卫部门处置。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响 5、地下水、土壤 建设单位采取以下土壤、地下水污染防渗措施：重点防渗区（危险废物暂存间）防渗设计要求参照危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023），重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8，其厚度不宜小于150mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。一般污染防治区（原辅料仓库等）地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5 m厚粘土层（渗透系1.0×10-7cm/s）等效。危废仓储间、原辅料仓库的危废和液态原料储存容器底部设置防渗托盘，防止泄漏。 采取上述措施后，项目重点污染防治区、一般污染防治区在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。 6、生态 项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 7、环境风险 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）》附录B所列物质，根据本项目各试剂的使用及存储情况，本次评价识别出主要的危险物质包括油漆、机油、危废等。 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 拟建项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险的风险物质；拟建项目事实上属于金属表面处理，无危险化学品生产工艺，同时生产工艺也不涉及高温高压。 ②环境敏感点目标调查 根据风险潜势判断，拟建项目潜势等级为Ⅰ级，无评价范围，不会对地表水以及地下水造成影响。 （2）风险潜势初判 本项目不构成重大危险源，不涉及环境敏感地区。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 危险物质及临界量，本项目机油最大储存量约0.16t，油漆储存量最大为10t，其他危废最大暂存量1t，油漆以其中的有毒有害物质乙二醇（4%）作为环境风险物质，则项目危险物质数量与临界量比值Q=0.60064＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 拟建项目风险潜势为Ⅰ类，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）， 则开展简单分析。 （4）环境敏感目标概况 项目周围环境保护目标详见表3-3；不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。 （5）环境风险识别 项目使用的原辅料和生产过程中不涉及的风险物质，因此不会对周边地表水和地下水环境造成影响。 （6）环境风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018 ）评价等级判定依据，拟建项目不属于重大危险源，同时所使用的原辅材料不属于剧毒物质、易燃物质和爆炸性物质。因此本评价简单进行环境风险评价。 分析：在生产过程中项目产生废气主要为粉尘废气、有机废气等，当治理设备出现故障时，废气事故排放的环境风险事故，危险物品暂存于厂内专用储存区域，若储存设施损坏、管理不善，造成物料泄漏，也可能导致泄漏遇火源后燃烧事故以及进入水体引出的污染问题。 防范措施：本项目生产中使用和储存的危险物（机油等）不构成重大危险源，但其储存地仍尽量远离水源和居住区。必须在储存的场所采取防火、防泄漏措施，远离火种。建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效的运转。 （7）分析结论 综合分析，在规范化项目原材料及成品在包装、运输及储存过程，采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 湖南岳星建设有限责任公司架体网片翻新项目目 建设地点 湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路以北，华港路以西，云港路以南 地理坐标 经度 113.21762604 纬度 29.47241013 主要危险物质及分布 危废暂存间、原辅料储存区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 在生产过程中项目产生的废气主要为粉尘废气、有机废气，当治理设备出现故障时废气事故排放的环境风险事故，危险物品暂存于厂内专用储存区域，若储存设施损坏、管理不善，造成物料泄漏，也可能导致泄漏遇火源后燃烧事故以及进入水体引出的污染问题。 风险防范措施要求 本项目生产中使用和储存的危险物（机油、油漆等）不构成重大危险源，但其储存地应尽量远离水源和居住区。必须在储存的场所采取防火、防泄漏措施，远离火种。建议编制突发环境事件应急预案 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（有机废气排口） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15米排气筒 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中排放限值；非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准（DB43/1356-2017）》中汽车维修标准 |
|  | 浸油废气 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中排放限值 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中排放限值 |
| 地表水环境 | DW001（废水总排口） | 排放量、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效连续A级声 | 采取有效的减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北侧厂界临主干道，执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危险废物 废过滤棉、废弃的活性炭、废UV灯管收集进入包装袋/桶，含油抹布手套、漆渣暂存入危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （2）一般工业固体固废 不可回收的废弃包装材料（类别同类型项目可知，产生量约为0.05t/a）为一般固废，焊接过程中产生的废焊条等也属于一般固废，交由物资回收公司处置；三级沉淀池沉渣交由物资回收公司处置。 （3）生活垃圾 生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为1.2t，每日由物业统一收集后，交由环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1）定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修； 2）生产车间及危废暂存间要禁止明火。 3）其他风险防范措施 ①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）中的规定进行工程安全防火设计。 ②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③一旦发现活性炭吸附装置等损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置正常运行后方可继续生产。 ④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。 ⑤危废暂存间采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10-10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。 ⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。 ⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留三年。 ⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，编制突发环境事件应急预案，以减少人为风险事故的发生。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化管理 建设项目应做好排污口规范化工作，详情如下： （1）排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。 （2）一般工业固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。固体废物贮存场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 （3）建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 （4）排污口应依照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）及其修改单中的要求设置专项图标，详情如下： 表5-1建设项目厂区排放口图形标志一览表 序号 排放部位要求 废气排放口 废水排放口 危废暂存场所 1 图形符号 2 背景颜色 绿色 黄色 3 图形颜色 白色 黑色 2、污染治理设施管理 对项目的废水、废气处理设施需要定期的维护及检修，保障其正常高效的运转，并建立相关的检修维护台账。 3、日常台账要求 需定期更新并至少保存5年记录日常台账要求，需定期更新并至少保存5年记录 |

# 六、结论

项目总结论 湖南岳星建设有限责任公司架体网片翻新项目位于湖南省岳阳市城陵矶新港区，项目选址合理、符合产业政策、符合岳阳市“三线一单”，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废、环境风险防控等措施可行，废水、废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。 建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS | 0 | / | 0 | 1.28t/a |  | 1.28t/a | +1.28t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.294t/a |  | 0.294t/a | +0.294t/a |
| 废水 | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0.0073t/a |  | 0.0073t/a | +0.0073t/a |
|  | 化学需氧量 | 0 | / | 0 | 0.061t/a |  | 0.061t/a | +0.061t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装等 | 0 | / | 0 | 0.55t/a |  | 0.55t/a | +0.55t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | / | 0 | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
|  | 废焊条 | 0 | / | 0 | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 废机油桶 | 0 | / | 0 | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含油抹布及手套 | 0 | / | 0 | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 漆渣 | 0 | / | / | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | / | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 1.8t/a |  | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | 0 | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

- 废气  S-固废

W-废水   N-噪声